(Акти, ухвалені згідно з Договором про ЄС / Договором про заснування Європейського Співтовариства з атомної енергії, публікація яких є обов’язковою)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 8/2008

від 11 грудня 2007 року,

що вносить зміни до  Регламенту Комісії (ЄЕС) № 3922/91 стосовно спільних технічних вимог та адміністративних процедур, що застосовуються  до комерційних перевезень повітряним транспортом

(Текст стосується ЄЕП)

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства,

Беручи до уваги регламент ради (ЄЕС) № 3922/91 про гармонізацію технічних вимог та адміністративних процедур в сфері цивільної авіації (), та зокрема його статтю 11 (1),

Оскільки:

(1) Регламент (ЄЕС) № 3922/91 передбачає, що Комісія ухвалює зміни до спільних технічних вимог та адміністративних процедур, зазначених у Додатку ІІІ до останнього, необхідність яких викликана науково-технічним прогресом.

(2) Додаток ІІІ до Регламенту (ЄЕС) № 3922/91, в якому містяться спільні технічні вимоги та адміністративні процедури, які застосовуються до комерційних перевезень повітряним транспортом, ґрунтується на низці гармонізованих правил, ухвалених Об’єднаними авіаційними органами (JAA), що називаються Спільними авіаційними вимогами (JAR) до комерційних перевезень повітряним транспортом (літаками) (OPS 1) зі змінами від 1 січня 2005 року (Зміна 8).

(3) До JAR-OPS 1 від 1 січня 2005 року було внесено зміни (Зміни  з 9 до 12) з метою поліпшення вимог безпеки, що містяться в останньому. Нові вимоги підлягають негайному застосовуванню та у будь-якому іншому випадку, від дати застосування положень Додатку ІІІ до Регламенту (ЄЕС) № 3922/91, а саме, від 16 липня 2008 р.

(4) Оскільки зміни є нагальними, то з метою надання зацікавленим авіаперевізникам та Органам необхідного періоду часу для адаптації до нових вимог, повинна застосовуватися невідкладна процедура, встановлена у статті 12 (4) того ж Регламенту.

(5) До Додатку ІІІ Регламенту (ЄЕС) № 3922/91 необхідно внести відповідні зміни.

(6) Заходи, передбачені у цьому Регламенті, відповідають висновку Комітету з питань безпеки повітряного розу, заснованого статтею 12 Регламенту (ЄЕС) № 3922/91

УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Стаття 1

Додаток ІІІ до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3922/91 замінено Додатком до цього Регламенту.

Стаття 2

Цей Регламент набирає чинності від дати його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.

Цей Регламент є обов’язковим у всій своїй цілісності та підлягає прямому застосуванню у всіх державах-членах

Вчинено у Брюсселі, 11 грудня 2007 р.

За Комісію

Jacques BARROT

Заступник Голови

ДОДАТОК

«ДОДАТОК ІІІ

Спільні технічні вимоги і адміністративні процедури, що застосовуються до комерційних перевезень повітряним транспортом.

OPS 1: Комерційні перевезення повітряним транспортом (літаками)

ЗМІСТ (Загальна схема)

ПІДРОЗДІЛ A — Застосування і визначення

ПІДРОЗДІЛ B — Загальні положення

ПІДРОЗДІЛ C — Сертифікація експлуатанта та нагляд

ПІДРОЗДІЛ D — Експлуатаційні процедури

ПІДРОЗДІЛ E — Всепогодні польоти

ПІДРОЗДІЛ F — Загальні характеристики

ПІДРОЗДІЛ G — Клас характеристик А

ПІДРОЗДІЛ H — Клас характеристик В

ПІДРОЗДІЛ I — Клас характеристик С

ПІДРОЗДІЛ J — Маса та центрування

ПІДРОЗДІЛ K — Прилади та обладнання

ПІДРОЗДІЛ L — Апаратура зв’язку та навігації

ПІДРОЗДІЛ M — Технічне обслуговування літака

ПІДРОЗДІЛ N — Екіпаж

ПІДРОЗДІЛ O — Екіпаж кабіни

ПІДРОЗДІЛ P — Керівництва, журнали і звіти

ПІДРОЗДІЛ Q — Часові обмеження відносно тривалості польоту і вимоги, що стосуються періодів відпочинку

ПІДРОЗДІЛ R — Перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом

ПІДРОЗДІЛ S — Забезпечення авіаційної безпеки

ПІДРОЗДІЛ А

ЗАСТОСУВАННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

OPS 1.001

Застосування

Частина 1 OPS містить вимоги, що стосуються експлуатації будь-якого цивільного літака, який використовується для потреб комерційних повітряних перевезень будь-яким експлуатантом, чиє основне місце здійснення господарської діяльності та чий зареєстрований офіс, якщо такий є,  знаходиться в державі-члені і який далі іменується експлуатантом. OPS 1 не застосовується до:

(1)	літаків, що використовуються поліцейськими, митними або військовими службами; а також

(2)	до польотів, пов’язаних зі висадженням десанту або гасінням пожеж, або пов’язаних з цим польотів, в котрих люди, що перевозяться, так чи інакше є десантом або беруть участь в гасінні пожеж; або

(3)	до польотів, що відбуваються безпосередньо до, під час або після діяльності, що пов’язана з авіаційними роботами і в яких перевозяться, виключаючи членів екіпажу, не більше 6 чоловік, які необхідні для виконання авіаційних робіт.

OPS 1.003

Визначення

(a) Для потреб цього Додатку:

(1) 	«прийнятий/прийнятний» означає не заперечуваний Адміністрацією і таким, що відповідає призначенню.

(2) 	«затверджений (Адміністрацією)» означає задокументований (Адміністрацією) як такий, що відповідає призначенню.

(3) 	«Основний мінімальний Список обладнання (MMEL)» означає основний перелік (включаючи преамбулу), що відповідає типу повітряного судна, який визначає ті інструменти, одиниці обладнання або функцій, які підтримуючись відповідного рівня безпеки передбаченого у застосовуваних специфікаціях льотної придатності, можуть бути тимчасово не придатними до експлуатації або через характерну надмірність дизайну та/або через зазначені експлуатаційні процедури та процедури з технічного обслуговування, вимоги та обмеження, та відповідно до застосовуваних процедур для подовження льотної придатності.

(4)	«Мінімальний список обладнання (MEL)» означає перелік (включаючи преамбулу), що передбачає експлуатацію повітряного судна, за визначених умов, із певними інструментами, одиницями обладнання або функціями, які незадіяні на початку польоту. Цей перелік готується експлуатантом для свого окремого повітряного судна, беручи до уваги визначення його літака та відповідні експлуатаційні умови та режим технічного обслуговування у відповідності до затвердженої Адміністрацією процедури.

(b) Частина М та Частина 145 згадані у цьому Додатку є такими, що зазначені у Регламенті (ЄС) № 2042/2003 від 20 листопада 2003 р. ()

ПІДРОЗДІЛ B

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

OPS 1.005

Загальне

(a)	Експлуатант не може використовувати літак з метою комерційних перевезень повітряним транспортом, що не відповідають вказаним в частині 1 JAR-OPS. Пільгові вимоги, що стосуються операцій, пов’язаних з літаками класу Б, наведено в додатку 1 до OPS 1.005 (a).

(b) 	Експлуатант має дотримуватись відповідних вимог із зворотною дією щодо льотної придатності літаків, що експлуатуються для потреб комерційних повітряних перевезень.

c) 	Кожен літак експлуатується відповідно до умов його свідоцтва льотної придатності та у межах затверджених обмежень, що містяться у посібнику з льотної експлуатації такого літака.

(d)  	Всі засоби штучної комплексної підготовки (STD), а саме авіасимулятори або тренажери польоту (FTD), які замінюють літак для підготовки і/або перевірки мають бути кваліфіковані  відповідно до вимог, що висуваються до штучних засобів комплексної підготовки. Експлуатант, який має намір використовувати STD має отримати дозвіл від Адміністрації.

OPS 1.020

Закони, інструкції і процедури – обов’язки експлуатанта

Експлуатант повинен забезпечити, щоб:

(1)	Всі службовці бути інформовані про те, що вони повинні дотримуватись законів, інструкцій і процедур тих держав, в яких  відбувається експлуатація і які відносяться до виконання ними службових обов’язків; та

(2)	Всі члени екіпажу були ознайомлені з законами, інструкціями і процедурами, які відносяться до виконання ними службових обов’язків.

OPS 1.025

Спільна мова

(a)	Експлуатант повинен забезпечити, що всі члени екіпажу могли спілкуватися спільною мовою.

(b)	Експлуатант повинен забезпечити, щоб весь діючий персонал був здатний розуміти мову, якою написані частини КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, що відносяться до виконання ними своїх службових обов’язків

OPS 1.030

Мінімальний список обладнання – Обов’язки  експлуатанта

(a)	Для кожного літака експлуатант повинен укласти Мінімальний список обладнання (MEL), який затверджується Адміністрацією. Він повинен ґрунтуватись та бути не менш вимогливим за відповідний Основний мінімальний список обладнання (MMEL) (якщо такий існує) прийнятий Адміністрацією.

(b)	Експлуатант не повинен використовувати літак з іншою метою, ніж вказаною в MEL, якщо тільки це не дозволено Адміністрацією. Будь-який дозвіл за жодних обставин не повинен дозволяти експлуатацію, що виходить за рамки обмежень MMEL.

OPS 1.035

Система перевірки якості

- Експлуатант повинен створити одну систему перевірки якості і призначити одного менеджера з якості для контролювання відповідності і адекватності виконання процедур, необхідних для забезпечення безпечної експлуатації і придатності літаків до польотів. Контроль за виконанням має включати систему зворотного зв’язку з відповідальним менеджером (див. також OPS 1.175(h)) для забезпечення можливості вживання корективних дій у разі необхідності.

- Система контролю якості повинна включати Програму забезпечення якості, що містить процедури, вироблені з метою перевірки виконання операцій згідно з застосовуваними вимогами, стандартами і процедурам.

- Система контролю якості і менеджер з якості повинні бути прийнятні для Адміністрації.

- Система контролю якості повинна бути описана у відповідній документації.

- Незважаючи на пункт (a) вище, Адміністрація може визнати прийнятним призначення  двох менеджерів з якості, одного для експлуатації і одного для технічного обслуговування, за умови, що експлуатант створив один підрозділ управління якістю,, щоб гарантувати уніфіковане застосування системи контролю якості на всіх етапах експлуатаційних робіт.

OPS 1.037

Програма попередження подій і забезпечення безпеки польоту

(a)	Експлуатант повинен створити і підтримувати програму попередження подій і забезпечення безпеки польотів, яка може бути інтегрована в Систему контролю якості і включати:

- Програми для усвідомлення ризику та пам’ятання про нього усіма особами, які зайняті в експлуатації; та

- Схему повідомлення про настання події, щоб дозволити співставлення та оцінку  відповідного інциденту для виявлення несприятливих тенденцій або усунення недоліків в інтересах забезпечення безпеки польоту. Схема має захищати особу, яка зробила повідомлення та включити можливість того, щоб такі повідомлення могли подаватись анонімно; та

- Оцінку доречної інформації, що відноситься до подій та інцидентів, а також оприлюднення пов’язаної із цим інформації, але без покладання вини; та

- Програму контролювання польотних даних тих літаків, МСТОМ котрих перевищує         27 000 кг. Контролювання польотних даних (FDM) полягає в превентивному використанні цифрових даних польоту під час виконання повсякденних операцій для підвищення безпеки польоту. Програма контролювання польотних даних має бути не каральною і містити адекватні гарантії захисту джерела (джерел) інформації; і

- Призначення особи, відповідальної за управління програмою.

(b)	Пропозиції до корективних дій, що є результатом програми попередження подій і забезпечення безпеки польотів. Виконання програми повинно бути обов’язком особи, що відповідає за управління програмою.

(c)	Ефективність змін, що є результатом пропозицій до корективних дій, необхідність яких виявлена програмою попередження подій і забезпечення безпеки польотів будуть контролюватися Менеджером з якості.

OPS 1.040

Члени екіпажу

(а)  Експлуатант повинен забезпечити, щоб всі члени екіпажу, що забезпечують політ та члени екіпажу кабіни пройшли підготовку та могли кваліфіковано  виконувати покладені на них обов’язки.

(b)     У разі наявності членів екіпажу, які не є членами екіпажу кабіни, і які виконують свої обов’язки у пасажирському відсіку літака, експлуатант забезпечує, щоб ці члени екіпажу:

- не могли бути переплутаними пасажирами із членами екіпажу кабіни;

- не займали місця, що призначені для членів екіпажу кабіни;

- не заважали членам екіпажу кабіни виконувати свої обов’язки.

OPS 1.050

Інформація про пошук і порятунок

Експлуатант повинен забезпечити, щоб змістовна інформація, яка стосується роботи служб пошуку і порятунку була легко доступна на борту судна.

OPS 1.055

Інформація про наявність на борту обладнання для надзвичайних ситуацій і засобів порятунку

Експлуатант повинен забезпечити наявність на борту усіх своїх літаків списків, що містять інформацію про обладнання для надзвичайних ситуацій і засобів порятунку і, що можуть бути  негайного повідомлені центрам координації порятунку. Ця інформація повинна включати, залежно від випадку, кількість, колір і тип рятувальних плотів і піротехнічних зарядів, детальні відомості про медичні препарати для надзвичайних ситуацій, запаси води і частоти засобів радіозв’язку на випадок надзвичайної ситуації.

OPS 1.060

Вимушена посадка на воду

Експлуатант не повинен використовувати літак із затвердженою конфігурацією пасажирських місць більше 30 пасажирів для польотів над водним простором на відстані від суші, що підходить для екстреної посадки більше, ніж 120 хвилин польоту на крейсерській швидкості, або далі ніж 400 морських миль, що з цих двох буде меншим, окрім якщо літак відповідає вимогам щодо вимушеної посадки на воду, зазначені у відповідній нормі льотної придатності.

OPS 1.065

Перевезення зброї і боєприпасів для військових дій

(a)	Експлуатант не повинен перевозити зброю і боєприпаси для військових дій, окрім якщо на це отримано дозвіл усіх держав, що мають до цього відношення.

(b)	Експлуатант повинен забезпечити, щоб зброя і боєприпаси для військових дій:

- завантажені в літак, знаходяться в місці недоступному для пасажирів під час польоту; та

- що стосується незарядженої вогнепальної зброї, дозвіл на зліт може бути наданий тільки за умови, що усі держави, що мають до цього відношення, вважають, що дана зброя і боєприпаси можуть бути перевезені за обставин, які частково чи повністю відрізняються від тих, які були вказані в даному пункті.

(c)	Експлуатант повинен гарантувати, що командир був інформований до початку польоту про подробиці і місцезнаходження зброї і боєприпасів, які повинні бути перевезені, на борту літака.

OPS 1.070

Перевезення спортивної зброї і боєприпасів

(a)	Експлуатант повинен вжити усіх заходів, щоб знати про усю спортивну зброю, котра повинна бути перевезена повітрям.

(b)	Експлуатант, який погоджується на перевезення спортивної зброї, повинен гарантувати, що вона:

- Знаходиться в літаку в місці, недоступному для пасажирів під час польоту, якщо тільки Адміністрація визнає цю вимогу нездійсненною і не приймає інших прийнятних схем; і

- Що стосується вогнепальної зброї або іншої зброї, котра може бути заряджена боєприпасами, знаходиться розрядженою.

(c)	Боєприпаси для спортивного озброєння можуть переноситись в перевіреному вантажі пасажирів за умови відповідності певним обмеженням, відповідним Технічним Інструкціям (див. OPS 1.1160(b)(5)) згідно з визначеннями в OPS 1.1150(a)(15).

OPS 1.075

Порядок перевезення пасажирів

Експлуатант повинен вжити всіх необхідних заходів, щоб гарантувати, що в будь-якій частині літака, не обладнаній для перевезення пасажирів, під час польоту не буде знаходитись пасажир, за умови, якщо командир літака не дозволив тимчасовий доступ до будь-якої частини літака під час польоту цій особі:

- З метою виконання дій, спрямованих на підвищення безпеки літака чи будь-якої особи, тварини чи товарів у ньому;

- Якщо вантаж чи сировина, що перевозяться, знаходяться в тій частині літака, що була спеціально обладнана для забезпечення туди доступу людини під час польоту літака.

OPS 1.080

Навмисно не заповнено

OPS 1.085

Обов’язки екіпажу

(a)	Член екіпажу несе повну відповідальність за належне виконання своїх службових обов’язків, що:

- Пов’язані з безпекою літака і його пасажирів; і

- Визначені інструкціями і схемами, наведеними в КЕРІВНИЦТВОМ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

(b)	Член екіпажу повинен:

- Доповідати командиру про будь-яку помилку, відмову, збій чи дефект, які, на його думку, наносять шкоду льотній придатності або безпечній експлуатації літака, включаючи аварійні системи.

- Доповідати командиру про будь-який випадок, що ставить під загрозу або який може загрожувати безпечній експлуатації;

- Використовувати схеми доповіді експлуатанта про випадки згідно з OPS 1.037(a)(2). У всіх цих випадках копія рапорту (рапортів) повинна передаватися відповідному командиру.

(c)	Ніщо із статті (b), наведеної вище, не може зобов’язати члена екіпажу доповідати про випадок, про який уже було повідомлено іншим членам екіпажу.

(d)	Член екіпажу не повинен виконувати свої обов’язки на літаку:

- Якщо знаходиться під дією будь-якого препарату, який впливає на його здібності і загрожує безпеці;

- Поки не пройшов достатній період часу після занурення на велику глибину;

- Після процедури переливання крові, якщо не пройшов достатній період часу;

- Якщо він сумнівається в тому, що здатен виконувати свої службові обов’язки; або

- Якщо він знає чи підозрює, що страждає від утоми, або почуває себе так погано, що може цим загрожувати безпеці польоту.

(e)	Член екіпажу повинен виконувати відповідні вимоги щодо вживання алкоголю, які розробляються експлуатантом і затверджуються Адміністрацією і які не повинні бути менш обмежуючі ніж наступні:

- Забороняється вживати алкоголь менш, ніж за 8 годин до вказаного часу виконання своїх службових обов’язків у польоті або оголошення режиму готовності;

- Забороняється заступати на льотне чергування з рівнем алкоголю в крові, що перевищує 0,2 проміле;

- Забороняється вживати алкоголь під час польоту чи перебуваючи в режимі очікування.

(f)	Командир повинен:

- Нести відповідальність за безпеку усіх членів екіпажу, пасажирів і вантажу на борту, як тільки він підніметься на борт і доки не покине літак після польоту;

- Нести відповідальність за експлуатацію і безпеку літака, починаючи з моменту готовності літака вирулити на злітну смугу для польоту і до того моменту, коли закінчилось приземлення і двигун (двигуни), що використовувався в якості основних силових установок, заглушено;

- Мати повноваження віддавати команди, які він вважає необхідними і такими, що забезпечують безпеку літака і пасажирів або власності, що перевозиться літаком;

- Мати повноваження висадити будь-яку особу або будь-яку частину вантажу, що на його думку, може представляти потенційну загрозу для безпеки літака чи його пасажирів;

- Не дозволяти особі ставати пасажиром літака, якщо вона знаходиться під впливом алкоголю або медичних препаратів до такого ступеня, що загрожує безпеці літка або загрожує безпеці пасажирів;

- Мати право відмовитись від транспортування небажаних пасажирів, депортованих осіб чи ув’язнених, якщо їх переміщення становить загрозу безпеці літака чи його пасажирів;

- Гарантувати, що всі пасажири інформовані про місцезнаходження аварійних виходів, розташування і використання відповідного аварійного і рятувального обладнання;

- Гарантувати, що всі Експлуатаційні Схеми і контрольні списки складені згідно з Керівництвом з експлуатації;

- Не дозволяти будь-якому члену екіпажу здійснювати якісь дії під час зльоту, набору висоти, кінцевого етапу заходу на посадку і приземлення, крім тих обов’язків, які потрібно здійснювати для забезпечення безпеки польоту літака;

- Не дозволяти:

(i)	Відключати пристрій запису даних польоту, виключати його чи стирати дані під час польоту, а також видалення даних польоту після польоту, якщо трапився нещасний випадок або інцидент, про який треба обов’язково доповісти;

(ii)	Не повинен відключати пристрій запису голосу в кабіні під час польоту, якщо він не впевнений, що записані дані, які в протилежному випадку будуть видалені автоматично, повинні бути збережені для подальшого розслідування нещасного випадку або інциденту, про який обов’язково потрібно доповісти;

- Вирішувати приймати чи не приймати літак з експлуатаційними непридатностями, що дозволені CDL або MEL; і

- Гарантувати, що була проведена передпольотна інспекція.

(g)	Командир або пілот, якому було передано управління польотом, повинен в аварійній ситуації, що вимагає термінового прийняття рішення або виконання дії, виконати будь-яку дію, яку він вважає найбільш необхідною в даних обставинах. В таких випадках він може відступати від правил, експлуатаційних схем і методів в інтересах безпеки.

OPS 1.090

Повноваження командира

Експлуатант повинен вжити усіх можливих заходів, щоб гарантувати, що всі особи, що перевозяться літаком, будуть дотримуватись усіх законних наказів командира з метою забезпечення безпеки літака, осіб або власності, що знаходиться в ньому.

OPS 1.095

Повноваження вирулювання літака

Експлуатант повинен вжити усіх необхідних заходів, щоб гарантувати, що літак не вирулюється на територію злітно-посадкової смуги будь-якою особою, що не є членом екіпажу, якщо тільки ця особа:

(1)	Належним чином уповноважена експлуатантом або указаним агентом і компетентна у;

(i)	вирулюванні літака;

(ii)	використанні радіотелефону; і

(2)	отримала інструкції, що стосуються плану аеродрому, маршрутів, знаків, вогнів, сигналів управління повітряним рухом, а також інструкції, фразеологія і схеми, та здатні відповідати експлуатаційним стандартам, що забезпечують безпечний рух літаків на аеродромі.

OPS 1.100

Допуск в кабіну пілотів

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що ніяка особа, що не належить до екіпажу літака, призначеного для польоту, не буде допущена або не потрапить всередину кабіни пілотів, якщо ця особа не є:

- Діючим членом екіпажу;

- Представником Адміністрації, відповідальним за сертифікацію, ліцензування або інспектування, якщо це потрібно для виконання ним його службових обов’язків; або

- Дозволено  і виконується згідно з інструкціями, що містяться в Керівництві з експлуатації

(b)	Командир повинен гарантувати, що :

- В інтересах забезпечення безпеки допуск в кабіну пілота не буде причиною відволікання уваги і/або не буде перешкоджати виконанню польоту; і

- Усі особи, що знаходяться в кабіні пілота, ознайомлені з відповідними процедурами забезпечення безпеки.

(c)	Остаточне рішення, що стосується допуску особи в кабіну екіпажу, буде під відповідальність командира.

OPS 1.105

Несанкціоноване перевезення

Експлуатант повинен вжити всіх необхідних заходів, щоб гарантувати, що ніяка особа не буде таємно перевозитися або таємно перевозити вантаж на борту літака.

OPS 1.110

Портативні електронні пристрої

Експлуатант не повинен дозволяти будь-кому використовувати електронні пристрої і вживає усі необхідні засоби, щоб гарантувати, що ніхто з тих, хто знаходиться на борту літака, не використовує портативні електронні пристрої, які можуть зашкодити роботі систем літака і його обладнанню.

OPS 1.115

Алкоголь і наркотики

Експлуатант не повинен дозволяти особі входити чи знаходитись на борту літака, а також повинен вжити усіх необхідних заходів, щоб особа не могла ввійти чи знаходитись на борту літака, перебуваючи під дією алкоголю чи наркотиків і цим ставити під загрозу безпеку літака чи його пасажирів.

OPS 1.120

Створення загрози безпеці

Експлуатант повинен вжити усіх необхідних заходів, щоб гарантувати, що ніяка особа не буде діяти необачно і недбало або ж намагатися так діяти:

(1)	Піддаючи небезпеці літак чи пасажирів літака;

(2)	Піддаючи небезпеці особу або власність з допомогою літака.

OPS 1.125

Обов’язкові документи

(a)	Експлуатант повинен забезпечити наявність при кожному польоті таких документів:

- Сертифікат реєстрації;

- Сертифікат льотної придатності;

- Оригінал або копія Сертифікату рівня шуму (якщо необхідно), включаючи переклад англійською, де Адміністрація вказує орган, відповідальний за видачу сертифікату рівня шуму;

- Оригінал або копія сертифікату експлуатанта повітряних перевезень;

- Ліцензія на використання радіостанцій літака  ; і

- Оригінал або копія Страхового сертифікату (сертифікатів) страхування відповідальності перед третіми особами.

(b)	Кожний член екіпажу повинен в кожному польоті мати дійсну ліцензію льотного екіпажу з відповідними оцінками стосовно польоту.

OPS 1.130

Обов’язкові посібники

Експлуатант повинен гарантувати, що:

(1)	Частини  Керівництва з експлуатації, що стосуються виконання службових обов’язків екіпажем, є під час кожного  польоту;

(2)	Ті частини  Керівництва з експлуатації, які необхідні для забезпечення польоту, знаходяться в легкодоступних для екіпажу місцях літака; і

(3)	Чинне КЛЕ ПС також знаходиться на борту літака, якщо тільки Адміністрація не вважає, що  Керівництві з експлуатації, вказана в OPS 1.1045, Додаток 1, Частина B містить відповідну інформацію про цей літак.

OPS 1.135

Обов’язкова додаткова інформація і формуляри

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що на додаток до документів і інструкцій, вказаних в OPS 1.125 і OPS 1.130, зазначена інформація і формуляри, що стосуються типу і місця діяльності, є в кожному польоті:

- Експлуатаційний план польоту, що містить принаймні інформацію, що вимагається в OPS 1.1060;

- Технічний журнал літака, що містить інформацію, яку вимагає частина М пункт М.А. 306 Система ведення оператором технічного журналу;

- Подробиці зареєстрованого польотного плану ATS;

- Відповідна інструктивна документація NOTAM/AIS;

- Відповідна метеорологічна інформація;

- Документація про масу і баланс, як вказано у підрозділі J;

- Повідомлення про особливі категорії пасажирів, такі як персонал служби безпеки, якщо він не є екіпажем, інваліди, небажані пасажири, депортовані особи або особи, що знаходяться в ув’язненні;

- Повідомлення про особливі вантажі, включаючи небезпечні вантажі, з письмовим інформуванням командира, як зазначено в OPS 1.1215 (c);

- Поточні мапи і таблиці і супутні їм документи, як вказано в OPS 1.290(b)(7);

- Будь-яка інша документація, котра може вимагатися Державами, що мають відношення до цього польоту, така як декларація судового вантажу, пасажирський маніфест тощо; і

- Формуляри, що відповідають вимогам до звітності Адміністрації і експлуатанта.

(b)	Адміністрація може дозволити надавати інформацію, вище зазначену в пункті (a), або в формі, відмінній від друкованого документа. Повинні бути витримані прийнятні стандарти доступності, простоти використання і достовірності.

OPS 1.140

Інформація, що залишається на землі

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, щоб:

Принаймні впродовж тривалості польоту або серій польотів;

(i)	Інформація, що стосується польоту і відповідного йому типу діяльності зберігається на землі; і

(ii)	Інформація зберігається до того моменту, коли вона дублюється в тому місці, де буде зберігатися згідно з OPS 1.1065; або якщо це нездійсненно,

(iii)	Та ж інформація перевозиться у вогнетривкому контейнері на борту літака.

(b)	Інформація, що стосується вищезазначеного пункту (a) включала:

- Копію передбаченого дійсного польотного плану;

- Копії відповідних частин технічного журналу літака;

- Маршрутну документацію NOTAM, якщо вона не була змінена експлуатантом;

- Документацію про масу і баланс, якщо вимагається (згідно з OPS 1.625); і

- Повідомлення про особливі вантажі.

OPS 1.145

Повноваження для проведення інспекції

Експлуатант повинен гарантувати, що будь-яка особа, уповноважена Адміністрацією, може зійти на борт і летіти на будь-якому літаку експлуатанта згідно з АОС, виданому цією Адміністрацією, і залишатися в кабіні літака, однак за умови, що командир може заборонити доступ цієї особи в кабіну пілотів, керуючись підставами забезпечення безпеки літака.

OPS 1.150

Надання документації і записів

(a)	Експлуатант повинен:

- Надавати будь-якій особі, уповноваженій Адміністрацією, доступ до будь-яких документів і записів, які стосуються проведення польоту і технічного обслуговування; і

- Надавати всі такі документи і записи, які запитуються Адміністрацією, в розумно визначені строки.

(b)	Командир повинен в розумно визначені строки на вимогу уповноваженої Адміністрацією особи надавати цій особі документи, які повинні знаходитись на борту літака.

OPS 1.155

Збереження документації

Експлуатант повинен гарантувати, щоб:

- Будь-який оригінал документів або їх копії, які йому потрібно зберегти, зберігалися упродовж необхідного строку зберігання, навіть якщо він припиняє виконувати обов’язки експлуатанта літака; і

- У випадку, якщо член екіпажу,  стосовно якого експлуатант зберігав записи згідно з підрозділом Q, стає членом екіпажу іншого експлуатанта, ці записи можуть бути передані іншому експлуатанту.

OPS 1.160

Зберігання, відтворення і використання записів бортового реєстратора

(a)	Зберігання записів:

- Після події, експлуатант літака, на якому знаходився бортовий реєстратор, повинен якнайповніше зберегти оригінальні записані дані, що стосуються цієї події протягом 60 днів, окрім коли інше наказано слідчим органом.

- Окрім якщо було надано дозвіл Адміністрації, після події, що є предметом обов’язкового повідомлення, експлуатант літака, на якому знаходився бортовий реєстратор, повинен якнайповніше зберегти оригінальні записані дані, що стосуються цієї події, протягом 60 днів, окрім коли інше наказано слідчим органом.

- На додаток до цього, згідно з розпорядженням Адміністрації, експлуатант літака, на якому знаходиться бортовий реєстратор, повинен зберігати оригінальні записані дані протягом 60 днів, окрім коли інше наказано слідчим органом.

- У випадку, якщо бортовий реєстратор повинен знаходитись на борту літака, експлуатант цього літака повинен:

(i)	Зберегти записи періоду робочого часу, згідно з вимогами OPS 1.715, 1.720 і 1.725 крім цього, з метою перевірки і затвердження бортових реєстраторів польоту до одної години записаного матеріалу, застарілого на момент проведення перевірки може бути стерто; і

(ii)	Зберігати документ, у якому міститься ключова інформація про доступ з метою отримання і обробки збережених даних про політ за допомогою обробних пристроїв.

(b)	Відтворення записів

Експлуатант літака, на якому знаходиться бортовий реєстратор, повинен у прийнятний термін, після запиту про це Адміністрації, надати будь-які записи, зроблені бортовим реєстратором, які доступні чи зберігаються.

(c)	Використання записів

- Записи мовного самописця в кабіні екіпажу не повинні використовуватись з іншою метою, ніж розслідування катастрофи або інциденту, що підлягає обов’язковому повідомленню, якщо на це не отримано згоду всіх членів екіпажу, які мають до цього відношення.

- Записи бортового реєстратора польоту не можуть використовуватись з іншою метою, крім розслідування катастрофи або інциденту (що підлягає обов’язковому повідомленню), окрім випадків, коли такі записи:

(i)	Використовуються експлуатантом тільки в цілях сертифікації льотної придатності чи технічного обслуговування; або

(ii)	Деідентифікуються; або

(iii)	Відкриваються відповідно до процедур безпеки.

OPS 1.165

Оренда

(a)	Термінологія

Терміни, що використовуються в цій частині мають такі значення:

- Оренда без екіпажу – коли літак використовується по AOC орендатора.

- Оренда з екіпажем – коли літак використовується по AOC орендодавця.

(b)	Оренда літаків між експлуатантами Співтовариства

- Оренда з екіпажем. Експлуатант Співтовариства, який надає літак та повний екіпаж іншому експлуатанту Співтовариства  у відповідності до Директиви Ради (ЄЕС) № 2407/92 від 23 липня 1992 року  про ліцензування авіаперевізників (), та зберігає за собою всі функції та відповідальність, зазначені у Підрозділі C, залишається експлуатантом літака.

- Всі типи оренди, крім оренди з екіпажем

(i)	За виключенням положення вище зазначеного  пункту (b)(1), експлуатант Співтовариства, що використовує літак іншого або надає його іншому експлуатанту, повинен отримати попередню згоду на експлуатацію від своєї авіаційної Адміністрації. Будь-які умови, що є частиною цієї схваленої угоди, повинні бути включені в договір про оренду.

(ii)	Ті зі складових частин договору про оренду, що вимагають згоди Адміністрації, не входять до договорів про оренду літака з повним екіпажем, без передачі функцій контролю та відповідальності, також повинні бути витримані, стосовно літака, як і зміни в АОС, за яким будуть проводитися польоти.

(c)	Оренда літаків між експлуатантом Співтовариства і організацією, що не є експлуатантом Співтовариства

(1)	Оренда без екіпажу

(i)	Експлуатант Співтовариства не повинен орендувати літак без екіпажу від організації, що не є експлуатантом Співтовариства, якщо дана угода не була ухвалена своєю Адміністрацією. Будь-які умови, які є частиною цього схвалення, повинні бути представлені в договорі про оренду.

(ii)	Експлуатант Співтовариства повинен гарантувати, щоб стосовно літаків, які передаються в оренду без екіпажу, будь-які відмінності від вимог, викладених у Підрозділах K, L і/або JAR- OPS 1.005(b),  були відомими і прийнятними для Адміністрації.

(2)	Оренда з екіпажем

(i)	Експлуатант Співтовариства не повинен брати в оренду літак з екіпажем від організації, що не є експлуатантом Співтовариства, не отримавши на це дозволу Адміністрації.

(ii)	Експлуатант Співтовариства повинен гарантувати, що стосовно літаків, взятих в оренду з повним екіпажем:

(А)	Стандарти безпеки орендодавця з питань технічного обслуговування та експлуатації є рівнозначними положенням цієї Директиви;

(В)	Орендодавець є експлуатантом, що має сертифікат (AOC), виданий Державою, яка підписала Чиказьку Угоду;

(C)	Літак має стандартний Сертифікат льотної придатності, виданий згідно з Додатком 8 ІКАО. Стандартні  Сертифікати льотної придатності, видані Державою-членом, на відміну від Держави, відповідальної за видачу сертифіката AOC, будуть прийняті без подальшого розгляду, за умови видання у відповідності до Частини 21; і

(D)	Усі до єдиної вимоги, заявлені Адміністрацією орендаря, виконано.

(3)	Надання в оренду літака без екіпажу

Експлуатант Співтовариства може надавати в оренду літак без екіпажу для виконання комерційних авіаперевезень будь-якому експлуатанту Держави, що підписала Чиказьку Угоду, якщо будуть витримані такі умови:

(A)	Адміністрація звільнила експлуатанта від виконання відповідних положень Частини 1 OPS і, після того як іноземний розпорядчий орган у письмовій формі прийняв на себе  відповідальність за дотримання норм технічного обслуговування і експлуатації літака (літаків), вивів літак із виданого нею сертифіката  АОС;

(B)	Літак обслуговується за затвердженою програмою технічного обслуговування (ТО).

(4)	Надання в оренду літака з екіпажем.

Експлуатант Співтовариства, який надає літак та повний склад екіпажу іншій організації, у відповідності до Директиви (ЄЕС) № 2407/92, і залишає за собою всі функції та відповідальність, приписані у Підрозділі С, залишається експлуатантом літака.

Додаток 1 до OPS 1.005(a)

Експлуатація літаків класу льотно-технічних характеристик В

(a)	Термінологія

- Польоти від А до А – зліт і посадка проводяться в одному й тому ж місці.

- Польоти від А до Б – зліт і посадка проводяться в різних місцях.

- Ніч – Час між кінцем вечірніх сутінок і початком ранкових сутінок або ж інший такий період між заходом і сходом сонця, як це може бути приписано відповідним органом.

(b) 	Польоти, до  яких застосовується цей Додаток можуть виконуватись згідно з такими  полегшеними  вимогами.

- OPS 1.035 система контролю якості : у випадку дуже малого експлуатанта, посаду Менеджера з контролю якості може обіймати призначений службовець, якщо використовуються зовнішні аудитори. Це може також застосовуватись, якщо відповідальний менеджер займає один або декілька призначених постів.

- Зарезервовано

- OPS 1.075 Порядок перевезення людей: Не вимагається для візуальних польотів (VFR), що виконуються одномоторними літаками

- OPS 1.100 Допуск в кабіну пілотів:

(i)	Експлуатант повинен виробити правила перевезень пасажирів у кріслі пілота.

(ii)	Командир повинен гарантувати, що:

(A)	Перевезення пасажирів в кріслі пілота не викликає відволікання уваги і/або не перешкоджає здійсненню польоту; і

(B)	Пасажир, що займає місце пілота, ознайомлений з відповідними обмеженнями та процедурами з безпеки.

(5)	OPS 1.105 Несанкціоноване перевезення:

Не вимагається в польотах за VFR, що здійснюються одномоторними літаками.

(6)	OPS 1.135 Додаткова інформація і формуляри, що перевозяться на борту:

(i)	Для одномоторних літаків, що виконують VFR-польоти між А і А вдень, ці документи перевозити на борту не обов’язково:

(A)	Оперативний План Польоту;

(B)	Технічний Журнал Літака;

(C)	Інструктивна документація  NOTAM / AIS;

(D)	Метеорологічна інформація;

(E)	Повідомлення про особливі категорії пасажирів... тощо; і

(F) Повідомлення про особливі вантажі, включаючи небезпечні тощо.

(ii)	Для одномоторних літаків, що виконують операції між А і Б вдень, повідомлення про особливі категорії пасажирів, як викладено в OPS 1.135 (a)(7), перевозити на борту літаків не обов’язково.

(iii)	Для одномоторних літаків, що виконують польоти між А і Б вдень, Оперативний польотний план може знаходитись у спрощеній формі і повинен відповідати потребам типу польоту.

(7)	OPS 1.215 Використання Служб Повітряного руху (ОПР): Для одномоторних літаків, що виконують VFR-польоти вдень,  необов’язковість ведення радіозв’язку  з ОПР повинна тривати до віддалі, яка визначається  характером польоту. Служби пошуку і рятування мають бути гарантовані згідно з OPS 1.300.

(8)	OPS 1.225 Експлуатаційні мінімуми  аеродрому: Що стосується VFR-польотів, то аеродромні стандартні робочі мінімуми за правилами візуальних польотів (VFR), як правило, відповідають  цій вимозі. За необхідності, експлуатант повинен зазначити додаткові вимоги, беручи до уваги такі фактори, як радіоохоплення, рельєф, особливості місць для зльоту і посадки, польотні умови і можливості перенасиченого руху в зоні ОПР.

(9)	Процедури OPS 1.235 Зменшення шуму: Необов’язкове для  VFR-польотів, що виконуються одномоторними літаками.

(10)	OPS 1.240 Маршрути і зони польотів: Пункт (a)(1) є необов’язковим для польотів між А і А, що виконуються одномоторними літаками вдень.

(11)	OPS 1.250 Установлення мінімальних висот польоту: Для VFR-попльотів вдень така вимога обов’язкова. Експлуатант повинен гарантувати, що польоти виконуються тільки за тими маршрутами або у межах тих зон,  де забезпечується безпечна відстань до землі, і  врахувати такі фактори, як температура, топографія, несприятливі метеорологічні умови ( як, наприклад, сильна турбулентність, низхідні повітряні потоки, відхилення значень температури і тиску від стандартних).

(12)	OPS 1.255 Паливна Політика:

(i)	Для польотів від А до А – експлуатант повинен визначити мінімальні запаси палива, що залишаються після кінця польоту. Цей мінімум палива, паливний резерв, не повинен бути меншої кількості, ніж необхідний для 45 хвилин польоту.

(ii)	Для польотів від А до Б – експлуатант повинен гарантувати, що передпольотний розрахунок палива, потрібного для польоту, включає;

(A)	Паливо для вирулювання – паливо, що використовується перед зльотом, якщо має значення; і

(B)	Польотне паливо (паливо для досягнення місця призначення); і

(C)	Резервне паливо –

(1)	Паливо для непередбачених обставин – Кількість палива не менше 5% від обчисленого польотного палива або, у випадку зміни в польоті маршруту,  5% польотного палива, що залишається в кінці польоту;

(2)	Остаточний Паливний резерв – Паливо для польоту протягом додаткових 45 хвилин (поршневі двигуни) або 30 хвилин (газотурбінні двигуни); і

(D)	Додаткове паливо – Паливо для досягнення  запасного аеродрому для посадки прольотом через аеродром призначення, коли виникає потреба в запасному аеродромі для призначення.

(E)	Екстра Паливо – Паливо, якого може вимагати командир ПС крім того, що потрібно згідно з вищезазначеними підпунктами  (А) - (D).

(13)	OPS 1.265 Перевезення недопустимих пасажирів, депортованих осіб і тих, що перебувають в ув’язненні: Для VFR-польотів одномоторних літаків і де не планується перевезення недопустимих пасажирів, депортованих осіб чи тих, що знаходяться в ув’язненні, від експлуатанта не вимагається введення процедур щодо перевезення таких пасажирів.

(14)	OPS 1.280 розміщення пасажирів: Не обов’язкове для одномоторних літаків, що виконують VFR-польоти.

(15)	OPS 1.285 Інструктаж пасажирів: Демонстрація та інструктаж повинні надаватися згідно з типом польоту. В польотах літака з одним пілотом цей пілот може не виконувати дії, які можуть відволікти його увагу від виконання ним польотних обов’язків.

(16)	OPS 1.290 Підготовка до польоту:

(i)	Оперативний польотний план для польотів від А до А – Не вимагається.

(ii)	Польоти за  VFR від А до Б вдень – Експлуатант повинен гарантувати, щоб спрощена форма польотного плану із зазначенням типу польоту була заготовлена для кожного польоту.

(17)	OPS 1.295 Вибір аеродромів: Не обов’язковий для польотів за VFR. Необхідні інструкції щодо використання аеродромів і майданчиків для зльоту і посадки повинні бути випущені згідно з OPS 1.220.

(18)	OPS 1.310 Члени екіпажу на робочих місцях:

Для польотів за VFR:  інструкції стосовно цього пункту вимагаються тільки при виконанні польотів двома пілотами.

(19)	OPS 1.375 Управління витратами палива в польоті:

Додаток 1 до OPS 1.375 не стосується виконання польотів за VFR, що виконуються одномоторними літаками вдень.

(20)	OPS 1.405 Початок і виконання заходу на посадку: Не стосується  польотів за правилами VFR.

(21)	OPS 1.410 Польотні процедури – висота прольоту межі ЗПС:

Не застосовується до польотів за VFR.

(22)	OPS від 1.430 до 1.460, включаючи додатки:

Не застосовується до польотів за VFR.

(23) OPS 1.530 Зліт:

(i)	Пункт (a) виконується з таким додатком. Адміністрація може, час від часу, затверджувати інші експлуатаційні характеристики, що надаються експлуатантом на підставі  демонстрації і/або задокументованого досвіду. Пункти (b) і (c) виконуються з таким додатком. Там, де вимоги даної частини не можуть бути виконані через фізичні обмеження, пов’язані з подовженням злітно-посадкової смуги,   а існує чисто суспільна зацікавленість  і необхідність в такому польоті, Адміністрація в деяких випадках іноді може  затверджувати  інший режим роботи, що не порушує вимог Керівництва з льотної експлуатації літака (КЛЕ), дані, що стосуються спеціальних процедур, представлених експлуатантом у вигляді демонстрації або задокументованих свідчень.

(ii)  Експлуатант, що збирається здійснювати польоти згідно з п. (і)  повинен одержати попереднє схвалення Адміністрації, що видає AOC. У такому схваленні має бути:

(A)	Зазначено тип літака;

(B)	Зазначено тип польотів;

(C)	Зазначено аеродром(и), що будуть використовуватися та  їх  злітно-посадкові смуги;

(D)	Обмежено виконання  зльоту візуальними метеорологічними умовами (VMC);

(E)	Зазначеною кваліфікація екіпажу; та

(F) 	Зазначено обмеження  літаками, чий перший сертифікат типу вперше був виданий до 1 січня 2005 року.

(iii)	Ці польоти мають  бути ухвалені державою, на території якої розміщено  цей  аеродром.

(24)	OPS 1.535 Висота прольоту перешкод при зльоті – Багатомоторні літаки:

(i)	Пункти (a)(3), (a)(4), (a)(5), (b)(2), (c)(1), (c)(2) і Додаток не обов’язкові для денних польотів за правилами візуальних польотів (VFR).

(ii)	Для IFR або VFR-польотів удень пункти (b) і (c) застосовуються з такими змінами.

(A)	Візуальне утримання ЗЛП ПС вважається здійсненним, якщо дальність видимості у польоті дорівнює або більше 1500 метрів.

(B)	Максимальна потрібна ширина коридору 300м, якщо дальність видимості у польоті складає 1500 і більше метрів.

(25)	OPS 1.545 Приземлення у пункті призначення та запасні аеродроми:

(i)	Положення параграфу застосовується з таким доповненням. Якщо вимоги цієї частини не можуть бути виконаними через фізичні обмеження, пов’язані з подовженням злітно-посадкових смуг (ЗПС) і є серйозний суспільний інтерес та експлуатаційна необхідність у таких польотах, Адміністрація може ухвалювати, час від часу, інші експлуатаційні характеристики, що не розбігаються з вимогами КЛЕ літака при виконанні спеціальних процедур, наданих експлуатантом на підставі демонстрації і/або задокументованих даних.

(ii)	Експлуатант, який бажає проводити льотну діяльність згідно з пунктом (і), повинен мати попереднє схвалення Адміністрації, яка видає  йому АОС. Таке схвалення повинне:

(A)	Визначити тип літака;

(B)	Визначити тип операції;

(C)	Визначити аеродром(и) та відповідні їм злітно-посадкові смуги;

(D)	Обмежувати заходження на посадку й посадку тільки за візуальних метеорологічних  умов (VMC);

(E)	Зазначити кваліфікацію екіпажу; та

(F)	Обмежуватися літаками, чий сертифікат був виданий до 1 січня 2005 року.

(iii)	Польоти повинні бути дозволені державою, на території якої розташовано цей аеродром.

(26)	OPS 1.550 Злітно-посадкові смуги сухого приземлення:

(i)	Цей параграф застосовується з такими змінами. Якщо вимоги його не можуть бути виконані через фізичні обмеження, пов’язані з подовженням злітно-посадкової смуги, і є серйозний громадський інтерес та оперативна необхідність у цих польотах, Адміністрація у деяких випадках може прийняти інші експлуатаційні характеристики (що не порушують вимог КЛЕ ПС  стосовно спеціальних процедур), які експлуатант представив,  демонструючи наглядні  приклади і/або задокументовані свідчення.

(ii)	Експлуатант, що бажає проводити польоти згідно з пунктом (і), повинен мати попереднє схвалення Адміністрації, яка видає АОС. Таке схвалення повинне:

(A)	Визначити тип літака;

(B)	Визначити тип польотів;

(C)	Визначити аеродром(и) і злітно-посадкові смуги, що будуть використовуватися;

(D)   Обмежити виконання заходів на посадку та посадок -  тільки за візуальних умов  VMC;

(E)	Визначити кваліфікацію льотного екіпажу; і

(F)	Обмежитися літаками, чий сертифікат був виданий до 1 січня 2005 року.

(iii)	Льотна діяльність повинна бути дозволена державою, на території якої розташовано аеродром.

(27) Зарезервовано

(28)	OPS 1.650 Денні польоти згідно з  правилами VFR:

Параграф 1.650 застосовується з таким доповненням. Одномоторні літаки, що вперше отримали індивідуальний сертифікат льотної придатності до 22 травня 1995 р., можуть бути звільнені Адміністрацією від вимог, зазначених у пунктах (f), (g), (h) і (i), якщо їх виконання може вимагати модифікування.

(29)	Частина М, параграф М.А. 704, Керівництво з виконання технічного обслуговування Експлуатанта (КВТО).

КВТО може бути пристосоване до льотної діяльності  Експлуатанта.

(30)	Частина М, параграф М. А. 306, Технічний журнал літака :

Адміністрація може затвердити скорочену форму ведення Бортового Технічного Журналу згідно з типом виконуваних польотів.

(31)	OPS 1.940 Склад льотного екіпажу:

Пункти (a) (2), (a) (4), і (b) не стосуються  VFR-польотів літаків удень, крім пункту (a) (4), який повинен застосовуватись повністю там, де потрібно 2 пілоти згідно з І частиною  JAR-OPS.

(32)	OPS 1.945 Перепідготовка і перевірка:

(i)	Пункт (a)(7) – Лінійні польоти під наглядом (LIFUS) можуть виконуватись на будь-якому літаку в межах класу, що застосовується. Потрібна кількість LIFUS залежить від складності цих польотів.

(ii)	Пункт (a) (8) не вимагається.

(33)	OPS 1.955 Призначення командиром:

Пункт (b) застосовується таким чином. Адміністрація може затвердити скорочений командний курс згідно з типом виконуваних польотів.

(34)	OPS 1.960 Командири, що мають Ліцензію Пілота Комерційної Авіації

Пункт (a)(1)(i) не обов’язковий для денних VFR -польотів.

(35)	OPS 1.965 Поточне навчання і перевірка:

(i)	Пункт (a)(1) повинен застосовуватись таким чином для VFR польотів удень. Всі навчання і перевірки повинні залежати від типу польотів та класу літака, на якому працює цей член льотного екіпаж (льотний спеціаліст), і враховувати будь-яке спеціалізоване обладнання, що використовується.

(ii)	Пункт (a)(3)(ii) застосовується таким чином. Навчання в літаку може проводитись Екзаменатором, що Оцінює Клас (CRE), Екзаменатором Польоту (FE) або Екзаменатором, що допускає до польотів на Вищому Типі ПС (TRE).

(iii)	Пункт (a)(4)(i) застосовується таким чином. Перевірка професійної придатності експлуатанта може проводитись Екзаменатором перепідготовки на Вищий Тип (TRE), Екзаменатором підготовки на Вищий Клас (CRE) або належно кваліфікованим командиром ПС, що призначається експлуатантом і затверджується Адміністрацією, який є підготовленим з питань концепції CRM та оцінки вміння застосовувати положення CRM.

(iv)	Пункт (b)(2) повинен застосовуватись таким чином для денних польотів за VFR. – У тих випадках, коли польоти проводяться протягом періодів не довше 8 послідовних місяців, достатньо 1 перевірки професійної придатності експлуатанта. Ця перевірка придатності повинна бути проведена перед початком комерційних  авіаперевезень.

(36)	OPS 1.968 Кваліфікація пілота, що допущений пілотувати літак з обох робочих місць  пілотів:

Додаток 1 не обов’язковий для VFR-польотів одномоторних літаків удень.

(37)	OPS 1.975 Правочинність на польоти по маршруту та на аеродром:

(i)	Для польотів за VFR удень пункти (b), (c) і (d) є не обов’язковими, за винятком випадків, що експлуатант повинен гарантувати, щоб у тому разі, коли потрібен спеціальний дозвіл держави, якій належить певний аеродром, усі пов’язані з цим вимоги були   дотримані.

(ii)	Для польотів за IFR або польотів VFR вночі (як альтернатива до пунктів (b)-(d)технічна придатність аеродрому і маршруту може бути повторно затверджена наступним чином:

(A)	За винятком польотів до найбільш небезпечних аеродромів, після завершення принаймні 10 секторів у межах зони польотів протягом попередніх 12 місяців, на додаток до кожного обов’язкового самоінструктажу.

(B)	Польоти на найбільш небезпечних аеродромів повинні проводитись тільки, якщо:

(1)	 Командир ПС був кваліфікований на цьому аеродромі у межах попередніх 36 місяців; бував на ньому в якості діючого члена екіпажу або   спостерігача.

(2)	Заходження на посадку візуально (VMC) відбувається на належній для цього сектора мінімальній висоті;

(3)	Адекватний самоінструктаж був проведений перед  початком  цього польоту.

(38)	OPS 1.980 Більш ніж один тип чи варіант:

(i)	Не обов’язковий, якщо польоти обмежені використанням літаків з поршневими двигунами і одним пілотом за правилами VFR удень.

(ii)  Що стосується  польотів за правилами IFR та нічних за правилами  VFR, вимога з Додатку 1 до OPS 1.980, пункт (d)(2)(i) - щодо 500 годин на відповідній посаді члена екіпажу перед  виконанням повноважень, що підтверджуються двома свідоцтвами (2 ліцензії), - знижується до 100 годин або відрізків, якщо одне із  цих затверджень стосується одного класу. Перевірочний політ повинен бути завершений, перш ніж пілот приступить до виконання своїх обов’язків у  якості Командира ПС.

(39)	OPS 1.981 Експлуатація вертольотів і літаків:

Пункт (a)(1) не є обов’язковим, якщо польоти обмежені класами  літаків з поршневими двигунами, пілотованих одним пілотом.

(40)	Зарезервовано

(41)	OPS 1.1060 Оперативний план польоту:

Не вимагається для VFR / денних польотів від А до А. Для VFR/денних польотів від А до B ця вимога є обов’язковою, однак план польоту може бути представлений у спрощеній формі, залежно від виду виконуваних польотів  (див. OPS 1.135).

(42)	OPS 1.1070   Керівництво з виконання технічного обслуговування:

КВТО може бути адаптоване до виконуваних експлуатантом  польотів.

(43)	OPS 1.1071 Технічний журнал літака:

Застосовується, як  приписано в Частині М, параграф М. А. 306 Технічний журнал літака

(44)	Зарезервовано

(45)	Зарезервовано

(46)	OPS 1.1240 Програми навчання:

Програми навчання повинні бути адаптовані до виду польотів,  що проводяться експлуатантом.  Навчальна програма методом самопідготовки  може бути затверджена для польотів за правилами VFR.

(47)	OPS 1.1250 Контрольний лист із процедури пошуку літака:

Не застосовується до денних польотів  VFR.

Додаток 1 до OPS 1.125

Документи, які повинні знаходитись на борту.

Див. OPS 1.125

У випадку втрати чи крадіжки документів, зазначених у OPS 1.125, польоти дозволяється продовжувати, доки літак не прибуде на базу або на місце, де може бути  надано  документ заміни.

ПІДЧАСТИНА С

СЕРТИФІКАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЕКСПЛУАТАНТА

OPS 1.175

Загальні правила Сертифікації Експлуатанта

Примітка 1: Додаток 1 до цієї частини визначає зміст і умови AOC.

Примітка 2: Додаток 2 до цієї частини визначає вимоги до управління і організації.

(a) Експлуатант не повинен використовувати літак з метою комерційних перевезень інакше, як згідно з положеннями і умовами Сертифіката Експлуатанта (AOC).

(b)	Претендент на отримання AOC, або зміни AOC, повинен дозволити Адміністрації вивчити всі аспекти своєї діяльності щодо безпеки заявленої діяльності.

(c)	Претендент на отримання АОС повинен:

- Не бути власником АОС, виданого іншою Адміністрацією, якщо це не узгоджено Адміністраціями, яких це стосується;

- Мати своє основне місце діяльності або, якщо декілька місць діяльності, то мати свій зареєстрований офіс, розташований в Державі, відповідальній за видачу АОС;

- Довести Адміністрації здатність виконувати  безпечні польоти.

(d)	Якщо літаки експлуатанта мають реєстрацію у різних Державах-членах, застосовуються відповідні заходи для забезпечення відповідного контролю рівня безпеки.

(e)	Експлуатант повинен гарантувати Адміністрації право доступу в свою організацію і на літаки  та забезпечити доступ до будь-якої організації з технічного обслуговування, яка відповідає вимогам Частини -145 та пов’язана з виконанням технічного обслуговування літаків цього експлуатанта для визначення безперервної відповідності вимогам OPS 1.

(f)	АОС може бути змінений, призупинений або анульований, якщо Адміністрація більше не впевнена в тому, що експлуатант може безпечно виконувати польоти.

(g)	Експлуатант повинен переконати Адміністрацію в тому, що;

- Його організація і структура управління відповідають обсягам і видам його діяльності; і

- Ним вже визначено процедури нагляду за експлуатацією ПС.

(h)	Експлуатант повинен призначити відповідального керівника, узгодженого в Адміністрації, який має достатньо широкий спектр повноважень для забезпечення, що вся льотна діяльність і технічне обслуговування можуть фінансуватися та виконуватися згідно зі стандартами, яких вимагає Уповноважений орган

(i)	Експлуатант повинен призначати відповідальних керівників, узгоджених в Адміністрації, які відповідатимуть за здійснення управління і контролю в таких сферах,

- Льотна діяльність;

- Система технічного обслуговування;

- Навчання екіпажів; і

- Наземне обслуговування.

(j) 	Особа може займати більше однієї посади відповідального керівника, якщо це узгоджено з  Адміністрацією, але для експлуатантів, де на постійній роботі зайнято 21 і більше особи, мінімум дві особи потрібно буде для покриття відповідальності зазначених 4 сфер.

(k) Щодо експлуатантів, де на постійній роботі зайнято 20 і менше осіб, одна або більше з відповідальних посад можуть бути зайняті відповідальним керівником, якщо це узгоджено з Адміністрацією.

(l) 	Експлуатант повинен гарантувати, що кожний політ виконується згідно з положеннями Керівництва з експлуатації.

(m)	Експлуатант повинен створити відповідну виробничу базу експлуатації літаків, яка гарантуватиме безпечне обслуговування їх польотів.

(n) 	Експлуатант повинен гарантувати, що його літаки обладнані, а його екіпажі мають відповідну кваліфікацію у відповідності до вимог для району виконання і типу польотів.

(o) 	Експлуатант повинен задовольняти вимоги технічного обслуговування згідно з Частиною М  усіх літаків, що експлуатуються відповідно до умов його АОС.

(p) Експлуатант повинен надати Адміністрації копію Керівництва з експлуатації,  згідно з Підрозділом Р, і всі доповнення та зміни до нього.

(q) 	На основній експлуатаційній базі Експлуатанта виконання польотів повинно бути забезпечене виробничими потужностями, які відповідають вимогам для району виконання  і типу польотів.

OPS 1.180

Видача, зміни і продовження періоду дії AOC

(a)	Експлуатанту не гарантується видача АОС або зміна до АОС, або продовження терміну дії АОС, якщо тільки:

(1)	Літаки, що експлуатуються, мають стандартне свідоцтво льотної придатності, що видане у відповідності до Директиви Комісії (ЄС) № 1702/2003 від 24 вересня 2003 р., в якій викладені правила імплементації для льотної придатності та екологічне свідоцтво літака та пов’язаних речей, частин і обладнання, а також для сертифікації проектних організацій і виробників () з боку Держави-члена. Стандартні свідоцтва льотної придатності, що видані Державою-членом, іншою від Держави, що відповідає за видачу AOC, прийматимуться без подальшого пред’явлення, якщо будуть видані у відповідності до Частини 21;

(2)	Система технічного обслуговування не була затверджена Адміністрацією згідно з Частиною М, Підрозділу G; і

(3)	Він не переконав Адміністрацію в тому, що у нього є можливість:

(i)	Створити і підтримувати відповідну організацію;

(ii)	Створити і підтримувати систему контролю якості згідно з OPS 1.035;

(iii)	Виконувати необхідні програми підготовки;

(iv)	Задовольняти вимоги технічного обслуговування, які відповідають характеру і обсягу призначених польотів,  включаючи відповідні положення, встановлені OPS 1.175, пп. (g) - (o); і

(v)	Відповідати вимогам OPS 1.175.

(b)	Не дивлячись на положення OPS 1.185(f), експлуатант повинен якомога раніше повідомити Адміністрацію про будь-які зміни до інформації, яку він надав у відповідності з викладеними нижче вимогами OPS 1.185(a).

(c)	Якщо Адміністрація не вважає, що експлуатант задовольняє усі вимоги вищезазначеного пункту (а), то вона може вимагати проведення одного або більше демонстраційних польотів,  начебто це  комерційні рейси.

OPS 1.185

Адміністративні вимоги

(a) 	Експлуатант повинен забезпечити включення у первісну заявку на отримання АОС і, якщо необхідно, у заявку на будь-які зміни чи оновлення до неї, наступну інформацію:

- Офіційна та скорочена назва, юридична та поштова адреса заявника;

- Описання діяльності, що передбачається;

- Описання організації управління;

- Ім’я відповідального керівника;

- Імена основних керівників, включаючи відповідальних за: льотну діяльність, систему  технічного обслуговування, підготовку екіпажів і роботу наземних служб, із зазначенням їх кваліфікації та досвіду;

- Керівництво з  Експлуатації.

(b)	Стосовно самої системи  технічного обслуговування в первісну заявку на отримання АОС, а за необхідності, і в заявку на будь-яку зміну чи продовження терміну дії, повинна бути включена наступна інформація по кожному типу літака, який планується експлуатувати:

- Керівництво з технічного обслуговування (КТО) експлуатанта;

- Програма(и)  поточного ремонту парку літаків експлуатанта;

- Технічний журнал літака;

- Де доречно, докладно - технічні особливості контрактів щодо технічного обслуговування між експлуатантом і  організацією з технічного обслуговування, яка відповідає Частині-145 та надає технічне обслуговування;

(5)	Кількість літаків.

(c)	Заявка на отримання AOC повинна бути подана принаймні за 90 днів до дати запланованого початку польотів, за винятком  Керівництва з експлуатації, яке повинно бути подане не менше, ніж за 60 днів до дати запланованого початку польотів.

(d)	Заявка на зміну АОС повинна бути подана принаймні за 30 днів або в інший погоджений строк до дати запланованих польотів.

(e)	Заявка на продовження терміну дії  АОС повинна бути подана принаймні за 30 днів, або в інший погоджений з Адміністрацією строк, до закінчення терміну дії діючого АОС.

(f)	Крім виняткових обставин, Адміністрація повинна бути попередньо повідомлена про заплановану зміну призначеного керівника, принаймні, за 10 днів.

Додаток 1 до OPS 1.175

Зміст і умови Сертифіката Експлуатанта

В АОС  зазначається:

(a)	Ім’я і місцезнаходження (основне місце роботи) експлуатанта;

(b)	Дата видачі і строк дії АОС;

(c)	Опис дозволених типів польотів;

(d)	Тип(и) літака(-ів), дозволених для експлуатації;

(e)	Реєстраційні знаки допущених до експлуатації літаків, за винятком тих випадків, коли експлуатанти можуть отримати санкцію на запровадження системи інформування своєї Адміністрації про реєстраційні знаки на  літаках, що експлуатуються згідно з  AOC, виданих нею;

(f)	Дозволені райони виконання польотів;

(g)	Спеціальні обмеження; і

(h)	Спеціальні допуски / дозволи, як, наприклад:

— 	CAT II/ CAT III (включаючи затверджений мінімум)

—  	(MNPS) Специфікації мінімальних навігаційних характеристик

—  	(ETOPS) Експлуатація двохмоторних літаків для дальніх польотів

—  	(RNAV) Зональна навігація

—  	(RVSM) Мінімальні вимоги щодо скороченого вертикального ешелонування

— 	Перевезення небезпечних речей.

— 	Дозвіл на надання обслуговуючому персоналу основ техніки безпеки і, якщо застосовується, проведення атестації про яку йдеться у Підрозділі О, для тих експлуатантів, які надають таку підготовку прямо або побічно.

Додаток 2 до OPS 1.175

Структура управління і організація діяльності власника АОС

(a)	Загальне

Експлуатант повинен мати надійну і ефективну структуру управління, щоб гарантувати безпечне виконання авіаційних перевезень. Службовці, що займають керівні посади, повинні мати організаторські здібності разом з відповідною технічною/експлуатаційною кваліфікацією у  авіації.

(b)	Службовці, що займають керівні посади:

- Опис функцій і обов’язків керівних посадовців, включаючи їх назви, повинен міститися в Керівництві з експлуатації і Адміністрації повинно надаватись письмове повідомлення про будь-які заплановані або фактичні зміни в посадах або функціях.

- Експлуатант має вжити заходів для забезпечення безперервності контролю у випадку відсутності службовців, що займають керівні посади.

- Особа, призначена власником АОС, як відповідальний керівник, не може бути призначена відповідальним керівником власником іншого АОС, якщо це не схвалено зацікавленими Адміністраціями.

- Особи,  призначені відповідальними керівниками, мають укласти угоду про можливість працювати достатню кількість годин для виконання управлінських функцій, відповідних обсягу і сфері  їх діяльності.

(c)	Адекватність і контроль персоналу

(1)	Члени екіпажу. Експлуатант  повинен мати достатню кількість пілотів і бортпровідників для запланованих перевезень, підготовлених і перевірених згідно з Підрозділом N і Підрозділом O відповідно.

(2)	Наземний персонал

(i)	Кількість наземного персоналу залежить від обсягу і характеру польотів. Льотна служба  і, особливо, наземні служби забезпечення польотів повинні бути укомплектовані підготовленим персоналом, який добре розуміється на  своїх обов’язках у  межах цієї організації.

(ii) Експлуатант, який підписує договір з іншими організаціями, що надають певні послуги, залишається  відповідальним щодо технічного обслуговування за належними стандартами. За цих обставин  відповідальному керівнику повинно бути поставлене завдання гарантувати, щоб будь-яка сторона договору дотримувалася встановлених стандартів.

(3)	Контроль

(i)	Кількість призначених інспекторів залежить від структури експлуатанта та кількості працівників.

(ii)	Функції і обов’язки цих інспекторів повинні бути визначені, а  усі інші  обов’язки розподілені так, щоб вони мали можливість виконувати свої обов’язки з контролю.

(iii)	Інспектування членів екіпажу і наземного персоналу повинно виконуватись особами, які володіють досвідом та особистими якостями, достатніми, щоб гарантувати дотримання стандартів, визначених Керівництвом  з Експлуатації.

(d)	Сприятливі умови на робочих об’єктах.

(1)	Експлуатант повинен гарантувати, щоб виробничі площі на кожній експлуатаційній базі були достатніми для  персоналу, причетного до  забезпечення безпеки польотів. Повинні бути забезпечені потреби наземного персоналу, тих, хто займається контролем експлуатації,  збереженням і відтворенням облікових даних та плануванням польотів екіпажами.

(2)	Відомчі служби повинні бути здатні, без затримки, розповсюджувати експлуатаційні інструкції та іншу інформацію, призначену  тим, кого це стосується.

(e)	Документація:

Експлуатант повинен вжити заходів щодо випуску  інструкцій, поправок та іншої документації.

ПІДРОЗДІЛ D

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ СХЕМИ

OPS 1.195

Контроль експлуатації

Експлуатант повинен:

(a)	Створити і підтримувати метод виконання експлуатаційного контролю, затвердженого Адміністрацією; і

(b)	Виконувати експлуатаційний контроль відносно кожного польоту, що проводиться в межах його АОС.

OPS 1.200

Посібник з Експлуатації

Експлуатант повинен мати Керівництво з експлуатації згідно з Підрозділом Р для використання і консультування персоналом експлуатанта.

OPS 1.205

Компетентність персоналу експлуатантів

Експлуатант повинен гарантувати, що весь персонал призначений чи безпосередньо залучений в наземну чи польотну експлуатацію, ретельно проінструктований, показав свої здібності і ознайомлений зі своїми обов’язками і відношенням цих обов’язків до експлуатації в цілому.

OPS 1.210

Встановлення процедур

(a) 	Експлуатант повинен встановити процедури і інструкції для кожного типу ПС, що містять обов’язки наземного персоналу і членів екіпажу для всіх типів експлуатації на землі і в польоті.

(b) 	Експлуатант повинен створити систему контрольних карт для використання членами екіпажу на всіх етапах експлуатації літака, відносно стандартних, не стандартних і аварійних ситуацій відповідно, щоб гарантувати виконання експлуатаційних процедур, що містяться в Керівництві з експлуатації.

(c)	Експлуатант не повинен вимагати від членів екіпажу виконувати будь-які дії, крім тих, які потрібні для забезпечення безпечної експлуатації ПС.

OPS 1.215

Використання служб повітряного руху

Експлуатант повинен гарантувати, що Служби Повітряного руху використовуються на всіх польотах, де тільки можливо.

OPS 1.216

Польотні експлуатаційні інструкції

Експлуатант повинен гарантувати, що польотні експлуатаційні інструкції, що містять зміни в польотному плані повітряного руху будуть, якщо є практична можливість, скоординовані з відповідним об’єктом Служби Повітряного руху перед передачею на ПС.

OPS 1.220

Використання аеродромів експлуатантом

Експлуатант може дозволяти використання лише тих аеродромів, які відповідають типу ПС і виконуваній операції

OPS 1.225

Експлуатаційні мінімуми аеродрому

(a) 	Експлуатант повинен визначити експлуатаційні мінімуми аеродрому, затверджені згідно з OPS 1.430 для кожного вильоту, приземлення або запасного аеродрому, дозволеного до використання згідно з OPS 1.220.

(b) 	Будь-яке доповнення, встановлене Адміністрацією, повинно бути додано до вказаних мінімумів згідно з вищезазначеним пунктом (а).

(c) Мінімуми для певного типу заходу на посадку і приземлення вважаються такими, що розраховані та встановлені, якщо:

(1) 	Наземне обладнання, що вказане на відповідній схемі, потрібній для запланованої схеми, є працюючим;

(2) 	Системи ПС, що потрібні для даного типу заходу на посадку, є працюючими;

(3) 	Дотримані потрібні критерії експлуатації ПС; і

(4) 	Екіпаж має відповідну кваліфікацію.

OPS 1.230

Схеми зльоту і заходу на посадку по приладах

(a) 	Експлуатант повинен гарантувати, що використовуються схеми зльоту і посадки по приладах, затверджені Державою, в якій розташований аеродром.

(b) 	Не дивлячись на вищезазначений пункт (а), командир може прийняти дозвіл АТС відхилитися від заявленого маршруту зльоту і посадки за умови, що витримані критерії висоти прольоту перешкод і витримані експлуатаційні умови розрахунків зльоту. Захід на посадку повинен виконуватись візуально або згідно із процедурою інструментального заходу .

(c) Схеми, відмінні від цих і потрібні для виконання згідно з пунктом (а) вище, можуть застосовуватись експлуатантом за умови, що вони були затверджені Державою, в якій розташований аеродром, якщо потрібно, і прийняті Адміністрацією.

OPS 1.235

Схеми зменшення шуму

(a) 	Експлуатант повинен створити експлуатаційні схеми для зменшення шуму під час польотної експлуатації по приладах згідно з ICAO PANS OPS Том 1 (Док. 8168-OPS/611).

(b) 	Схеми зльоту і набору висоти для зменшення шуму, визначені експлуатантом для кожного типу ПС, повинні бути однаковими для всіх аеродромів.

OPS 1.240

Маршрути і райони експлуатації

(a) Експлуатант забезпечує, щоб польоти проводилися лише по таких маршрутах або у межах таких районів, для яких:

(1) 	передбачено наземне обладнання та служби, включаючи метеорологічні служби, і які відповідають вимогам запланованої експлуатації;

(2) 	характеристики літака, який планується використовувати, є достатніми, щоб відповідати мінімальним вимогам щодо висоти польоту;

(3) 	обладнання літака, який планується використовувати, відповідає мінімальним вимогам запланованої експлуатації;

(4) 	доступні відповідні карти та схеми (відноситься до OPS 1.135(a)(9));

(5) 	у разі використання двомоторних літаків, доступні відповідні аеродроми, що відповідають часовим та дистанційним обмеженням  OPS 1.245;

(6) 	у разі використання одномоторних літаків, доступні поверхні, що дозволяють виконувати безпечну змушену посадку.

(b) 	Експлуатант має забезпечити, щоб експлуатація проводилася у відповідності до будь-яких обмежень на маршрутах або районах експлуатації, що накладені Адміністрацією.

OPS 1.241

Експлуатація у визначеному повітряному просторі зі скороченим інтервалом вертикального ешелонування (RVSM)

Експлуатант не повинен використовувати літак у визначених місцях повітряного простору, де, на основі регіональної аеронавігаційної угоди, застосовується інтервал вертикального ешелонування у 300 м (1 000 футів), за виключенням, коли на це є дозвіл Адміністрації (дозвіл RVSM) (див. також OPS 1.872).

OPS 1.243

Експлуатація в районах з особливими вимогами щодо навігаційних характеристик

Експлуатант не повинен використовувати літак у визначених районах або у визначених частях повітряного простору, на основі регіональних аеронавігаційних угод, в яких приписані специфікації мінімальних навігаційних характеристик, за виключенням, коли на це є дозвіл Адміністрації (дозвіл MNPS/RNP/RNAV) (див. також OPS 1.865 (c)(2) і OPS 1.870).

OPS 1.245

Максимальна відстань від наявного аеродрому для двомоторних літаків без дозволу по ETOPS

(а) 	Якщо немає спеціального дозволу Адміністрації у відповідності до OPS 1.246(a) (дозвіл по ETOPS), експлуатант не повинен використовувати двомоторне ПС на маршруті, якщо пункт знаходиться далі від запасного аеродрому, ніж у відношенні:

(1) 	ПС з характеристиками класу А:

(i) 	З максимальною затвердженою конфігурацією пасажирських місць рівною або більшою 20; або

(ii) 	Максимальною злітною масою рівною або більшою 45 360 кг,

відстань польоту протягом 60 хвилин на крейсерській швидкості з одним непрацюючим двигуном визначається згідно з нижченаведеним пунктом (b);

(2)	ПС з характеристиками класу А:

(i)	Максимальною затвердженою конфігурацією пасажирських місць рівною або меншою 19; і

(ii)	Максимальною злітною масою менше, ніж 45 360 кг,

відстань польоту за 120 хвилин, якщо дозволено Адміністрацією, до 180 хвилин для турбореактивних ПС, на крейсерській швидкості з одним непрацюючим двигуном визначається згідно з пунктом (b);

(3) 	ПС з характеристиками класу B або С:

(і) 	Відстань польоту протягом 120 хвилин на крейсерській швидкості з одним непрацюючим двигуном визначається згідно з пунктом (b); або

(ii) 	300 морських миль, залежно від того, що менше.

(b) 	Експлуатант визначає швидкість для вирахування максимальної відстані до запасного аеродрому для кожного типу двомоторного ПС або використовуваного варіанту, що не перевищує VMO, в залежності від дійсної повітряної швидкості, котру ПС може підтримувати при одному непрацюючому двигуні за таких умов:

(1) 	Міжнародний Еталон Атмосфери (ISA);

(2) 	горизонтальний політ:

(і) 	для турбореактивних ПС на :

(А) 	FL 170; або

(В) 	на максимальному ешелоні польоту, на котрий може піднятися ПС з одним непрацюючим двигуном, і підтримувати його, використовуючи загальну підйомну швидкість, визначену в КЛЕ (AFM), залежно від того, що менше.

(іі) для ПС пропелерного типу на:

(A) 	FL 80; або

(B) 	на максимальному ешелоні польоту, на котрий може піднятися ПС з одним непрацюючим двигуном і підтримувати його, використовуючи загальну підйомну швидкість, визначену в КЛЕ (AFM), залежно від того, що менше.

(3) 	максимальна безперервна тяга або потужність двигуна, що залишається діючим

(4) 	маса ПС не менша, ніж виходить із:

(i) 	максимальної злітної маси при зльоті з рівня моря; і при

(ii) 	всіх працюючих двигунах, що набирають оптимальну крейсерську висоту, і

(iii) 	всіх двигунах, що працюють у крейсерському режимі на дальній крейсерській швидкості, на цій висоті до того часу, як злітна маса стане рівна обов’язковому порогу, вказаному в пункті (а).

(c) 	експлуатант повинен гарантувати, що такі дані, визначені для кожного типу або варіанту, внесені до посібника з експлуатації:

(1) крейсерська швидкість на одному діючому двигуні, визначена згідно з пунктом (b) вище; і

(2) максимальна відстань від запасного аеродрому визначена згідно з пунктами (a) і (b) вище.

Примітка: швидкості і висоти (ешелону польоту), визначені вище, призначені лише для використання для визначення максимальної відстані від запасного аеродрому.

OPS 1.246

Польоти збільшеної дальності з двомоторними ПС (ETOPS)

(a) 	Експлуатант не повинен проводити польоти за межами порогової відстані, визначеними згідно з OPS 1.245, якщо на це не отримано дозвіл Адміністрації (Дозвіл по ETOPS)

(b) 	До проведення ETOPS польоту, експлуатант повинен гарантувати наявність прийнятного запасного маршруту ETOPS, в межах або санкціонованого часу відхилення або часу відхилення, основаного на MEL, що базується на статусі експлуатаційної надійності ПС, залежно від того, що коротше. (Див. також OPS 1.297(d).)

OPS 1.250

Встановлення мінімальних висот польоту

(a)	Експлуатант повинен розрахувати мінімальні висоти польоту і методи визначення цих висот для всіх сегментів маршруту передбачуваного польоту, які забезпечують потрібну висоту прольоту над місцевістю, беручи до уваги вимоги Підрозділів від F до I.

(b)	Кожний метод визначення мінімальних висот польоту повинен бути дозволений Адміністрацією.

(c)	Якщо мінімальні висоти польоту, встановлені Державами протягом маршруту є більш високі, ніж встановлені експлуатантом, повинні застосовуватись більш високі значення.

(d)	Експлуатант повинен взяти до уваги такі фактори при визначенні мінімальних висот польоту:

- Точність, з якою можна визначити місцезнаходження ПС;

- Вірогідні похибки в показаннях використовуваних висотомірів;

- Особливості місцевості (наприклад, раптові зміни висоти) вздовж маршрутів, де будуть виконуватись польоти.

- Вірогідність зіткнення з несприятливими погодними умовами (наприклад, сильна турбулентність і низхідні повітряні потоки); і

- Вірогідні погрішності авіаційних мап.

(e)	При виконанні вимог, вказаних у пункті (d) вище, повинно братися до уваги таке:

- Поправки до відхилень значень температури і тиску від стандартних значень;

- Вимоги ОПР (АТС); і

- Будь-які можливі обставини на запланованому маршруті.

OPS 1.255

Паливна політика

(a)	Експлуатант повинен установити паливну політику з метою планування польоту і зміни плану польоту в польоті, щоб гарантувати, що кожний політ використовує достатню кількість палива для запланованого польоту і має резерви для покриття відхилень від запланованого польоту.

(b)	Експлуатант повинен гарантувати, що планування польотів принаймні ґрунтується на положеннях пунктів (1) і (2) нижче:

(1)	Схеми, що містяться в Керівництві з експлуатації, і дані отримані із:

(i)	Даних, наданих виробником ПС; або

(ii)	Специфічні дані теперішнього ПС отримані з допомогою системи контролювання витрат палива.

(2)	Експлуатаційні умови, в яких буде проводитись політ, включаючи:

(i)	Реальні дані витрат палива ПС;

(ii)	Очікувані маси;

(iii)	Очікувані метеорологічні умови; і

(iv)	Схеми і обмеження Служб Повітряного руху.

(c)	Експлуатант повинен гарантувати, що передпольотні розрахунки потрібного в польоті палива включають:

(1)	Паливо для вирулювання;

(2)	Паливо на політ по маршруту;

(3)	Резервний обсяг палива, що складається із:

(i)	Палива для непередбачених обставин

(ii)	Додаткового палива, якщо потрібна зміна маршруту. (Це не перешкоджає вибору аеродрому вильоту в якості запасного пункту прибуття);

(iii)	Кінцевого запасу палива; і

(iv)	Додаткового палива, якщо цього вимагає тип польоту (наприклад, ETOPS); і

(4)	Додаткового палива, якщо цього вимагає командир.

(d)	Експлуатант повинен гарантувати, що схеми зміни маршруту в польоті для розрахунку потрібного до використання палива, коли політ повинен проходити по маршруту або до пункту призначення, відмінного від попередньо запланованого, включають:

(1)	Паливо на політ по маршруту до кінця польоту;

(2)	Резервний об’єм палива, що складається із :

(i)	Палива для непередбачених обставин;

(ii)	Додаткового палива, якщо потрібна зміна маршруту. (Це не перешкоджає вибору аеродрому вильоту в якості запасного пункту прибуття);

(iii)	Кінцевого запасу палива; і

(iv)	Додаткового палива, якщо цього вимагає тип польоту (наприклад, ETOPS); і

(3)	Додаткового палива, якщо цього вимагає командир.

OPS 1.260

Перевезення осіб з обмеженою здатністю до пересування

(a)	Експлуатант повинен встановити процедури для перевезення осіб з обмеженою здатністю до пересування (PRM).

(b)	Експлуатант повинен гарантувати, що PRM не розміщені і не займають місця, де їх присутність може:

- Перешкодити екіпажу виконувати свої обов’язки;

- Перешкоджати доступу до аварійного обладнання; або

- Ускладнювати аварійну евакуацію ПС.

(c)	Командир повинен бути інформований про присутніх на борту PRM.

OPS 1.265

Перевезення недопустимих пасажирів, депортованих осіб або осіб, що знаходяться в ув’язненні

Експлуатант повинен встановити процедури для перевезення недопустимих пасажирів, депортованих осіб або осіб, що знаходяться в ув’язненні, щоб гарантувати безпеку ПС і його пасажирів. Командир повинен бути інформований про знаходження вищезазначених осіб на борту ПС.

OPS 1.270

Збереження вантажу і багажу

(Див. Додаток 1 до OPS 1.270)

(a) 	Експлуатант повинен встановити процедури, щоб гарантувати, що в пасажирський салон можна пронести лише таку ручну поклажу, яку можна відповідно і безпечно розмістити.

(b) 	Експлуатант повинен встановити процедури, щоб гарантувати, що весь багаж і вантаж на борту, який може завдати шкоди чи збитків, або загородити проходи або виходи, буде розміщений в місцях, призначених для запобігання переміщення.

OPS 1.275

Навмисно не заповнено

OPS 1.280

Розміщення пасажирів

Експлуатант повинен встановити процедури, щоб гарантувати, що пасажири сидять там, де у випадку, що вимагає аварійної евакуації, вони могли б краще всього сприяти і не перешкоджати евакуації із ПС.

OPS 1.285

Інструктаж пасажирів

Експлуатант повинен гарантувати, що:

(a)	Загальне.

(1)	Пасажирам надається усний інструктаж про заходи безпеки. Частково або повністю інструктаж може бути представлений аудіовізуально.

(2)	Пасажирам надається картка з інструкціями із забезпечення безпеки, на якій за допомогою малюнків показано використання аварійного обладнання і виходи для можливого використання пасажирами.

(b)	До зльоту

(1)	Пасажири інструктуються за такими пунктами, якщо потрібно:

(i)	Регламентуа щодо куріння;

(ii)	Спинка сидіння повинна знаходитись у вертикальному положенні, а лоток столу прибраний;

(iii)	Розташування аварійних виходів;

(iv)	Розташування і використання маркувань шляху виходу на підлозі;

(v)	Розміщення ручної поклажі;

(vi)	Обмеження у використанні портативних електронних пристроїв; і

(vii)	Розташування і зміст картки з інструкціями із забезпечення безпеки, і,

(2)	Пасажирам демонструється:

(i)	Використання ременів безпеки і/або плечових ременів безпеки, включаючи те, як застебнути і розстебнути ремені безпеки і/або плечові ремені безпеки;

(ii)	Розташування та використання кисневого обладнання, якщо потрібно (OPS 1.770 і OPS 1.775 відповідно). Пасажири також повинні бути проінструктовані про те, як гасити палаючі матеріали, якщо використовується кисень, і;

(iii)	Розташування і використання рятувальних жилетів, якщо потрібно (OPS 1.825 відповідно).

(c)	Після зльоту

(1)	Пасажирам нагадують, якщо необхідно:

(i)	Регламентуа щодо куріння; і

(ii)	Використання ременів безпеки і/або плечових ременів безпеки, включаючи переваги в безпеці, якщо ремені безпеки застебнуті незалежно чи ввімкнено підсвічування знака пристебнути ремені.

(d)	Перед посадкою

(1)	Пасажирам нагадують, якщо потрібно:

(i)	Регламентуа щодо куріння;

(ii)	Використання ременів безпеки і/або плечових ременів безпеки.

(іii)	Спинка сидіння повинна знаходитись у вертикальному положенні, а лоток столу прибраний;

(iv)	Переукладання ручної поклажі; і

(v)	Обмеження у використанні портативних електронних пристроїв.

(e)	Після посадки:

(1)	Пасажирам нагадують:

(i)	Регламентуа щодо куріння; і

(ii)	Використання ременів безпеки і/або плечових ременів безпеки.

(f)	У випадку виникнення надзвичайних обставин під час польоту, пасажири інструктуються про дії в надзвичайній ситуації, які відповідають обставинам.

OPS 1.290

Підготовка до польоту

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що експлуатаційний польотний план є заповнений для кожного запланованого польоту.

(b)	Командир не повинен починати політ, якщо не виконано таке:

- ПС має льотну придатність;

- ПС не використовується всупереч положенням Списку Відхилень в Конфігурації (CDL);

- Придатні до експлуатації прилади і обладнання потрібні для запланованого польоту згідно з Підрозділами K і L;

- Прилади і обладнання придатні до експлуатації, крім тих, що вказані в MEL;

- В наявності ті частини Керівництва з експлуатації ,які потрібні для проведення польоту;

- На борту є всі документи, додаткова інформація і формуляри, які повинні бути в наявності згідно з вимогами OPS 1.125 і OPS 1.135;

- Необхідні мапи, схеми і супровідна документація є в наявності і надають всю інформацію про запланований політ, включаючи будь-які розумно очікувані. Це повинно включати будь-які таблиці перерахунку, необхідні для виконання польоту, де використовуються метричні значення відносних висот, польотних висот і ешелонів польоту;

- Наземні об’єкти і служби, потрібні для запланованого польоту, є доступними і працездатними;

- Положення, зазначені у Керівництві з експлуатації, що стосуються вимог щодо палива, мастила і кисню, мінімальних безпечних висот, експлуатаційних мінімумів аеродрому і наявність запасних аеродромів, відповідають вимогам запланованого польоту;

- Вантаж належним чином розміщений і безпечно закріплений;

- Маса ПС на початок розбігу при зльоті є такою, що політ може бути проведений згідно з Підрозділами від F до I, як розраховано; і

- Дотримано будь-якого експлуатаційного обмеження у доповненнях до вказаних вище у підпунктах (9) і (11).

OPS 1.295

Вибір аеродромів

(a)	Експлуатант повинен встановити процедури для вибору аеродрому прибуття і/або запасних аеродромів згідно з OPS 1.220 при плануванні польоту

(b)	Експлуатант повинен вибрати і вказати в експлуатаційному польотному плані запасний аеродром для аеродрому вильоту, якщо не буде можливості повернутися на аеродром вильоту через метеорологічні чи експлуатаційні причини. Запасний аеродром для аеродрому вильоту повинен розміщуватись в межах:

(1)	Для двомоторних ПС:

(i)	Однієї години польоту на крейсерській швидкості з одним непрацюючим двигуном згідно з КЛЕ (AFM) в стандартних умовах незбуреної атмосфери з урахуванням дійсної злітної маси; або

(ii) Затвердженого експлуатантом часу відхилення по ETOPS, залежно від будь-якого обмеження MEL, аж до максимальних двох годин польоту на крейсерській швидкості з одним непрацюючим двигуном згідно з КЛЕ (AFM) в стандартних умовах незбуреної атмосфери, з урахуванням дійсної злітної маси, стосовно ПС і екіпажів, що мають дозвіл на ETOPS; або

(2) 	Двох годин часу польоту на крейсерській швидкості з одним непрацюючим двигуном згідно з КЛЕ (AFM) в стандартних умовах незбуреної атмосфери, з урахуванням дійсної злітної маси для три- і чотиримоторних ПС; або

(3) 	Якщо КЛЕ (AFM) не містить параметра крейсерської швидкості з одним непрацюючим двигуном, швидкістю для розрахунку та, яку розвиває ПС з одним працюючим двигуном, який використовувається безперервно в режимі максимальної потужності.

(c)	Експлуатант повинен вибрати принаймні один запасний пункт прибуття для кожного польоту по приладах IFR за винятком:

(1)	Таких двох пунктів:

(i)	Тривалість запланованого польоту від зльоту до посадки не перевищує 6 годин; і

(ii)	В наявності і можуть бути використані дві роздільні злітно-посадкові смуги в пункті прибуття, а також відповідні метеорологічні умови або прогнози на аеродромі в пункті прибуття або будь-яке сполучення цих передумов відмічає, що за одну годину до і через одну годину після розрахункового часу прибуття висота хмарності буде принаймні 2000 футів або висота кола +500 футів, залежно від того що більше, а видимість буде принаймні 5 км, або

(2)	Пункт призначення ізольований і відповідного запасного пункту призначення не існує.

(d)	Експлуатант повинен вибрати два запасних пункти прибуття, якщо:

(1)	Відповідні метеорологічні умови або прогнози відносно пункту прибуття або будь-яке їх сполучення відмічають, що протягом періоду, що починається за одну годину і закінчується через одну годину після розрахункового часу прибуття, погодні умови будуть нижчі обов’язкових запланованих мінімумів; або

(2)	Метеорологічна інформація недоступна.

(e)	Експлуатант повинен вказати будь-який із потрібних запасних пунктів в експлуатаційному плані польотів.

OPS 1.297

Заплановані мінімуми для IFR польотів

(a)	Заплановані мінімуми для запасних пунктів зльоту. Експлуатант не повинен вибирати аеродром в якості запасного пункту зльоту, якщо метеорологічні умови або прогнози або будь-яке їх сполучення не показує, що протягом періоду, що починається за годину до і закінчується через годину після польоту, що погодні умови будуть вище або на рівні обов’язкових посадкових мінімумів, визначених згідно з OPS 1.225. Висота хмарності повинна братися до уваги, якщо єдино можливими заходами на посадку є приблизні заходи або заходи на посадку по колу. Будь-які обмеження, що стосуються експлуатації ПС з одним непрацюючим двигуном, також повинні бути взяті до уваги.

(b)	Заплановані мінімуми для пунктів прибуття і запасних аеродромів прибуття. Експлуатант повинен вибрати аеродром пункту прибуття і/або запасний аеродром прибуття, якщо метеорологічні умови або прогнози або будь-яке їх сполучення не показують, що протягом періоду, що починається за годину до і закінчується через годину після польоту, що погодні умови будуть вищі або на рівні обов’язковим посадковим мінімумам, а саме:

(1)	Запланованих мінімумів, відносно аеродромів прибуття, за винятком ізольованих пунктів прибуття:

(i)	Значення RVR/видимість визначені згідно з OPS 1.225; і

(ii)	Для заходу на посадку по неточних системах або заходу на посадку по колу, коли висота хмарності знаходиться на рівні або вище MDH; і

(2)	Запланованих мінімумів для запасних аеродромів та ізольованих аеродромів прибуття у відповідності до Таблиці 1, що наводиться нижче:

| Тип заходу | Заплановані мінімуми |
| --- | --- |
| Категорії II і III | Категорія I (Примітка 1) |
| Категорія I | Неточні (Примітки 1 і 2) |
| Неточний | Неточні (Примітки 1 і 2) плюс 200 футів або 1 000 м |
| Політ по колу | Захід на посадку по колу (Примітки 2 і 3) |
| Примітка 1: RVR. Примітка 2: Висота хмарності повинна бути рівна або більше MDH. Примітка 3: Видимість |

(c)	Заплановані мінімуми для маршрутного запасного аеродрому. Експлуатант не повинен вибирати аеродром, якщо відповідні метеорологічні умови або прогнози або будь-яке їх сполучення не показують, що протягом періоду, який починається за годину і закінчується через годину після розрахункового часу прибуття на аеродром, погодні умови будуть на рівні або вище запланованих мінімумів згідно з Таблицею 1 вище.

(d)	Заплановані мінімуми відносно запасного маршруту для ETOPS. Експлуатант не повинен вибирати аеродром в якості ETOPS маршрутного запасного аеродрому, якщо відповідні метеорологічні умови або прогнози або будь-яке їх сполучення не показують, що протягом періоду, що починається за годину до і закінчується через годину після польоту, що погодні умови будуть вищі або на рівні запланованим мінімумам, вказаним в Таблиці 2 і відповідним  дозволам по ETOPS експлуатанта.

Таблиця 2

Заплановані мінімуми – ETOPS

| Тип заходу на посадку | Заплановані мінімуми |
| --- | --- |
| Потрібні значення RVR/видимості і висота хмарності |
|  | аеродром з |
|  | Принаймні 2 роздільними схемами заходу на посадку, основаними на 2 роздільних системах забезпечення заходу на посадку, що обслуговують 2 роздільні злітно-посадкові смуги | принаймні 2 роздільними схемами заходу на посадку, основаними на 2 роздільних системах забезпечення заходу на посадку, що обслуговують 1 злітно-посадкову смугу або принаймні 1 схемою заходу на посадку, основаної на 1 системі забезпечення заходу на посадку, що обслуговує 1 злітно-посадкову смугу |
| Точний захід на посадку Категорій II, III (ILS,MLS) | Мінімуми точного заходу на посадку Категорії I | Мінімуми заходу на посадку без використання засобів забезпечення точного заходу |
| Точний захід на посадку Категорії I (ILS,MLS) | Мінімуми заходу на посадку без використання засобів забезпечення точного заходу | Мінімуми для польоту по колу або, якщо не доступно, мінімуми заходу на посадку без використання засобів забезпечення точного заходу плюс 200 футів/1000 м |
| Неточний заход на посадку | Нижчі мінімуми заходу на посадку без використання засобів забезпечення точного заходу плюс 200 футів/1000 м або мінімуми для польоту по колу | Вищі мінімуми для польоту по колу або мінімуми заходу на посадку без використання засобів забезпечення точного заходу плюс 200 футів/1000 м |
| Захід на посадку по колу | Мінімуми для польоту по колу |

OPS 1.300

Затвердження польотного плану ОПР (ATS)

Експлуатант повинен гарантувати, що політ не буде початий, поки польотний план ОПР (ATS) не буде затверджений або не буде поширена відповідна інформація, щоб при необхідності активізувати службу аварійного сповіщення.

OPS 1.305

Дозаправка/злив палива під час посадки пасажирів, при наявності пасажирів на борту або висадці пасажирів

(Див. Додаток 1 до OPS 1.305)

Експлуатант повинен гарантувати, що ні один із його ПС не проходить дозаправку/злив палива типу Авіаційного бензину або палива  широкої фракції (наприклад, Jet-B або його еквівалент), або будь-якою сумішшю із цих типів палив під час посадки, знаходження пасажирів на борту і висадки пасажирів.В усіх інших випадках повинні бути вжиті необхідні застережні заходи, а ПС повинен належним чином управлятись кваліфікованим персоналом, готовим ініціювати і провести евакуацію ПС і термінову евакуацію у найбільш раціональний і швидкий з доступних способів.

OPS 1.307

Дозаправка/злив палива  широкої фракції

Експлуатант повинен встановити процедури для дозаправки/зливу палива  широкої фракції (наприклад, Jet-B або його еквівалент), якщо потрібно.

OPS 1.308

Рух назад і буксирування

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що всі схеми руху назад і буксирування відповідають авіаційним стандартам і процедурам.

(b)	Експлуатант повинен гарантувати, що розміщення ПС до і після вирулювання, не проводиться з допомогою гнучкого буксирування, якщо

(1)	ПС конструктивно не захищений від нанесення пошкоджень системі управління розворотом коліс передньої стійки шасі під час польоту гнучкого буксирування, або

(2)	не передбачена система/схема аварійного оповіщення льотного екіпажу про те, що такі пошкодження можуть або уже були нанесені, або

(3)	конструкція машини для гнучкого буксирування не запобігає пошкодженням залежно від типу ПС.]

OPS 1.310

Робочі місця членів екіпажу

(a)	Члени льотного екіпажу

(1)	Під час зльоту і посадки кожний член екіпажу при виконанні своїх обов’язків в кабіні екіпажу повинен бути на своєму робочому місці.

(2)	Протягом всіх останніх фаз польоту кожний член екіпажу при виконанні своїх обов’язків в кабіні екіпажу, повинен залишатися на своєму робочому місці, за винятком того, що його відсутність необхідна для виконання ним його обов’язків, що стосуються польоту, або для відправлення ним природних потреб, за умови, що принаймні один кваліфікований пілот залишається управляти ПС у всіх випадках.

(3)	Протягом всіх фаз польоту кожний член екіпажу при виконанні своїх обов’язків в кабіні пілотів, повинен зберігати готовність. Якщо виникає відсутність готовності, мають бути використані зустрічні відповідні контрзаходи. Якщо відчувається несподівана втома, то може бути застосована організована і контрольована командиром схема відпочинку, якщо дозволяє робоче навантаження. Контрольований відпочинок таким чином не повинен вважатися частиною періоду відпочинку, що використовується для вирахування польотного часу або використовується для виконання яких-небудь обов’язків.

(b)	Члени бригади бортпровідників. У всіх салонах, де розміщені пасажири, потрібні члени бригади бортпровідників повинні знаходитись на своїх встановлених робочих місцях під час критичних фаз польоту.

OPS 1.315

Допоміжні засоби термінової евакуації

Експлуатант повинен встановити процедури, щоб гарантувати, що до вирулювання, зльоту і посадки, якщо це безпечно і можливо, допоміжні засоби термінової евакуації, які працюють автоматично, знаходяться в режимі готовності.

OPS 1.320

Сидіння, ремені безпеки і плечові  ремені безпеки

(a)	Члени екіпажу

(1)	Під час зльоту і посадки, а також кожного разу, коли це вважається командиром необхідним з метою безпеки, кожний член екіпажу повинен бути належним чином закріплений усіма передбаченими ременями безпеки і плечовими ременями.

(2)	Під час інших фаз польоту кожний член екіпажу повинен тримати свій ремінь безпеки застебнутим, находячись на робочому місці.

(b)	Пасажири

(1)	Перед зльотом і посадкою, під час вирулювання, а також кожного разу, коли це вважається необхідним з метою безпеки, командир повинен гарантувати, що кожний пасажир на борту знаходиться на своєму сидінні або ліжку, належним чином закріплений своїм ременем безпеки або, якщо передбачено, плечовим ременем.

(2)	Експлуатант повинен забезпечити, а командир повинен гарантувати, що численне заміщення пасажирських місць дозволяється тільки лише на певних місцях і має місце тільки розміщення одного дорослого з однією дитиною, який належним чином закріплений допоміжним поясом або іншим утримуючим пристроєм.

OPS 1.325

Забезпечення безпеки пасажирського салону і кухні-буфету повітряного судна.

(a)	Експлуатант повинен встановити процедури, щоб гарантувати, що перед вирулюванням, зльотом і посадкою усі виходи і шляхи евакуації не мають перешкод.

(b)	Командир повинен гарантувати, що перед зльотом і посадкою, а також кожного разу, коли це вважається необхідним в інтересах безпеки, все обладнання і вантаж належним чином закріплені.

OPS 1.330

Доступність аварійного обладнання

Командир повинен гарантувати, що відповідне аварійне обладнання залишається легкодоступним для негайного використання.

OPS 1.335

Куріння на борту

(a)	Командир повинен гарантувати, що нікому із присутніх на борту не дозволяється курити:

(1)	Кожного разу, коли це вважається необхідним в інтересах безпеки;

(2)	Коли ПС знаходиться на землі, за винятком спеціально дозволених місць згідно зі схемами, вказаними в Керівництві з Експлуатації;

(3)	Поза позначеними місцями для куріння у проході(ах) і в туалеті(ах);

(4)	У вантажних відсіках і/або інших місцях, в яких вантаж, що перевозиться, не зберігається у вогнетривких контейнерах або не закритий вогнетривким брезентом; і

(5)	В тих місцях салону, куди поставляється кисень.

OPS 1.340

Метеорологічні умови

(a)	При виконанні польотів за приладами (IFR) командир не повинен:

(1)	Починати зліт; або

(2)	Продовжувати політ за точку, за якою польотний план стає польотним планом, зміненим під час польоту, за винятком, якщо доступна інформація, що описує очікувані погодні умови в пункті прибуття і/або потрібному запасному аеродромі, вказаному в OPS 1.295 відповідає або перевищує заплановані мінімуми, вказані в OPS 1.297.

(b)	При виконанні польоту за приладами IFR командир не повинен виходити за:

(1)	Точку прийняття рішення при застосуванні схеми точки прийняття рішення; або

(2)	Раніше визначену точку при застосуванні схеми раніше визначеної точки, за винятком, якщо доступна інформація, що описує очікувані погодні умови в пункті прибуття і/або потрібному запасному(их) аеродромі(ах), вказаному в OPS 1.295 відповідає або перевищує заплановані мінімуми, вказані в OPS 1.225.

(c)	При виконанні польоту за приладами IFR, командир не повинен продовжувати політ у напрямку до запланованого аеродрому за винятком, якщо остання отримана інформація вказує на те, що в розрахунковий час прибуття, погодні умови в пункті прибуття або, принаймні, на одному запасному аеродромі прибуття відповідають або перевищують обов’язкові експлуатаційні мінімуми аеродрому.

(d)	При виконанні візуального польоту VFR командир не повинен починати зліт за винятком, якщо фактичні метеорологічні умови або сполучення фактичних метеорологічних умов або прогнозів показують, що метеорологічні умови на маршруті польоту або на тій частині польоту, де будуть використовуватись візуальні правила VFR, будуть у відповідний час відповідати всім використовуваним у даному випадку правилам.

OPS 1.345

Наземні схеми прибирання льоду та інших забруднюючих речовин

(a)	Експлуатант повинен встановити процедури для виконання при проведенні необхідних наземних робіт з прибирання льоду, роботах проти зледеніння і пов’язаних з ними оглядах ПС.

(b)	Командир не повинен починати зліт, якщо зовнішні поверхні не очищені від будь-яких відкладень, які можуть несприятливо позначитись на характеристиках і/або керованості ПС, за винятком дозволених в Керівництві з експлуатації.

OPS 1.346

Повітряні схеми прибирання льоду та інших забруднюючих речовин

(a)	Експлуатант повинен встановити процедури для польотів в очікуваних або дійсних умовах зледеніння.

(b)	Командир не повинен починати політ або навмисно проводити політ в очікуваних чи дійсних умовах зледеніння, якщо ПС не сертифікований і не обладнаний для польоту в даних умовах.

OPS 1.350

Запаси палива і мастильних матеріалів

Командир не повинен починати зліт, не проконтролювавши, що ПС заправлено, принаймні, запланованою кількістю палива і мастильними матеріалами, враховуючи очікувані умови експлуатації.

OPS 1.355

Умови зльоту

Перед початком зльоту командир повинен переконатися в тому, що згідно з інформацією, отриманою ним, погода на аеродромі і стан запланованої ним до використання злітно-посадкової смуги не перешкодить безпечному проведенню зльоту і вильоту.

OPS 1.360

Застосування злітних мінімумів

Перед початком зльоту командир повинен переконатися в тому, що RVR або видимість у напрямку зльоту рівна або перевищує обов’язковий мінімум.

OPS 1.365

Мінімальні висоти польоту

Командир або пілот, якому передається право управляти ПС, не повинен виконувати політ нижче визначених мінімальних висот, за винятком необхідності заходу на посадку або зльоту.

OPS 1.370

Імітування екстрених ситуацій в польоті

Експлуатант повинен встановити процедури, що гарантують екстрені або аварійні ситуації, які потребують використання частини або всіх екстрених чи аварійних схем, а також імітування IMC у штучний спосіб, не повинні імітуватися під час комерційних авіаперевезень.

OPS 1.375

Управління витратами палива в польоті

(Див. Додаток 1 до OPS 1.375)

(a)	Експлуатант повинен встановити процедуру, що гарантує виконання перевірок кількості палива і управління кількістю палива в польоті.

(b)	Командир повинен гарантувати, що кількість використовуваного палива в польоті залишається достатньою щоб дістатися до аеродрому, на якому можна здійснювати безпечну посадку, прикінцевий паливний резерв повинен залишитись.

(c)	Командир повинен оголосити тривогу, якщо дійсна кількість використовуваного палива на борту менше, ніж кінцевий паливний резерв.

OPS 1.380

Навмисно не заповнено

OPS 1.385

Використання допоміжного кисню

Командир повинен гарантувати, що члени екіпажу пілотів, які зайняті виконанням обов’язків, необхідних для безпечної експлуатації ПС в польоті, використовують допоміжний кисень постійно, якщо висота кабіни перевищує 10000 футів протягом більше, ніж 30 хвилин, і в будь-якому випадку, якщо висота в кабіні перевищує 13000 футів.

OPS 1.390

Космічне опромінення

(a)	Експлуатант повинен врахувати опромінення в польоті всіх членів екіпажу при виконанні службових обов’язків (в тому числі і тих, які перебувають на робочих місцях) і повинен вжити таких заходів у відношенні до тих членів екіпажу, які піддаються опроміненню, що перевищує 1 mSv на рік;

(1)	Визначити величину опромінення

(2)	Врахувати певну величину опромінення при організації планів роботи з метою зниження доз опромінення членів екіпажу, які найбільше схильні до опромінення;

(3)	Інформувати членів екіпажу, які мають до цього відношення, про ризик, яким супроводжується їх робота, для здоров’я;

(4)	Гарантувати, що плани роботи жінок-членів екіпажу, після того, як вони повідомили про свою вагітність, передбачають якомога нижче досяжне значення опромінення для плода і в будь-якому випадку гарантувати, що доза опромінення вагітних жінок не перевищує 1 mSv;

(5)	Гарантувати наявність особових справ, відносно тих членів екіпажу, які піддаються високому ступеню опромінення. Ці величини опромінення повинні повідомлятись особі щорічно, а також у випадку, коли вона йде від експлуатанта.

(b)  (1)	Експлуатант не повинен використовувати ПС вище 15000 м (49000 футів), якщо обладнання, вказане в OPS 1.680(a)(1) не працює або не відповідає схемі, описаній в OPS 1.680(a)(2).

(2)	Командир або пілот, якому передано управління ПС повинен почати зниження настільки раніше, наскільки це можливо, коли перевищені граничні значення космічного опромінення, визначені в Керівництві з Експлуатації.

OPS 1.395

Виявлення зближення із землею

При виявленні надмірного зближення із землею будь-яким членом льотного екіпажу або системою попередження про зближення із землею, командир або пілот, якому передано управління ПС, повинен гарантувати, що правильна дія буде виконана негайно і політ буде проведений в безпечних умовах.

OPS 1.398

Використання системи попередження небезпечного зближення з повітряними суднами (ACAS)

Експлуатант повинен встановити процедури, що гарантують:

(a)	Якщо ACAS встановлена і працездатна, вона використовується у польоті в режимі, що забезпечує надання Попередньої Сигналізації (RA), якщо це відповідає умовам експлуатації.

(b)	При небажаному наближенні до іншого повітряного судна (RA), виявленого ACAS, командир або пілот, якому передано управління ПС, повинен гарантувати негайне прийняття правильного рішення для створення безпечного розділення, якщо порушник не був візуально ідентифікований і не був визначений, як такий, що не становить загрози.

Коригувальна дія повинна:

(i)	Ніколи не бути протилежною тій, що зазначена RA

(ii)	Відповідати змісту команди RA ,навіть якщо це суперечить елементу вказівок АТС

(iii)	 забезпечити  якомога точніше виконання команд RA

(c) 	Призначені повідомлення ACAS ATC є визначеними

(d) 	Після вирішення конфліктної ситуації літак негайно повертається до вказівок та команд ATC.

OPS 1.400

Умови заходу на посадку і власне посадки

До початку виконання заходу на посадку, командир повинен переконатись в тому, що згідно з інформацією, що доступна йому, погода на аеродромі, стан злітно-посадкової смуги, яку він планує використати, не перешкоджає виконанню безпечного заходу на посадку, посадці або виходу на друге коло, враховуючи інформацію про характеристики, що містяться в Керівництві з експлуатації.

OPS 1.405

Початок і виконання заходу на посадку

(a)	Командир або пілот, якому передано управління польотом може починати захід на посадку за приладами незалежно від отриманих даних RVR/видимості, але захід на посадку не повинен бути продовжений після дального маркерного радіомаяка або еквівалентної позиції, якщо отримані дані RVR/видимості є меншими, ніж обов’язкові мінімуми.

(b)	Якщо RVR не доступні, то значення RVR можуть бути отримані з допомогою перетворення отриманих даних видимості згідно з Додатком 1 до OPS 1.430, пункт (h).

(c)	Якщо після прольоту дальнього маркерного радіомаяка або еквівалентної позиції згідно з пунктом (а) вище, отримані дані про RVR/видимість становлять нижче обов’язкового мінімуму, захід може бути продовжений з допомогою DA/H або MDA/H.

(d)	Якщо дальнього маркерного радіомаяка або еквівалентної позиції не існує, командир або пілот, якому передано управління ПС, повинен прийняти рішення продовжити чи перервати захід на посадку до зниження на висоту 1 000 футів над рівнем аеродрому на фінальному сегменті заходу. Якщо MDA/H рівне або перевищує 1000 футів над рівнем аеродрому, експлуатант повинен встановити висоту для кожної схеми заходу, нижче якої захід не повинен продовжуватись, якщо дані RVR/видимості менше обов’язкових мінімумів.

(e)	Захід може бути продовжений нижче DA/H або MDA/H і приземлення може бути завершено за умови, що потрібна візуальна координата встановлена на DA/H або MDA/H і підтримується.

(f)	RVR в зоні посадки завжди контролюється. Якщо є можливим вимірюється серединна точка ЗПС і кінець ЗПС для контролю RVR. Мінімальне значення RVR для серединної точки рівне 125 м або RVR, потрібних для зони приземлення залежно від того що менше, і 75 м для кінця ЗПС. Для ПС, оснащених системою управління для виведення на курс, мінімальне значення RVR відносно серединної точки рівне 75 м.

Примітка. "Є можливим", в даному контексті означає ту частину злітно-посадкової смуги, котра використовується на високошвидкісній фазі приземлення до швидкості, приблизно, 60 вузлів.

OPS 1.410

Експлуатаційні схеми – висота прольоту межі ЗПС

Експлуатант повинен встановити експлуатаційні процедури розроблені щоб гарантувати, що ПС, який використовується для виконання точного приземлення, пролітає поріг із запасом безпеки відносно ПС у посадковій конфігурації і висоті.

OPS 1.415

Бортовий журнал

Командир повинен гарантувати, що Бортовий Журнал заповнений.

OPS 1.420

Доповіді про події

(a)	Термінологія

(1)	Інцидент. Подія, відмінна від аварії, пов’язаної з експлуатацією повітряного судна, яка завдає чи може завдати шкоди безпеці польоту.

(2)	Серйозний інцидент. Інцидент, що включає обставини, які показують, що аварія практично відбулася.

(3) Аварія. Подія, пов’язана з експлуатацією повітряного судна, котра відбувається між часом посадки будь-якої особи на борт повітряного судна з метою польоту і часом висадки всіх осіб з борту повітряного судна, в якому:

(i)	особа отримала смертельне або важке поранення як результат:

(A)	перебування на повітряному судні;

(B)	прямого контакту з будь-якою частиною повітряного судна, включаючи ті частини, які були відділені від судна; або

(C)	безпосереднього попадання під реактивний струмінь;

крім тих випадків, коли поранення отримані від природних причин, були нанесені цією ж особою або іншими особами, або якщо поранення були отримані безбілетними пасажирами, коли вони знаходились поза тими місцями, які звичайно доступні для пасажирів і екіпажу: або

(ii)	повітряне судно пошкоджується або відбувається поломка в його конструкції, яка несприятливо позначається на конструкційній міцності, експлуатаційних якостях чи польотних характеристиках повітряного судна; і звичайно вимагає капітального ремонту або заміни зіпсованого компонента; за винятком пошкодження або відмови двигуна, коли збитки обмежуються двигуном, його обтічником або допоміжним обладнанням; або коли збитки обмежуються пропелерами, закінцівками крил, антенами, шинами, гальмами, обтічниками, невеликими вм’ятинами, проколами обшивки повітряного судна; або

(iii)	повітряне судно пропало або абсолютно недоступне.

(b)	Звіти про інциденти. Експлуатант повинен встановити процедури для звіту про інцидент, беручи до уваги обов’язки, описані нижче, і обставини, описані в пункті (d) нижче.

(1)	OPS 1.085(b) визначає обов’язки членів екіпажу відносно звіту про інциденти, які можуть загрожувати або загрожують безпечному проведенню експлуатації.

(2)	Командир або експлуатант ПС повинен подати звіт Адміністрації про будь–який інцидент, який загрожує чи може загрожувати безпеці польоту.

(3)	Доповіді повинні бути подані протягом 72 годин з того часу, як був ідентифікований інцидент, якщо цьому не заважають виняткові обставини.

(4)	Командир повинен гарантувати, що всі відомі чи підозрілі технічні дефекти, а також всі перевищення технічних обмежень, що виникли під час того, як він ніс відповідальність за політ, занесені в технічний журнал повітряного судна. Якщо відхилення чи перевищення технічних обмежень загрожують або можуть загрожувати безпеці польоту, командир повинен на додаток ініціювати подання звіту Адміністрації згідно з частиною (b)(2) вище.

(5)	Відносно інцидентів, про які було інформовано згідно з пунктами (b)(1), (b)(2) і (b)(3) вище, що виникли в результаті або стосуються будь-якого збою, несправності чи дефекту ПС, його обладнання або будь-якої частини обладнання наземної підтримки, або які викликали чи можуть викликати небажані ефекти в постійній льотнопридатності ПС, експлуатант повинен також поінформувати організацію, відповідальну за постійну льотнупридатність, в той же час, коли подається звіт Адміністрації.

(c)	Звіти про аварії і аварійні ситуації.

Експлуатант повинен встановити процедури для звіту про аварії і аварійні ситуації, беручи до уваги обов’язки, описані нижче і обставини, в пункті (d) нижче.

(1)	Командир повинен повідомити експлуатанту про будь-яку аварійну ситуацію або аварію, що виникли за час його відповідальності за політ. У випадку, якщо командир не здатен надати таке повідомлення, це завдання повинне бути виконане будь-яким іншим членом екіпажу, якщо він здатний це зробити і знає про послідовність команд, визначених експлуатантом.

(2)	Експлуатант повинен гарантувати, що Адміністрація в Державі експлуатанта, найближча Адміністрація, що підходить (якщо не Адміністрація в Державі експлуатанта), і будь-яка інша організація, котра повинна бути поінформована, згідно з вимогами Держави експлуатанта, поінформована найшвидшими із доступних способами про будь-яку аварійну ситуацію чи аварію і – тільки у випадку аварії – принаймні до переміщення ПС, якщо тільки виняткові обставини не дозволяють це зробити.

(3)	Командир або експлуатант ПС повинен подати звіт Адміністрації в Державі експлуатанта протягом 72 годин з моменту виникнення аварійної ситуації чи аварії.

(d)	Особливі звіти.

Події, у відношенні котрих повинні використовуватись методи особливого інформування і звітності перераховані нижче;

(1)	Інциденти з Повітряним рухом. Командир повинен терміново інформувати службу повітряного руху, якої стосується інцидент і повинен повідомити її про свої наміри подати звіт про інцидент з повітряним рухом після закінчення польоту в будь-якому випадку, якщо мала місце загроза повітряному судну в польоті, що виражалась у:

(i)	Небезпечному зближенні з іншим літальним апаратом;

(ii)	Помилкових схемах повітряного руху або недостатньому дотриманні обов’язкових схем службами повітряного руху чи льотним екіпажем;

(iii)	Відмові обладнання служб повітряного руху.

На додаток до цього командир повинен повідомити Адміністрацію про інцидент.

(2)	Резольвентні умови системи попередження зіткнення з повітряними суднами. Командир повинен інформувати відповідну службу повітряного руху і подати ACAS звіт Адміністрації в будь-якому випадку, якщо повітряне судно здійснило маневр у відповідь на резольвентні умови ACAS.

(3)	Небезпека і удари від зіткнення з птахами

(i)	Командир повинен негайно поінформувати місцеву службу повітряного руху, коли б не спостерігалась небезпека зіткнення з птахами.

(ii)	Якщо він знає, що відбулося зіткнення з птахом, командир після приземлення повинен подати письмовий звіт про зіткнення з птахом Адміністрації в будь-якому випадку, коли повітряне судно, за яке він несе відповідальність, постраждало від зіткнення з птахом, внаслідок чого повітряному судну було завдано серйозної шкоди або відбулася втрата, або відмова в роботі будь-якого необхідного спорядження. Якщо зіткнення з птахом виявлено, коли командир недоступний, експлуатант зобов’язаний подати звіт.

(4)	Події з небезпечними вантажами на борту під час польоту. Якщо виникає нештатна ситуація з небезпечними вантажами на борту під час польоту і ситуація дозволяє, командир повинен повідомити Адміністрацію та відповідну Адміністрацію Держави-члена, де виникли події, як зазначено у Додатку 1 до OPS 1.1225. Перше звітування має відбутися протягом 72 годин з початку виникнення події за виключеннями випадків, коли цьому перешкоджають виключні обставини, і включати всю детальну інформацію, яка існує на той час. У разі необхідності звіт повинен бути наданий якомога швидше з будь-якою додатковою інформацією. (Див. також OPS 1.1225).

(5)	Незаконне втручання. Слідом за актом незаконного втручання на борту повітряного судна, командир або, у його відсутність, експлуатант повинен подати звіт як можна скоріше місцевій Адміністрації, а також Адміністрації в Державі експлуатанта (Див. також OPS 1.1245)

(6)	Зіткнення з потенційно небезпечними умовами. Командир повинен повідомити відповідним службам повітряного руху найшвидше про зіткнення під час польоту з потенційно небезпечними умовами, такими як порушення режиму роботи наземного або навігаційного обладнання, метеорологічні явища або хмара вулканічного попелу.

OPS 1.425

Зарезервовано

Додаток 1 до OPS 1.270

Збереження багажу і вантажу.

Процедури, встановлені експлуатантом для гарантування того, що ручний вантаж і вантаж відповідно і безпечно зберігаються, повинні брати до уваги таке:

(1)	Кожний предмет, що перевозиться в салоні, повинен зберігатися тільки в тому місці, де передбачені елементи його утримання;

(2)	Обмеження за масою, які знаходяться на або поряд із сховищами, не повинні бути перевищені;

(3)	Місця під сидіннями не повинні використовуватись, якщо сидіння не обладнане брусом для кріплення, а вантаж такого розміру, котрий може відповідно утримувати це обладнання;

(4)	Предмети не повинні зберігатися в туалетах або навпроти переборок, які не здатні утримувати предмети від переміщення вперед, в боки або вверх, за винятком, якщо на переборці є напис, що тут можна розмістити вантаж з великою масою;

(5)	Багаж і вантаж в шафках не повинен бути такого розміру, який може перешкоджати безпечному запиранню дверцят шафки;

(6)	Багаж і вантаж не повинен розміщуватись в тих місцях, де він може перешкоджати доступу до аварійного обладнання; і

(7)	Перевірки повинні проводитись перед зльотом, перед посадкою і в будь-який час, коли горить підсвітка знака пристебування ременів або в іншому випадку на це дається наказ, щоб гарантувати, що багаж зберігається в місцях, що не перешкоджають евакуації із повітряного судна, і не може завдати шкоди при зниженні (або іншій дії), яка може виконуватись у відповідній фазі польоту.

Додаток 1 до OPS 1.305

Дозаправка/злив палива при посадці, знаходженні на борту і висадці пасажирів

Експлуатант повинен встановити експлуатаційні процедури для дозаправки/зливу палива при посадці, знаходженні на борту або висадці пасажирів, що гарантують, що були вжиті такі застережні засоби:

(1)	Одна кваліфікована особа повинна залишатися у вказаному місці під час заправки літака паливом з пасажирами на борту. Ця кваліфікована особа повинна бути здатна дотримуватись аварійних схем, що стосуються пожежного захисту і гасіння пожежі, використовувати засоби зв’язку, розпочинати і керувати евакуацією;

(2)	Двосторонній зв’язок повинен бути встановлений і повинен залишатися доступним через використання системи внутрішнього зв’язку ПС або інших придатних способів між наземним екіпажем, контролюючим дозаправку, і кваліфікованим персоналом на борту ПС;

(3)	Екіпаж, персонал і пасажири повинні бути інформовані про те, що відбувається дозаправка/злив палива;

(4)	Знаки "Пристебнути ремені" повинні бути вимкнені;

(5)	Знаки "НЕ КУРИТИ" повинні бути ввімкнені разом із внутрішнім освітленням для швидкого визначення шляхів евакуації;

(6)	Пасажири повинні розстебнути ремені безпеки і утриматись від куріння;

(7)	Достатня кількість кваліфікованого персоналу повинна бути на борту і повинна бути готова до екстреної евакуації;

(8)	Якщо в середині ПС було виявлено присутність паливних парів або якщо виникає будь-яка інша загроза під час дозаправки/зливу палива, то всі роботи з паливом треба негайно припинити;

(9)	Ділянки землі, що знаходяться під виходами для екстреної евакуації і ділянки для висадки з використанням сковзання, не повинні бути захаращені; і

(10)	Були забезпечені засоби швидкої і безпечної евакуації.

Додаток 1 до OPS 1.375

Контроль за витратами палива в польоті

(a)	Контроль кількості палива в польоті.

(1)	Командир повинен гарантувати, що контроль палива в польоті проводиться регулярно через певні проміжки часу. Кількість палива, що залишилася, повинна бути записана і використана для:

(i)	Порівняння дійсної витрати із запланованою витратою;

(ii)	Перевірки того, що палива, яке залишилося, достатньо для завершення польоту; і

(iii)	Визначення кількості палива, що залишиться, після прибуття в пункт призначення.

(2)	Відповідні величини кількості палива повинні бути записані

(b)	Управління витратами палива у польоті.

(1)	Якщо в результаті перевірки кількості палива в польоті очікувана кількість палива, що залишається після прибуття в пункт призначення, є меншою, ніж загальна кількість палива для зміни маршруту і кінцевого паливного резерву, командир повинен прийняти до уваги рух і експлуатаційні умови, що превалюють на аеродромі прибуття по всьому маршруту до запасного аеродрому, коли приймає рішення чи продовжити йому політ до пункту призначення або ж змінити маршрут і приземлитися з кількістю палива не меншою, ніж кінцевий паливний резерв.

(2)	Під час польоту до ізольованого аеродрому:

Повинна бути визначена можлива точка відхилення до будь-якого із доступних маршрутів запасних аеродромів. По досягненні цієї точки, командир повинен визначити величину палива, яке повинно залишитись після прибуття на ізольований аеродром, погодні умови, а також умови повітряного руху і експлуатації, що превалюють на ізольованому аеродромі і на будь-якому аеродромі на маршруті перш, ніж вирішити, чи продовжувати політ до ізольованого аеродрому чи взяти курс на запасний аеродром.

ПІДРОЗДІЛ Е

ВСЕПОГОДНІ ПОЛЬОТИ

OPS 1.430

Експлуатаційні мінімуми аеродромів - Загальне

(Див. Додаток 1 до OPS 1.430)

(a)	Експлуатант повинен розрахувати для кожного запланованого до використання аеродрому експлуатаційні мінімуми аеродрому, які не будуть нижчі значень, вказаних у Додатку 1. Метод визначення таких мінімумів повинен бути прийнятний для Адміністрації. Такі мінімуми не повинні бути нижчі, ніж ті, що встановлюються Державою, в якій знаходиться аеродром, стосовно подібних аеродромів, крім тих випадків, коли отриманий дозвіл цієї Держави.

Примітка: 	Викладена вище частина статті не забороняє проводити в польоті розрахунок мінімумів для незапланованого запасного аеродрому, якщо він виконується згідно з прийнятим методом.

(b)	При встановленні експлуатаційних мінімумів, що застосовуються відносно будь-якої конкретної ситуації, експлуатант повинен взяти до уваги:

(1)	Тип, робочі характеристики і характеристики керованості ПС;

(2)	Склад льотного екіпажу, їх компетентність і досвід;

(3)	Розміри і характеристики злітно-посадкових смуг, які можуть бути вибрані для використання;

(4)	Адекватність і характеристики доступних візуальних і невізуальних наземних засобів обслуговування;

(5)	Обладнання, встановлене на ПС, що використовується для навігації і/або контролювання лінії польоту, яке застосовується відповідно під час зльоту, заходу на посадку, зниження, розвороту і  виходу на друге коло;

(6)	Перешкоди при заході на посадку, виходу на друге коло і в зонах початкового набору висоти, які потрібні для виконання схем позаштатних ситуацій і необхідних дозволів;

(7)	Висоту прольоту перешкод, для використання схем заходу на посадку по приладах; і

(8)	Способи визначення і доповіді про метеорологічні умови.

(c)	Категорії ПС, до яких відноситься цей Підрозділ, повинні бути визначені у відповідності із методом, вказаним у Додатку 2 OPS 1.430(c).

OPS 1.435

Термінологія

Терміни, що використовуються в цьому Підрозділі мають наступне значення:

(1)	Політ по колу. Візуальна фаза заходу на посадку за приладами для виведення повітряного судна на позицію для приземлення на злітно-посадкову смугу, розташування якої не дозволяє виконати прямий захід на посадку.

(2)	Схеми Низької Видимості (LVP). Схеми, що застосовуються до аеродрому з метою гарантування безпечної експлуатації при виконанні заходів Категорій II і III і зльотів в умовах Низької Видимості.

(3)	Зліт в умовах Низької Видимості (LVTO). Зліт, при якому дальність видимості на злітно-посадковій смузі (RVR) є менше 400 м.

(4)	Система управління польотом. Система, що включає систему автоматичної посадки і/або гібридну систему посадки

(5)	Одновідмовна система управління польотом. Система управління польотом є одновідмовною, якщо у випадку відмови не виявляється ніяких незбалансованостей або відхилень від лінії польоту або рівня висоти, однак приземлення не відбувається автоматично. При одновідмовній автоматичній системі контролю пілот бере управління ПС на себе після її відмови.

(6)	Двовідмовна система управління польотом. Система управління польотом є двовідмовною, якщо у випадку відмови, що виник нижче небезпечної висоти, захід на посадку, зниження і приземлення можуть бути завершені автоматично. У випадку відмови автоматична система посадки буде працювати в якості одновідмовної системи.

(7)	Двовідмовна гібридна система посадки. Система, котра складається із одновідмовної автоматичної системи посадки і додаткової незалежної системи наведення, що дає можливість пілоту здійснити посадку вручну після відмови основної системи.

Примітка: Типова додаткова незалежна система наведення складається із контролюючого дисплея над головою, що забезпечує наведення, котре звичайно представлене у формі командної інформації, але вона може бути також ситуативною або інформацією про відхилення.

(8)	Візуальний захід на посадку. Захід, при котрому частково або повністю не виконується схема заходу по приладах, і приземлення виконується за візуальними орієнтирами на місцевості.

OPS 1.440

Польоти в умовах низької видимості – Основні експлуатаційні правила

(Див. Додаток 1 до OPS 1.440)

(a)	Експлуатант не повинен виконувати експлуатацію за II або III Категоріями, якщо:

(1)	Кожний ПС, який має відношення до цього, не буде сертифікований для операцій на висотах прийняття рішень менше 200 футів або операцій, не враховуючих висоту прийняття рішень, і не буде обладнаний згідно з CS-AWO для експлуатації за будь-яких погодних умов або еквівалентно до вимог Адміністрації;

(2)	Відповідна система запису успішних і невдалих заходів на посадку і/або автоматичного приземлення не буде створена і підтримувана з метою контролювання загальної безпеки польоти;

(3)	Експлуатація не санкціонована Адміністрацією;

(4)	Льотний екіпаж не складається принаймні із 2 пілотів; і

(5)	Висота прийняття рішення не визначається шляхом використання радіовисотоміра.

(b)	Експлуатант не повинен виконувати зльоти в умовах низької видимості меншою, ніж 150 м RVR (ПС Категорій A, B і C) або 200 м RVR (ПС Категорії D), якщо на це немає дозволу Адміністрації

OPS 1.445

Польоти в умовах низької видимості – оцінка аеродромів

(a)	Експлуатант не повинен використовувати аеродром для операцій ІІ або ІІІ Категорій, якщо аеродром не був затверджений до використання таких операцій Державою, в якій розташований аеродром.

(b)	Експлуатант повинен переконатися у тому, що були створені Схеми Низької Видимості (LVP) і будуть виконуватися польоти.

OPS 1.450

Польоти в умовах низької видимості – Навчання і Кваліфікація

(Див. додаток 1 до OPS 1.450)

Експлуатант повинен гарантувати, що до початку виконання зльоту в умовах низької видимості операцій ІІ і ІІІ Категорій:

(1)	Кожний член льотного екіпажу:

(i)	Відповідає вимогам щодо навчання і перевірки, вказаним у Додатку 1, включаючи навчання на тренажері під час експлуатації ПС на граничних значеннях RVR і Висоти Прийняття рішення, що відповідають дозволам експлуатанта II/III Категорій; і

(ii)	Кваліфікований згідно з Додатком 1;

(2)	Навчання і перевірка виконуються згідно з детальною програмою, затвердженою Адміністрацією і включеною в КЕРІВНИЦТВОМ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Це навчання проводиться додатково до вказаного в Підрозділі N; і

(3)	Кваліфікація льотного екіпажу відповідає специфіці польоти і типу ПС.

OPS 1.455

Польоти в умовах низької видимості – експлуатаційні схеми

(Див. Додаток 1 до OPS 1.455)

(a)	Експлуатант повинен встановити процедури та інструкції, які повинні використовуватись для Зльотів в Умовах Низької Видимості і операцій II і III Категорій. Ці схеми повинні бути включені в Інструкції з виконання операцій і містити обов’язки членів льотного екіпажу під час вирулювання, зльоту, заходу на посадку, зниження, приземлення, розвороту і повторного заходу, відповідно.

(b)	Командир повинен переконатися в тому, що:

(1)	Статус візуальних і невізуальних приладів є достатнім для початку Зльоту в Умовах Низької Видимості або виконання заходу II або III категорій;

(2)	Відповідні LVP є діючими згідно з інформацією від Служб Повітряного руху, перед початком здійснення Зльоту в Умовах Низької Видимості або заходів II або III Категорії; і

(3)	Члени льотного екіпажу належним чином кваліфіковані до початку здійснення зльоту в Умовах Низької Видимості з RVR меншій, ніж 150 м (ПС Категорій А, В і С) або 200 м (ПС Категорії D) або заходу на посадку категорій II або III.

OPS 1.460

Польоти в умовах низької видимості і мінімальне обладнання

(a)	Експлуатант повинен включити в КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ мінімум обладнання, яке повинно знаходитися в робочому стані на початок здійснення Зльоту в Умовах Низької Видимості або заходу ІІ або ІІІ Категорії згідно з КЛЕ (AFM) або іншим затвердженим документом.

(b)	Командир повинен переконатися в тому, що статус ПС і відповідних систем повітряного судна відповідають специфіці запланованої до проведення польоти.

OPS 1.465

Експлуатаційний мінімум VFR

(Див. додаток 1 до OPS 1.465)

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що:

(1)	VFR польоти здійснюються згідно з правилами Візуального Польоту і згідно з Таблицею Додатку 1 до OPS 1.465.

(2)	Особливі VFR польоти не починаються, якщо видимість менше 3-х кілометрів, і не здійснюються, якщо видимість менше 1-5 км.

Додаток 1 до OPS 1.430

Експлуатаційні мінімуми аеродрому

(a)	Злітні мінімуми

(1)	Загальне

(i)	Злітні мінімуми, визначені експлуатантом, повинні бути виражені в межах видимості або RVR, беручи до уваги всі супутні фактори відносно кожного аеродрому, заплановано до використання, і характеристики ПС. Якщо є особлива необхідність в розгляданні або уникненні перешкод при вильоті і/або вимушеній посадці, додаткові умови (наприклад, висота хмарності) також повинні бути вказані.

(ii)	Командир не повинен починати зліт доки погодні умови на аеродромі вильоту не будуть рівні або перевищувати обов’язкові мінімуми для посадки на цьому аеродромі, якщо тільки недоступний для зльоту альтернативний аеродром, що підходить.

(iii)	Якщо повідомлені дані про метеорологічну видимість є нижче, ніж потрібні для зльоту, а RVR не повідомляється, зліт може бути здійснений, тільки якщо командир може визначити, чи рівна RVR/видимість вздовж злітно-посадкової смуги чи перевищує потрібний мінімум.

(iv)	Якщо інформація про метеорологічну видимість або RVR недоступна, зліт може бути здійснений, тільки якщо командир може визначити, що RVR/видимість вздовж злітно-посадкової смуги рівна чи перевищує потрібний мінімум.

(2)	Візуальний орієнтир. Злітні мінімуми повинні бути вибрані так, щоб гарантувати, що достатньо інформації для управління ПС у випадку або припиненого зльоту в несприятливих умовах, або продовженого зльоту після відмови критично важливої силової установки.

(3)	Потрібні значення RVR/Видимості

(i)	Для багатомоторних ПС, чиї характеристики такі, що у випадку відмови критично важливої силової установки на будь-якому відрізку зльоту, ПС зможе або припинити, або продовжити зліт на висоту 1500 футів над рівнем аеродрому для усунення перешкод потрібними способами, мінімумами зльоту, установленими експлуатантом, повинні виражатися з допомогою значень RVR/видимості не нижче тих, що наведені в Таблиці 1 нижче, за винятком тих, що передбачені частиною статті (4) нижче:

Таблиця 1

RVR/Видимість для Зльоту

| Злітна RVR/Видимість |
| --- |
| Обладнання | RVR/Видимість (Примітка 3) |
| Відсутнє (Тільки вдень) | 500 м |
| Освітлення краю злітно-посадкової смуги і/або лінії центральної розмітки | 250/300 м (Примітки 1 і 2) |
| Освітлення краю злітно-посадкової смуги і лінії центральної розмітки | 200/250 м (Примітка 1) |
| Освітлення краю злітно-посадкової смуги і/або лінії центральної розмітки і численна інформація RVR | 150/200 м (Примітки 1 і 4) |
| Примітка 1: Більш високі значення стосуються ПС Категорії D. Примітка 2: Для експлуатації вночі потрібні принаймні вогні крайки злітно-посадкової смуги і вогні краю злітно-посадкової смуги. Примітки 3: Отримане значення RVR/Видимості, що являє початкову частину довжини розбігу може бути замінено значенням пілота. Примітка 4: Потрібне значення RVR повинно бути досягнуте на всіх точках, що стосуються RVR, за винятком наведених у Примітці 3 вище. |  |

(ii)	Для багатомоторних ПС, чиї характеристики такі, що вони не можуть відповідати експлуатаційним якостям, вказаним в пункті (a)(3)(i) вище, у випадку відмови критично важливої силової установки, може виникнути необхідність негайного приземлення, щоб розглянути і уникнути зіткнення з перешкодами на території злітно-посадкової смуги. Такі ПС можуть використовуватись згідно з зазначеними злітними мінімумами за умови, що вони відповідають обов’язковому критерію рівня прольоту перешкод, якщо відбулася відмова двигуна на вказаній висоті. Злітні мінімуми, встановлені експлуатантом, повинні основуватись на висоті, на якій може бути створена лінія польоту при одному непрацюючому двигуні. Використовувані RVR мінімуми не повинні бути нижче значень, вказаних у Таблиці 1 вище або у Таблиці 2 нижче.

Таблиця 2

Висота відмови двигуна, яка допускається, у порівнянні з RVR/Видимістю

| Злітна RVR/Видимість – лінія польоту |
| --- |
| Висота відмови двигуна, яка допускається, над злітно-посадковою смугою зльоту | RVR/Видимість (Примітка 2) |
| < 50 футів | 200 м |
| 51 -100 футів | 300 м |
| 101 -150 футів | 400 м |
| 151 -200 футів | 500 м |
| 201 - 300 футів | 1 000 м |
| > 300 футів | 1 500 м (Примітка 1) |
| Примітка 1: 1 500 м також може застосовуватись, якщо не може бути створена позитивна лінія зльоту. Примітка 2: Повідомлене RVR/Видимість значення являє початкову частину довжини розбігу і може бути замінено значенням пілота. |  |

(iii)	Якщо повідомлення RVR або про метеорологічну видимість недоступні, командир не повинен почати зліт доки не визначить, що дійсні умови відповідають обов’язковим для зльоту мінімумам.

(4)	Винятки до частин пункту (а) (3) (і) вище:

(i)	Згідно з дозволом Адміністрації і при дотриманні вимог, вказаних у частинах статей від (А) до (Е) нижче, експлуатант може знизити злітні мінімуми до 125 м RVR (ПС категорій А, В і С) або 150 м RVR (ПС Категорії D), якщо:

(A)	Виконуються Схеми для Умов Низької Видимості;

(B)	Використовуються  вогні високої інтенсивності центральної лінії ЗПС, які стоять один від одного на відстані рівному або меншому 15 м і вогні високої інтенсивності краю злітно-посадкової смуги, які стоять один від одного на відстані рівній або меншій 60 м;

(C)	Члени льотного екіпажу показали задовільні результати після завершення навчання на тренажері;

(D)	Візуальний сегмент довжиною 90 м знаходиться в полі зору із кабіни екіпажу на початку розбігу на зліт; і

(E)	Потрібне значення RVR було досягнуте для всіх відповідних точок звітності RVR.

(ii)	Залежно від дозволу Адміністрації, експлуатант ПС, що використовує затверджену систему наведення по курсу для зльоту, може знизити злітні мінімуми до RVR менше, ніж 125 м (ПС Категорій А, В і С) або 150 м (ПС Категорії D), але не нижче 75 м за умови, що злітно-посадкова смуга і обладнання еквівалентні операціям приземлення ІІІ Категорії є доступними.

(b)	Неточний захід на посадку

(1)	Системні мінімуми

(i)	Експлуатант повинен гарантувати, що системні мінімуми відносно схем неточного заходу на посадку, які основуються на використанні ILS без глісади (тільки LLZ), VOR, NDB, SRA і VDF не більш низькі, ніж значення MDH, наведені в Таблиці 3 нижче.

Таблиця 3

Системні мінімуми, що стосуються неточних заходів на посадку

| Системні мінімуми |
| --- |
| Обладнання | Найнижча MDH |
| ILS (без глісади - LLZ) | 250 футів |
| SRA (що завершується на 1/2NM) | 250 футів |
| SRA (що завершується на 1 NM) | 300 футів |
| SRA (що завершується на 2 NM) | 350 футів |
| VOR | 300 футів |
| VOR/DME | 250 футів |
| NDB | 300 футів |
| VDF (QDM і QGH) | 300 футів |

(2)	Мінімальна Висота Зниження. Експлуатант повинен гарантувати, що мінімальна висота зниження для здійснення неточного заходу на посадку не нижча, ніж або:

(i)	OCH/OCL для категорії ПС; або

(ii)	Системного мінімуму.

(3)	Візуальний Орієнтир. Пілот може не продовжувати зниження нижче MDA/MDH, якщо один із зазначених візуальних орієнтирів не є помітним і не може бути ідентифікований пілотом:

(i)	Елементи системи освітлення посадкової смуги;

(ii)	Поріг;

(iii)	Позначення порогу;

(iv)	Освітлення порогу;

(v)	Ідентифікаційні вогні порогу;

(vi)	Візуальний показник нахилу глісади;

(vii)	Зона торкання ЗПС або позначення зони торкання ЗПС;

(viii) Освітлення зони торкання ЗПС;

(ix)	Вогні крайки ЗПС; або

(x)	Інші візуальні орієнтири, затверджені Адміністрацією.

(4)	Потрібний RVR. Найнижчими мінімумами для використання експлуатантом для неточних заходів є:

Таблиця 4a

RVR для неточного заходу на посадку – повне обладнання

| Мінімуми для неточного заходу на посадку при використанні всього обладнання. (Примітки (1), (5), (6) і (7) |
| --- |
| MDH | RVR/Категорія ПС |
|  | A | B | C | D |
| 250-299 футів | 800 м | 800 м | 800 м | 1200 м |
| 300-449 футів | 900 м | 1000 м | 1000 м | 1400 м |
| 450-649 футів | 1000 м | 1200 м | 1200 м | 1600 м |
| 650 футів і вище | 1200 м | 1400 м | 1400 м | 1800 м |

Таблиця 4b

RVR для неточних заходів на посадку – проміжне обладнання

| Мінімуми для неточного заходу на посадку при використанні проміжного обладнання (Примітки (2),(5),(6) і (7) |
| --- |
| MDH | RVR/Категорія ПС |
|  | A | B | C | D |
| 250-299 футів | 1000 м | 1100 м | 1200 м | 1400 м |
| 300-449 футів | 1200 м | 1300 м | 1400 м | 1600 м |
| 450-649 футів | 1400 м | 1500 м | 1600 м | 1800 м |
| 650 футів і вище | 1500 м | 1500 м | 1800 м | 2000 м |

Таблиця 4c

RVR для неточного заходу на посадку – основне обладнання

| Мінімуми неточних заходів на посадку з використання основного обладнання (Примітки (3),(5),(6) і (7) |
| --- |
| MDH | RVR/Категорія ПС |
|  | A | B | C | D |
| 250-299 футів | 1200 м | 1300 м | 1400 м | 1600 м |
| 300-449 футів | 1300 м | 1400 м | 1600 м | 1800 м |
| 450-649 футів | 1500 м | 1500 м | 1800 м | 2000 м |
| 650 футів і вище | 1500 м | 1500 м | 2000 м | 2000 м |

Таблиця 4d

RVR для неточного заходу на посадку – відсутність світлового обладнання

| Мінімуми неточних заходів на посадку при відсутності світлового обладнання (Примітка (4),(5),(6) і (7) |
| --- |
| MDH | RVR/Категорія ПС |
|  | A | B | C | D |
| 250-299 футів | 1500 м | 1500 м | 1600 м | 1800 м |
| 300-449 футів | 1500 м | 1500 м | 1800 м | 2000 м |
| 450-649 футів | 1500 м | 1500 м | 2000 м | 2000 м |
| 650 футів і вище | 1500 м | 1500 м | 2000 м | 2000 м |
| Примітка 1: Повне обладнання включає в себе позначення злітно-посадкової смуги, 720 м або більше HI/MI вогні приближення, вогні крайки злітно-посадкової смуги, порогові вогні і вогні торця злітно-посадкової смуги. Вогні повинні бути включені. Примітка 2: Проміжне обладнання включає в себе позначення ЗПС, 420-719 м HI/MI вогнів приближення, вогні крайки ЗПС, порогові вогні і вогнів торця. Вогні повинні бути включені. Примітка 3: Основне обладнання включає в себе позначення ЗПС, <420 м HI/MI вогнів приближення, будь-яку довжину вогнів приближення LI, вогні крайки ЗПС і вогні торця ЗПС. Вогні повинні бути включені. Примітка 4: Нульове використання світлового обладнання включає позначення ЗПС, вогні крайки ЗПС, вогні порогу, вогні торця ЗПС або відсутність вогнів взагалі. Примітка 5: Таблиці можуть бути застосовані лише до стандартних заходів з номінальним нахилом зниження не більше 4j. Великі нахили зниження звичайно вимагають, щоб наведення по візуальному нахилу глісади (наприклад, АРІ) також було видимим на Мінімальній Висоті Зниження. Примітка 6: Значення вище – це або повідомлення значення RVR або значення метеорологічної видимості, наведені в RVR згідно з пунктом (h) нижче. Примітка 7: MDH, вказане в Таблицях 4a, 4b, 4c і 4d, відноситься до початкового розрахунку MDH. При виборі відповідного значення RVR, нема необхідності приймати до уваги округлення до найближчого десятка фунтів, котре може бути виконане з метою польоту, наприклад перерахунок в MDA. |

(5)	Нічні польоти. Для нічних операцій принаймні вогні крайки і торця ЗПС, а також порогові вогні повинні бути включені.

(c)	Точний захід на посадку – польоти I Категорії

(1)	Загальне. Операція Категорії I - це точний захід на посадку з допомогою приладів і приземлення з використанням ILS, MLS або PAR з висотою прийняття рішення не нижче 200 футів і з дальністю видимості ЗПС не менше 550 м.

(2)	Висота прийняття рішення. Експлуатант повинен гарантувати, що висота прийняття рішення, котра буде використовуватись для точного заходу на посадку Категорії I є не меншою, ніж:

(i)	Мінімальна висота прийняття рішення, визначена в КЛЕ ПС (AFM), якщо заявлено;

(ii)	Мінімальна висота, на якій можуть використовуватись засоби забезпечення точного заходу на посадку без потрібних візуальних орієнтирів;

(iii)	OCH/OCL для категорії ПС; або

(iv)	200 футів.

(3)	Візуальний Орієнтир. Пілот може не продовжувати спускатись нижче висоти прийняття рішення при здійсненні заходу на посадку Категорії I, визначеної згідно з пунктом (c)(2) вище, якщо принаймні один із таких візуальних орієнтирів не може бути чітко розглянутий та ідентифікований пілотом:

(i)	Елементи системи вогнів приземлення;

(ii)	Поріг ЗПС;

(iii)	Позначення порогу ЗПС;

(iv)	Вогні порогу ЗПС;

(v)	Ідентифікаційні вогні порогу ЗПС;

(vi)	Візуальний індикатор нахилу глісади;

(vii)	Зона торкання ЗПС або позначення зони торкання ЗПС; або

(viii) Вогні зони торкання ЗПС; або

(ix)	Вогні крайки ЗПС.

(4)	Потрібні значення RVR. Найнижчими мінімумами для їх використання експлуатантом в операціях Категорії I є:

Таблиця 5

RVR для заходу Категорії I у порівнянні з обладнанням і DH

| Мінімуми Категорії I |
| --- |
| Висота прийняття рішення (Примітка 7) | Обладнання/RVR (Примітка 5) |
|  | Повне (Примітки 1і 6) | Проміжне (Примітки 2 і 6) | Основне (Примітки 3 і 6) | Нульове (Примітки 4 і 6) |
| 200 футів | 550 м | 700 м | 800 м | 1000 м |
| 201-250 футів | 600 м | 700 м | 800 м | 1000 м |
| 251-300 футів | 650 м | 800 м | 900 м | 1200 м |
| 301 футів і вище | 800 м | 900 м | 1000 м | 1200 м |
| Примітка 1: Повне обладнання включає в себе позначення злітно-посадкової смуги, 720 м або більше HI/MI вогні приближення, вогні крайки злітно-посадкової смуги, порогові вогні та вогні торця злітно-посадкової смуги. Вогні повинні бути включені. Примітка 2: Проміжне обладнання включає в себе позначення ЗПС, 420-719 м HI/MI вогнів приближення, вогні крайки ЗПС, порогових вогнів і вогнів торця. Вогні повинні бути включені. Примітка 3: Основне обладнання включає в себе позначення ЗПС, <420 м HI/MI вогнів приближення, будь-яка довжина вогнів приближення LI, вогні крайки ЗПС і вогні торця ЗПС. Вогні повинні бути включені. Примітка 4: Нульове використання світлового обладнання включає позначення ЗПС, вогні крайки ЗПС, вогні порогу, вогні торця ЗПС або відсутність вогнів взагалі. Примітка 5: Значення вище - це або повідомлені значення RVR або значення метеорологічної видимості, наведені в RVR згідно з пунктом (h). Примітка 6: Таблиця застосовується до стандартних заходів на посадку з кутом нахилу глісади аж до 4°(градусів) Примітка 7: DH, вказана в Таблиці 5, відноситься до початкового розрахунку DH. При виборі відповідного значення RVR нема необхідності приймати до уваги округлення до найближчого десятка футів, котре може бути виконане в цілях польоту (наприклад, перерахунок в MDA). |

5)	Польоти з використанням одного пілота. Для польотів з використанням одного пілота, експлуатант повинен розрахувати мінімальне значення RVR для всіх заходів на посадку згідно з OPS 1.430 і цим Додатком. Значення RVR менше 800 м не дозволяється за винятком, якщо використовується придатний автопілот, зчеплений з ILS або MLS, у випадку котрого застосовуються стандартні мінімуми. Застосовувана Висота Прийняття рішення не повинна бути менше 1-25 х мінімальну використовувану автопілотом висоту.

(6)	Нічні польоти. Для нічних польотів  вогні принаймні крайки ЗПС, торця ЗПС і порогу ЗПС повинні бути включені.

(d)	Точні заходи на посадку Категорії II

(1)	Загальне. Польоти Категорії II - це точний захід на посадку з допомогою приладів і приземлення з використанням ILS або MLS з:

(i)	Висотою прийняття рішення меншою 200 футів, але не меншою, ніж 100 футів; і

(ii)	Дальністю видимості на ЗПС не менше 300 м.

(2)	Висота Прийняття рішення. Експлуатант повинен гарантувати, що висота прийняття рішення для польоти Категорії II є не меншою, ніж:

(i)	Мінімальна висота прийняття рішення, вказана в КЛЕ (AFM), якщо заявлено;

(ii)	Мінімальна висота, на якій можуть використовуватись засоби забезпечення точного заходу на посадку без потрібних візуальних орієнтирів;

(iii)	OCH/OCL для категорії ПС;

(iv)	Висота прийняття рішення, на якій дозволено діяти льотному екіпажу; або

(v)	100 футів.

(3)	Візуальний орієнтир. Пілот може не продовжувати зниження нижче висоти прийняття рішення, визначеної згідно з пунктом (d)(2) вище при виконанні заходу на посадку Категорії II, якщо візуальний орієнтир, що містить сегмент із принаймні 3 послідовних вогнів, що знаходяться на центральній лінії вогнів приближення до ЗПС, або вогнів зони торкання ЗПС, або вогні центральної лінії ЗПС, або вогнів краю ЗПС або будь-яке сполучення вищезазначеного не можуть бути розглянуті та ідентифіковані. Цей візуальний орієнтир повинен включати додатковий елемент наземної конструкції, тобто траверсу вогнів приближення або поріг приземлення, або вогні ділянки торкання ЗПС.

(4)	Потрібне значення RVR. Найнижчими мінімумами, що використовуються експлуатантом для польотів Категорії ІІ є:

Таблиця 6

RVR для заходу на посадку Категорії II відносно DH

| Мінімуми Категорії II |
| --- |
| Висота прийняття рішення | Автозв’язано з висотою нижче DH (Примітка 1) |
|  | RVR/Категорія ПС A, B і C | RVR/Категорія ПС D |
| 100 футів- 120 футів | 300 м | 300 м (Примітка 2)/350 м |
| 121 фут - 140 футів | 400 м | 400 м |
| 141 фут і вище | 450 м | 450 м |
| Примітка 1: Рядок "Автозв’язано з висотою нижче DH" в цій таблиці означає безперервне використання системи автоматичного управління польотом до досягнення висоти, котра не буде більше 80% обов’язкової DH. Тому вимоги польотопридатності можуть шляхом мінімальної висоти включення автоматичної системи управління польотом змінити DH, котра може бути використана. Примітка 2: 300 м можуть бути використані |

(e)	Польоти точного заходу на посадку - Категорія III

(1)	Загальне. Польоти III Категорії підрозділяються на наступні:

(i)	Польоти Категорії III A. Точний захід на посадку з допомогою приладів і приземлення з використанням ILS або MLS з:

(A)	Висотою прийняття рішення менше 100 футів; і

(B)	Дальністю видимості ЗПС не менше 200 м.

(ii)	Польоти Категорії III B. Точний захід на посадку з допомогою приладів і приземлення з використанням ILS або MLS з:

(A)	Висотою прийняття рішення менше 50 футів, або нульова висота прийняття рішення; і

(B)	Дальністю видимості ЗПС менше 200 м, але не менше 75 м.

Примітка: 	Якщо висота прийняття рішення (DH) і дальність видимості ЗПС (RVR) стосуються різних Категорій, то RVR буде визначати, в якій Категорії повинна розглядатися операція.

(2)	Висота прийняття рішення. Для польотів, в котрих використовується висота прийняття рішення, експлуатант повинен гарантувати, що висота прийняття рішення не менше, ніж:

(i)	Мінімальна висота прийняття рішення, вказана в КЛЕ (AFM), якщо заявлена;

(ii)	Мінімальна висота, на якій можуть бути використані засоби забезпечення точного заходу на посадку без потрібних візуальних орієнтирів; або

(iii)	Висота прийняття рішення, на якій льотному екіпажу дозволено діяти.

(3)	Польоти з нульовою висотою прийняття рішення. Польоти з нульовою висотою прийняття рішення можуть здійснюватись тільки, якщо:

(i)	Польоти з нульовою висотою прийняття рішення дозволена в КЛЕ (AFM);

(ii)	Засоби забезпечення заходу на посадку і обладнання аеродрому можуть здійснювати підтримку операцій з нульовою висотою прийняття рішення, і

(iii)	Експлуатант має дозвіл на здійснення польотів Категорії ІІІ з нульовою висотою прийняття рішення.

Примітка: 	Що стосується злітно-посадкової смуги Категорії CAT III, то можна передбачити, що польоти з нульовою висотою прийняття рішення можуть бути здійснені, якщо нема особливих обмежень, наведених в AIP або NOTAM.

(4)	Візуальний орієнтир

(i)	Для польотів Категорії IIIA і для польотів Категорії IIIB з одновідмовними системами управління польотом, пілот може не продовжувати зниження нижче висоти прийняття рішення, визначеної згідно з пунктом (е)(2) вище, якщо візуальний орієнтир, що містить сегмент із принаймні 3 послідовних вогнів, що знаходяться на центральній лінії вогнів приближення до ЗПС, або вогнів зони торкання ЗПС, або вогнів центральної лінії ЗПС, або вогнів крайки ЗПС або будь-яке сполучення вищезазначеного не можуть бути розглянуті та ідентифіковані

(ii)	Для польотів Категорії IIIB з двовідмовними системами управління польотом, що використовують висоту прийняття рішення, пілот може не продовжувати знижуватись нижче Висоти Прийняття рішення, визначеної згідно з пунктом (е)(2) вище, якщо не може бути чітко помітний візуальний орієнтир, що містить принаймні один вогонь центральної лінії ЗПС.

(iii)	Для польотів Категорії III з нульовою висотою прийняття рішення нема вимог відносно візуального контакту з ЗПС до торкання ЗПС.

(5)	Потрібні значення RVR. Найнижчими мінімумами, що використовуються експлуатантом відносно польотів Категорії ІІІ є:

Таблиця 7

RVR для заходу на посадку Категорії III відносно DH і системою управління посадковою дистанцією/наведенням

| Мінімуми Категорії III |
| --- |
| Категорія заходу на посадку | Висота прийняття рішення (фути) (Примітка 3) | Система управління посадковою дистанцією/ наведенням | RVR (м) |
| IA | Менше 100 футів | Не потрыбно | 200м (Примітка 1) |
| IIIB | Менше 100 футів | Одновідмовна | 150 м (Примітки 1 і 2) |
| IIIB | Менше 50 футів | Одновідмовна | 125 м |
| IIIB | Менше 50 футів або Нульова Висота Прийняття рішення | Двовідмовна | 75 м |
| Примітка 1: Дії екіпажу у випадку відмови автопілоту на або нижче висоти прийняття рішення у одновідмовних операціях Категорії ІІІ. Примітка 2: Для ПС, сертифікованих у відповідності або еквівалентно з CS-AWO для всепогодної експлуатації 321(b)(3). Примітка 3: Дублювання системи управління польотом визначається згідно з CS-AWO за допомогою мінімальної сертифікованої висоти прийняття рішення. |

(f)	Політ по колу

(1)	Найнижчими мінімумами, що використовуються експлуатантом для польоту по колу є:

Таблиця 8

Видимість і MDH для польоту по колу відносно категорії ПС

|  | Категорія ПС |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| MDH | 400 футів | 500 футів | 600 футів | 700 футів |
| Мінімальна метеорологічна видимість | 1500 м | 1600 м | 2400 м | 3 600 м |

(2)	Політ по колу заданими курсами є затвердженою схемою у межах значення цієї частини статті

(g)	Візуальний захід на посадку. Експлуатант не повинен використовувати RVR менше 800 м для візуального заходу на посадку.

(h)	Перетворення повідомлених значень Метеорологічної Видимості в RVR

(1)	Експлуатант повинен гарантувати, що перетворення значень метеорологічних значень в RVR не використовується для розрахунку мінімумів зльоту, мінімумів ІІ або ІІІ Категорій або якщо є повідомлені значення RVR.

Примітка: 	Якщо повідомлене значення RVR перевищує максимальне значення, отримане експлуатантом аеродрому, як наприклад, "RVR перевищує 1500 метрів", в даному контексті воно не вважається повідомленим значенням RVR і може використовуватись Таблиця Перетворення.

(2)	При перетворенні значень метеорологічної видимості в RVR у всіх інших умовах, що не стосуються пункту (h)(1) вище, експлуатант повинен гарантувати, що використовується наступна Таблиця:

Таблиця 9

Перетворення значень видимості в RVR

| Діючі елементи системи Освітлення | RVR= Повідомлені значення Метео Видимості х |
| --- | --- |
|  | День | Ніч |
| Система підствітлення ЗПС | 1,5 | 2,0 |
| Будь-який тип обладнання освітлення не згаданий вище | 1,0 | 1,5 |
| Відсутність освітлення | 1,0 | Не застосовується |

Додаток 2 до OPS 1.430(c)

Категорії ПС – всепогодні польоти

(a)	Класифікація ПС

Критеріями, що використовуються для класифікації ПС на категорії, є повітряна швидкість приладу на порозі ЗПС (VAT), котра рівна швидкості звалювання (VSO), помноженій на 1,3 або VS1G помноженій на 1,23 в посадочній конфігурації максимальної сертифікованої посадочної маси. Якщо доступні як VSO, так і VS1G, повинно бути використане більш високе результуюче значення. Категорії ПС, відповідні значенням VAT, наводяться в Таблиці нижче:

| Категорія ПС | Vat |
| --- | --- |
| A | Менше 91 kt |
| B | Від 91 до 120 kt |
| C | Від 121 до 140 kt |
| D | Від 141 до 165 kt |
| E | Від 166 до 210 kt |

Посадкова конфігурація, котра повинна враховуватись, повинна бути визначена експлуатантом або виробником ПС.

(b)	Перманентна зміна категорії (максимальної посадкової маси)

(1)	Експлуатант може встановити перманентну, меншу посадкову масу і використовувати цю масу для визначення VAT, якщо це дозволено Адміністрацією.

(2)	Категорія, визначена для даного ПС, буде постійним значенням і тому незалежною від зміни умов щоденних польотів.

Додаток 1 до OPS 1.440

Загальні експлуатаційні правила польотів в умовах зниженої видимості

(a)	Загальне. Такі процедури запрошуються до виконання і затвердження польотів в умовах низької видимості.

(b)	Демонстрація працездатності. Метою демонстрації працездатності є визначення або підтвердження використання і ефективності застосовуваних систем повітряного судна в польоті, навчання, тренування льотного екіпажу, програм технічного обслуговування і інструкцій, що застосовують до затверджених програм Категорій ІІ/ІІІ.

(1)	Принаймні 30 заходів на посадку і приземлень повинно бути виконано при виконанні польотів, що використовують системи Категорії ІІ/ІІІ, встановлені на кожному типі повітряного судна, якщо потрібна DH рівна або перевищує 50 футів. Якщо DH менше 50 футів, принаймні 100 заходів на посадку і приземлень повинно бути завершено, якщо інша їх кількість не було затверджена Адміністрацією.

(2)	Якщо експлуатант має різні варіанти одного і того ж типу повітряного судна, що використовує ті ж основні системи контролю і управління польотом на одному і тому ж типі повітряного судна, експлуатант повинен показати, що різні варіанти показують задовільні характеристики, але експлуатанту не треба проводити повну демонстрацію працездатності для кожного варіанту. Адміністрація може також прийняти зменшення кількості заходів на посадку і приземлень, основуючись на результатах, представлених іншим експлуатантом, що має СЕ, виданий згідно з OPS 1 і такий, що використовує той же тип ПС або його варіанти і модифікації.

(3)	Якщо кількість невдалих заходів на посадку перевищує 5% від загального (наприклад, невдалі приземлення, відключення системи), програма оцінки повинна бути розширена принаймні на 10 заходів на посадку і приземлення, доки загальна кількість відмов не перевищить 5%.

(c)	Збір даних для демонстрації працездатності. Кожний претендент повинен створити метод збору даних (наприклад, формуляр, що буде використовуватись льотним екіпажем) для реєстрації характеристик заходу на посадку і приземлення. Отримані результати і дані висновки про демонстрацію повинні бути представлені Адміністрації для оцінювання.

(d)	Аналіз даних. Невдалі заходи на посадку і/або невдалі автоматичні приземлення повинні бути задокументовані і проаналізовані.

(e)	Безперервний контроль

(1)	Після отримання початкового дозволу, польоти повинні безперервно контролюватись експлуатантом для виявлення будь-яких небажаних тенденцій, перш ніж вони не стануть загрозливими. Для досягнення цього можна використати звіти льотного екіпажу.

(2)	Така інформація повинна зберігатися протягом 12 місяців.

(i)	Загальна кількість заходів на посадку відносно типу ПС, при котрих використовувалось обладнання Категорії ІІ або ІІІ, щоб успішні заходи на посадку, фактичні чи тренувальні, відповідали мінімумам Категорій ІІ чи ІІІ; і

(ii)	Звіти про невдалі заходи на посадку і/або невдалі автоматичні приземлення згідно з реєстрацією ПС і аеродрому по таких категоріях:

(A)	Відмови обладнання на борту;

(B)	Складності в роботі наземного обладнання;

(C)	Повторні заходи на посадку через інструкції ОПР (ATC); або

(D)	Інші причини.

(3)	Експлуатант повинен встановити процедуру контролю роботи системи автоматичного приземлення для кожного ПС.

(f)	Перехідний строк

(1)	Експлуатант, що раніше не працював з Категоріями ІІ або ІІІ

(i)	Експлуатант, що раніше не працював з Категоріями ІІ або ІІІ, може отримати дозвіл на здійснення операцій Категорії ІІ або ІІІ, якщо набув як мінімум 6-місячного досвіду роботи в операціях Категорії І на відповідному типі ПС.

(ii)	Після отримання 6-місячного досвіду роботи в операціях Категорії ІІ або ІІІ на відповідному типі ПС, експлуатант може отримати дозвіл на роботу з операціями Категорії ІІІВ. При видачі такого дозволу, Адміністрація може встановити більш високі мінімуми, ніж найнижчі обов’язкові на додатковий строк. Збільшення мінімумів звичайно стосується RVR і/або обмежень на здійснення операцій з нульовою висотою прийняття рішень і повинні вибиратися таким чином, щоб не вимагати внесення змін в експлуатаційні схеми.

(2)	Експлуатанти, що мають досвід роботи з Категоріями ІІ або ІІІ. Експлуатант, що має досвід роботи з Категоріями ІІ або ІІІ може отримати дозвіл протягом зменшеного перехідного строку при зверненні до Адміністрації.

(g)	Технічне обслуговування обладнання Категорії II, Категорії III і LVTO. Керівництва з технічного обслуговування бортових систем наведення повинні бути створені експлуатантом у співробітництві з виробником і включені в програму технічного обслуговування експлуатанта, наведену в Частині М, стаття М.А.302, котра повинна бути затверджена Адміністрацією.

(h)	Придатність аеродромів і ЗПС

(1)	Кожне сполучення типу ПС/бортового обладнання/ЗПС повинно бути перевірено шляхом здійснення принаймні одного успішного заходу на посадку і приземлення в умовах Категорії ІІ або кращих до початку виконання польотів по Категорії ІІІ.

(2)	Для злітно-посадкових смуг з нерівною місцевістю до порогу ЗПС або іншими передбачуваними або відомими недоліками, кожне сполучення типу ПС/бортового обладнання/ЗПС повинно бути перевірено шляхом експлуатації в умовах Категорії І або в кращих до початку здійснення польотів по Категорії ІІ або ІІІ.

(3)	Якщо експлуатант має різні варіанти одного і того ж типу повітряного судна, що використовує ті ж основні системи управління і контролю польоту на одному й тому ж типі повітряного судна, експлуатант повинен показати, що різні варіанти показують задовільні характеристики, але експлуатанту не треба проводити повну демонстрацію працездатності для кожної комбінації типу, варіант/ЗПС.

(4)	Експлуатанти, що використовують один і той же тип/варіант ПС, а також комбінацію бортового обладнання і схем можуть використовувати досвід і записи один одного, щоб виконати дану частину статті.

Додаток 1 до OPS 1.450

Експлуатація в умовах зниженої видимості – навчання і оцінювання.

(a)	Загальне. Експлуатант повинен гарантувати, що програми навчання членів льотного екіпажу відносно Експлуатації в умовах зниженої видимості включає систематизовані курси наземного навчання, використання тренажеру і/або навчання в польоті. Експлуатант може скоротити зміст курсу згідно з тим, як вказано нижче в пунктах (2) і (3) за умови, що скорочений курс затверджений Адміністрацією.

(1)	Члени льотного екіпажу, що не мають досвіду польотів по Категоріям ІІ або ІІІ, повинні завершити повну програму навчання, вказану в пунктах (b), (c) і (d) нижче.

(2)	Члени льотного екіпажу, що мають досвід польотів по Категоріям ІІ або ІІІ, при роботі з іншим експлуатантом можуть пройти скорочений курс наземного навчання.

(3)	Члени льотного екіпажу, що мають досвід польотів по Категоріям ІІ або ІІІ і не міняли експлуатанта, можуть пройти скорочений курс наземного навчання, навчання на тренажері і курс навчання в польоті. Скорочений курс повинен включати принаймні вимоги пунктів (d)(1), (d)(2)(i) або (d)(2)(ii), відповідно, і (d)(3)(i).

(b)	Наземне навчання. Експлуатант повинен гарантувати, що початковий курс наземного навчання експлуатації в умовах зниженої видимості містить принаймні:

(1)	Характеристики і обмеження ILS і/або MLS;

(2)	Характеристики візуальних засобів;

(3)	Характеристики туману;

(4)	Експлуатаційні характеристики і обмеження певної системи повітряного судна;

(5)	Наслідки випадання опадів, зледеніння, низькорівневого здвигу вітру і турбулентності;

(6)	Результати специфічних несправностей повітряного судна;

(7)	Використання і обмеження систем оцінювання RVR;

(8)	Принципові вимоги до висоти прольоту перешкод;

(9)	Ідентифікація і визначення потрібної дії у випадку відмови наземного обладнання;

(10)	Схеми і застережні засоби, котрих треба дотримуватись відносно руху по поверхні під час операцій, коли RVR рівна або менше 400 м і будь-які додаткові схеми потрібні для зльоту в умовах нижче 150 м (200м для ПС Категорії D);

(11)	Значення висот прийняття рішень, що основуються на показаннях висотомірів і ефект профілю місцевості в зоні заходу на посадку/приземлення;

(12)	Важливість і зміст Аварійної Висоти, якщо це застосовується, а також дії, що здійснюються в результаті будь-якої відмови вище чи нижче Аварійної Висоти;

(13)	Кваліфікаційні вимоги для пілотів, що отримують і підтверджують свій дозвіл здійснювати зльоти в умовах зниженої видимості і проводити польоти по Категоріях ІІ або ІІІ; і

(14)	Важливість правильного сидіння і напрямку погляду.

(c)	Навчання з допомогою тренажеру і/або навчання в польоті

(1)	Експлуатант повинен гарантувати, що тренажер і/або навчання в польоті, що стосується польотів в умовах зниженої видимості, включають:

(i)	Перевірки задовільності роботи обладнання як на землі, так і в повітрі;

(ii)	Наслідки в мінімумах, викликані змінами в статусі наземного обладнання;

(iii)	Контроль автоматичних систем управління польотом і сигналізаторів статусу автопосадки, а також опис дій, які повинні бути виконані в результаті відмови цих систем;

(iv)	Дії, які повинні бути виконані у випадках таких неполадок, як відмова двигунів, електричних систем, гідравліки або систем управління польотом;

(v)	Ефект відомих несправностей і використання списків мінімального обладнання;

(vi)	Експлуатаційні обмеження, що є результатом сертифікації на польотопридатність;

(vii)	Наведення на візуальні орієнтири потрібне на висоті прийняття рішення разом з інформацією про максимальне відхилення, отриманою за допомогою глісади або локалізатора; і

(viii)Важливість і значимість Аварійної Висоти, якщо це застосовується, і дії, які треба здійснити, якщо відмова відбулася нижче або вище Аварійної Висоти.

(2)	Експлуатант повинен гарантувати, що кожний член льотного екіпажу навчений виконувати свої обов’язки і проінструктований про узгоджуваність своїх дій з іншими членами екіпажу. Тренажери повинні використовуватись максимально часто.

(3)	Навчання повинно бути розділено на фази, де розглядається стандартна експлуатація без поломок ПС або його обладнання, але включаючи всі погодні умови, які можуть мати місце і детальні сценарії з поломками ПС або його обладнання, які можуть зашкодити польотам по Категоріях ІІ або ІІІ. Якщо в системі ПС використовується гібридна або інші спеціальні системи (такі, як дисплеї на рівні голови і обладнання, що забезпечують кращу видимість), то члени льотного екіпажу повинні відпрацювати використання цих систем в стандартних і в нестандартних режимах протягом фази навчання на тренажері.

(4)	Повинні бути відпрацьовані схеми виходу обладнання із ладу, що відповідають Зльотам в умовах низької видимості і польотам по Категоріях ІІ або ІІІ.

(5)	Що стосується ПС, для котрих нема тренажеру, що відображає специфіку експлуатації таких ПС, то експлуатанти повинні гарантувати, що фаза навчання польоту, що стосується візуальних сценаріїв польотів по Категорії ІІ, проводиться в спеціально обладнаному і затвердженому до використання тренажері. Таке навчання повинне включати як мінімум 4 заходи на посадку. Навчання і схеми, що є специфічними для даного типу, повинні бути відпрацьовані і в ПС.

(6)	Початкове навчання Категорій ІІ і ІІІ повинно включати принаймні такі вправи:

(i)	Захід на посадку з використанням відповідного обладнання наведення, автопілотів і систем управління, встановлених на ПС, на відповідній висоті прийняття рішення і включати перехід до польоту і посадку за візуальними орієнтирами;

(ii)	Захід на посадку з усіма діючими двигунами з використанням відповідного обладнання наведення, автопілотів і систем управління, встановлених на ПС, потім зниження на відповідну висоту прийняття рішення і після цього здійснення повторного заходу на посадку, все повинно виконуватись без зовнішніх візуальних орієнтирів.;

(iii)	Де можливо, заходи на посадку з використанням систем автоматичного польоту для відпрацювання автоматичної посадки і розвороту; і

(iv)	Стандартна експлуатація системи з і без отримання візуальних орієнтирів на висоті прийняття рішення.

(7)	Подальші фази навчання повинні включати принаймні:

(i)	Заходи на посадку з відмовою двигуна на різних етапах заходу;

(ii)	Заходи на посадку з критичними відмовами обладнання (наприклад, електричних систем, систем автоматичного польоту, наземних і/або повітряних ILS/MLS систем і моніторів статусу);

(iii)	Заходи на посадку, при котрих неполадки систем автоматичного польоту на низькому рівні вимагають або:

(A)	Переходу в ручний режим польоту для управління вирівнюванням, приземленням і розворотом або повторним заходом на посадку; або

(B)	Переходу в ручний режим польоту або усічений автоматичний режим, щоб управляти повторними заходами, перебуваючи вище, на рівні або нижче висоти прийняття рішення, включаючи і ті, які можуть виразиться в торканні злітно-посадкової смуги

(iv)	Неполадки систем, які можуть виразитись як в перевищенні локалізатора, так і у відхиленні глісади вище або нижче висоти прийняття рішення в мінімальних умовах видимості, санкціонованих для здійснення польоти. На додаток, треба відпрацювати ручне приземлення, якщо дисплей працює на рівні усіченої автоматичної системи або ж цей дисплей працює тільки в режимі вирівнювання курсу; і

(v)	Відмови і схеми, специфічні для даного типу і варіанту ПС.

(8)	Програма навчання повинна забезпечити тренування, що стосуються ліквідації неполадок, які вимагають переходу на більш високі мінімуми.

(9)	Програма навчання повинна включати управління ПС, якщо під час одновідмовного заходу на посадку Категорії ІІІ, неполадка приводить до відключення автопілоту на або нижче висоти прийняття рішення, коли останнє повідомлене значення RVR рівнялось або було менше 300.

(10)	Якщо зльоти проводяться при значенні RVR 400 м і нижче, повинне застосовуватись навчання ліквідації системних неполадок і відмов двигуна, що приводять до продовжених, а також до припинених зльотів.

(d)	Вимоги до навчання перетворення для проведення зльоту в умовах низької видимості і польотів по Категоріях ІІ або ІІІ. Експлуатант повинен гарантувати, що кожний член льотного екіпажу пройшов навчання слідуванню Схемам Низької Видимості при переведенні на новий тип або варіант ПС, на котрому будуть здійснюватись Зльоти в умовах Низької Видимості, а також польоти Категорій ІІ або ІІІ. Вимоги до досвіду члена льотного екіпажу, котрому треба пройти скорочений курс, вказані в пунктах (a)(2) і (a)(3), вище:

(1)	Наземне навчання. Відповідні вимоги, вказані в пункті (b) вище, беруть до уваги досвід і кваліфікацію члена льотного екіпажу відносно Категорій ІІ і Категорій ІІІ.

(2)	Навчання з використанням тренажеру і/або навчання в польоті.

(i)	Мінімум 8 заходів і/або посадок при використані тренажеру.

(ii)	Якщо для представлення особливостей ПС нема тренажеру, мінімум 3 заходи на посадку, включаючи принаймні 1 відхід на друге коло потрібно виконати на ПС.

(iii)	Відповідне додаткове навчання, якщо потрібне спеціальне обладнання , як наприклад, дисплеї на рівні голови або обладнання покращеної видимості.

(3)	Кваліфікація Льотного Екіпажу. Вимоги кваліфікації льотного екіпажу залежать від експлуатанта і типу використовуваного ПС.

(i)	Експлуатант повинен гарантувати, що кожний член льотного екіпажу пройшов перевірку перед виконанням польотів по Категоріях ІІ або ІІІ.

(ii)	Перевірка, вказана в пункті (i), може бути видалена при успішному завершенні навчання на тренажері і/або навчання в польоті, вказаного в пункті (d)(2) вище.

(4)	Політ по прямій під контролем. Експлуатант повинен гарантувати, що кожний член льотного екіпажу проходить такі випробування при польоті по прямій під наглядом:

(i)	Для Категорії II, коли потрібно приземлення вручну, мінімум 3 приземлення при виключеному автопілоті;

(ii)	Для Категорії III, мінімум 3 автоматичні приземлення, крім того, що потрібно тільки 1 автоприземлення, якщо навчання, що вимагається в пункті (d)(2) вище, проводиться на тренажері, який використовується для перетворення нульового часу польоту.

(e)	Тип і досвід командування. Перед початком польотів по Категоріях II/III, такі додаткові вимоги застосовуються до командирів чи пілотів, котрим може бути передано управління ПС і які не знайомі з типом ПС:

(1)	50 годин або 20 типових секторів, включаючи політ по прямій під наглядом; і

(2)	100 м повинно бути доданим до застосовуваних мінімумів RVR Категорії II або Категорії III, якщо він не був раніше кваліфікований на виконання польотів Категорій II або III експлуатантом Співтовариства, доки всього 100 годин або 40 секторів, включаючи політ по прямій під наглядом, не буде виконано на цьому типі ПС.

(3)	Адміністрація може дозволити зменшення наведених вище вимог стосовно досвіду командування для членів льотного екіпажу, які мають досвід командування Категорії II або Категорії III.

(f)	Зліт в умовах низької видимості з RVR менш, ніж 150/200 м

(1)	Експлуатант повинен гарантувати, що до дозволу на здійснення зльотів зі значенням RVR нижче 150 м (нижче 200 м для ПС Категорії D) проводиться таке навчання:

(i)	Стандартний зліт у мінімально дозволених умовах RVR;

(ii)	Зліт у мінімально дозволених умовах RVR з відмовою двигуна між V1 та V2, або так швидко, наскільки дозволяють умови безпеки: і

(iii)	Зліт у мінімально дозволених умовах RVR з відмовою двигуна V1, що призвело до припинення польоту.

(2)	Експлуатант повинен гарантувати, що навчання, яке вимагається в пункті (1)	вище, проводиться на тренажері. Це навчання повинно включати використання будь-яких особливих систем і обладнання. Якщо тренажеру, котрий може представити поняття про особливості даного ПС, нема, то Адміністрація може дозволити проведення цього навчання без вимоги дотримання мінімальних умов RVR. (Див. Додаток 1 до OPS 1.965.)

(3)	Експлуатант повинен гарантувати, що член льотного екіпажу пройшов перевірку перед здійсненням зльотів в умовах низької видимості зі значенням RVR менше 150 м (менше 200 м, для ПС Категорії D), якщо це прийнятно. Перевірка може не проводитись тільки після успішного проходження навчання на тренажері і/або навчання в польоті, наведеному в пункті (f)(1), при переході на інший тип ПС.

(g)	Періодичне навчання і перевірка – Польоти в умовах низької видимості

(1)	Експлуатант повинен гарантувати, що разом зі стандартним періодичним навчанням і перевірками експлуатантом профпридатності, перевіряються знання пілота і здатність виконувати завдання, що відповідають певній категорії польоти, які йому були дозволені. Потрібна кількість заходів на посадку під час перевірки експлуатантом профпридатності (як вказано в OPS 1.965(b)) повинно рівнятись як мінімум трьом, один із яких може бути замінений заходом і посадкою ПС з використанням затверджених процедур Категорій ІІ або ІІІ. Один повторний захід повинен бути здійснений під час перевірки профпридатності експлуатантом. Якщо експлуатанту дозволено здійснювати зліт із значенням RVR менше, ніж 150/200 м, принаймні один LVTO на найнижчому застосовуваному мінімумі повинен бути виконаний під час проведення перевірки профпридатності експлуатантом.

(2)	Для польотів Категорії III експлуатант повинен використовувати тренажер.

(3)	Експлуатант повинен гарантувати, що для польотів Категорії ІІІ на ПС з одновідмовною системою управління польотом, повторний захід принаймні одного разу за період трьох послідовних перевірок експлуатантом на профпридатність, як результат відмови автопілоту на більшій чи меншій висоті відносно висоти прийняття рішення, коли останнім повідомленим значенням RVR було 300 або менше метрів.

(4)	Адміністрація може дозволити періодичне навчання і перевірку відносно польотів Категорії ІІ і LVTO в ПСу, якщо доступний тренажер не дає можливості представити особливості експлуатації даного ПС, а доступної альтернативи також нема.

Примітка: 	Новизна LVTO Категорій II/III ґрунтується на автоматичних заходах і/або автопосадках і підтримується постійним навчанням і перевірками, як вказано в цій частині статті.

Додаток 1 до OPS 1.455

Польоти в умовах низької видимості – експлуатаційні процедури

(a)	Загальне. Польоти в умовах низької видимості включають:

(1)	Зліт вручну (з чи без систем електронного наведення);

(2)	Автоматичний захід на посадку нижче DH, з вирівнюванням, приземленням і розворотом вручну;

(3)	Автоматичний захід на посадку, за котрим слідує автовирівнювання, автоприземлення і розворот вручну; і

(4)	Автоматичний захід на посадку, за котрим слідує автовирівнювання, автоприземлення і авторозворот, якщо використовується значення RVR менше 400 м.

Примітка 1: 	В будь-якому з цих режимів експлуатації може використовуватись гібридна система.

Примітка 2: 	Інші форми систем наведення або дисплеїв можуть бути сертифіковані і затверджені.

(b)	Схеми і експлуатаційні інструкції

(1)	Точний характер і діапазон представлених процедур та інструкцій залежить від використовуваного обладнання повітряного судна і процедур, які виконуються в кабіні екіпажу. Експлуатант повинен чітко визначити обов’язки члена льотного екіпажу під час зльоту, заходу на посадку, вирівнювання, розвороту, повторного заходу в КЕРІВНИЦТВОМ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Основний акцент повинен робитися на обов’язках льотного екіпажу при переході від невізуальних умов до візуальних умов і на процедурах, які повинні використовуватись при погіршенні видимості або при виникненні несправностей. Особлива увага повинна бути приділена розподілу обов’язків всередині кабіни льотного екіпажу, для того щоб гарантувати, що робоче навантаження пілота, який приймає рішення приземлятись чи виконати повторний захід, дає йому можливість займатися процесом контролювання і прийняття рішення.

(2)	Експлуатант повинен визначити детальні експлуатаційні процедури та інструкції в КЕРІВНИЦТВОМ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Інструкції повинні бути сполучувані з обмеженнями і обов’язковими процедурами, що містяться в КЛЕ ПС, і охоплювати конкретно такі пункти:

(i)	Перевірки на задовільне функціонування обладнання ПС, як перед вильотом , так і під час польоту;

(ii)	Зміни в мінімумах, викликані змінами статусу наземного і бортового обладнання;

(iii)	Процедури для зльоту, заходу на посадку, вирівнювання, розвороту і повторного заходу;

(iv)	Процедури, які треба виконати у випадку виникнення неполадок, попереджень і нестандартних ситуацій;

(v)	Потрібний мінімум візуальних орієнтирів;

(vi)	Важливість правильного сидіння і напрямку погляду;

(vii)	Дії, які можуть бути необхідні у випадку погіршення видимості візуального орієнтиру;

(viii)	Розподіл обов’язків у екіпажі відносно виконання процедур згідно з пунктами від (i) до (iv) і (vi) вище, щоб дати можливість Командиру займатися тільки контролюванням і винесенням рішень;

(ix)	Вимога, щоб всі запити висоти нижче 200 м основувались на показаннях радіовисотоміра і щоб один пілот продовжував стежити за показаннями приладів ПС доки не закінчиться приземлення;

(x)	Вимога захисту Чутливої Сфери Локалізатора;

(xi)	Використання інформації, що відноситься до швидкості вітру, зрушення вітру, турбулентності, забруднення злітно-посадкової смуги і використання численних оцінок RVR;

(xii)	Схеми, які повинні використовуватись для тренувальних заходів на посадку і приземлень на злітно-посадкові смуги, на котрих не діють повні схеми аеродромів Категорій ІІ або ІІІ;

(xiii)	Обмеження експлуатації, що є результатом сертифікації польотопридатності; і

(xiv)	Інформація про максимально допустиме відхилення від глісади і/або курсу ILS.

Додаток 1 до OPS 1.465

Мінімальні показання видимості для польотів VFR

| Клас повітряного простору |  | AB C D E [Примітка 1] | F G |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вище 900 м (3000 футів) AMSL або вище 300 м (1000 футів) над місцевістю залежно від того, що більше | На рівні або нижче 900 м (3000 футів) AMSL або 300 м (1000 футів) над місцевістю залежно від того, що більше |
| Відстань до хмарності |  | 1500 м по горизонталі і 300 м (1000 футів) по вертикалі | Безхмарна і видима поверхня |
| Видимість в польоті | 8 км на рівні і вище 3050 м (10000 футів) AMSL (Примітка [2]) 5 км нижче 3050 м (10000 футів) AMSL | 5 км (Примітка [3]) |
| Примітка 1 Мінімуми VMC для повітряного простору класу А включені для довідки, але не передбачають дозволу на здійснення польотів VFR в повітряному просторі Класу А.] Примітка 2 Якщо висота ешелону переходу є меншою, ніж 3050 м (10000 футів) AMSL, FL 100 повинно використовуватись замість 10000 футів. Примітка 3 ПС Категорій А і В можуть експлуатуватись в умовах видимості до 3000 м, з умовою, що відповідна ATS структура дозволяє використовувати ПСи в умовах видимості нижче 5 км, а обставини такі, що вірогідність зустрічі з іншим повітряним судном низька і з IAS 140 кт або менше. [Поправка 7, 01.09.04] |

ПІДРОЗДІЛ F

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OPS 1.470

Застосування

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що багатомоторні ПС обладнані гвинтотурбінними двигунами з максимальною дозволеною конфігурацією розміщення пасажирів рівною або більшою 9, або максимальною злітною масою, що перевищує 5700 кг, а також всі багатомоторні ПС, оснащені турбореактивними двигунами, експлуатуються згідно з Підрозділом G (Клас експлуатаційних якостей A).

(b)	Експлуатант повинен гарантувати, що ПС, оснащені пропелерами з максимальною дозволеною конфігурацією розміщення пасажирів рівною або меншою 9 і з максимальною злітною масою рівною або меншою 5700 кг, експлуатуються згідно з Підрозділом Н (Клас експлуатаційних якостей В).

(с) 	Експлуатант повинен гарантувати, що ПС, оснащені поршневими двигунами з максимальною затвердженою конфігурацією розміщення пасажирів більше 9 або максимальною злітною масою, що перевищує 5700 кг, експлуатуються згідно з Підрозділом І (Клас експлуатаційних якостей С).

(d)	Якщо повна відповідність вимогам відповідного Підрозділу не може бути забезпечена через особливі характеристики моделі (наприклад, понадзвукові ПС або гідро ПС), експлуатант повинен застосовувати затверджені стандарти працездатності, що гарантують рівень безпеки, еквівалентний вказаному у відповідному Підрозділі.

OPS 1.475

Загальне

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що маса ПС:

(1)	На початок зльоту або у випадку зміни плану польоту в польоті.

(2)	В точці, з котрої починає застосовуватись змінений польотний план, не є більшою, ніж маса, вказана у вимогах відповідного Підрозділу, котра відповідає типу запланованого польоту, дозволяє очікуване зменшення маси по мірі проходження польоту, а також аварійний злив палива в польоті згідно з відповідними вимогами.

(b)	Експлуатант повинен гарантувати, що дозволені характеристики, що містяться в КЛЕ ПС, використовуються для визначення відповідності вимогам, наведеним у відповідному Підрозділі, доповнюються в міру необхідності будь-якими іншими даними, прийнятними для Адміністрації, як вказано у відповідному Підрозділі. При застосуванні факторів, вказаних у відповідному Підрозділі, до уваги повинні бути прийняті будь-які експлуатаційні фактори, уже пов’язані з характеристиками, наведеними в КЛЕ ПС, для уникнення подвійного застосування факторів.

(c)	При забезпеченні відповідності вимогам відповідного Підрозділу, до уваги повинна бути прийнята конфігурація ПС, умови навколишнього середовища і функціонування систем, які можуть несприятливо позначитись на характеристиках.

(d)	З метою визначення працездатності вологе покриття ЗПС, будь-яке інше, крім трав’янистого, повинно вважатися сухим.

(e)	Експлуатант повинен брати до уваги погрішність планування при оцінюванні відповідності вимогам зльоту, що містяться у відповідному підрозділі.

OPS 1.480

Термінологія

(a)	Терміни, що використовуються в Підрозділах F, G, H, I і J і не визначені в JAR-1, мають таке значення:

(1)	Розраховувана дистанція перерваного зльоту (ASDA). Доступна довжина розбігу плюс довжина кінцевої смуги гальмування, якщо кінцева смуга гальмування наголошена робочою відповідною Адміністрацією і є здатною витримати масу ПС в превалюючих експлуатаційних умовах.

(2)	Забруднена ЗПС. Злітно-посадкова смуга вважається забрудненою, якщо більше 25% поверхні ЗПС (як в ізольованих, так і в неізольованих місцях) у межах потрібної до використання довжини і ширини покрита:

(i)	Поверхневими водами більше 3 мм (0-125 дюймів) глибиною, або гряззю, або пухким снігом, еквівалентним більше, ніж 3 мм (0-125 дюймам) води;

(ii)	Снігом, котрий був спресований в суцільну масу, що не піддається подальшому стисненню і котрий тримається разом або розпадається на шматки, якщо його підняти (ущільнений сніг); або

(iii)	Льодом, включаючи мокрий лід.

(3)	Волога ЗПС. Злітно-посадкова смуга вважається мокрою, якщо її поверхня не суха, але тільки, якщо волога на ній не блищить.

(4)	Суха ЗПС. Суха злітно-посадкова смуга не є ні мокрою, ні забрудненою, і сюди включаються також ЗПС із штучним покриттям, які були спеціально оснащені боріздками або пористим покриттям і підтримують "ефективну сухість" для забезпечення гальмування, навіть якщо на ЗПС волога.

(5)	Доступна посадкова дистанція (LDA). Довжина ЗПС, котра наголошується відповідною Адміністрацією робочою і придатною для післяпосадкового пробігу ПС, що приземлився.

(6)	Максимальна дозволена конфігурація розміщення пасажирів. Максимальна кількість пасажирських місць окремо взятого ПС, виключаючи місця пілотів або місця в кабіні льотного екіпажу, що використовується експлуатантом, затверджена Адміністрацією і вказана в КЕРІВНИЦТВОМ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

(7)	Доступна злітна дистанція (TODA). Доступна довжина розбігу при зльоті плюс довжина смуги вільної від перешкод.

(8)	Злітна маса. Злітною масою ПС вважається його власна маса, куди включається всі і все, що знаходиться на борту на початок розбігу.

(9)	Доступна довжина розбігу (TORA). Довжина ЗПС, котра оголошується відповідною Адміністрацією доступною і придатною для розбігу ПС при здійсненні зльоту.

(10)	Мокра ЗПС. ЗПС вважається мокрою, коли поверхня злітно-посадкової смуги покрита водою або її еквівалентом, більшою, ніж вказана в пункті (a)(2) вище кількість або коли на поверхні ЗПС знаходиться достатньо води, щоб поверхня набула властивості відбиття, але без значного скупчення води.

(b)	Терміни "дистанція перерваного зльоту", "злітна дистанція", "розбіг при зльоті", "чиста траєкторія зльоту", "чиста траєкторія польоту по маршруту з одним непрацюючим двигуном" і "чиста траєкторія польоту по маршруту з двома непрацюючими двигунами" відносно ПС мають свої власні значення, визначені вимогами польотопридатності, згідно з якими був сертифікований цей ПС, або визначені Адміністрацією, якщо вона вважає, що це визначення неадекватно відображає відповідність експлуатаційним обмеженням характеристик.

ПІДРОЗДІЛ G

КЛАС ХАРАКТЕРИСТИК A

OPS 1.485

Загальне

(a)	Експлуатант  повинен гарантувати, що для визначення відповідності вимогам, представленим у цьому Підрозділі, затверджені характеристики, що містяться в КЛЕ ПС, доповнюються в міру необхідності іншими даними, прийнятними для Адміністрації, якщо затверджених даних про характеристики, які містяться в КЛЕ ПС, недостатньо відносно таких пунктів, як:

(1)	Прийняття до уваги розумно очікуваних несприятливих експлуатаційних умов, таких як зліт і посадка на забруднених злітно-посадкових смугах; і

(2)	Прийняття до уваги відмов двигуна на всіх фазах польоту.

(b)	Експлуатант  повинен гарантувати, що у випадку вологої або забрудненої злітно-посадкової смуги, характеристики визначаються згідно з застосовуваними вимогами щодо сертифікації великих ПС або еквівалентом, прийнятним і використовуваним Адміністрацією.

OPS 1.490

Зліт

(a)	Експлуатант  повинен гарантувати, що злітна маса не перевищує максимальну злітну масу, визначену в КЛЕ ПС відносно висоти по тиску і температурі навколишнього середовища аеродрому, з якого планується здійснення зльоту.

(b)	Експлуатант  повинен відповідати таким вимогам при визначенні максимально дозволеної злітної маси:

(1)	Дистанція перерваного польоту не повинна перевищувати розраховувану дистанцію перерваного польоту;

(2)	Злітна дистанція не повинна перевищувати розраховувану злітну дистанцію, а також довжина смуги вільної від перешкод не повинна перевищувати половину від розраховуваної відстані розбігу при зльоті;

(3)	Розбіг при зльоті не повинен перевищувати розраховувану відстань розбігу при зльоті;

(4)	Відповідність з цією частиною статті повинна  бути відображена у використанні єдиного значення V1 відносно перерваного і продовженого зльоту; і

(5)	На мокрій або забрудненій злітно-посадковій смузі злітна маса не повинна перевищувати дозволену для зльоту масу відносно сухої злітно-посадкової смуги в тих же умовах.

(c)	Для узгодження з пунктом (b) вище, експлуатант повинен враховувати таке:

(1)	Висоту по тиску на аеродромі;

(2)	Температуру навколишнього середовища; і

(3)	Стан поверхні злітно-посадкової смуги і тип поверхні ЗПС;

(4)	Нахил злітно-посадкової смуги у напрямку зльоту;

(5)	Не більше 50% повідомленого значення зустрічного вітру і не менше 150% повідомленого значення попутного вітру; і

(6)	Зменшення, якщо є, довжини злітно-посадкової смуги при вході у вхід ЗПС до початку зльоту.

OPS 1.495

Висота прольоту перешкод після зльоту

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що чиста крива лінія польоту при зльоті обійде всі перешкоди на вертикальній відстані принаймні 35 футів або на горизонтальній відстані принаймні 90 м плюс 0,125 x D, де D є відстанню по горизонталі, котру пройшов літак з кінця розраховуваної злітної дистанції або злітної відстані за умови, що поворот запланований до проходження кінця розраховуваної злітної дистанції. Відносно літаків з розмахом крил менше 60м може використовуватись величина горизонтального прольоту перешкод рівна половині розмаху крил літака плюс 60 м, плюс 0,125 х  D.

(b)	При узгодженні з пунктом (a) вище, експлуатант повинен враховувати таке:

(1)	Масу літака на початок здійснення розбігу на зліт;

(2)	Висоту по тиску на аеродромі;

(3)	Температуру навколишнього середовища на аеродромі; і

(4)	Не більше 50% повідомленого значення зустрічного вітру і не менше 150% повідомленого значення попутного вітру.

(c) При узгодженні з пунктом (a) вище:

(1)	Зміни в траєкторії не можуть бути дозволені на етапі, коли чиста крива траєкторії зльоту знаходиться на висоті, що дорівнює половині від розмаху крил, але не менше, ніж 50футів над відміткою висоти кінця розраховуваної довжини розбігу. Відповідно до висоти в 400футів вважається, що літак входить у віраж під кутом не більше 15°. Вище відмітки висоти в 400футів можуть здійснюватись віражі під кутом більшим 15°, але не більшим, ніж 25°;

(2)	Будь-яка секція чистої кривої траєкторії польоту при зльоті, на якій літак входить у віраж під кутом більшим, ніж 15° , повинна не мати перешкод у межах горизонтальної відстані, визначеної в пунктах (a), (d) і (e) цієї частини статті відносно вертикальної відстані рівної принаймні 50футам; і

(3)	Експлуатант повинен використовувати особливі схеми, за умови їх санкціонування Адміністрацією, для здійснення віражів з кутами заходу не більшими 20° між 200футами і 400футами, або не більше, ніж 30° на висоті вище 400футів (Див. Додаток 1 до OPS 1.495(c)(3)).

(4)	Адекватна поправка повинна бути зроблена відносно ефекту кута заходу на віраж на експлуатаційних швидкостях траєкторії польоту, включаючи збільшення відстані за рахунок збільшення експлуатаційної швидкості.

(d)	При узгодженні з пунктом (a) вище відносно тих випадків, де в запланованій траєкторії польоту не потрібне відхилення від лінії польоту більше, ніж 15°, експлуатанту не потрібно враховувати перешкоди, що характеризуються горизонтальною відстанню більшою, ніж:

(1)	300м, якщо пілот здатен дотримуватись потрібної навігаційної точності при прольоті через сектор враховуваних перешкод; або

(2)	600м для польотів в будь-яких умовах

(e)	При узгодженні з пунктом (a) вище відносно тих випадків, коли запланована траєкторія польоту вимагає внесення відхилень від лінії польоту більших, ніж 15°, експлуатанту не треба враховувати перешкоди, що характеризуються горизонтальною відстанню більшою, ніж:

(1)	600м, якщо пілот здатен дотримуватись навігаційної точності при прольоті через сектор враховуваних перешкод; або

(2)	900 м для польотів в будь-яких умовах.

(f)	Експлуатант  повинен створити надзвичайні схеми, щоб задовольнити вимоги OPS 1.495 і забезпечити безпечний маршрут, уникаючи перешкод, які надають літаку можливість або відповідати маршрутним вимогам OPS 1.500, або приземлитися чи на аеродромі вильоту, чи на альтернативному аеродромі зльоту.

OPS 1.500

На маршруті – політ з одним непрацюючим двигуном

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що дані чистої траєкторії польоту по маршруту з одним непрацюючим двигуном, наведені в Керівництві з Експлуатації, які відповідають метеорологічним умовам, очікуваним в польоті, відповідають як пункту (b), так і пункту (c) на всіх етапах маршруту. Чиста траєкторія польоту повинна мати позитивний градієнт на висоті 1500футів над аеродромом, де передбачається приземлення після відмови двигуна. В метеорологічних умовах, що вимагають функціонування систем захисту від зледеніння, повинні враховуватись наслідки від їх використання на чистій траєкторії польоту.

(b)	Градієнт чистої траєкторії польоту повинен бути позитивним на висоті, що дорівнює принаймні 1000футів над місцевістю і перешкодами вздовж маршруту у межах 9,3км (5 нм) на будь-якій із сторін планованої траєкторії.

(c)	Чиста траєкторія польоту повинна дозволити літаку продовжити політ з крейсерської висоти до аеродрому, на котрому може бути здійснена посадка згідно з OPS 1.515 з 1.520 відповідно, на вертикальній відстані чистої траєкторії польоту рівній принаймні 2000футів над місцевістю і перешкодами вздовж маршруту у межах 9,3км (5 нм) на будь-якій із сторін планованої траєкторії згідно з (1) по (4) нижче:

(1)	Відмова двигуна передбачається в найкритичнішій точці маршруту;

(2)	Враховується вплив вітру на траєкторію польоту;

(3)	Аварійне скидання палива дозволяється до ступеня, що дозволяє досягти аеродрому з потрібним запасом палива, за умови, що використовувана схема безпечна; і

(4)	Аеродром, на котрому передбачається приземлення літака після відмови двигуна, повинен відповідати таким критеріям:

(i)	Дотримуються вимоги відносно розраховуваної маси приземлення; і

(ii)	Метеозведення або прогнози чи будь-яке їх сполучення, а також звіти про умови експлуатації відмічають, що безпечна посадка може бути проведена в розрахунковий час посадки.

(d)	При дотриманні OPS 1.500, експлуатант повинен збільшити межі, вказані в пунктах (b) і (c) вище до 18,5км (10 нм), якщо навігаційна точність не відповідає рівню протиаварійності на 95%.

OPS 1.505

Політ по маршруту – літаки з трьома або більше двигунами, два з котрих не працюють

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що на кожній точці заданої лінії польоту літак, що має три і більше двигунів, не буде знаходитись у повітрі на відстані більше 90 хвилин польоту на крейсерській швидкості при стандартній температурі навколишнього середовища і непорушному повітрі від найближчого аеродрому, котрий відповідає експлуатаційним вимогам відносно розрахункової посадкової маси, якщо експлуатація літака не відповідає пунктам з (b) до (f) нижче.

(b)	Дані польоту відносно чистої траєкторії польоту по маршруту з двома непрацюючими двигунами повинні дозволити літаку продовжити політ в очікуваних метеорологічних умовах з точки, де відбулася передбачувана одночасна відмова двох двигунів до аеродрому, на котрому можливе здійснення безпечної посадки і повної зупинки при використанні заданої схеми посадки з посадки з двома непрацюючими двигунами. Чиста траєкторія польоту повинна знаходитись на відстані по вертикалі принаймні 2000 футів від землі і перешкод по всій лінії маршруту в межах 9,3км (5 нм) на кожній із сторін заданої лінії польоту. При польоті на висотах і в метеорологічних умовах, що вимагають функціонування систем протизледеніння, повинні враховуватись також наслідки їх використання на даних чистої траєкторії польоту. Якщо навігаційна точність не відповідає 95 % рівня протиаварійності, експлуатант повинен збільшити вказані межі до 18,5км (10 нм).

(c)	Найбільш критичною точкою польоту, на якій передбачувано можуть відмовити два двигуна, є точка знаходження літака в більше, ніж 90 хвилинах польоту на крейсерській швидкості при всіх працюючих двигунах, стандартній температурі навколишнього середовища і непорушному повітрі від аеродрому, котрий відповідає обов’язковим вимогам відносно розрахованої посадкової маси.

(d)	Чиста траєкторія польоту повинна мати позитивний градієнт, рівний 1500футам над рівнем аеродрому, на котрому передбачається здійснення посадки після відмови двох двигунів.

(e)	Аварійне скидання палива дозволяється виконувати до межі необхідного для досягнення аеродрому з потрібними паливними резервами, якщо використовується безпечна схема.

(f)	Розрахункова маса літака в точці передбачуваної відмови двох двигунів не повинна бути менше тої, котра включає в себе достатню кількість палива необхідного для досягнення аеродрому, на якому передбачувано повинна бути здійснена посадка, і прибуття туди, знаходячись принаймні в 1500футах над зоною приземлення, і після того знаходитись в горизонтальному польоті ще 15 хвилин.

OPS 1.510

Приземлення – аеродроми призначення та запасні аеродроми

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що посадкова маса літака, визначена згідно з OPS 1.475(a), не перевищує максимальної посадкової маси, заданої відносно висоти і температури навколишнього середовища очікуваних в розрахунковий час посадки на аеродромі прибуття і альтернативному аеродромі.

(b)	Для заходів на посадку з використанням приладів з градієнтом повторного заходу більшим, ніж 2,5%, експлуатант повинен переконатися, що розрахункова посадкова маса літака дозволяє виконання повторного заходу на посадку з градієнтом набору висоти рівним або більшим обов’язкового градієнта повторного заходу на посадку при швидкості і конфігурації повторного заходу на посадку з одним непрацюючим двигуном (Див. застосовувані вимоги стосовно сертифікації великих літаків).НА  використання альтернативного методу повинно бути отримано дозвіл Адміністраціїї.

(c) Для заходів на посадку з використанням приладів точного заходу на посадку на висотах прийняття рішення менше 200футів, експлуатант повинен переконатись в тому, що розрахункова посадкова маса літака відповідає градієнту набору висоти принаймні 2,5% при повторному заході на посадку з непрацюючим основним двигуном, а також швидкістю і конфігурацією, що використовуються для виходу на друге коло або експлуатаційному градієнту, залежно від того, що більше  (Див. CS AWO 243). Використання альтернативного методу повинно бути санкціоновано Адміністрацією

OPS 1.515

Посадка – сухі злітно-посадкові смуги

(a)	Експлуатант  повинен гарантувати, що посадкова маса літака, визначена згідно з OPS 1.475(a) відносно розрахункового часу приземлення на аеродромі прибуття і на будь-якому альтернативному аеродромі, дозволяє здійснити посадку з повною зупинкою з 50футів над порогом злітно-посадкової смуги:

(1)	Для турбореактивних літаків у межах 60% розрахункової посадкової дистанції; або

(2)	Для турбогвинтових літаків у межах 70% розрахункової посадкової дистанції

(3)	Для схем заходу на посадку по крутій глісаді Адміністрація може дозволити використання даних про посадкову дистанцію, факторизованих згідно з вищезазначеними пунктами (a)(1) і (a)(2) відповідно, основаних на висоті екрану менше 50футів, але не менше 35 футів. (Див. Додаток 1 до JAR-OPS1.515 (a)(3).)

(4)	За умови виконання вимог пунктів (а)(1) та (а)(2) вище Адміністрація може, за виняткових обставин, санкціонувати, якщо їй надано достатньо доказів необхідності цього (див. Доповнення 1), використання операцій посадки із короткою дистанцією згідно з Додатками 1 і 2 та разом з іншими додатковими умовами, що Адміністрація вважає за необхідне для забезпечення прийнятного рівня безпеки в конкретному випадку.

(b)	Дотримуючись вищевказаного в пункті (a), експлуатант має враховувати таке:

(1)	Висоту на аеродромі;

(2)	Не більше, ніж 50% від складової зустрічного вітру, чи не менше, ніж 150% від складової попутного вітру; та

(3)	Кут нахилу злітно-посадкової смуги в напрямку приземлення, якщо він складає більше, ніж +/-2%.

(c)	Дотримуючись вищевказаного в пункті (a), передбачається, що:

(1)	Літак здійснить посадку на найбільш придатній злітно-посадковій смузі, при нерухомому повітрі; та

(2)	Літак здійснить посадку, швидше за все, на передбачувану злітно-посадкову смугу, враховуючи можливу швидкість і напрям вітру та характеристику керованості літаком на поверхні землі, а також інші умови, такі як допомога при посадці та рельєф місцевості.

(d)	Якщо експлуатант не може дотримуватися вищезазначених умов пункту (c)(1) щодо аеродрому призначення з єдиною злітно-посадковою смугою, де посадка залежить від чітко визначеного вітрового компоненту, літак може бути відправлений на один з двох позначених альтернативних аеродромів, які повністю відповідають умовам підпунктів (a), (b) та (c). Перед початком наближення до аеродрому призначення командир повинен упевнитися, що посадка може бути здійснена в повній відповідності до OPS 1.510 та вищевказаних пунктів (a) та (b).

(e)	Якщо експлуатант не може дотримуватися умов вищевказаного пункту (c)(2) щодо аеродрому призначення, літак може бути відправлений на альтернативний аеродром, якщо він позначений і повністю відповідає пунктам (a), (b) та (c).

OPS 1.520

Посадка – мокрі та вкриті опадами злітно-посадкові смуги

(a)	Експлуатант має переконатися, що при повідомленнях метеослужб про стан погоди та прогнозах погоди, чи при тому й іншому, які вказують на те, що в очікуваний час прильоту злітно-посадкова смуга може бути вологою, наявна довжина смуги для посадки має складати принаймні 115% від необхідної довжини посадки, визначеної згідно з OPS 1.515.

(b)	Експлуатант має переконатися, що при повідомленнях метеослужб про стан погоди та прогнозах погоди, чи при тому й іншому, про те, що в очікуваний час прильоту злітно-посадкова смуга буде вкритою опадами, наявна дистанція посадки має дорівнювати принаймні тій дистанції посадки, що визначена згідно з вищезгаданим пунктом (a), або принаймні 115% від дистанції посадки згідно з затвердженими даними про посадку на вкриту опадами злітно-посадкову смугу, або іншими даними, прийнятими Адміністрацією, залежно від того, чиї положення мають більшу  юридичну силу.

(c)	Посадкова дистанція на вологій злітно-посадковій смузі коротша, ніж та, що визначена вищезгаданим пунктом (a), але не коротша, ніж та, що визначена OPS 1.515(a), може використовуватись, якщо в КЛЕ ПС є додаткова інформація щодо посадкової дистанції на вологих злітно-посадкових смугах.

(d)	Посадкова дистанція на спеціально підготовленій вкритій опадами злітно-посадковій смузі коротша, ніж та, що вимагає вищезгаданий пункт (b), але не менше ніж та, що визначена OPS 1.515(a), може використовуватись, якщо в КЛЕ ПС є додаткова інформація щодо посадкової дистанції на вкритих опадами злітно-посадкових смугах.

(e)	Дотримуючись вищевказаного в пунктах (b), (c) та (d), критерії OPS 1.515 будуть застосовані у відповідному порядку, за виключенням OPS 1.515(a)(1) та (2), що не можуть бути застосовані до вищевказаного пункту (b).

Додаток 1 до OPS 1.495(c)(3)

Дозвіл на експлуатацію літака зі збільшеними кутами крену

(a) 	Для використання збільшення кутів поперечного нахилу, мають бути дотримані такі спеціальні критерії:

(1)	КЛЕ ПС  має містити затверджені дані щодо необхідного збільшення робочої швидкості та даних, що дозволяють скласти курс польоту, зважаючи на збільшені кути поперечного нахилу та швидкість.

(2)	Для забезпечення чіткості навігації має бути в наявності наочний посібник.

(3)	Мінімуми погоди та обмеження вітру повинні бути зазначені для кожної смуги та схвалені Адміністрацією.

(4)	Навчання згідно з OPS 1.975.

Додаток 1 до OPS 1.515(a)(3)

Процедура заходу на посадку з крутим нахилом глісади

(a)	Адміністрація може схвалити застосування процедури крутого заходу на посадку з використанням кута глісади в 4.5° чи більше, та з висотою екрану менше 50 футів, але не менше 35 футів, за умови дотримання таких критеріїв:

(1)	КЛЕ ПС повинно вказувати максимально схвалений кут глісади, будь-які інші обмеження, звичайні, незвичайні, аварійні дії під час крутого заходу на посадку, а також виправлення даних про довжину поля із застосуванням критеріїв до крутого заходу на посадку;

(2)	Відповідна система орієнтирів глісади, що складається, принаймні, з візуальної системи індикації глісади, згідно якої повинен здійснюватися процес крутого заходу на посадку, повинна бути в наявності на кожному аеродромі; та

(3)	Мінімуми погоди повинні бути вказані та схвалені для кожної злітно-посадкової смуги і використовуватися під час крутого заходу на посадку. Необхідно взяти до уваги таке:

(i)	Ситуацію з перешкодами;

(ii)	Тип орієнтирів глісади і керування злітно-посадковою смугою, наприклад наочні посібники, MLS, 3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB;

(iii)	Мінімальні візуальні орієнтири згідно вимог DH та MDA;

(iv)	Наявність бортового обладнання;

(v)	Кваліфікація пілота та особливі знання аеродрому;

(vi)	Обмеження та процедури згідно КЛЕ ПС під час польоту; та

(vii)	Критерії заходу на друге коло.

Додаток 1 до OPS 1.515(a)(4)

Польоти з посадками на укорочені ЗПС

(a)	Задля дотримання вимог OPS 1.515(a)(4) відстань, що використовується для підрахунку маси під час посадки, може складати зазначену безпечну довжину, що використовується, плюс зазначену наявну довжину посадки. Адміністрація може схвалити такі дії згідно з наступними критеріями:

(1)	Демонстрація необхідності дій під час посадки з коротким пробігом. Для проведення таких дій має бути чітка громадська зацікавленість та потреба в їх виконанні, або через віддаленість аеропорту, або через фізичні обмеження, що стосуються злітно-посадкової смуги.

(2)	Критерії до літака та виконання дій.

(i)	Процедура посадки з коротким пробігом може бути схвалена для літаків, у яких вертикальна відстань між лінією очей пілота та лінією найнижчої частини коліс, для літаків зі встановленою нормальною глісадою, не перевищує 3 метри;

(ii)	Під час визначення мінімальних вимог до аеродрому, видимість/RVR має складати не менше 1,5км. До того ж, обмеження вітру мають бути визначені в КЛЕ ПС.

(iii)	Мінімальний досвід пілота, вимоги до навчання, та особливе знання аеродрому мають бути визначені для таких дій в КЛЕ ПС.

(3)	Припускається, що перехідна висота над початком частини зазначеної безпечної ділянки, що використовується, складає 50 футів.

(4)	Додаткові критерії. Адміністрація може накласти такі додаткові зобов’язання, що вважатиме за потрібні для безпечного проведення дій, враховуючи характеристику типу літака, орографічні характеристики місця заходу на посадку, допоміжні знаки при заході на посадку та можливість заходу на друге коло чи перерваної посадки. Такі додаткові умови можуть вимагатися, наприклад, VASI/PAPI – системою індикації типу візуального нахилу.

Додаток 2 до OPS 1.515(a)(4)

Критерії до аеродрому для посадки на коротку ЗПС

(a)	Використання безпечної ділянки може бути схвалено керівництвом аеропорту.

(b)	Довжина зазначеної безпечної ділянки, що використовується, згідно положень 1.515(a)(4), та цього Додатку, не має перевищувати 90 метрів.

(c)	Ширина зазначеної безпечної ділянки має бути не менше, ніж подвійна ширина злітно-посадкової смуги чи подвійний розмах крила, з центром по центральній лінії розширеної злітно-посадкової смуги.

(d)	Зазначена безпечна ділянка має бути позбавленою перешкод та вибоїн, що може змусити літак потрапити в аварію через недоліт до злітно-посадкової смуги; також жоден рухомий об’єкт не має знаходитися на зазначеній безпечній ділянці в час проведення посадки з коротким пробігом.

(e)	Нахил зазначеної безпечної ділянки не повинен перевищувати 5% вгору чи 2% вниз в напрямку посадки.

(f)	Задля виконання цих дій, вимогу до підйомної сили OPS 1.480(a)(5) не потрібно застосовувати до зазначеної безпечної ділянки.

ПІДРОЗДІЛ H

ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. КЛАС B

OPS 1.525

Загальна інформація

(a)	Експлуатанту  забороняється керувати одномоторним літаком:

(1)	вночі; або

(2)	за метеоумов згідно приладів, крім у випадках, передбачених особливими візуальними правилами польотів.

Примітка: Обмеження керування одномоторними літаками, вказані в OPS 1.240(a)(6).

(b)	Експлуатанту слід вважати двомоторні літаки, що не відповідають вимогам до підйому Додатку 1 до OPS 1.525(b) одномоторними.

OPS 1.530

Зліт

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що злітна маса не перевищує максимальну злітну масу, вказану в Інструкції з Експлуатації літака, висоту за тиском та зовнішню температуру на аеродромі, з якого має здійснюватися зліт.

(b)	Експлуатант повинен переконатися, що нормативна відстань зльоту, як вказано в КЛЕ ПС, не перевищує:

(1)	Наявну дистанцію зльоту, помножену на коефіцієнт 1,25; чи

(2)	Коли наявні кінцева смуга гальмування та/чи швидкісна ділянка, не перевищує таке:

(i)	Наявну дистанцію зльоту;

(ii)	Наявну дистанцію зльоту, помножену на коефіцієнт 1,15; та

(iii)	Наявну відстань на прискорення-зупинку, помножену на коефіцієнт 1,3.

(c)	Дотримуючись вищевказаного в підпункті (b), експлуатант повинен зважати на таке:

(1)	Масу літака на початок злітного розбігу;

(2)	Висоту за тиском на аеродромі;

(3)	Зовнішню температуру на аеродромі;

(4)	Стан поверхні злітно-посадкової смуги та тип її поверхні

(5)	Нахил злітно-посадкової смуги в напрямку зльоту; та

(6)	Не більше ніж 50% від передбачуваного компонента зустрічного вітру чи не менше ніж 150% від передбачуваного компонента попутного вітру.

OPS 1.535

Мінімальна безпечна висота прольоту перешкод при зльоті – Багатомоторні літаки

(a)	Експлуатанта повинен переконатися, що напрям польоту при зльоті літаків з двома чи більше двигунами визначається згідно з цим пунктом, прибирає всі перешкоди на вертикальній межі принаймні 50 футів, чи на горизонтальній відстані в 90м плюс 0,125 x D, де D- горизонтальна відстань, що її пройшов літак від кінця наявної для зльоту відстані чи просто від кінця відстані для зльоту, якщо за графіком поворот має відбутися перед кінцем наявної відстані для зльоту, за виключенням випадків, зазначених у нижчевказаних пунктах (b) та (c). Для літаків з розмахом крил менше, ніж 60 м, та горизонтальною відстанню до перешкод половини розмаху крил літака плюс 60м, плюс 0.125 x D може застосовуватись. Дотримуючись даного пункту, можна припустити таке:

(1)	Курс польоту при зльоті починається на висоті 50 футів над поверхнею після дистанції для зльоту, що її вимагає OPS 1.530(b), та закінчується на висоті 1,500 футів над поверхнею;

(2)	Літак не робить віражі, доки не підніметься на висоту 50 футів над поверхнею, і що кут нахилу не перевищує 15°;

(3)	Вихід з ладу критичного двигуна відбувається на траєкторії під час зльоту на всіх працюючих двигунах, де візуальні орієнтири з метою уникання перешкод вважаються втраченими;

(4)	Градієнт траєкторії польоту при зльоті з 50 футів до висоти передбачуваного виходу двигуна з ладу дорівнює середньому градієнту під час підйому на всіх двигунах на переходу до конфігурації при польоті на маршруті, помноженому на коефіцієнт 0,77; та

(5)	Градієнт траєкторії польоту при зльоті з висоти, досягнутої згідно вищевказаного пункту (4) до кінця траєкторії польоту при зльоті, дорівнює градієнту підйому при польоті на маршруті з одним двигуном в неробочому стані, як показано в КЛЕ ПС.

(b)	Дотримуючись умов вищевказаного пункту (a) для тих випадків, коли встановлена траєкторія польоту не вимагає зміни курсу більше, ніж на 15°, експлуатант можне не зважати на ті перешкоди, що мають бокову відстань, більшу за:

(1)	300м, якщо політ проводиться згідно умов, що дозволяють навігацію згідно наочного посібника, чи якщо навігаційні прилади дають змогу пілоту зберегти встановлений курс польоту з тією самою точністю (Див. Додаток 1 до OPS 1.535(b)(1) та (c)(1)); або

(2)	600м, для польотів згідно всіх інших умов.

(c)	Дотримуючись умов вищевказаного пункту (a) для тих випадків, коли зазначена траєкторія польоту вимагає зміни курсу більше, ніж на 15°, експлуатант можне не зважати на ті перешкоди, що мають бокову відстань, більшу за:

(1)	600м для польотів, згідно умов, що дозволяють навігацію згідно наочного посібника; (Див. Додаток 1 до OPS 1.535(b)(1) та

(2)	900м для польотів згідно всіх інших умов.

(d)	Дотримуючись умов вищевказаних пунктів (a), (b) та (c), експлуатант має зважати на таке:

(1)	Масу літака на початок злітного розбігу;

(2)	Висоту за тиском на аеродромі;

(3)	Зовнішню температуру повітря на аеродромі; та

(4)	Не більше, ніж 50% від передбачуваного компонента зустрічного вітру, чи не менше, ніж 150% передбачуваного компонента попутного вітру.

OPS 1.540

Маршрутні польоти – Багатомоторні літаки

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що літак, у метеорологічних умовах, що очікуються під час польоту, та у у разі виходу з ладу одного двигуна, з іншими двигунами, що  продовжують працювати з максимально визначеною потужністю, здатний продовжувати політ на мінімально релевантній висоті для безпечного польоту чи вище, ніж зазначено в КЛЕ, до рівня 1 000 футів над аеродромом, де можуть бути дотримані вимоги до польоту.

(b)	Дотримуючись умов вищевказаного пункту (a):

(1)	Вважається, що літак не повинен підніматися вище, ніж на висоту, що перевищує ту, на якій рівень підйому складає 300 футів за хвилину, з усіма двигунами, що працюють з максимально визначеною потужністю; та

(2)	Вважається, що градієнт маршруту з одним двигуном в неробочому стані є загальним градієнтом зниження чи підйому, як належно, відповідно збільшений на градієнт в 0,5%, чи зменшений на градієнт в 0,5%.

OPS 1.542

Польоти за маршрутом – Літаки з одним двигуном

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що літак, у метеорологічних умовах, що очікуються під час польоту, та у випадку виходу з ладу двигуна, може досягти місця, де він зможе здійснити безпечну аварійну посадку. Для літаків, що злітають із сухопутних аеродромів, має бути ділянка для посадки, якщо не вимагається протилежне, схвалена Адміністрацією.

(b)	Дотримуючись умов вищевказаного пункту (a):

(1)	Вважається, що літак з двигуном, що працює з максимально визначеною потужністю, не має підніматися вище, ніж на висоту, що перевищує ту, на якій рівень підйому складає 300 футів за хвилину; та

(2)	Вважається, що градієнт маршруту є загальним градієнтом зниження чи підйому, помноженим на градієнт в 0,5%.

OPS 1.545

Посадка – Аеродроми призначення та запасні аеродроми

Експлуатант повинен гарантувати, що маса літака при посадці, визначена згідно з OPS 1.475(a), не перевищує максимальну масу при посадці, вказану для висоти і зовнішньої температури, що очікуються на час посадки на місці призначення та альтернативному аеродромі.

OPS 1.550

Посадка – Суха злітно-посадкова смуга

(a)	Експлуатант  повинен гарантувати, що маса літака при посадці, визначена згідно з OPS 1.475(a), на очікуваний час посадки, дозволяє повну зупинку з 50 футів над торцем в межах 70% від наявної відстані над аеродромом призначення та будь-яким альтернативним аеродромом.

(1)	Адміністрація може схвалити використання даних про посадку, розділену на етапи згідно з цією частиною статті, з висотою екрану менше 50 футів, але не менше 35 футів. (Див. Додаток 1 до OPS 1.550(a).)

(2)	Адміністрація може схвалити дії під час посадки з коротким пробігом згідно критеріїв у Додатку 2 до OPS 1.550(a).

(b)	Дотримуючись вищевказаного в пункті (а), експлуатант повинен зважати на таке:

(1)	Висоту аеродрому;

(2)	Не більше, ніж 50% від передбачуваного компонента зустрічного вітру, чи не менше, ніж 150% від передбачуваного компонента попутного вітру.

(3)	Стан поверхні злітно-посадкової смуги та тип її поверхні; та

(4)	Нахил злітно-посадкової смуги в напрямку посадки;

(c)	Для відправки літака відповідно до вищезгаданого пункту (a), має вважатися, що:

(1)	Літак здійснить посадку на найбільш придатній злітно-посадковій смузі, при нерухомому повітрі; та

(2)	Літак здійснить посадку, швидше за все, на передбачувану злітно-посадкову смугу, враховуючи можливу швидкість і напрям вітру та характеристику керованості літаком на поверхні землі, а також інші умови, такі як допомога при посадці та рельєф місцевості.

(d)	Якщо експлуатант не може дотримуватися вищезазначених умов підпункту (c)(2) щодо аеродрому призначення, літак може бути відправлений на запасний аеродром, який повністю відповідає умовам підпунктів (a), (b) та (c).

OPS 1.555

Посадка – Мокрі та вкриті опадами злітно-посадкові смуги

(a)	Експлуатант повинен переконатися, що при повідомленнях метеослужб про стан погоди та прогнозах погоди, чи при тому й іншому, про те, що в очікуваний час прильоту злітно-посадкова смуга буде вологою, наявна відстань для посадки дорівнює чи перевищує необхідну відстань для посадки, визначену згідно OPS 1.550, помножену на коефіцієнт 1,15.

(b)	Експлуатант повинен переконатися, що при повідомленнях метеослужб про стан погоди та прогнозах погоди, чи при тому й іншому, про те, що в очікуваний час прильоту злітно-посадкова смуга буде вкритою опадами, необхідна відстань для посадки, визначена використанням даних, прийнятих Адміністрацією для цих умов, не перевищує наявну відстань для посадки.

(c)	Відстань для посадки на вологій злітно-посадковій смузі коротша, ніж та, що вимагає вищевказаний пункт (a), але не менше, ніж того вимагає OPS 1.550(a), може використовуватись, якщо КЛЕ ПС включає спеціальну додаткову інформацію про відстань для приземлення на вологих злітно-посадкових смугах.

Додаток 1 до OPS 1.525(b)

Загальна інформація — зміна висоти при зльоті та посадці

(a)	Підйом при зльоті

(1)	Всі двигуни в робочому стані

(i)	Постійний кут набору висоти після зльоту повинен складати не менше 4% та:

(A)	Злітна потужність кожного двигуна;

(B)	Шасі випущене, за виключенням випадків, коли припускається, що шасі може бути випущене за менше ніж 7 секунд;

(C)	Закрилки в режимі(ах) приземлення; та

(D)	Швидкість набору висоти не менша, ніж найбільша, встановлена 1,1 VMC та 1,2 VS1.

(2)	Один двигун у неробочому стані

(i)	Постійний кут набору висоти на висоті 400 футів над поверхнею зльоту має бути помітно позитивним, та:

(A)	Критичний двигун у неробочому стані та його пропелер у режимі мінімальних обертів;

(B)	Двигун, що лишився, у режимі зльоту;

(C)	Шасі прибране;

(D)	Закрилки в режимі(ах) зльоту; та

(E)	Швидкість набору висоти дорівнює тій, яка була досягнута на висоті 50 футів.

(ii)	Постійний кут набору висоти повинен складати не менше 0,75% на висоті 500 футів над територією приземлення і:

(A)	Критичний двигун у неробочому стані та його пропелер у режимі мінімальних обертів;

(B)	Двигун, що лишився, у режимі, що не перевищує номінальну потужність;

(C)	Шасі прибрано;

(D)	Закрилки прибрано;

(E)	Швидкість набору висоти не менше 1,2 VS1.

(b)	Зміна висоти при посадці

(1)	Всі двигуни в робочому стані

(i)	Постійний кут набору висоти повинен складати не менше 2,5% та:

(A)	не перевищувати силу поштовху через 8 секунд після початку руху системи керування потужністю з режиму малого польотного газу;

(B)	Шасі випущено;

(C)	Закрилки в режимі приземлення; та

(D)	Швидкість підйому складає VREF.

(2)	Один двигун в неробочому стані

(i)	Постійний кут набору висоти повинен складати не менше 0,75% на висоті 500 футів над територією приземлення і:

(A)	Критичний двигун у неробочому стані та його пропелер у режимі мінімальних обертів;

(B)	Двигун, що лишився, у режимі, що не перевищує номінальну потужність;

(C)	Шасі прибрано;

(D)	Закрилки прибрано; і

(E)	Швидкість набору висоти не менше 1,2 VS1.

Додаток 1 до OPS 1.535(b)(1) та (c)(1)

Траєкторія зльоту – Візуальна курсова навігація

Перед проведенням візуальної курсової навігації експлуатант повинен переконатися, що превалюючі на час проведення погодні умови, включаючи граничну висоту й видимість, є такими, що перешкоди та/чи дані про поверхню можна побачити й розрізнити. У КЛЕ ПС повинні бути встановлені, беручи до уваги конкретний аеродром(и), мінімально допустимі погодні умови, що дадуть екіпажу можливість постійно визначати правильний курс відносно орієнтирів на землі, задля забезпечення безпечної відстані до перешкод та поверхні землі в такому порядку:

(a)	Схема повинна бути чітко визначена щодо орієнтирів на землі, так щоб шлях польоту можна було чітко проаналізувати на предмет вимог до відстані до перешкод;

(b)	Ця схема повинна бути в межах можливостей літака, що стосується поступальної швидкості, кута поперечного нахилу та впливу вітру;

(c)	Опис схеми повинен бути наданий екіпажу в письмовій чи графічній формі; та

(d)	Обмежуючі зовнішні умови повинні бути вказані (наприклад, вітер, хмарність, видимість, день/ніч, розсіяне світло, освітлення перешкод).

Додаток 1 до OPS 1.550(a)

Схема  заходу на посадку по крутій траєкторії

(a)	Адміністрація може схвалити застосування процедури крутого заходу на посадку з використанням кута глісади 4.5° чи більше, та з висотою екрану менше 50 футів, але не менше 35 футів, за умови дотримання таких критеріїв:

(1)	Інструкції з льотної експлуатації літака повинні вказувати максимально схвалений кут глісади, будь-які інші обмеження, звичайні, незвичайні, аварійні дії під час крутого заходу на посадку, а також виправлення даних про довжину поля із застосуванням критеріїв до крутого заходу на посадку;

(2)	Відповідна система орієнтирів глісади, що складається, принаймні, з візуальної системи індикації глісади, згідно якої повинен здійснюватися процес крутого заходу на посадку, повинна бути в наявності на кожному аеродромі; та

(3)	Мінімуми погоди повинні бути вказані та схвалені для кожної злітно-посадкової смуги і використовуватися під час крутого заходу на посадку. Необхідно взяти до уваги таке:

(i)	Ситуацію з перешкодами;

(ii)	Тип орієнтирів глісади і керування злітно-посадковою смугою, наприклад наочні посібники, MLS, 3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB;

(iii)	Мінімальні візуальні орієнтири згідно вимог DH та MDA;

(iv)	Наявність бортового обладнання;

(v)	Кваліфікація пілота та особливі знання аеродрому;

(vi)	Обмеження та процедури під час польоту на літаку; а також КЛЕ ПС; та

(vii)	Критерії заходу на друге коло.

Додаток 2 до OPS 1.550(a)

Польоти з короткою ділянкою для посадки

(a)	З метою дотримання OPS 1.550(a)(2), відстань, що використовується для підрахування дозволеної маси при посадці, може складатися з довжини зазначеної безпечної ділянки для посадки, що використовується, плюс наявна ділянка для посадки. Адміністрація може схвалити такі дії згідно з такими критеріями:

(1)	Використання зазначеної безпечної ділянки має бути схваленим керівництвом аеродрому;

(2)	Зазначена безпечна ділянка має бути позбавленою перешкод та вибоїв, що може змусити літак потрапити в аварію через недоліт до злітно-посадкової смуги; також жоден рухомий об’єкт не має знаходитися на зазначеній безпечній ділянці в час проведення посадки з коротким пробігом;

(3)	Нахил зазначеної безпечної ділянки не повинен перевищувати 5% вгору чи 2% вниз в напрямку посадки.

(4)	Довжина зазначеної безпечної ділянки, що використовується, згідно з умовами даного Додатку, не має перевищувати 90метрів;

(5)	Ширина зазначеної безпечної ділянки має бути не менше, ніж подвійна ширина злітно-посадкової смуги, з центром по центральній лінії розширеної злітно-посадкової смуги;

(6)	Припускається, що перехідна висота над початком частини зазначеної безпечної ділянки, що використовується, складає 50 футів.

(7)	Задля виконання цих дій, вимогу до підйомної сили OPS 1.480(a)(5) не потрібно застосовувати до зазначеної безпечної ділянки.

(8)	Погодні мінімуми мають бути уточнені та схвалені для кожної злітно-посадкової смуги, що використовується, та має складати не менше, ніж найбільші показники нечітких мінімумів наближення чи ПВП;

(9)	Мають бути визначені вимоги до пілота (відповідно до OPS 1.975(a));

(10)	Адміністрація може накласти такі додаткові зобов’язання, що вважатиме за потрібні для безпечного проведення дій, враховуючи характеристику типу ПС, засоби забезпечення заходу на посадку та можливість заходу на друге коло чи перерваної посадки.

ПІДРОЗДІЛ I

ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАС C

OPS 1.560

Загальна інформація

Експлуатант повинен гарантувати, що з метою дотримання вимог даного Підрозділу, затверджені дані в міру необхідності разом з іншими даними, прийнятними для Адміністрації, вносяться в КЛЕ ПС, якщо санкціонованих даних з виконання операцій, наведених в КЛЕ ПС недостатньо.

OPS 1.565

Зліт

(a)	Експлуатант повинен переконатися, що злітна маса не перевищує максимальну злітну масу, вказану в КЛЕ ПС, висоту за тиском та зовнішню температуру на аеродромі, з якого має здійснюватися зліт.

(b)	Експлуатант повинен переконатися, що літаки, дані про довжину поля яких є в КЛЕ ПС, що не враховують можливість виходу з ладу двигуна, відстань від початку розбігу, що його потребує літак для досягнення 50-футової висоти над поверхнею, з усіма двигунами в режимі визначеної максимальної злітної потужності, помножену на один з таких коефіцієнтів:

(1)	1,33 для літаків з двома двигунами; чи

(2)	1,25 для літаків з трьома двигунами; чи

(3)	1,18 для літаків з чотирма двигунами,

не перевищує наявний розбіг при зльоті на аеродромі, з якого має здійснюватися зліт.

(c)	Експлуатант повинен переконатися, що для літаків, дані про довжину відрізку під час зльоту яких є в КЛЕ ПС, де враховано можливість виходу двигуна з ладу, такі вимоги дотримані згідно зі специфікаціями в КЛЕ ПС:

(1)	Дистанція перерваного зльоту не має перевищувати наявну дистанцію перерваного зльоту;

(2)	Дистанція зльоту не має перевищувати наявну дистанцію зльоту, при чому швидкісна дистанція не має перевищувати половину наявного розбігу;

(3)	Розбіг не має перевищувати наявний розбіг;

(4)	Дотримання умов цього пункту має бути показано з використанням єдиного значення V1 для зупиненого та продовженого зльоту; та

(5)	На вологій чи вкритій іншими опадами злітно-посадковій смузі злітна маса не має перевищувати ту, що дозволена для зльоту на сухій злітно-посадковій смузі при тих самих умовах.

(d)	Дотримуючись умов у вищевказаних пунктах (b) та (c), експлуатант має зважати на таке:

(1)	Висота за тиском на аеродромі;

(2)	Зовнішня температура на аеродромі;

(3)	Стан поверхні злітно-посадкової смуги та її тип;

(4)	Схил злітно-посадкової смуги в напрямку зльоту;

(5)	Не більше, ніж 50% від передбачуваного компонента зустрічного вітру, чи не менше, ніж 150% від передбачуваного компонента попутного вітру; та

(6)	У випадку втрати довжини злітно-посадкової смуги завдяки вирівнюванню літака, що передувало зльоту.

OPS 1.570

Висота оминання перешкод при зльоті

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що траєкторія зльоту при одному непрацюючому двигуні оминає всі перешкоди на вертикальній дистанції принаймні 15 футів плюс 0,01 x D, чи на вертикальній дистанції принаймні 90м плюс 0,125 x D, де D є горизонтальною дистанцією, що її пройшов літак з кінця наявної злітної відстані. Для літаків з розмахом крил менше, ніж 60м може застосовуватись горизонтальна відстань до перешкод половини розмаху крил літака плюс 60м, плюс 0,125 x D.

(b)	Траєкторія зльоту має починатися на висоті 50 футів над поверхнею в кінці злітної відстані, що її вимагає OPS 1.565(b) чи (c), при відповідних умовах, і закінчуватися на висоті 1 500 футів над поверхнею.

(c)	Дотримуючись умов у вищевказаному пункті (a), експлуатант має враховувати таке:

(1)	Масу літака на початок зльоту;

(2)	Висоту за тиском на аеродромі;

(3)	Зовнішню температуру на аеродромі; та

(4)	Не більше, ніж 50% від передбачуваного компонента зустрічного вітру, чи не менше, ніж 150% від передбачуваного компонента попутного вітру.

(d)	Дотримуючись умов у вищевказаному пункті (a), зміна курсу не дозволяється до моменту досягнення висоти 50 футів над поверхнею. Після цього, вважається, що до досягнення 400 футів кут нахилу літака при повороті не перевищуватиме 15°. Згідно технологічного маршруту, на висоті від 400 футів кут нахилу при повороті може бути більшим за 15°, але не має перевищувати 25°. Достатня поступка має бути зроблена на ефект кута крену на робочих швидкостях та траєкторії польоту, включаючи прирости відстані, що є результатом збільшених робочих швидкостей.

(e)	Дотримуючись умов у вищевказаному пункті (a) для тих випадків, що не вимагають зміни курсу більше, ніж на 15°, експлуатант може не зважати на ті перешкоди, що мають більшу латеральну відстань, ніж:

(1)	300м, якщо пілот може утримувати необхідну навігаційну точність на ділянці можливих перешкод; або

(2)	600м, для польотів при будь-яких інших умовах.

(f)	Дотримуючись умов у вищевказаному пункті (a) для тих випадків, що не вимагають зміни курсу більше, ніж на 15°, експлуатант може не зважати на ті перешкоди, що мають більшу латеральну відстань, ніж:

(1)	600м, якщо пілот може утримувати необхідну навігаційну точність на ділянці можливих перешкод; або

(2)	900м для польотів при будь-яких інших умовах.

(g)	Експлуатант повинен встановити порядок дій в непередбачуваних ситуаціях для дотримання умов OPS 1.570 і забезпечення безпечного маршруту, уникнення перешкод, щоб літак міг продовжувати маршрут згідно вимог OPS 1.570, чи приземлитися на аеродромі вильоту чи на запасному злітному аеродромі.

OPS 1.575

Під час маршруту – Всі двигуни в робочому стані

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що літак зможе підтримувати рівень підйому, принаймні, 300 футів на хвилину при усіх робочих двигунах в режимі максимальної потужності під час очікуваних на час польоту метеорологічних умов, на будь-якій точці маршруту чи запланованій точці віддалення від нього, за умов, зазначених у:

(1)	Мінімальних висотах для безпечних польотів на кожному з етапів маршруту польоту чи визначеній точці віддалення від нього, чи вирахуваній з інформації, що міститься в КЛЕ ПС; та

(2)	Мінімальних висотах, необхідних для дотримання умов, зазначених у OPS 1.580 та 1.585, як належно.

OPS 1.580

Під час маршруту – Один двигун в неробочому стані

(a)	Експлуатант  повинен гарантувати, що літак зможе продовжувати політ під час очікуваних на час польоту метеорологічних умов, у випадку виходу з ладу одного з двигунів на будь-якій точці маршруту чи запланованій точці віддалення від нього, за умов, і з іншим двигуном чи двигунами, що працюють в режимі визначеної максимальної потужності, з крейсерської висоти до аеродрому, де може бути здійснена посадка згідно OPS 1.595 чи OPS 1.600 як належно, уникаючи перешкод на протязі 9,3 км (5 nm) з обох боків наміченого курсу з інтервалом принаймні:

(1)	1 000 футів, коли рівень підйому є нульовим чи більшим за нуль; або

(2)	2 000 футів, коли рівень підйому менший за нуль.

(b)	Курс польоту повинен мати позитивний нахил на висоті 450м (1 500 футів) над аеродромом, де, як вважається, буде здійснено посадку після виходу з ладу одного двигуна.

(c)	З метою дотримання умов цього підпункту, наявний рівень підйому літака має бути на рівні 150 футів на хвилину менше, ніж зазначений загальний рівень підйому.

(d)	Дотримуючись умов цього пункту, експлуатант повинен збільшити межі ширини в вищевказаному пункті (a) до 18,5км (10 nm), якщо точність навігації не досягає 95% необхідного рівня.

(e)	Злив палива дозволено до рівня, що відповідає резервам палива, необхідного для досягнення аеродрому, якщо проводиться безпечна схема.

OPS 1.585

Під час маршруту – Літаки з трьома чи більше двигунами, при двох двигунах в неробочому стані

(a)	Експлуатант повинен переконатися, що на жодному з етапів на зазначеному маршруті літак з трьома чи більше двигунами буде знаходитися більше, ніж у 90 хвилинах польоту від аеродрому, що відповідає льотно-технічним вимогам щодо передбачуваної маси при приземленні, на крейсерській швидкості всіх двигунів при нормальній температурі та нерухомому повітрі, якщо вони відповідають нижчевказаним пунктам (b) та (e).

(b)	Траєкторія польоту літака з двома двигунами в неробочому стані повинна дозволяти літаку продовжувати політ, за очікуваних метеорологічних умов, уникаючи всіх перешкод в межах 9,3км (5 nm) з обох боків наміченого курсу з вертикальним інтервалом принаймні 2 000 футів до аеродрому, що відповідає льотно-технічним вимогам щодо передбачуваної маси при приземленні.

(c)	Вважається, що два двигуни вийдуть з ладу в найбільш критичний момент тієї ділянки маршруту, де літак знаходиться на відстані більш, ніж 90 хвилин польоту до аеродрому, що відповідає льотно-технічним вимогам щодо передбачуваної маси при приземленні, з усіма двигунами в режимі крейсерської швидкості дальнього радіусу дії, при нормальній температурі та нерухомому повітрі.

(d)	Очікувана маса літака на момент, коли два двигуни вважаються такими, що вийшли з ладу, має бути не менше, ніж така, що включає достатню кількість палива, щоб долетіти до аеродрому, де передбачається здійснити посадку, і прибути туди на висоті принаймні 450м (1 500 футів) прямо над місцем приземлення та після того до рівня польоту протягом 15 хвилин.

(e)	З метою дотримання умов цього підпункту, наявний рівень підйому повинен бути на 150 футів на хвилину менше за визначений.

(f)	Дотримуючись умов цього пункту, експлуатант повинен збільшити межі ширини вищевказаного пункту (a) до 18.5км (10 nm), якщо точність навігації не досягає 95% необхідного рівня.

(g)	Злив палива дозволено до рівня, що відповідає резервам палива, необхідного для досягнення аеродрому, якщо проводиться безпечна схема.

OPS 1.590

Посадка – Місце призначення та запасні  аеродроми

Експлуатант повинен гарантувати, що маса літака при посадці, визначена згідно OPS 1.475(a), не перевищує максимальну масу при посадці, визначену в КЛЕ ПС щодо висоти та, якщо вказано в інструкції з польотів на літаку, очікувану температуру повітря на час приземлення на місці призначення та запасному аеродромі.

OPS 1.595

Посадка – Сухі злітно-посадкові смуги

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що маса літака при посадці, визначена згідно OPS 1.475(a) щодо очікуваного часу приземлення, дозволяє приземлення з повною зупинкою з висоти 50 футів над порогом в межах 70% від наявної для приземлення ділянки на місці призначення та будь-якому іншому запасному аеродромі.

(b)	Дотримуючись вищевказаного в пункті (a), експлуатант повинен врахувати таке:

(1)	Висоту на аеродромі;

(2)	Не більше, ніж 50% від передбачуваного компонента зустрічного вітру, чи не менше, ніж 150% від передбачуваного компонента попутного вітру;

(3)	Тип поверхні злітно-посадкової смуги; та

(4)	Схил злітно-посадкової смуги в напрямку посадки.

(c)	Для відправки літака згідно вищевказаного пункту (a), слід вважати, що:

(1)	Літак здійснить посадку на найбільш придатну смугу при нерухомому повітрі; та

(2)	Літак швидше за все здійснить посадку на призначену смугу, зважаючи на можливу швидкість та напрямок вітру, характеристику керованості літаком на поверхні землі, також інші умови, такі як допомога при посадці та рельєф місцевості.

(d)	Якщо експлуатант не може дотримуватися умов вищезгаданого пункту (c)(2), щодо аеродрому призначення, літак може бути відіслано, якщо запасний аеродром вказано, що дає можливість повністю дотримуватися умов пунктів (a), (b) та (c).

OPS 1.600

Посадка – Вологі та вкриті опадами злітно-посадкові смуги

(a)	Експлуатант повинен гарантувати, що при повідомленнях метеослужб про стан погоди та прогнозах погоди, чи при тому й іншому, про те, що в очікуваний час прильоту злітно-посадкова смуга буде вологою, наявна відстань для посадки дорівнює чи перевищує необхідну відстань для посадки, визначену згідно OPS 1.595, помножену на коефіцієнт 1,15.

(b)	Експлуатант повинен гарантувати, що при повідомленнях метеослужб про стан погоди та прогнозах погоди, чи при тому й іншому, про те, що в очікуваний час прильоту злітно-посадкова смуга буде вкритою опадами, необхідна відстань для посадки, визначена використанням даних, прийнятих Адміністрацією для цих умов, не перевищує наявну відстань для посадки.

ПІДРОЗДІЛ J

МАСА ТА ЦЕНТРУВАННЯ

OPS 1.605

Загальна інформація

(Див. Додаток 1 до OPS 1.605)

(a)	Експлуатант повинен переконатися, що під час будь-якого етапу польоту, завантаження, маса та центр гравітації ПС відповідають обмеженням, зазначеним у КЛЕ ПС чи КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, якщо в останньому є суворіші обмеження.

(b)	Експлуатант повинен визначити масу та центр гравітації будь-якого ПС шляхом конкретного зважування перед початком експлуатації, а потім з інтервалом у 4 роки, якщо використовуються маси окремих ПС, та 9 років, якщо використовуються маси парку. Сумарні ефекти змін та ремонтів маси та центрування повинні бути враховані та ретельно задокументовані. Більш того, ПС потрібно повторно зважувати, якщо ефект змін маси та центрування не є чітко визначеним.

(c)	Експлуатант повинен визначити масу всіх частин, що експлуатуються, та членів екіпажу, включені до маси сухого робочого завантаження ПС шляхом зважування чи використання стандартних мас. Вплив їх розміщення на гравітаційний центр ПС повинен бути визначений.

(d)	Експлуатант повинен встановити масу вантажу, що перевозиться,  включаючи будь-який балласт, шляхом конкретного зважування пасажирського вантажу згідно з стандартними масами пасажирів та багажу, визначених у OPS 1.620.

(e)	Експлуатант повинен визначити масу заправленого палива, використовуючи фактичну густину чи, якщо вона невідома, густину, вирахувану згідно з методом, зазначеним в Керівництві з Експлуатації.

OPS 1.607

Термінологія

(a)	Суха робоча маса. Повна маса ПС, готового здійснити певну операцію, за виключенням використованого палива та завантаження. Ця маса включає такі пункти як:

(1)	Екіпаж та його багаж;

(2)	Бортове харчування та обладнання для обслуговування пасажирів; та

(3)	Питна вода та хімікалії для вбиральні.

(b)	Максимальна маса без палива. Максимально допустима маса ПС без невикористаного палива. Маса палива, що знаходиться в конкретних баках, повинна бути включена в масу без палива, коли це конкретно зазначено в обмеженнях Керівництва з Експлуатації на ПС.

(c)	Максимальна структурна маса при посадці. Максимально допустима загальна маса ПС під час посадки за нормальних умов.

(d)	Максимальна структурна маса при зльоті. Максимально допустима загальна маса ПС під час розгону.

(e)	Класифікація пасажирів.

(1)	Дорослими, чоловічої та жіночої статі, вважаються особи віком від 12 років.

(2)	Дітьми вважаються особи віком від 2 до 12 років.

(3)	Немовлятами вважаються особи віком до 2 років.

(f)	Завантаження. Загальна маса пасажирів, багажу та вантажу, включаючи будь-який некомерційний вантаж.

OPS 1.610

Завантаження, маса та центрування

Експлуатант повинен уточнити в Керівництві з Експлуатації принципи та методи, задіяні в системі завантаження, маси та центрування, що відповідають вимогам OPS 1.605. Ця система повинна охоплювати всі типи запланованих операцій.

OPS 1.615

Показники маси для екіпажу

(a)	Експлуатант повинен користуватися такими показниками маси для визначення сухої робочої маси:

(1)	Фактичні маси, включаючи багаж будь-якого з членів екіпажу; або

(2)	Стандартні маси, включаючи ручний багаж, тобто, 85кг на кожного члена льотного екіпажу, та 75кг га члена бригади бортпровідників; або

(3)	Інші стандартні маси, на які Адміністрація дає згоду.

(b)	Експлуатант повинен скоригувати суху робочу масу для позначення додаткового багажу. розміщення цього додаткового багажу повинно бути позначене для визначення центру гравітації ПС.

OPS 1.620

Показники маси для пасажирів і багажу

(a)	Експлуатант повинен вирахувати масу пасажирів та перевіреного багажу, використовуючи або фактичну масу кожної особи та багажу, або стандартні масові показники, зазначені нижче у Таблицях 1-3, за виключенням випадків, де кількість вільних пасажирських місць менша за 10. В таких випадках масу пасажирів можна встановити шляхом використання усних заяв кожного з пасажирів або від їх імені та додавання цих даних до встановленої константи для зазначення маси ручного багажу та одягу.  Процедура, що визначає, коли потрібно обирати фактичні чи стандартні маси, та процедура, якої слід дотримуватися під час використання усних заяв, має бути включена в Керівництвом з експлуатації

(b)	Під час визначення фактичної маси шляхом зважування, експлуатант має потурбуватися про те, щоб особисті речі пасажирів та ручний багаж були враховані. Таке зважування має проводитись безпосередньо перед заходом на борт на прилеглій території.

(c)	Під час визначення маси пасажирів шляхом використання стандартних показників маси повинні використовуватись стандартні показники маси з нижченаведених Таблиць 1 та 2. До стандартної маси зараховується ручний багаж та маса будь-якого немовляти, що не досягло 2-річного віку, якщо дорослий тримає його на руках на пасажирському місці. Немовлята, що займають окреме пасажирське місце, вважаються дітьми з метою виконання умов даного підпункту.

(d)	Показники маси для пасажирів - 20 чи більше пасажирських місць

(1)	Там, де загальна кількість наявних пасажирських місць ПС складає 20 чи більше, застосовуються стандартні маси чоловіків і жінок з Таблиці 1. Як альтернатива, у випадках, коли загальна кількість пасажирських місць 30 чи більше, застосовуються показники маси ‘Будь-які дорослі’ з Таблиці 1.

(2)	З метою дотримання умов Таблиці 1, святковий чартер позначає чартерний політ, запроваджений винятково як елемент святкового пакету для подорожей. Масові показники святкових чартерів застосовуються, якщо не більше, ніж 5% від пасажирських місць, встановлених в ПС, використовуються для некомерційного перевезення певних категорій пасажирів.

Таблиця 1

| Пасажирські місця: | 20 та більше |  | 30 та більше |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чоловіки | Жінки | Будь-які дорослі |
| Всі польоти, за виключенням святкових чартерів | 88 кг | 70 кг | 84 кг |
| Святкові чартери | 83 кг | 69 кг | 76 кг |
| Діти | 35 кг | 35 кг | 35 кг |

(e)	Масові показники для пасажирів - 19 чи менше пасажирських місць.

(1)	Там, де загальна кількість наявних пасажирських місць ПС складає 19 чи менше, застосовуються стандартні маси чоловіків і жінок з Таблиці 2.

(2)	Під час польотів, коли в кабіну не заноситься ручний багаж чи де він реєструється окремо, 6кг може бути віднято від вищезгаданих мас чоловіків та жінок. Такі предмети, як верхній одяг, парасолька, жіночa торбинка чи гаманець, матеріал для читання чи невеликий фотоапарат не вважаються за ручний багаж, з метою дотримання цього підпункту.

Таблиця 2

| Пасажирські місця | 1 -5 | 6-9 | 10-19 |
| --- | --- | --- | --- |
| Чоловіки | 104 кг | 96 кг | 92 кг |
| Жінки | 86 кг | 78 кг | 74 кг |
| Діти | 35 кг | 35 кг | 35 кг |

(f)	Масові показники для багажу

(1)	Там, де загальна кількість наявних пасажирських місць ПС складає 20 чи більше, застосовуються стандартні маси з Таблиці 3 для кожної одиниці перевіреного багажу. Для ПС з 19 чи менше пасажирських місць, фактична маса перевіреного багажу, визначеного зважуванням, має бути застосована.

(2)	З метою дотримання умов Таблиці 3:

(i)	Внутрішнім рейсом вважається рейс, де відправка й приземлення здійснюються в межах однієї Держави;

(ii)	Рейсами в межах європейського регіону, на відміну від внутрішніх рейсів, вважаються рейси, де відправка й приземлення здійснюються в межах території, визначеної в Додатку 1 до OPS 1.620(f); та

(iii)	Міжконтинентальними рейсами, на відміну від рейсів в межах європейського регіону, вважаються такі, де відправка й приземлення здійснюються на різних континентах.

Таблиця 3

20 чи більше пасажирських місць

| Тип рейсу | Стандартна маса багажу |
| --- | --- |
| Внутрішній | 11 кг |
| В межах європейського регіону | 13 кг |
| Міжконтинентальний | 15 кг |
| Всі інші | 13 кг |

(g)	Якщо експлуатант бажає використовувати стандартні масові показники, що відрізняються від вищевказаних в Таблицях 1-3, він повинен сповістити Адміністрацію про причини використання інших показників та заздалегідь отримати їх схвалення. Також він повинен подати на затвердження огляд детального плану зважування та застосувати метод статистичного аналізу з Додатку 1 до OPS 1.620(g). Після підтвердження та схвалення Адміністрацією результатів огляду зважування, переглянуті показники стандартної маси можуть бути застосовані лише до того конкретного експлуатанта. Переглянуті показники стандартної маси можуть бути використані лише за умов, що не суперечать тим, згідно з якими було проведено огляд. Там, де переглянуті стандартні маси перевищують показники з Таблиць 1-3, мають використовуватися вищі показники.

(h)	Під час польоту, що вважається за такий, що перевозить значну кількість пасажирів, чия маса, включно з масою багажу, може перевищити стандартну масу пасажирів, експлуатант повинен визначити фактичну масу таких пасажирів шляхом зважування чи додавання відповідного приросту маси.

(i)	Якщо використовуються стандартні показники маси для перевіреного багажу та зареєстровано значну кількість пасажирського багажу, що можуть перевищити стандартну масу багажу, експлуатант повинен визначити фактичну масу такого багажу шляхом зважування чи додавання відповідного приросту маси.

(j) 	Експлуатант повинен переконатися, що командира поінформовано, якщо використовується нестандартний метод визначення маси вантажу, і що цей метод вказано в документації з маси та центрування.

OPS 1.625

Документація з маси та центрування

(Див. Додаток 1 до OPS 1.625)

(a)	Експлуатант повинен визначитися з документацією з маси та центрування перед кожним рейсом, де було б зазначено вантаж та його розміщення. Документація з маси та центрування повинна давати змогу командиру визначити, що вантаж та його розміщення є таким, що межі маси та центрування ПС не перевищено. Особа, що відповідає за документацію з маси та центрування, повинна бути вказана в цьому документі. Особа, що наглядає за завантаженням ПС, має затвердити підписом, що вантаж та його розміщення відповідає нормам документації з маси та центрування. Цей документ повинен бути схваленим командиром, а його схвалення підтверджено засвідчуючим підписом або еквівалентно. (Див. також OPS 1.1055 (a)(12)).

(b)	Експлуатант повинен визначити дії для змін навантаження в останню хвилину.

(c)	За умови згоди Адміністрації, експлуатант може використовувати запасні дії, що їх вимагають вищевказані пункти (a) та (b).

Додаток 1 до OPS 1.605

Маса та центрування – загальна інформація

(Див. OPS 1.605)

(a)	Визначення сухої робочої маси ПС

(1)	Зважування ПС

(i)	Нові ПС звичайно зважують на заводі; їх можна використовувати без повторного зважування, якщо дані про масу та центрування налаштовані під зміни чи модифікації до ПС. ПС, переміщені від одного експлуатанта JAA зі схваленою програмою контролю маси до іншого експлуатанта JAA зі схваленою програмою, не повинні бути повторно зваженими отримуючим експлуатантом перед використанням, якщо не пройшло більше 4 років з моменту останнього зважування.

(ii)	Індивідуальна маса та точка центру гравітації (ЦГ) кожного ПС має періодично повторно встановлюватись. Максимальний інтервал між двома зважуваннями повинен бути визначений експлуатантом та відповідати вимогам OPS 1.605(b). На додаток, маса та ЦГ кожного ПС повинні повторно встановлюватись шляхом або:

(A)	Зважування; або

(B)	Підрахунку, якщо експлуатант може забезпечити необхідне підтвердження для доведення точності обраного методу підрахунку, коли кумулятивні зміни сухої робочої маси перевищують ± 0,5% максимальної маси при приземленні чи кумулятивна зміна точки ЦГ перевищує 0,5% середньої аеродинамічної хорди.

(2)	Маса парку та точка ЦГ

(i)	Для парку, що складається з групи ПС однакової моделі та конфігурації, середня суха робоча маса та точка ЦГ можуть бути використані як суха робоча маса та точка ЦГ парку, за умови що суха робоча маса та точки ЦГ окремих ПС відповідають допустимим межам, зазначеним у нижчевказаному підпункті (ii). До того ж, критерії, визначені у нижчевказаних підпунктах (iii), (iv) та (a)(3), можна застосовувати.

(ii)	Допустимі межі

(A)	Якщо суха робоча маса будь-якого ПС зважена, чи вирахувана суха робоча маса будь-якого ПС з парку змінюється на більш, ніж ±0,5% максимальної структурної маси при посадці від встановленої сухої робочої маси парку, чи точка ЦГ змінюється на більш, ніж ±0,5 % від середньої аеродинамічної хорди з ЦГ парку, той ПС має бути виключеним з парку. Окремі парки можуть бути створені, кожен з різними середніми масами парку.

(B)	У тих випадках, коли маса ПС знаходиться в допустимих межах сухої робочої маси парку, але точка ЦГ виходить за межі дозволеної допустимої робочої межі для парку, ПС можна керувати за наявної сухої робочої маси для парку, але з окремою точкою ЦГ.

(C)	Якщо окремий ПС, у порівнянні з іншими ПС парку, має чітко визначену фізичну різницю (наприклад, конфігурацію кухні чи сидінь), що призводить до перевищення допустимих меж парку, цей ПС може бути залишений у парку, за умов, якщо буде застосовано відповідні зміни до маси та/чи точки ЦГ для того ПС.

(D)	ПС, для яких не визначена середня аеродинамічна хорда, повинні використовуватися з індивідуальними показниками маси та точки ЦГ, чи підлягати особливому вивченню та схваленню.

(iii)	Використання показників (для) парку

(A)	Після зважування ПС, чи якщо стануться будь-які зміни в обладнанні чи конфігурації ПС, експлуатант повинен уточнити, що цей ПС підпадає під допустимі межі, визначені у вищевказаному пункті (2)(ii).

(B)	ПС, які не було зважено з часу останнього підрахунку маси парку, можуть бути залишені у парку, ними можна керувати згідно показників парку, за умови що окремі показники переглянуті шляхом перерахунку та залишаються в допустимих межах, визначених у вищевказаному пункті (2)(ii). Якщо ці окремі показники більше не підпадають під дозволені допустимі межі, експлуатант повинен або визначити нові показники для парку, дотримуючись умов вищевказаних пунктів (2)(i) та (2)(ii), або керувати ПС, що не підпадають під межі з їх окремими показниками.

(C)	Щоб додати ПС до парку, що працює згідно показників парку, експлуатант повинен уточнити шляхом зважування чи підрахунку, що фактичні показники підпадають під допустимі межі, визначені у вищевказаному пункті (2)(ii).

(iv)	Для дотримання умов вищевказаного пункту (2)(i), показники парку повинні бути оновлені принаймні під кінець кожної перевірки маси парку.

(3)	Кількість ПС, які необхідно зважити для отримання показників для парку

(i)	Якщо ‘n’ – кількість ПС у парку, що використовує показники парку, експлуатант повинен принаймні зважити, в період між двома перевірками маси парку, певну кількість ПС, зазначену в нижчевказаній Таблиці:

| Кількість ПС у парку | Мінімальна кількість зважувань |
| --- | --- |
| 2 або 3 | n |
| 4 до 9 | (n + 3) / 2 |
| 10 або більше | (n + 51) / 10 |

(ii)	Обираючи ПС на зважування, потрібно обирати ті ПС з парку, що не були зважені протягом найдовшого періоду.

(iii)	Інтервал між 2 оцінками маси парку не повинен перевищувати 48 місяців.

(4)	Процедура зважування

(i)	Зважування має здійснюватися або виробником, або схваленою організацією з обслуговування.

(ii)	Звичайні засоби перестороги мають бути вжиті, разом з такою практикою, як:

(A)	Перевірка повноти ПС та обладнання;

(B)	Визначення, що рідини пройшли відповідний облік;

(C)	Забезпечення чистоти ПС; і

(D)	Забезпечення проведення процесу зважування в закритій будівлі.

(iii)	Будь-яке обладнання, що використовується для зважування, має бути ретельно перевірене, виведене на нуль, та використовуватися згідно з інструкціями виробника. Кожні терези мають бути перевірені або виробником, або громадським відділом ваг та мір, чи відповідно призначеною організацією протягом 2 років чи періоду, визначеного виробником обладнання для зважування, залежно від того, який період є меншим. Обладнання повинно давати змогу чітко визначити масу ПС.

(b)	Спеціальні стандартні маси для перевозимого вантажу. На додаток до стандартних мас для пасажирів та перевіреного багажу, експлуатант може подати на розгляд Адміністрації стандартні маси для інших предметів вантажу.

(c)	Завантаження ПС

(1)	Експлуатант повинен переконатися, що завантаження ПС відбувається під наглядом кваліфікованого персоналу.

(2)	Експлуатант повинен переконатися, що завантаження вантажу не суперечить даним, що використовуються для підрахунку маси та центрування ПС.

(3)	Експлуатант повинен дотримуватися додаткових структурних обмежень, таких як обмеження міцності підлоги, максимальне завантаження на погонний метр, максимальну масу вантажного відсіку.

(d)	Межі ЦГ

(1)	Зовнішня межа ЦГ. Якщо не запроваджується розміщення сидінь та кількість пасажирів в ряду сидінь, вантажу в окремих вантажних відсіках та пального в окремих баках не вираховується ретельно при підрахунку центрування, операційні межі мають застосовуватись до визначеної межі ЦГ. При визначенні меж ЦГ, можливі похибки від передбачуваного розподілу вантажу мають бути враховані. Якщо запроваджена процедура надання безкоштовних місць, експлуатант повинен представити схеми для забезпечення проведення корективних дій екіпажем чи бригадою бортпровідників, якщо відбудеться підбір сидінь, що розташовані на повздовжній вісі. Межі ЦГ та відповідні операційні схеми, включаючи припущення з огляду на розміщення пасажирів, повинні бути прийнятими Адміністрацією.

(2)	ЦГ під час польоту. Продовжуючи вищевказаний пункт (d)(1), експлуатант повинен показати, що процедури повністю відповідають раптовій зміні ЦГ під час польоту, що її спричиняють рух пасажирів/ екіпажу та споживання/ перекачування палива.

Додаток 1 до OPS 1.620(f)

Визначення території для рейсів в межах європейського регіону

З метою дотримання OPS 1.620(f), рейсами в межах європейського регіону, на відміну від внутрішніх рейсів, є рейси, що здійснюються на території, обмеженій локсодроміями між такими пунктами:

- N7200	E04500

- N4000	E04500

- N3500	E03700

- N3000	E03700

- N3000	W00600

- N2700	W00900

- N2700	W03000

- N6700	W03000

- N7200	W01000

- N7200	E04500

як зображено на Схемі 1 нижче:

Схема 1

Європейський регіон

Додаток 1 до OPS 1.620(g)

Схема встановлення переглянутих показників маси для пасажирів та багажу

(a)	Пасажири

(1)	Метод вибіркового дослідження ваги. Середня маса пасажирів та їхнього ручного багажу повинна бути визначена шляхом вибіркового зважування примірників. Вибір випадкових примірників повинен за природою та розміром представляти обсяг пасажирів, зважаючи на тип польоту, частоту рейсів на різних маршрутах, рейси за кордон/з-за кордону, відповідний сезон і кількість місць в ПС.

(2)	Обсяг вибірки. Оглядовий план має включати принаймні найбільші показники:

(i)	Кількості пасажирів, розрахованих від експериментального зразка, використовуючи звичайні статистичні процедури та відштовхуючись від відносної похибки (точності) в 1% для будь-якого дорослого та 2% для середніх мас чоловіків та жінок окремо;  та

(ii)	Для ПС:

(A)	З кількістю місць для 40 чи більше пасажирів, всього 2000 пасажирів; чи

(B)	З кількістю місць менше ніж 40, загальна кількість 50 x (кількість місць для пасажирів).

(3)	Маси пасажирів. Маси пасажирів повинні включати масу особистих речей, що їх пасажири заносять, заходячи до ПС. Обираючи випадкові примірники маси пасажирів, немовлят потрібно зважувати разом з дорослими, що супроводжують їх. (Див. також OPS 1.620(c)(d) та (e).)]

(4)	Місце зважування. Місце для зважування пасажирів повинно бути обране якнайближче до ПС, там де не має змінитися кількість особистих речей пасажирів перед посадкою в ПС.

(5)	Пристрій для зважування. Пристрій для зважування, що має використовуватися для зважування пасажирів, повинен мати зважувальну здатність принаймні 150кг. Мінімальне градуювання шкали мас повинно бути 500 г. Похибка пристрою для зважування має складати 0,5% чи 200г, залежно від того, що є більшим.

(6)	Запис показників маси. Для кожного рейсу, що включений до огляду, маса пасажирів, відповідна категорія пасажирів (тобто чоловіки/жінки/діти) та номер рейсу мають бути записані.

(b)	Перевірений багаж. Статистична схема для визначення переглянутих показників стандартної маси багажу, спираючись на середню масу багажу з обсягу вибірки з мінімальними вимогами, в основному, така сама, що й для пасажирів, як вказано в пункті (a)(1). Для багажу допускається відносна похибка (точності) в 1%. Необхідно зважувати принаймні 2000 одиниць перевіреного багажу.

(c)	Визначення переглянутих показників стандартної маси пасажирів та перевіреного багажу

(1)	Для здійснення цього, переважно з використанням фактичних мас, визначених шляхом зважування, використання переглянутих показників стандартної маси пасажирів та перевіреного багажу не здійснює протилежний ефект на безпеку проведення операцій; має бути проведений статистичний аналіз. Такий аналіз визначить середні показники маси пасажирів та багажу, а також інші дані.

(2)	Для ПС з 20 чи більше місць для пасажирів, ці показники використовуються як переглянуті стандартні показники маси для чоловіків та жінок.

(3)	Для менших ПС, такі прирости мають бути додані до середньої маси пасажирів для здобуття переглянутих стандартних показників маси:

| Кількість пасажирських місць | Необхідний приріст маси |
| --- | --- |
| 1 -5 включно | 16 кг |
| 6-9 включно | 8 кг |
| 10- 19 включно | 4 кг |

Навпаки, стандартні (середні) показники маси для будь-яких дорослих можуть бути використані на ПС з 30 чи більше пасажирськими місцями. Переглянуті стандартні (середні) показники маси перевіреного багажу можуть бути використані на ПС з 20 чи більше пасажирськими місцями.

(4)	Експлуатанти можуть подати на розгляд Адміністрації детальний огляд плану та відхилення від переглянутих стандартних показників маси, за умови що цей показник відхилення визначається застосуванням поясненої процедури в цьому Додатку. Такі відхилення потрібно переглядати з інтервалом, що не перевищує 5 років.

(5)	Переглянуті стандартні показники маси будь-яких дорослих повинні засновуватися на співвідношенні чоловіків до жінок 80/20 стосовно всіх польотів, за виключенням святкових чартерів, де співвідношення складає 50/50. Якщо експлуатант хоче отримати схвалення на використання іншого співвідношення на певних маршрутах чи рейсах, Адміністрації потрібно подати дані, де було б вказано, що альтернативне співвідношення занижене (помірне) і покриває принаймні 84% фактичного співвідношення чоловіків та жінок на прикладі щонайменше 100 типових рейсів.

(6)	Визначені показники середньої маси округлюються до найближчого цілого числа в кілограмах. Маса перевіреного багажу, відповідно, округлюється до 0.5 кг.

Додаток 1 до OPS 1.625

Документація з маси та центрування

(a)	Документація з маси та центрування

(1)	Зміст

(i)	Документація з маси та центрування повинна містити таку інформацію:

(A)	Реєстрацію та тип ПС;

(B)	Дату та ідентифікаційний номер рейсу;

(C)	Особу Командира;

(D)	Особу, відповідальну за підготовку документу;

(E)	Суху робочу масу та відповідний ЦГ ПС;

(F)	Масу палива під час зльоту та масу палива на політ по маршруту;

(G)	Масу витратних матеріалів, окрім палива;

(H)	Складники завантаження, включаючи багаж, вантаж та баласт;

(I)	Масу при зльоті, масу при посадці та масу без палива;

(J)	Розміщення вантажу;

(K)	Визначену точку ЦГ ПС; та

(L)	Показники граничної маси та ЦГ.

(ii)	Якщо дозволено Адміністрацією, експлуатант може не зважати на деякі з цих даних з документації з маси та центрування.

(2)	Зміни в останню хвилину. Якщо будь-яка зміна в останню хвилину відбувається після завершення приготування документації з маси та центрування, про це необхідно сповістити командира, і зміна в останню хвилину має бути занесена в документацію з маси та центрування. Максимально дозволена зміна кількості пасажирів чи трюмного вантажу, прийнятна як зміна в останню хвилину, повинна бути визначена в Керівництві з Експлуатації. Якщо цю кількість перевищено, нова документація з маси та центрування має бути підготовлена.

(b)	Комп’ютеризовані системи. Якщо документація з маси та центрування створюється комп’ютеризованою системою визначення маси та центрування, експлуатант повинен перевірити правильність отриманих даних. Він повинен встановити систему перевірки, щоб поправки до введених ним даних були правильно інтегровані до системи, і щоб пересвідчитися, що система постійно працює правильно, шляхом перевірки отриманих даних з інтервалом, що не перевищує 6 місяців.

(c)	Бортові системи визначення маси та центрування. Експлуатант повинен отримати дозвіл Адміністрації, якщо він бажає використовувати бортову комп’ютерну систему визначення маси та центрування як першоджерело для відсилання за призначенням.

(d)	Канал зв’язку. Якщо документація з маси та центрування посилається на ПС через канал зв’язку, копія останнього варіанту документації, що її прийняв командир, має бути наявною на землі.

ПІДРОЗДІЛ К

ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ

OPS 1.630

Загальний вступ

(a)	Експлуатант повинен забезпечити, щоб будь-який політ не починався доки всі інструменти та обладнання, що потребується згідно з положеннями цього підрозділу, не будуть:

(1)	узгодженими, за винятком того, що наведене у підпункті (c), та встановленими згідно з вимогами, що застосовуються до них, включаючи мінімальні вимоги до експлуатаційних показників та льотної придатності, та операційні вимоги; та

(2)	знаходитися у діючому стані для типу операції, що виконується, за винятком того, що наведене у Мінімальному Переліку Обладнання (MEL)  (посилання на OPS 1.030)

(b)	Мінімальні експлуатаційні показники для інструментів й обладнання вважатимуться тими, що містяться у Європейських Інструкціях із Застосування Технічних Стандартів (ETSO), що застосовуються, як це перелічено у дійсних Специфікаціях в Європейських Інструкціях із Застосування Технічних Стандартів (CS-TSO), якщо інші експлуатаційні показники не встановлені в операційних кодексах або кодексах з льотної придатності. Інструменти та обладнання, що відповідають іншому дизайну та експлуатаційним показникам, що зазначені в ETSO, на дату виконання OPS, можуть залишитися в експлуатації або встановлюватися, якщо тільки не встановлюються додаткові вимоги у цьому підрозділі.  Інструменти та обладнання, яке вже було узгоджено, не потребують погодження з виправленими ETSO або виправленою специфікацією іншою за ETSO, якщо тільки не були встановлені вимоги з поворотною силою дії.

(c)	Наступні предмети обладнання не потребують узгодження:

(1) запобіжники, на які посилається у OPS 1.635;

(2) електричні ліхтарі, на які посилається у OPS 1.640(a)(4);

(3) точний хронометр, на який посилається у OPS 1.650(b) та 1.652(b);

(4) тримач для мап, на який посилається у OPS 1.652(n).

(5) аптечки першої допомоги, на які посилається у OPS 1.745;

(6) медичні набори невідкладної допомоги, на які посилається у OPS 1.755;

(7) мегафони, на які посилається у OPS 1.810;

(8) аварійно-рятувальне та піротехнічне сигнальне обладнання, на яке посилається у OPS 1.835(a) та (c); та

(9) морські якорі та обладнання для швартування, становлення на якір або для маневру гідропланів та амфібій на воді, на які посилається у OPS 1.840.

(10) дитячі пристрої стримування, на які посилається у  OPS 1.730(a)(3).

(d)	Якщо обладнання буде використовуватися тільки одним членом екіпажу на його/її робочому місці протягом польоту, то воно повинно легко оперуватися з його/її місця.  Коли потребується, щоб який-небудь предмет обладнання оперувався не одним членом екіпажу, то його потрібно встановити таким чином, щоб обладнання було готовим до експлуатації з будь-якого місця, на якому воно потребується.

(e)	Інструменти, які використовуються більше ніж одним членом екіпажу, повинні розташовуватися таким чином, щоб член екіпажу міг бачити показання зі свого місця, при цьому потрібно щоб реальне відхилення було мінімальним з положення та лінії бачення, яку він/вона звичайно набувають, коли дивляться вперед вздовж траєкторії польоту.  Кожного разу, коли потребується застосування окремого інструменту на повітряному судні, який експлуатуються не 1 членом льотного екіпажу, то його потребується встановлювати таким чином, щоб він знаходився у колі бачення з будь-якого місця члену льотного екіпажу, що застосовується.

OPS 1.635

Пристрої захисту

Експлуатант не може використовувати повітряне судно, в якому використовуються запобіжники, якщо в наявності для польоту немає запасних запобіжників у кількості, що дорівнює хоча б 10 % запобіжників кожного класу або по три запобіжника кожного класу в залежності від того, яка кількість є більшою.

OPS 1.640

Сигнальні ліхтарі повітряного судна

Експлуатант не може використовувати повітряне судно, якщо воно не обладнане наступним:

(a)	Для польотів протягом дня:

(1) 	системою освітлення проти зіткнення;

(2) 	освітлення, що постачається від електричної системи повітряного судна, для забезпечення адекватного освітлення всіх інструментів та обладнання, яке потрібно для безпечної експлуатації повітряного судна;

(3) 	освітлення, що постачається від електричної системи повітряного судна, для забезпечення освітлення всіх пасажирських відсіків; та

(4) 	електричний ліхтар для кожного члену екіпажу, якому він може знадобитися під час його знаходження на визначеній станції.

(b)	Для польотів вночі, в додаток до обладнання, визначеного вище у пункті (a):

(1)	навігаційні/позиційні фари; та

(2) 	дві посадкові фари або окрема фара з двома окремими лампами розжарення; та

(3) 	ліхтарі, що відповідають міжнародним стандартам щодо запобігання зіткненню на морі, якщо повітряне судно є гідропланом або амфібією..

OPS 1.645

Склоочисники

Експлуатант не може використовувати повітряне судно з максимальною сертифікованою масою зльоту більше 5 700 кг, якщо кожне місце пілота на ньому не обладнане склоочисником або еквівалентним обладнанням, яке триматиме прозорим лобове скло під час осадів.

OPS 1.650

Регламентуа візуального польоту (VFR) вдень — льотні та навігаційні інструменти й асоційоване обладнання

Експлуатант не може використовувати повітряне судно протягом денного часу згідно з правилами візуального польоту (VFR), якщо воно не обладнане льотними та навігаційними інструментами та пов’язаним обладнанням, а там, де це застосовується, за умови, що зазначені в наступних підпунктах:

(a)	магнітний компас;

(b)	чіткий хронометр, який демонструє час в годинах, хвилинах та секундах;

(c)	чутливий барометричний висотомір калібрований у футах з регулюючою підшкалою каліброваною у гектопаскалях/мілібарах, що пристосований до будь-якого барометричного тиску, яке задається протягом польоту;

(d)	індикатор повітряної швидкості калібрований в вузлах;

(e)	індикатор вертикальної швидкості;

(f)	індикатор повороту та індикатор ковзання, або координатор повороту, в який інтегрований індикатор ковзання;

(g)	індикатор положення повітряного судна у повітрі;

(h)	індикатор стабілізації напрямку; та

(i)	засоби індикації, що вказують у льотному відсіку екіпажу температуру назовні, калібровану в градусах за Цельсієм.

(j)	для польотів, які тривають не довше 60 хвилин, та які злітають та роблять посадку на тому самому аеродромі, інструменти, що вимагаються вище у підпунктах (f), (g) та (h), а також нижче у підпунктах (k)(4), (k)(5) та (k)(6), можна замінити чи індикатором повороту та індикатором ковзання, або координатором повороту в який інтегрований індикатор ковзання, або обома індикаторами – індикатором положення повітряного судна у повітрі та індикатором ковзання.

(k)	Кожного разу, коли потребується два пілоти, то необхідно забезпечити робоче місце другого пілота наступними інструментами:

(1)	чутливий барометричний висотомір калібрований у футах з регулюючою підшкалою каліброваною у гектопаскалях/мілібарах, що пристосований до будь-якого барометричного тиску, яке задається протягом польоту;

(2)	індикатор повітряної швидкості калібрований в вузлах;

(3)	індикатор вертикальної швидкості;

(4)	індикатор повороту та індикатор ковзання, або координатор повороту, в який інтегрований індикатор ковзання;

(5)	індикатор положення повітряного судна у повітрі; та

(6)	індикатор стабілізації напрямку.

(l)	Кожна система індикації повітряної швидкості має бути обладнана нагрівальною трубкою Піто або еквівалентними засобами для запобігання відмови обладнання в умовах конденсації або зледеніння в повітряних суднах, які:

(1)	мають максимальну сертифіковану масу зльоту більше 5700 кг або мають максимальну узгоджену конфігурацію пасажирських місць більше 9;

(2)	отримали уперше індивідуальний сертифікат льотної придатності 1 квітня 1999 року або пізніше.

(m)	Якщо потребується дублювання інструментів, то ця вимога охоплює окремі екрани для кожного пілота й окремі селектори або пов’язане обладнання, відповідно.

(n)	Всі повітряні судна мають бути обладнаними засобами індикації, які показують на невідповідне енергопостачання до пілотних інструментів; та

(о) 	Всі повітряні судна з обмеженнями по стисливості,  якщо інше не вказується на відповідних індикаторах повітряної швидкості, мають обладнуватися індикатором числа Маха на кожному місці пілота.

(р) 	Експлуатант не повинен виконувати денні VFR операції, якщо повітряне судно не обладнане гарнітурою з підвісним мікрофоном або еквівалентним обладнанням для кожного члену льотного екіпажу в кабіні екіпажу на вартуванні.

OPS 1.652

Регламент польотів за приладами (IFR) або нічні польоти — льотні та навігаційні інструменти та асоційоване обладнання

Експлуатант не може використовувати повітряне судно згідно з правилами польотів за приладами (IFR) або вночі згідно з правилами візуального польоту (VFR), якщо воно не обладнане льотними та навігаційними інструментами та асоційованим обладнанням, а там, де це застосовується, то за умов зазначених у наступних підпунктах:

(a)	магнітний компас;

(b)	точний хронометр, який демонструє час в годинах, хвилинах та секундах;

(c)	два чутливих барометричних альтиметрів каліброваних у футах з регулюючими підшкалами каліброваними у гектопаскалях/мілібарах, що пристосовані до будь-якого барометричного тиску, який задається протягом польоту; ці альтиметри повинні бути з барабанно-стрілочним відліком або мати еквівалентну індикацію.

(d)	система індикації повітряної швидкості з нагрівальною трубкою Піто або еквівалентними засобами для запобігання відмови обладнання в умовах конденсації або зледеніння в повітряних суднах, включаючи індикатор застереження про відмову нагрівника Піто. Вимога до індикатора застереження щодо відмови нагрівника Піто не застосовується для повітряних суден з максимальною узгодженою конфігурацією пасажирських місць не більше 9, або з максимальною сертифікованою масою зльоту 5 700 кг або менше, та яким був виданий індивідуальний сертифікат льотної придатності до 1 квітня 1998 року;

(e)	індикатор вертикальної швидкості;

(f)	індикатор повороту та індикатор ковзання;

(g)	індикатор положення повітряного судна у повітрі;

(h)	індикатор стабілізації напрямку;

(i)	засоби індикації, що вказують у льотному відсіку екіпажу температуру назовні, калібровану в градусах за Цельсієм; та

(j)	дві незалежні системи статичного тиску, за виключенням повітряних суден з гвинтовим приводом з максимальною сертифікованою масою зльоту 5 700 кг або менше, дозволяється наявність одної системи статичного тиску та одного альтернативного джерела статичного тиску.

(k)	Кожного разу, коли потребується наявність крісла для другого пілота, то необхідно забезпечити наявність наступних окремих інструментів:

(1)	чутливий барометричний альтиметр калібрований у футах з регулюючою підшкалою, каліброваною у гектопаскалях/мілібарах, що пристосований до будь-якого барометричного тиску, який задається протягом польоту, та який може бути одним з двох альтиметрів, що потребуються за підпунктом (с).  Ці альтиметри повинні мати барабанно-стрілочний відлік або еквівалентну індикацію.

(2)	система індикації повітряної швидкості з нагрівальною трубкою Піто або еквівалентними засобами для запобігання відмови обладнання в умовах конденсації або обледеніння в повітряних судах, включаючи індикатор застереження про відмову нагрівника Піто. Вимога до індикатора застереження щодо відмови нагрівника Піто не застосовується для повітряних суден з максимальною узгодженою конфігурацією пасажирських місць, що не перевищує дев’ять, або з максимальною сертифікованою масою зльоту 5 700 кг або менше, та яким був виданий окремий сертифікат льотної придатності до 1 квітня 1998 року;

(3)	індикатор вертикальної швидкості;

(4)	індикатор повороту та індикатор ковзання;

(5)	індикатор положення повітряного судна у повітрі; та

(6)	індикатор стабілізації напрямку.

(l)	Повітряні судна з максимальною сертифікованою масою зльоту 5 700 кг або менше, або які мають максимальну узгоджену конфігурацію пасажирських місць більше 9, мають обладнуватися додатковим резервним індикатором положення повітряного судна у повітрі (гірогоризонт), і які можуть оперуватися з будь-якого місця пілота, що:

(1)	забезпечується електроенергією постійно протягом звичайної експлуатації, а після загальної відмови звичайної системи генерування електроенергії забезпечуються з незалежного джерела звичайної системи генерування електроенергії;

(2)	забезпечують надійну експлуатацію щонайменше протягом 30 хвилин після загальної відмови звичайної системи генерування електроенергії забезпечуються з незалежного джерела звичайної системи генерування електроенергії, враховуючи інші навантаження на аварійне енергопостачання та операційні процедури;

(3)	працює незалежно від будь-якої іншої системи індикації положення повітряного судна у повітрі;

(4)	оперується автоматично після загальної відмови звичайної системи генерування електроенергії; та

(5)	освітлюється належним чином впродовж всіх фаз експлуатації, за винятком повітряних суден з максимальною сертифікованою масою зльоту 5 700 кг або менше, які вже були зареєстровані в країнах-учасниках станом на 1 квітня 1995 року, і обладнані резервним індикатором положення повітряного судна у повітрі на лівій панелі інструментів.

(m)	У погодження умов підпункту (l), екіпаж повітряного судна повинен чітко бачити, коли резервний індикатор положення повітряного судна у повітрі, що вимагається за цим підпунктом, оперується з резервного джерела енергопостачання.  Якщо резервний індикатор положення повітряного судна у повітрі має своє особисте виділене енергопостачання, то про це має бути помітка чи на інструменті чи на панелі інструментів, коли таке енергопостачання має місце.

(n)	Тримач для мап повинен розміщуватися у місці, з якого їх легко читати, і яке може мати відповідне освітлення, необхідне під час здійснення нічних польотів.

(o)	Якщо резервна система інструментів для визначення положення повітряного судна у повітрі сертифікується згідно з CS 25.1303(b)(4) або її еквівалентом, то індикатори повороту та ковзання можна замістити індикаторами ковзання.

(p)	Якщо потребується дублювання інструментів, то ця вимога охоплює окремі екрани для кожного пілота й окремі селектори або пов’язане обладнання, відповідно.

(q)	Всі повітряні судна повинні обладнуватися засобами індикації, що вказують на невідповідне енергопостачання, що потребується для льотних інструментів; та

(r)	Всі повітряні судна з обмеженнями по стисливості, якщо інше не вказується на відповідних індикаторах повітряної швидкості, мають обладнуватися індикатором числа Маха на кожному пілотному місці.

(s)	Експлуатант не повинен виконувати IFR або нічні польоти, якщо повітряне судно не обладнане гарнітурою з підвісним мікрофоном або еквівалентним обладнанням для кожного члена льотного екіпажу в кабіні екіпажу на вартуванні та кнопкою трансляції на штурвалі системи керування кожного пілота.

OPS 1.655

Додаткове обладнання при умові оперування одним пілотом за IFR або вночі

Експлуатант не повинен здійснювати наодинці пілотні операції за IFR, якщо повітряне судно не обладнане автопілотом, принаймні, з режимом стабілізації висоти та курсу.

OPS 1.660

Система сигналізації небезпечної зміни висоти польоту

(a)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно з турбогвинтовим двигуном з максимальною сертифікованою масою зльоту більше 5 700 кг або який має максимальну узгоджену конфігурацію пасажирських місць більше 9, або повітряним судном з турбореактивним двигуном, якщо воно не обладнане системою сигналізації небезпечної зміни висоти польоту, яка здатна:

(1)	попередити екіпаж при досягненні попередньо заданої висоти; та

(2)	попередити льотний екіпаж, принаймні, звуковим сигналом, коли має місце відхилення вище або нижче від попередньо заданої висоти, за винятком повітряних суден з максимальною сертифікованою масою зльоту 5 700 кг або менше і з максимальною узгодженою конфігурацією пасажирських місць більше 9, які отримали свій перший індивідуальний сертифікат льотної придатності до 1 квітня 1972 року і були вже зареєстрованими країнами-членами станом на 1 квітня 1995 року.

OPS 1.665

Система сповіщання про небезпечне зближення з землею й система попередження про зіткнення з наземними перешкодами

(a)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно з турбогвинтовим двигуном з максимальною сертифікованою масою зльоту більше 5 700 кг або який має максимальну узгоджену конфігурацію пасажирських місць більше дев’яти, якщо воно не обладнане системою сповіщання про небезпечне зближення з землею, що включає провісну функцію попередження щодо наземної небезпеки (Система попередження про зіткнення з наземними перешкодами — TAWS).

(b)	Система попередження про небезпечне зближення з землею повинна автоматично попереджати екіпаж шляхом звукових сигналів, які можуть супроводжуватися візуальними сигналами, про вертикальну швидкість, близькість до землі, втрату висоти після зльоту або виконання заходу на друге коло, некоректну конфігурацію приземлення та низхідне відхилення глісади.

(c)	Система попередження про зіткнення з наземними перешкодами має автоматично попереджати екіпаж шляхом візуальних й звукових сигналів та відображення на екрані наземних перешкод, при цьому залишаючи достатньо часу, щоб запобігти контрольованому польоту зіткненню з наземними перешкодами, та забезпечувати  спроможність переднього огляду та припустимий рівень прольоту над місцевістю.

OPS 1.668

Система запобігання зіткненню у повітрі

Експлуатант не може використовувати повітряне судно з турбогвинтовим двигуном з максимальною сертифікованою масою зльоту більше 5 700 кг або який має максимальну узгоджену конфігурацію пасажирських місць більше 19, якщо воно не обладнане системою запобігання зіткненню у повітрі з мінімальним рівнем експлуатаційних характеристик згідно з ACAS II.

OPS 1.670

Бортовий метеорологічний радіолокатор

(a)	Експлуатант не повинен оперувати:

(1)	повітряним судном під тиском; або

(2)	негерметизованим повітряним судном з максимальною сертифікованою масою зльоту більше 5 700 кг; або

(3)	негерметизованим повітряним судном з максимальною узгодженою конфігурацією пасажирських місць більше дев’яти, якщо воно не обладнане бортовим метеорологічним радіолокатором, при експлуатації такого повітряного судна вночі або у метеорологічних умовах за приладами в зонах, де мають місце грози або інші потенційно небезпечні погодні умови, такі, що можуть виявлятися бортовим метеорологічним радіолокатором, то таке обладнання може існувати поодиноко  протягом маршруту.

(b)	Для гвинтового повітряного судна під тиском з максимальною сертифікованою масою зльоту не більше 5 700 кг і з максимальною узгодженою конфігурацією пасажирських місць не більше дев’яти, бортовий метеорологічний радіолокатор може бути заміщений іншим обладнанням, яке спроможне виявити грози та інші потенційно небезпечні погодні умови, які виявляються бортовим метеорологічним радіолокатором, але використання такого обладнання має бути узгодженим відповідним Уповноваженим Органом.

OPS 1.675

Обладнання для роботи в умовах обледеніння

(a)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно в умовах очікування або дійсного обледеніння, якщо воно не сертифіковане та не обладнане для роботи в умовах обледеніння.

(b)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно в умовах очікування або дійсного обледеніння вночі, якщо воно не обладнане засобами для ілюмінування або виявлення формування льоду.  Будь-яке освітлення, що використовується, повинно бути такого типу яке не спричиняє блищання або віддзеркалення, що може перешкодити членам екіпажу виконувати свої обов’язки.

OPS 1.680

Обладнання з виявлення космічної радіації

Експлуатант не повинен оперувати повітряним судном на висоті  вище 15 000 м (49 000 футів), якщо воно:

(1)	не обладнане інструментом для вимірювання та постійної індикації потужності загальної дози космічної радіації, що отримується (тобто, загальний показник іонізуючої та нейтронної радіації галактичного та сонячного походження), та накопичену дозу протягом кожного польоту; або

(2)	не встановлена бортова система збору зразків радіації на щоквартальній основі, що є прийнятною для Уповноваженого Органу.

OPS 1.685

Система внутрішнього зв’язку для льотного екіпажу

Експлуатант не може використовувати повітряне судно, на якому потребується наявність льотного екіпажу у складі більше однієї людини, якщо воно не обладнане системою внутрішнього зв’язку для льотного екіпажу, включаючи головні гарнітури та мікрофони, але не такі, які потрібно тримати у руках, для використання всіма членами льотного екіпажу.

OPS 1.690

Система внутрішнього зв’язку для членів екіпажу

(a)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно з максимальною сертифікованою  масою зльоту більше 15 000 кг або з максимальною узгодженою конфігурацією пасажирських місць більше 19, якщо воно не обладнане системою внутрішнього зв’язку для членів екіпажу, за винятком для повітряних суден, які раніше отримали окремий сертифікат льотної придатності до 1 квітня 1965 р., та які вже були зареєстровані у країні-члені станом на 1 квітня 1995 р.

(b)	Система внутрішнього зв’язку для членів екіпажу, що вимагається за цим параграфом, повинна:

(1)	працювати незалежно від системи місцевого оповіщення, за виключенням телефонних трубок, головних гарнітур, мікрофонів, селекторних перемикачів та сигнальних пристроїв;

(2)	забезпечити засобами двосторонньої комунікації між кабіною льотного екіпажу та:

(i)	кожним пасажирським салоном;

(ii)	кожною кухнею, іншою за ту, що розміщується у пасажирському салоні; та

(iii)	кожним віддаленим відсіком для екіпажу, який знаходиться не в пасажирському салоні, і до якого не легко дістатися з пасажирського салону;

(3)	бути готовою для використання з кожного місця льотного екіпажу в кабіні екіпажу;

(4)	бути готовою для використання з місць членів екіпажа в салоні, що розміщуються поряд з кожним окремим або парою аварійних виходів на рівні полу;

(5)	мати систему оповіщення, яка включає звукові або візуальні сигнали з метою використання її членами льотного екіпажу для оповіщення частини екіпажу, що зайнята обслуговуванням пасажирів;

(6)	мати засоби для одержувача виклику, що встановлюють, чи це звичайний виклик чи аварійний; та

(7)	забезпечити на землі засоби двосторонньої комунікації між наземним персоналом та хоча б з двома членами льотного екіпажу.

OPS 1.695

Система місцевого оповіщення

(a)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно з максимальною узгодженою конфігурацією пасажирських місць більше 19, якщо не встановлена система місцевого оповіщення.

(b)	Система місцевого оповіщення, що вимагається за цим параграфом, повинна:

(1)	працювати незалежно від систем внутрішнього зв’язку, за винятком телефонних трубок, головних гарнітур, мікрофонів і селекторних перемикачів;

(2)	завжди бути досяжною для миттєвого використання з кожного місця члену екіпажу;

(3)	для кожного необхідного пасажирського аварійного виходу на рівні полу, який знаходиться поруч з місцем члену екіпажа у салоні, мати мікрофон, яким може миттєво скористатися член екіпажу у салоні, який сидить на своєму місці, за виключенням того, коли один мікрофон може обслуговувати більше одного виходу, за умови близькості виходів, що дозволяє членам екіпажу у салоні, що сидять на своїх місцях, вести усну розмову без допоміжних засобів;

(4)	бути здатною активуватися в межах 10 секунд членом екіпажу з кожного з тих місць у салоні, з яких можна до неї дістатися; та

(5)	бути чутною та зрозумілою на усіх пасажирських місцях, туалетах і на місцях членів екіпажу у салоні та робочих місцях.

OPS 1.700

Мовні реєстратори у кабіні екіпажу — 1

(a)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно, яке отримало уперше окремий сертифікат льотної придатності 1 квітня 1998 року або після цієї дати, якщо воно:

(1)	є газотурбінним багатомоторним повітряним судном з максимальною узгодженою конфігурацією пасажирських місць більше дев’яти; або

(2)	має максимальну сертифіковану масу зльоту більше 5 700 кг, якщо воно не обладнане мовним реєстратором у кабіні екіпажу зі шкалою часу, який реєструє:

(i)	голосові комунікації, що передаються або отримуються в кабіні екіпажу по радіо;

(ii)	звукове оточення кабіни екіпажу, включаючи без переривання аудіо сигнали, які отримуються від кожного підвісного мікрофону та мікрофону маски, що використовується;

(iii)	голосові комунікації членів льотного екіпажу на приладовій панелі з використанням системи внутрішнього зв’язку повітряного судна;

(iv)	голосові або аудіо сигнали, що розпізнають навігаційні засоби або засоби забезпечення заходу на посадку, і які представляються через головну гарнітуру або динамік; та

(v)	голосові комунікації членів льотного екіпажу у кабіні екіпажу з використанням системи місцевого оповіщення, якщо вона встановлена.

(b)	Мовний реєстратор у кабіні екіпажу має бути здатним зберігати інформацію зареєстровану хоча б в останні дві години польоту, за винятком у повітряних судах з максимальною сертифікованою масою зльоту 5 700 кг або менше, коли такий період може бути скороченим до 30 хвилин.

(c)	Мовний реєстратор у кабіні екіпажу повинен починати свою роботу автоматично до моменту руху повітряного судна за рахунок власної тяги та продовжувати запис до закінчення польоту, коли повітряне судно більше не здатне рухатися за рахунок власної тяги.  До того ж, в залежності від наявності електричної енергії, мовний реєстратор у кабіні екіпажу повинен починати запис якомога раніше під час передпольотних перевірок приладів та органів керування в кабіні екіпажу, до запуску двигуна на початку польоту та до часу початку перевірок приладів та органів керування у кабіні екіпажу відразу після зупинки двигуна по закінчені польоту.

(d)	Мовний реєстратор у кабіні екіпажу повинен мати пристрій, що допомагає визначати місцезнаходження реєстраційного пристрою у воді.

OPS 1.705

Мовні реєстратори у кабіні екіпажу — 2

(a)	Експлуатант не може використовувати будь-яке газотурбінне багатомоторне повітряне судно, яке отримало уперше окремий сертифікат льотної придатності в період з 1 січня 1990 року до 31 березня 1998 року включно, яке має максимальну сертифіковану масу зльоту 5 700 кг або менше та максимальну узгоджену конфігурацію пасажирських місць більше дев’яти, якщо воно не обладнане мовним реєстратором у кабіні екіпажу, який реєструє:

(1)	голосові комунікації, що передаються або отримуються в кабіні екіпажу по радіо;

(2)	звукове оточення в кабіні екіпажу, включаючи, там де це реально, без переривання аудіо сигналів, які отримуються від кожного підвісного мікрофону та мікрофону маски, що використовується;

(3)	голосові комунікації членів льотного екіпажу на приладовій панелі з використанням системи внутрішнього зв’язку повітряного судна;

(4)	голосові або аудіо сигнали, що розпізнають навігаційні засоби або засоби забезпечення заходу на посадку, які представляються через головну гарнітуру або динамік; та

(5)	голосові комунікації членів льотного екіпажу у кабіні з використанням системи місцевого оповіщення, якщо вона встановлена.

(b)	Мовний реєстратор у кабіні екіпажу має бути здатним зберігати інформацію зареєстровану хоча б в останні 30 хвилин його роботи.

(c)	Мовний реєстратор у кабіні екіпажу повинен починати свою роботу автоматично до моменту руху повітряного судна за рахунок власної тяги та продовжувати запис до закінчення польоту, коли повітряне судно більше не здатне рухатися за рахунок власної тяги.  До того ж, в залежності від наявності електричної енергії, мовний реєстратор у кабіні екіпажу повинен починати запис якомога раніше під час передпольотних перевірок приладів та органів керування в кабіні екіпажу, до запуску двигуна на початку польоту та до часу початку перевірок приладів та органів керування у кабіні екіпажу відразу після зупинки двигуна по закінчені польоту.

(d)	Мовний реєстратор у кабіні екіпажу повинен мати пристрій, що допомагає визначати місцезнаходження реєстраційного пристрою у воді.

OPS 1.710

Мовні реєстратори у кабіні екіпажу — 3

(a)	Експлуатант не може використовувати будь-яке повітряне судно з максимальною сертифікованою масою зльоту 5 700 кг, яке отримало уперше окремий сертифікат льотної придатності до 1 квітня 1998 року, якщо воно не обладнане мовним реєстратором у кабіні екіпажу, який реєструє:

(1)	голосові комунікації, що передаються або отримуються в кабіні на приладовій панелі по радіо;

(2)	звукове оточення приладової панелі;

(3)	голосові комунікації членів льотного екіпажу у кабіні з використанням системи внутрішнього зв’язку повітряного судна;

(4)	голосові або аудіо сигнали, що розпізнають навігаційні засоби або засоби забезпечення заходу на посадку, і які представляються через головну гарнітуру або динамік; та

(5)	голосові комунікації членів льотного екіпажу в кабіні з використанням системи місцевого оповіщення, якщо вона встановлена.

(b)	Мовний реєстратор у кабіні екіпажу має бути здатним зберігати інформацію зареєстровану хоча б в останні 30 хвилин своєї роботи.

(c)	Мовний реєстратор у кабіні екіпажу повинен починати запис до початку руху повітряного судна за рахунок власної тяги та продовжувати запис до закінчення польоту, коли повітряне судно більше не здатне рухатися за рахунок власної тяги.

(d)	Мовний реєстратор у кабіні екіпажу повинен мати пристрій, що допомагає визначати місцезнаходження реєстраційного пристрою у воді.

OPS 1.715

Реєстратори польотної інформації — 1

(див. Додаток 1 до OPS 1.715)

(a)	Експлуатант не може використовувати будь-яке повітряне судно, яке отримало уперше окремий сертифікат льотної придатності в період з 1 квітня 1998 року, і яке:

(1)	є повітряним судном з багатьма турбінними двигунами та має максимальну узгоджену конфігурацію пасажирських місць більше дев’яти; або

(2)	має максимальну сертифіковану масу зльоту більше 5 700 кг, якщо воно не обладнане реєстратором польотної інформації, який використовує цифровий метод запису та збереження інформації та метод швидкого відновлення даних з середовища зберігання.

(b)	Реєстратор польотної інформації має бути здатним зберігати інформацію, що була записана протягом хоча б 25 останніх годин його роботи, за виключенням тих повітряних суден, які мають максимальну сертифіковану масу зльоту 5 700 кг або менше, коли такий період може бути скорочений до 10 годин.

(c)	Реєстратор польотної інформації повинен записувати наступне з посиланням на часові рамки:

(1)	параметри, що перелічені у Таблицях A1 або A2 Додатку 1 до OPS 1.715, якщо це застосовується;

(2)	додаткові параметри перелічені у Таблиці B Додатку 1 до OPS 1.715 - для повітряних суден з максимальною сертифікованою масою зльоту більше 27 000 кг;

(3)	для повітряних суден, що визначені у пункті (a), реєстратор польотної інформації повинен записувати будь-які виділені параметри, які мають відношення до нового або унікального дизайну або експлуатаційних характеристик повітряного судна, як це визначено Уповноваженим Органом під час сертифікації типу або додатковій сертифікації типу; та

(4)	для повітряних суден, що обладнані системою електронних дисплеїв, реєстратор має реєструвати параметри, що перелічені в Таблиці C Додатку 1 до OPS 1.715, за виключенням повітряних суден, які уперше отримали окремий сертифікат льотної придатності до 20 серпня 2002 року, для яких:

(і) немає датчику; або

(іі) система або обладнання повітряного судна генерує данні, які мають бути модифіковані; або

(ііі) сигнали несумісні з системою реєстрації не потребують реєстрації, якщо це прийнятно для Уповноваженого органу.

(d)	Данні повинні отримуватися з джерел повітряного судна, що робить можливим точну кореляцію з інформацією, що відображається для льотного екіпажу.

(e)	Реєстратор польотної інформації має включатися автоматично для реєстрації даних до того, як повітряне судно буде здатним рухатися за рахунок власної тяги та має зупинитися автоматично після того, як повітряне судно не зможе рухатися за рахунок власної тяги.

(f)	Реєстратор польотної інформації повинен мати пристрій, який допомагає локалізувати реєстратор у воді.

(g)	Повітряні судна, які отримали перший окремий сертифікат льотної придатності в період з 1 квітня 1998 року до 1 квітня 2001 року, можуть не потребувати відповідності з OPS 1.715(c), якщо це узгоджено Уповноваженим Органом, за умови, що:

(1)	відповідність з OPS 1.715(c) не можливо досягти без екстенсивної модифікації систем та обладнання повітряного судна, інші за систему реєстрації параметрів польоту; та

(2)	повітряне судно відповідає OPS 1.715(c), за виключенням того, що параметр 15b у Таблиці A Додатку 1 до OPS 1.720 не потрібно реєструвати.

OPS 1.720

Реєстратори польотної інформації — 2

(див. Додаток 1 до OPS 1.720)

(a)	Експлуатант не може використовувати будь-яке повітряне судно, яке  уперше отримало окремий сертифікат льотної придатності в період з 1 червня 1990 року до 31 березня 1998 року включно, з максимальною сертифікованою масою зльоту більше 5 700 кг, якщо воно не обладнане реєстратором польотної інформації, який використовує цифровий метод запису та збереження інформації та метод швидкого відновлення цих даних з середовища зберігання.

(b)	 реєстратор польотної інформації має бути здатним зберігати інформацію, що була записана протягом хоча б 25 останніх годин його роботи.

(c)	Реєстратор польотної інформації повинен записувати наступне з посиланням на часові рамки:

(1)	параметри, що перелічені у Таблиці A Додатку 1 до OPS 1.720; та

(2)	додаткові параметри перелічені у Таблиці B Додатку 1 до OPS 1.720 - для повітряних суден з максимальною сертифікованою масою зльоту більше 27 000 кг;

(d)	Для тих повітряних суден, що мають максимальну сертифіковану масу зльоту 27 000 кг або менше, якщо це прийнятно для Уповноваженого Органу, параметри 14 й 15b у Таблиці А Додатку 1 до OPS 1.720 не потрібно реєструвати, якщо будь-яка з наступних умов задовольняються:

(1)	датчик не є швидко доступним;

(2)	немає достатнього об’єму у системі бортового реєстратора;

(3)	необхідно змінити обладнання, яке генерує данні.

(e)	Для тих повітряних суден з максимальною сертифікованою масою зльоту більше 27 000 кг, якщо це прийнятно для Уповноваженого Органу, наступні параметри не потребують реєстрації: 15b в Таблиці А Додатку 1 до OPS 1.720, та 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 та 31 в Таблиці В Додатку 1, якщо задовольняється будь-яке з наступних умов:

(1)	датчик не є швидко доступним;

(2)	немає достатнього об’єму у системі реєстрації параметрів польоту;

(3)	необхідно змінити обладнання, яке генерує данні.

(4)	для навігаційних даних (навігаційний вибір частоти NAV, відстань далекомірної системи DME, широта, довгота, швидкість відносно землі та швидкість знесення) немає сигналів у цифровому форматі.

(f)	Не потрібно реєструвати окремі параметри, які можуть виводитися з рахування інших зареєстрованим параметрів, якщо це приймається Уповноваженим Органом.

(g)	Данні повинні отримуватися з джерел повітряного судна, що робить можливим точну кореляцію з інформацією, що відображається для льотного екіпажу.

(h)	Реєстратор польотної інформації має включатися для реєстрації даних до того, як повітряне судно буде здатним рухатися за рахунок власної тяги, та має зупинитися після того, як повітряне судно не зможе рухатися за рахунок власної тяги.

(i)	Реєстратор польотної інформації повинен мати пристрій, який допомагає локалізувати реєстратор у воді.

OPS 1.725

Реєстратори польотної інформації — 3

(див. Додаток 1 до OPS 1.725)

(a)	Експлуатант не може використовувати будь-яке повітряне судно з турбінним двигуном, яке отримало уперше окремий сертифікат льотної придатності до 1 червня 1990 року, яке має максимальну сертифіковану масу зльоту більше 5 700 кг, якщо воно не обладнане реєстратором польотної інформації, який використовує цифровий метод запису та збереження інформації та метод швидкого відновлення цих даних з середовища зберігання.

(b)	Реєстратор польотної інформації має бути здатним зберігати інформацію, що була записана протягом хоча б 25 останніх годин його роботи.

(c)	Реєстратор польотної інформації повинен записувати наступне з посиланням на часові рамки:

(1)	параметри, що перелічені у Таблиці A Додатку 1 до OPS 1.725;

(2)	додаткові параметри з 6 до 15b у Таблиці В Додатку 1 до OPS 1.725 цього параграфу для тих повітряних суден, що мають максимальну сертифіковану масу зльоту більше 27 000 кг, і що сертифіковані як повітряні судна першого типу після 30 вересня 1969 року.  Наступні параметри не потрібно реєструвати, якщо це приймається Уповноваженим Органом: 13, 14 й 15b у Таблиці В Додатку 1 до OPS 1.725, коли будь-яке з наступних умов задовольняється:

(і)	датчик не є швидко доступним;

(іі)	немає достатнього об’єму в системі бортового реєстратора;

(ііі)	необхідно змінити обладнання, яке генерує данні; та

(3)	коли є достатньо об’єму у системі бортового реєстратора, коли датчик є швидко доступним і не потребується зміна обладнання, що генерує данні:

(і)	для повітряних суден, які отримали уперше окремий сертифікат льотної придатності з 1 січня 1989 року, з максимальною сертифікованою масою зльоту більше 5 700 кг, але не більше 27 000 кг, - то параметри з 6 по 15b у Таблиці В Додатку 1 до OPS 1.725; та

(іі)	для повітряних суден, які отримали уперше окремий сертифікат льотної придатності з 1 січня 1987 року, з максимальною сертифікованою масою зльоту більше 27 000 кг, - то параметри, що залишилися у Таблиці В Додатку 1 до OPS 1.725.

(d)	Не потрібно реєструвати окремі параметри, які можуть виводитися з рахування інших зареєстрованих параметрів, якщо це прийнятно для Уповноваженого Органу.

(e)	Данні повинні отримуватися з джерел повітряного судна, що робить можливим точну кореляцію з інформацією, що відображається для льотного екіпажу.

(f)	Реєстратор польотної інформації має включатися для реєстрації даних до того, як повітряне судно буде здатним рухатися за рахунок власної тяги та має зупинитися  після того, як повітряне судно не зможе рухатися за рахунок власної тяги.

(g)	Реєстратор польотної інформації повинен мати пристрій, який допомагає локалізувати реєстратор у воді.

OPS 1.727

Комбінований реєстратор

(a)	Відповідність вимогам до мовного реєстратору у кабіні екіпажу та реєстратору польотної інформації може досягатися шляхом:

(1)	один комбінований реєстратор, якщо повітряне судно має бути обладнаним тільки мовним реєстратором у кабіні екіпажу або реєстратором польотної інформації; або

(2)	один комбінований реєстратор, якщо повітряне судно з максимальною сертифікованою масою зльоту 5 700 кг або менше, має бути обладнаним мовним реєстратором у кабіні екіпажу та реєстратором польотної інформації; або

(3)	два комбінованих реєстратори, якщо повітряне судно з максимальною масою зльоту більше 5 700 кг має бути обладнаним мовним реєстратором у кабіні екіпажу та реєстратором польотної інформації.

(b)	Комбінований реєстратор представляє собою реєстратор параметрів польоту, який реєструє:

(1)	всі голосові комунікації та звукове оточення, що вимагається за відповідним параграфом мовного реєстратора у кабіні екіпажу; та

(2)	всі параметри, що вимагаються за відповідним параграфом реєстратору польотної інформації з такими саме специфікаціями, що потребуються за цими параграфами..

OPS 1.730

Крісла, ремені безпеки, крісла для перевезення дітей та ремені на дитячих кріслах

(a)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно, якщо воно не обладнане:

(1)	кріслом або ліжком для кожної особи у віці від двох років і старше;

(2)	ременем безпеки з/без діагональним плечовим ременем або ременем, який використовується на кожному кріслі для пасажирів у віці від двох років і старше;

(3)	додатковим поясним ременем або іншим обмежуючим засобом для кожного немовляти;

(4)	за виключенням того, що наведено у підпункті (b), ременем безпеки з плечовим ременем безпеки на кожному кріслі льотного екіпажу та на будь-якому кріслі поруч з кріслом пілота до якого приєднаний пристрій, що автоматично обмежує тіло особи в ньому у разі стрімкого зниження швидкості;

(5)	за виключенням того, що наведено у підпункті (b), ременем безпеки без плечового ременя безпеки на кожному кріслі екіпажу салону та кріслах спостерігачів.  Однак ця вимога не усуває можливість використання пасажирських крісел членами екіпажу салону повітряного судна, яких транспортують у більшій кількості, ніж це вимагається комплектацією членів екіпажу; та

(6)	кріслами для членів екіпажу, що розміщується поряд з необхідними аварійними виходами на рівні полу, за виключенням того, якщо аварійна евакуація пасажирів буде посилюватися членами екіпажу, що сидять в інших місцях, то такі інші місця є прийнятними.  Такі крісла мають бути направленими вперед або назад в межах 15o повздовжньої осі повітряного судна.

(b)	Всі ремені безпеки з плечовим ременем безпеки повинні мати одиночний механізм роз’єднання.

(c)	Ремінь безпеки з діагональним плечовим ременем у повітряних судах з максимальною сертифікованою масою зльоту не більше 5 700 кг або ремінь безпеки в повітряних судах з максимальною сертифікованою масою зльоту не більше 2 730 кг може дозволятися замість ременя безпеки з плечовим ременем безпеки, якщо практично немає причин використовувати останній.

OPS 1.731

Позначки "Пристебніть ремінь безпеки" та "Не палити"

Експлуатант не може використовувати повітряне судно, в якому всі пасажирські крісла не проглядаються з кабіни екіпажу, якщо воно не обладнане засобами, які вказують всім пасажирам та членам екіпажу, коли потрібно застебнути ремені безпеки та коли не дозволяється палити.

OPS 1.735

Внутрішні двері та занавіски

Експлуатант не може використовувати повітряне судно без наступного обладнання:

(a)	у повітряному судні з максимальною узгодженою конфігурацією пасажирських місць для більш ніж 19 пасажирів, мають бути двері між пасажирським відсіком та відсіком кабіни екіпажу з позначкою "Тільки для членів екіпажу", а також засоби блокування, щоб запобігти його відкриванню пасажирами без дозволу члена льотного екіпажу;

(b)	без засобів відкриття кожних дверей, що відділяють пасажирський відсік від іншого відсіку, який має аварійний вихід.  Засоби відкриття мають бути завжди швидко досяжними;

(c)	якщо необхідно пройти через дверний отвір або занавіску, які відокремлюють пасажирський салон від інших зон, щоб дістатися будь-якого аварійного виходу з будь-якого пасажирського крісла, то двері або занавіски повинні мати засоби, що закріплюють їх у відкритому положенні;

(d)	має бути позначка на кожних внутрішніх дверях або поруч із занавіскою, яка вказує на те, що вона є засобом доступу до пасажирського аварійного виходу, а також що двері або занавіски мають бути відкритими під час зльоту та посадки; та

(e)	мати засоби для кожного члену екіпажу, які відмикають будь-які двері, що звичайно є доступними для пасажирів, і які можуть замикатися пасажирами.

OPS 1.745

Аптечки першої допомоги

(a)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно, якщо воно не обладнане аптечками першої допомоги, до яких легко дістатися з метою використання, за наступною шкалою:

| Кількість пасажирських місць | Необхідна кількість аптечок |
| --- | --- |
| від 0 до 99 | 1 |
| від 100 до 199 | 2 |
| від 200 до 299 | 3 |
| від 300 й більше | 4 |

(b)	Експлуатант повинен забезпечити, щоб аптечки:

(1)	перевірялися періодично з метою підтвердження їх вмісту в умовах необхідних для їх використання; та

(2)	знову регулярно поповнювалися згідно з інструкціями, що містяться на їх етикетках, або як цього вимагають обставини.

OPS 1.755

Комплект невідкладної медичної допомоги

(a)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно з максимальною узгодженою конфігурацією пасажирських крісел більше 30, якщо воно не має комплекту невідкладної медичної допомоги і якщо час будь-якого запланованого маршруту довший за 60 хвилин льотного часу (при нормальній крейсерській швидкості) з аеродрому до місця, де очікується надання кваліфікованої медичної допомоги.

(b)	Командир повинен забезпечити, щоб усі лікарські препарати не застосовувалися іншими особами, крім кваліфікованих лікарів, медичних сестер або персоналу, який має відповідну кваліфікацію.

(c)	Умови для транспортування:

(1)	комплект невідкладної медичної допомоги має зберігатися у місті вільному від пилу та вологи, а також повинен транспортуватися у безпечних умовах, де це реально, у кабіні екіпажу; та

(2)	експлуатант повинен забезпечити, щоб комплекти невідкладної медичної допомоги:

(і)	перевірялися періодично з метою підтвердження їх вмісту в умовах необхідних для їх використання; та

(іі)	знову регулярно поповнювалися згідно з інструкціями, що містяться на їх етикетках, або як цього вимагають обставини.

OPS 1.760

Кисень для надання першої допомоги

(a)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно під тиском на висоті вище 25 футів, тоді як вимагається перевезення членів обслуговуючого екіпажу, якщо воно немає запасів нерозрідженого кисню для пасажирів, які, за фізіологічних умов, можуть потребувати кисню після скидання тиску.  Об’єм кисню має розраховуватися з використанням середнього потоку, щонайменше, у три літри – при стандартній температурі, тиску та сухості (STPD)/хвилина/особа та забезпечуватися на весь політ після скидання тиску в салоні при висоті у кабіні відповідно з барометричним тиском більше 8 000 футів для, щонайменше, 2% пасажирів, які перевозяться, але ні в якому разі не менше, ніж для однієї особи.  Потрібно забезпечити достатньою кількістю дозуючих пристроїв, але ні в якому разі не менше двох, з засобами, які можуть використовуватися обслуговуючим екіпажем для подачі кисню.

(b)	Об’єм кисню для надання першої допомоги, що потребується для кожної окремої  експлуатації, має визначатися на основі висоти у кабіні відповідно з барометричним тиском та тривалості польоту, що погоджується з операційними процедурами встановленими для кожної експлуатації та маршруту.

(c)	Кисневе обладнання, що забезпечується, має генерувати масову витрату кожному користувачу в об’ємі не меншому за чотири літри за хвилину, STPD.  Можуть забезпечуватися засоби для скорочення потоку не менше ніж до двох літрів за  хвилину, STPD, при будь-якій висоті.

OPS 1.770

Додатковий кисень — повітряні судна під тиском

(див. Додаток 1 до OPS 1.770)

(a)	Загальне:

(1)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно під тиском при барометричному тиску вище 10 000 футів, якщо не буде забезпечене додаткове кисневе обладнання, яке спроможне зберігати та розподіляти запаси кисню, що вимагаються за цим пунктом.

(2)	Об’єм додаткового кисню, що потребується, має визначатися на основі висоти тиску у кабіні, тривалості польоту та припущення, що може не статися наддування кабіни при висотному або розміченому польоті, а це є найбільш критичним з точки зору потреби у кисні, й що після такої невдачі, повітряне судно почне знижуватися згідно з аварійними процедурами, що наведені у керівництві з льотної експлуатації повітряного судна, для того щоб воно летіло на безпечній висоті протягом маршруту, що дозволить продовжити безпечний політ та посадку.

(3)	Після того, як не сталося наддування кабіни, необхідно врахувати висоту в кабіні на такому ж рівні, що й висота по тиску повітряного судна, якщо не буде продемонстровано Уповноваженому Органу, що жодна можлива відмова кабінної системи або системи наддування не призведе до показника висоти в кабіні рівного до барометричного тиску повітряного судна.  За цих обставин, продемонстрована максимальна висота в кабіні може використовуватися в якості основи для визначення запасу кисню.

(b)	Кисневе обладнання та вимоги до запасів кисню:

(1)	Члени льотного екіпажу:

(і)	Кожний член льотного екіпажу у кабіні екіпажу має забезпечуватися додатковим киснем у відповідності з Додатком 1.  Якщо всі особи, що розміщені на кріслах у кабіні екіпажу отримують кисень з джерела льотного екіпажу для постачання кисню, тоді їх потрібно враховувати як членів льотного екіпажу, що чергують у кабіні екіпажу, при розрахунку запасу кисню.  Особи, що знаходяться у кріслах в кабіні екіпажу, і які не отримують кисень з джерела льотного екіпажу, враховуються як пасажири з метою розрахунку запасів кисню.

(іі)	Члени льотного екіпажу, що не враховані в підпункті (b)(1)(i), розглядаються як пасажири з метою розрахунку запасів кисню.

(ііі)	Кисневі маски мають розміщуватись таким чином, щоб до них можна було швидко дістатися членам льотного екіпажу, коли вони знаходяться на своїх робочих місцях.

(іv)	Кисневі маски, призначені для використання членами льотного екіпажу у повітряних суднах під тиском вище 25 000 футів, мають бути типу швидкого надягання.

(2)	Члени кабінного екіпажу та пасажири:

(і)	Членам кабінного екіпажу та пасажирам має подаватися додатковий кисень згідно з Додатком 1, за винятком коли застосовується підпункт (v). Члени кабінного екіпажу, що перевозяться в додаток до мінімальної необхідної кількості членів кабінного екіпажу, та додаткові члени льотного екіпажу, мають розглядатися як пасажири з метою розрахунку запасів кисню.

(іі)	Повітряні судна, що будуть експлуатуватися при барометричному тиску вище 25 000 футів, мають забезпечуватися достатніми запасними точками та масками та/або достатньою кількістю пересувних кисневих пристроїв з масками для використання усіма членами кабінного екіпажу.  Запасні точки та/або пересувні кисневі пристрої мають розподілятися рівномірно по салону для забезпечення термінового постачання кисню кожному члену кабінного екіпажу, який це потребує, незважаючи на його/її місцезнаходження в час відмови наддування кабіни.

(ііі)	Повітряні судна, що будуть експлуатуватися при барометричному тиску вище 25 000 футів, мають забезпечуватися пристроями дозування кисню, що підключені до терміналів постачання кисню, які доступні кожній особі, де б вона не сиділа.  Загальна кількість дозуючих пристроїв та точок, має бути більшою за кількість крісел хоча б на 10%.  Додаткові пристрої мають розподілятися рівномірно по салону.

(іv)	Повітряні судна, що будуть експлуатуватися при барометричному тиску вище 25 000 футів, або які експлуатуватимуться при барометричному тиску нижче 25 000 футів, не можуть знижуватися безпечно протягом чотирьох хвилин до 13 000 футів, і для яких індивідуальний сертифікат льотної придатності був уперше виданий у період з 9 листопада 1998 року, мають забезпечуватися автоматичним складним кисневим обладнанням, яке є безпосередньо доступним кожній особі, де б вона не сиділа.  Загальна кількість дозуючих пристроїв та точок, має бути більшою за кількість крісел хоча б на 10%.  Додаткові пристрої мають розподілятися рівномірно по салону.

(v) Вимоги до постачання кисню, як це наведено у Додатку 1, для повітряних суден, що не сертифіковані для польотів на висоті вище 25 000 футів, можуть бути скорочені для всіх членів кабінного екіпажу та хоча б для 10 % пасажирів при загальній тривалості польоту з висотою тиску у кабіні між 10 000 футами та 13 000 футами, якщо в усіх пунктах вздовж маршруту повітряне судно зможе безпечно знижуватися протягом чотирьох хвилин до висоти тиску у кабіні до 13 000 футів.

OPS 1.775

Додатковий кисень — негерметизовані повітряні судна

(див. Додаток 1 до OPS 1.775)

(a)	Загальне

(1)	Експлуатант не може використовувати негерметизоване повітряне судно на висоті вище 10 000 футів, якщо не буде забезпечене додаткове кисневе обладнання, яке спроможне зберігати та розподіляти запаси кисню, що вимагаються за цим пунктом.

(2)	Об’єм додаткового кисню, що потребується для підтримки окремої експлуатації, має визначатися на основі висоти та тривалості польоту, що відповідає експлуатаційним процедурам, встановленим для кожної операції в інструкції з виконання польотів, і в залежності від маршруту, а також відповідати терміновим процедурам, що визначені в інструкції з виконання польотів.

(3)	Повітряне судно, що буде експлуатуватися при барометричному тиску вище 10 000 футів, має бути забезпечене обладнанням спроможнім зберігати та дозувати необхідний кисень.

(b)	Вимоги до постачання кисню:

(1)	Члени льотного екіпажу.  Кожний член льотного екіпажу в кабіні екіпажу на чергуванні, має бути забезпечений додатковим киснем згідно з Додатком 1.  Якщо всі особи на кріслах у кабіні екіпажу отримуватимуть кисень з джерела постачання для льотного екіпажу, тоді вони розглядатимуться як члени льотного екіпажу на чергуванні в кабіні екіпажу для розрахунку запасів кисню.

(2)	Члени кабінного екіпажу та пасажири.  Членам кабінного екіпажу та пасажирам має подаватися додатковий кисень згідно з Додатком 1.  Члени кабінного екіпажу, що перевозяться в додаток до мінімальної необхідної кількості членів кабінного екіпажу, та додаткові члени льотного екіпажу, мають розглядатися як пасажири з метою розрахунку запасів кисню.

OPS 1.780

Захисне киснево-дихальне обладнання для екіпажу

(a)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно під тиском або негерметизоване повітряне судно з максимальною сертифікованою масою зльоту вище 5 700 кг або з максимальною затвердженою конфігурацією місць більше 19, якщо воно:

(1)	немає обладнання для захисту очей, носу та роту кожного члену екіпажу під час чергування в кабіні екіпажу та для забезпечення киснем впродовж періоду не менше 15 хвилин.  Запас для киснево-дихального обладнання (PBE) може забезпечуватися додатковим киснем, що потребується згідно з OPS 1.770(b)(1) або OPS 1.775(b)(1).  В додаток до цього, коли кількість льотного екіпажу  складає більше однієї особи, і коли не перевозиться член кабінного екіпажу, то необхідно мати переносний PBE для захисту очей, носу та роту одного члену льотного екіпажу, та забезпечити суміш для дихання впродовж періоду не менше 15 хвилин; та

(2)	немає достатньої кількості переносних PBE для захисту очей, носу та роту всіх членів кабінного екіпажу, та не забезпечена суміш для дихання впродовж періоду не менше 15 хвилин.

(b)	PBE, що призначене для використання льотним екіпажем, повинно зручно розміщуватися в кабіні екіпажу та легко діставатися кожним членом екіпажу з його робочого місця.

(c)	PBE, що призначене для використання кабінним екіпажем, потрібно встановлювати поруч з кожним робочим місцем кабінного члену екіпажу.

(d)	Крім цього, легкодоступні переносні PBE повинні забезпечуватися та розміщуватися біля ручних вогнегасників, що вимагаються за OPS 1.790(c) та (d), за винятком того, коли вогнегасник знаходиться всередині вантажного відсіку.  PBE має складатися назовні, але поруч з входом у відсік.

(e)	PBE під час використання не повинно запобігати комунікації, яка потребується за OPS 1.685, OPS 1.690, OPS 1.810 та OPS 1.850.

OPS 1.790

Ручні вогнегасники

Експлуатант не може використовувати повітряне судно, якщо воно не забезпечене ручними вогнегасниками для використання екіпажем, пасажирами, та якщо застосовується, то розміщуватися у вантажних відсіках та кухнях згідно з наступним:

(a)	тип та кількість речовини для пожежогасіння має підходити для типів пожеж, які ймовірно трапляються у відсіку, де вогнегасник планується використовувати, а у відсіках персоналу – потрібно мінімізувати небезпечну концентрацію токсичного газу;

(b)	хоча б один ручний вогнегасник, що містить хладон 1211 (бромохлородіфлуорометан), або його еквівалент у якості речовини для пожежогасіння, має зручно розміщатися у кабіні екіпажу для застосування льотним екіпажем;

(c)	хоча б один ручний вогнегасник має розміщуватися або бути легко досяжним для застосування у кожній кухні, яка знаходиться у головному пасажирському солоні;

(d)	хоча б один швидко доступний ручний вогнегасник має бути в наявності для використання у кожному вантажному відсіку Класу A або Класу B або багажному відсіку, та у кожному вантажному відсіку Класу E, які є досяжними для членів екіпажу протягом польоту; та

(e)	хоча б наступна кількість ручних вогнегасників має зручно розміщуватися у пасажирському відсіку(ах):

| Максимальна затверджена конфігурація пасажирських місць | Кількість вогнегасників |
| --- | --- |
| від 7 до 30 | 1 |
| від 31 до 60 | 2 |
| від 61 до 200 | 3 |
| від 201 до 300 | 4 |
| від 301 до 400 | 5 |
| від 401 до 500 | 6 |
| від 501 до 600 | 7 |
| від 601 та більше | 8 |

Коли потребується два або більше вогнегасників, то їх потрібно рівномірно розподілити у пасажирському салоні.

(f) 	хоча б один з вогнегасників, що вимагаються для розміщення у пасажирському салоні повітряного судна з максимальною затвердженою конфігурацією пасажирських місць 31, щонайменше, але не більше за 60, та хоча б два вогнегасники для розміщення у пасажирському салоні повітряного судна з максимальною затвердженою конфігурацією пасажирських місць у 61 або більше повинні містити хладон 1211 (бромохлородіфлуорометан, CBrCIF2), або його еквівалент в якості речовини для пожежогасіння.

OPS 1.795

Аварійні сокири та ломики

(a)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно з максимальною сертифікованою масою зльоту більше 5 700 кг або з максимальною кількістю пасажирських місць більше дев’яти, якщо воно не обладнане хоча б однією аварійною сокирою або ломиком на борту повітряного судна.  Якщо максимальна затверджена кількість пасажирських місць більше 200, то додаткова аварійна сокира або ломик повинні розміщуватися в / або біля кухні, що найближче розташована до хвостової частини повітряного судна.

(b)	Пасажири не мають бачити аварійні сокири та ломики, що розміщуються у пасажирському салоні.

OPS 1.800

Маркування місць вирубування обшивки фюзеляжу

Експлуатант повинен забезпечити, щоб на повітряному судні були позначені спеціальні зони фюзеляжу, які придатні для вирубування рятувальними командами в аварійних ситуаціях; такі ділянки мають позначатися таким чином, як це показано нижче.  Маркування повинні бути червоного або жовтого кольору, а в разі необхідності вони можуть мати білий контур, щоб виділятись на фоні.  Якщо кутові позначки більш ніж на 2 метри осторонь, то потрібно вставити проміжні лінії 9 см x 3 см таким чином, щоб не було відстані більш за 2 метри між сусідніми маркуваннями.

OPS 1.805

Засоби для аварійної евакуації

(a)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно з аварійним виходом для пасажирів з порогом висоти:

(1)	вище за 1,83 метри (6 футів) над землею, коли повітряне судно стоїть на землі з випущеними шасі; або

(2)	який може бути вищим за 1,83 метри (6 футів) над землею після катастрофи або невдачі витягти одну або більше опор шасі, та для якого звернулися за сертифікатом типу в період починаючи з 1 квітня 2000 року,

і якщо повітряне судно немає обладнання або пристроїв біля кожного виходу, коли застосовуються вимоги підпункту (1) або (2), щоб пасажири та екіпаж змогли безпечно  дістатися землі в разі аварійної ситуації.

(b)	Таке обладнання або пристрої не потребують узгодження для виходів над крилами, якщо визначене місце в структурі повітряного судна, в якому закінчується рятувальний маршрут, нижче за 1,83 метри (6 футів) над землею, коли повітряне судно стоїть на землі з випущеними шасі, а закрилки знаходяться у позиції зльоту або посадки, в залежності від того, яке положення закрилка вище від землі.

(c)	В повітряних суднах, в яких потребується окремий аварійний вихід для льотного екіпажу, та:

(1)	для яких найнижча точка аварійного виходу вище за 1,83 метри (6 футів) над землею з випущеними шасі; або

(2)	для яких уперше звернулися щодо отримання сертифікату типу в період починаючи з 1 квітня 2000 року, може бути більше 1.83 метри (6 футів) над землею після катастрофи або невдачі витягти одну або більше опор шасі, то має бути пристрій, що допоможе всім членами льотного екіпажу, що спускається, досягти безпечно землі в разі аварійної ситуації.

OPS 1.810

Мегафони

(a)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно з максимальною узгодженою конфігурацією пасажирських місць більше 60 та яке перевозить одного або більше пасажирів, якщо воно не обладнане переносними мегафонами на батарейках, що легко доступні для застосування членами екіпажу під час аварійної евакуації, згідно з наступною шкалою:

(1) для кожного пасажирського салону:

| Конфігурація пасажирських місць | Кількість необхідним мегафонів |
| --- | --- |
| 61 – 99 | 1 |
| 100 або більше | 2 |

(2) 	Для повітряних суден, які мають більше одного пасажирського салону, потребується наявність хоча б одного мегафону в усіх випадках, коли загальна конфігурація пасажирських місць складає більше 60.

OPS 1.815

Аварійне освітлення

(a) Експлуатант не може використовувати повітряне судно для перевезення пасажирів з максимальною затвердженою конфігурацією пасажирських місць більше дев’яти, якщо в ньому не забезпечена система аварійного освітлення з незалежним джерелом енергопостачання, щоб сприяти евакуації повітряного судна.  Система аварійного освітлення має включати:

(1)	для повітряних суден з максимальною узгодженою конфігурацією пасажирських місць більше 19:

(i)	джерела для загального освітлення салону;

(ii)	внутрішнє освітлення на рівні полу для зон аварійного виходу; та

(iii)	ілюміновані позначки аварійних виходів та знаки місцезнаходження.

(iv)	для повітряних суден, для яких звернення щодо видачі сертифікату типу або його еквіваленту було зареєстроване до 1 травня 1972 року, і протягом нічних польотів – потребується зовнішнє аварійне освітлення біля всіх виходів над крилами, та біля виходів, де потребуються допоміжні засоби спуску.

(v) 	для повітряних суден для яких звернення щодо видачі сертифікату типу або його еквіваленту було зареєстроване в період починаючи з 1 травня 1972 року, і протягом нічних польотів – потребується зовнішнє аварійне освітлення біля всіх пасажирських аварійних виходів.

(vi) 	Для повітряних суден, для яких сертифікат типу був уперше виданий в період з 1 січня 1958 року та пізніше, - система позначення запасної рятувальної доріжки близько до підлоги в пасажирському салоні(ах).

(2)	Для повітряних суден з максимальною узгодженою конфігурацією пасажирських місць 19 або менше, та які сертифіковані згідно з сертифікатною специфікацією в CS-25 або CS-23:

(i)	джерела для загального освітлення салону;

(ii)	внутрішнє освітлення біля зон аварійного виходу; та

(iii)	ілюміновані позначки аварійних виходів та знаки місцезнаходження.

(4)	Для повітряних суден з максимальною узгодженою конфігурацією пасажирських місць 19 або менше, і які не сертифіковані згідно з сертифікатною специфікацією в CS-25 або CS-23, - джерела для загального освітлення салону.

(b)	Експлуатант не повинен оперувати вночі повітряним судном для перевезення пасажирів, яке має максимальну затверджену конфігурацію пасажирських місць дев’ять або менше, якщо воно не забезпечене джерелом для загального освітлення салону для сприяння евакуації повітряного судна .  В системі можуть використовуватися стельові плафони або інші джерела освітлення, якими вже обладнане повітряне судно, і які спроможні працювати після відключення акумулятора повітряного судна.

OPS 1.820

Аварійний радіомаяк

(a)	Експлуатанту забороняється виконувати польоти на повітряному судні з уперше виданим індивідуальним сертифікатом льотної придатності від 1 січня 2002 або після цієї дати, окрім випадків, коли повітряне судно оснащено автоматичним аварійним радіомаяком (ELT), що здатний передавати сигнал на частоті 121,5 МГц та 406 МГц.

(b)	Експлуатанту забороняється виконувати польоти на повітряному судні з  вперше виданим індивідуальним сертифікатом льотної придатності від 1 січня 2002 року та після цієї дати, якщо повітряне судно не обладнане аварійним радіомаяком (ELT) будь якого типу, що здатний передавати сигнал на частоті 121,5 МГц та 406 МГц.

(c)	Експлуатант повинен забезпечити, щоб всі ELT, які можуть передавати сигнал на частоті 406 МГц, були закодовані згідно з Додатком 10 до Конвенції ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації), та зареєстровані в національному агентстві або іншому призначеному агентстві, що відповідає за ініціювання Пошукових і рятувальних робіт.

OPS 1.825

Рятувальні жилети

(a)	Сухопутні повітряні судна. Експлуатанту забороняється виконувати польоти на сухопутному повітряному судні:

(1)	Коли політ здійснюється над водою і на відстані більше 50 морських миль від берега; або

(2)	при зльоті або приземленні на аеродром, де знаходиться злітна смуга або траєкторія заходу на посадку над водою, і якщо станеться аварія, то може потребуватися вимушена посадка на воду, якщо повітряне судно не укомплектоване рятувальними жилетами з локалізаційним вогником для кожної людини на борту. Кожен рятувальний жилет повинен зберігатися в місці, що є доступним з крісла або спального місця особи, для якої цей жилет призначений. Дитячі рятувальні жилети можуть бути замінені іншими утвердженими засобами для плавання з локалізаційним вогником.

(b)	Гідроповітряне судно і повітряне судно-амфібія. Експлуатант не може керувати гідро повітряним судном або повітряним судном-амфібією на воді, якщо він не оснащений рятувальними жилетами з локалізаційним  вогником для кожної особи на борту. Кожен рятувальний жилет повинен зберігатися в місці, що є доступним з крісла або спального місця особи, для якої цей жилет призначений. Дитячі рятувальні жилети можуть бути замінені іншими схваленими засобами для плавання з локалізаційним вогником.

OPS 1.830

Рятувальні плоти та рятувальні ELT для польотів підвищеної дальності над водою

(a)	При здійснені польотів над водою експлуатанту забороняється виконувати польоти на повітряному судні,  якщо відстань від суші, яка придатна для аварійної посадки знаходиться далі, ніж за:

(1)	120 хвилин крейсерської швидкості або 400 морських миль, яка є меншою для повітряних суден, що здатні продовжувати політ до аеродрому з запасним блоком(ами) живлення,  який може припинити роботу у будь-який момент протягом маршруту або планових відхилень; або

(2)	30 хвилин на крейсерській швидкості або 100 морських миль, яка є меншою, для всіх інших повітряних суден, якщо перевозиться устаткування, перелічене нижче в пунктах (b) і (c).

(b)	Достатня кількість рятувальних плотів для перевезення всіх осіб на борту. Якщо немає надлишкової кількості плотів достатньої місткості, то плоти зі здатністю триматися на воді з кількістю місць, що перевищує номінальну ємкість, повинні вмістити всіх пасажирів повітряного судна в разі втрати одного плоту найбільшої номінальної ємкості. рятувальні плоти мають бути оснащені такими засобами :

(1)	Локалізуючим вогником для полегшення пошуку; та

(2)	Рятувальні засоби, включаючи засоби для підтримки життя згідно з обставинами польоту, який буде здійснюватися); і

(c)	Як мінімум два аварійних радіомаяка (ELT(s)), здатних передавати на частоті аварійного сигналу згідно Додатку 10 до Конвенції ІКАО, Том V, Глава 2.

OPS 1.835

Аварійно-рятувальне обладнання

Експлуатанту забороняється виконувати польоти на повітряному судні в районах, де пошук і рятування є особливо важкими, окрім випадків, коли повітряне судно оснащене наступним:

(a)	Сигнальним обладнанням для створення піротехнічного аварійного сигналу, вказаного в Додатку 2 до Конвенції ІКАО;

(b)	Як мінімум одним аварійним радіомаяком (ELT(s)), здатним передавати на частотах аварійного сигналу, встановленого в Додатку 10 до Конвенції ІКАО, Том V, розділ 2; і

(c)	Додаткове аварійно-рятувальне обладнання, залежно від маршруту польоту, згідно з кількістю осіб на борту, за винятком обладнання, зазначеного в підпункті (c), яке не потрібно транспортувати у випадку, коли повітряне судно:

(1)	Залишається в межах дистанції від району, де пошукові і рятувальні роботи не є особливо важкими, що становить:

(i)	120 хвилини на крейсерській швидкості з одним неробочим двигуном для повітряних суден, які здатні на тривалі перельоти до аеродрому з критичним двигуном (двигунами), який може припинити роботу у будь-який момент протягом маршруту або планових відхилень; або

(ii)	30 хвилин на крейсерській швидкості для всіх інших повітряних суден, або

(2)	Для повітряних суден, сертифікованих згідно з CS-25 або відповідним еквівалентом, дистанція не може бути довшою за ту, що відповідає 90 хвилинам польоту на крейсерській швидкості від району, який придатний для здійснення аварійної посадки.

OPS 1.840

Гідроповітряні судна і повітряні судна-амфібії – різноманітне обладнання

(a)	Експлуатанту забороняється виконувати польоти на гідроповітряному судні або повітряному судні-амфібії на воді, якщо воно не обладнане:

(1)	Плавучим якорем та іншим обладнанням, яке необхідне для полегшення кріплення, анкетування або маневрування повітряного судна на воді, згідно з його розмірами, вагою та характеристиками керування; і

(2)	Обладнання для створення звукових сигналів згідно з Міжнародними Нормами для запобігання зіткнення на морі, де це є доречним.

Додаток 1 до OPS 1.715

Реєстратори польотної інформації - 1 - Перелік параметрів, які мають бути записані

Таблиця A1 – Повітряні судна з максимальною сертифікованою злітною масою більше 5700 кг

Примітка: 	Номер в лівому стовпчику відображає Серійний Номер, вказаний в  документі ED55 EUROCAE

| № | Параметр |
| --- | --- |
| 1 | Час або відносний розрахунок часу |
| 2 | Висота барометрична |
| 3 | Приладова повітряна швидкість |
| 4 | Курс |
| 5 | Нормальне прискорення |
| 6 | Положення по тангажу |
| 7 | Положення по крену |
| 8 | Ручна маніпуляції для здійснення радіопередачі |
| 9 | Тяга/потужність кожного двигуна, положення упорного важеля та важеля потужності, якщо використовується |
| 10 | Положення закрилків або положення перемикача керування в кабіні екіпажу |
| 11 | Положення передкрилків або положення перемикача керування в кабіни екіпажу |
| 12 | Стан реверсу тяги |
| 13 | Положення наземного інтерцептора та/або керування аеродинамічним гальмуванням |
| 14 | Повна або зовнішня температура повітря |
| 15 | Автопілот, автомат тяги, режим автоматичної бортової системи керування польотом (AFCS) та стан їх залучення |
| 16 | Поздовжнє прискорення (зв’язана вісь) |
| 17 | Бокове прискорення |

Таблиця A2 - Повітряне судно з максимальною сертифікованою злітною масою 5700 кг або менше

Примітка: 	Номер в лівому стовпчику відображає Серійний Номер, вказаний в  документі ED55 EUROCAE

| № | Параметр |
| --- | --- |
| 1 | Час або відносний розрахунок часу |
| 2 | Висота барометрична |
| 3 | Приладова повітряна швидкість |
| 4 | Курс |
| 5 | Нормальне прискорення |
| 6 | Положення по тангажу |
| 7 | Положення по крену |
| 8 | Ручна радіопередача |
| 9 | Тяга/потужність кожного двигуна, положення упорного важеля та важеля потужності, якщо використовується |
| 10 | Положення закрилків або положення перемикача керування в кабіні екіпажу |
| 11 | Положення передкрилків або положення перемикача керування в кабіни екіпажу |
| 12 | Стан реверсу тяги |
| 13 | Положення наземного інтерцептора та/або керування аеродинамічним гальмуванням |
| 14 | Сумарна або зовнішня температура повітря |
| 15 | Стан залучення автопілоту/ автомату тяги |
| 16 | Кут атаки (при наявності відповідного датчика) |
| 17 | Поздовжнє прискорення (зв'язана вісь) |

Таблиця B - Додаткові параметри для повітряних суден з максимальною сертифікованою злітною масою більше 27000 кг

Примітка: 	Номер в лівому стовпчику відображає Серійний Номер, вказаний в документі ED55EUROCAE

| № | Параметр |
| --- | --- |
| 18 | Основне керування повітряним судном – Положення керма та/або введення даних пілотом (відносно вісі тангажу, крену, відхилення від курсу) |
| 19 | Положення поверхні тримеру руля висоти |
| 20 | Висота по радіовисотоміру |
| 21 | Вертикальне відхилення (Глісада ILS або кут місця MLS) |
| 22 | Горизонтальне відхилення ( курсовий радіомаяк ILS або азимут MLS) |
| 23 | Проліт маркерного радіомаяка |
| 24 | Попередження |
| 25 | Запасний (рекомендується: вибір частоти навігаційного приймача) |
| 26 | Запасний (рекомендується: віддалення від DME) |
| 27 | Статус датчиків шасі „Повітря- Земля” або статус „Повітря – Земля” |
| 28 | Бортова система попередження небезпечного зближення із землею |
| 29 | Кут атаки |
| 30 | Попередження щодо низького тиску (тиск в гідравлічних системах і пневматичний тиск) |
| 31 | Швидкість шляхова |
| 32 | Шасі або положення важеля керування шасі |

Таблиця C – Повітряні судна, обладнані електронними системами відображення

Примітка: 	Номер в центральному стовпчику відображає Серійний Номер, вказаний в  документі ED55 EUROCAE, таблиця A1.5

| № | № | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 33 | 6 | Обрані установки барометричного тиску (робоче місце кожного пілота) |
| 34 | 7 | Обрана висота |
| 35 | 8 | Обрана швидкість |
| 36 | 9 | Обране число „М” |
| 37 | 10 | Обрана вертикальна швидкість |
| 38 | 11 | Обраний курс |
| 39 | 12 | Обрана траєкторія польоту |
| 40 | 13 | Обрана висота прийняття рішень |
| 41 | 14 | Формат дисплею електронної системи пілотажного обладнання повітряного судна (EFIS) |
| 42 | 15 | Формат багатофункціонального дисплея /Двигун /формат відображення сигналу тривоги |

Додаток 1 до OPS 1.720

Реєстратори польотної інформації - 2 - Перелік параметрів, які мають бути записані

Таблиця А - Повітряне судно з максимальною сертифікованою злітною масою більше 5700 кг

| № | Параметр |
| --- | --- |
| 1 | Час або відносний підрахунок часу |
| 2 | Висота барометрична |
| 3 | Приладова повітряна швидкість |
| 4 | Курс |
| 5 | Нормальне прискорення |
| 6 | Положення по тангажу |
| 7 | Положення по крену |
| 8 | Ручна радіопередача, якщо тільки не забезпечені альтернативні засоби для синхронізації записів реєстратора польотної інформації (FDR) та бортового магнітофона кабіни екіпажу (CVR) |
| 9 | Потужність кожного двигуна |
| 10 | Положення закрилків або положення перемикача керування в кабіні екіпажу |
| 11 | Положення передкрилків або положення перемикача керування в кабіни екіпажу |
| 12 | Стан реверсу тяги (лише для турбореактивних повітряних суден) |
| 13 | Положення наземного інтерцептора та/або керування аеродинамічним гальмуванням |
| 14 | Сумарна або зовнішня температура повітря |
| 15a 15b | Статус роботи автопілоту Статус заняття та операційні режими автопілоту, автомату тяги та автоматичної бортової системи керування польотом (AFCS) |

Таблиця B - Додаткові параметри для повітряного судна з максимальною сертифікованою злітною масою більше 27 000 кг

| № | Параметр |
| --- | --- |
| 16 | Поздовжнє прискорення |
| 17 | Бокове прискорення |
| 18 | Основне керування повітряним судном – Положення керма та/або введення даних пілотом (тангаж, крен, відхилення від курсу) |
| 19 | Положення поверхні тримеру руля висоти |
| 20 | Висота по радіовисотоміру |
| 21 | Відхилення глісади |
| 22 | Відхилення курсового посадкового радіомаяку |
| 23 | Проліт маркерного радіомаяка |
| 24 | Аварійне попередження |
| 25 | Вибір частоти NAV 1та NAV 2 |
| 26 | Дистанція DМЕ 1 та DМЕ 2 |
| 27 | Статус датчиків шасі „ Повітря – Земля ” |
| 28 | Бортова система попередження небезпечного зближення із землею |
| 29 | Кут атаки |
| 30 | Гідравліка, кожна система (низький тиск) |
| 31 | Навігаційній дані |
| 32 | Шасі або положення важеля керування шасі |

Додаток 1 до OPS 1.725

Реєстратори польотної інформації - 3 - Перелік параметрів, які мають бути записані

Таблиця А - Повітряне судно з максимальною сертифікованою злітною масою більше 5700 кг

| № | Параметр |
| --- | --- |
| 1 | Час або відносний підрахунок часу |
| 2 | Висота барометрична |
| 3 | Приладова повітряна швидкість |
| 4 | Курс |
| 5 | Нормальне прискорення |

Таблиця B - Додаткові параметри для повітряного судна з максимальною сертифікованою злітною масою вище 27 000 кг

| № | Параметр |
| --- | --- |
| 6 | Положення по тангажу |
| 7 | Положення по крену |
| 8 | Ручна радіопередача, якщо тільки не забезпечені альтернативні засоби для синхронізації записів реєстратора польотної інформації (FDR) та бортового магнітофона кабіни екіпажу (CVR) |
| 9 | Потужність кожного двигуна |
| 10 | Положення закрилків або положення перемикача керування в кабіні екіпажу |
| 11 | Положення передкрилків або положення перемикача керування в кабіни екіпажу |
| 12 | Стан реверсу тяги (лише для турбореактивних повітряних суден) |
| 13 | Положення наземного інтерцептора та/або керування аеродинамічним гальмуванням |
| 14 | Сумарна або зовнішня температура повітря |
| 15a 15b | Статус роботи автопілоту Режими роботи автопілоту, автомат тяги та AFSC, стан заняття систем і операційні режими |
| 16 | Поздовжнє прискорення |
| 17 | Бокове прискорення |
| 18 | Основне керування повітряним судом – Положення керма та/або введення даних пілотом (тангаж, крен, відхилення від курсу) |
| 19 | Положення поверхні тримеру руля висоти |
| 20 | Висота по радіовисотоміру |
| 21 | Відхилення глісади |
| 22 | Відхилення курсового радіомаяка |
| 23 | Проліт маркерного радіомаяка |
| 24 | Аварійне попередження |
| 25 | Вибір частоти NAV 1 та NAV 2 |
| 26 | Дистанція DМЕ 1 та DМЕ 2 |
| 27 | Статус датчиків шасі „Повітря- Земля” |
| 28 | Бортова система попередження небезпечного зближення із землею |
| 29 | Кут атаки |
| 30 | Гідравліка, кожна система (низький тиск) |
| 31 | Навігаційній дані |
| 32 | Шасі або положення важеля керування шасі |

Додаток 1 до OPS 1.770

Кисень - мінімальні вимоги щодо додаткового кисню для герметизованих повітряних суден протягом та після аварійного зниження

Таблиця 1

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ: | ТРИВАЛІСТЬ І ВИСОТА ТИСКУ В КАБІНІ |
| 1. Всі члени льотного екіпажу на своїх робочих місцях | Повна тривалість польоту, коли барометрична висота в кабіні перевищує 13 000 футів і повна тривалість польоту, коли барометрична висота в кабіні не менше 10 000 футів, але не перевищує 13 000 футів після перших 30 хвилин на цій висоті, але не менше ніж у випадках: (i) 30 хвилин для повітряних суден, що сертифіковані для польотів на висоті, що не перевищує 25000 футів (Примітка 2) (ii) 2 години для повітряних суден, що сертифіковані для польотів на висоті вище 25000 футів (Примітка 3). |
| 2. Всі відповідні члени екіпажу | Повна тривалість польоту, коли барометрична висота в кабіні перевищує 13 000 футів, але не менш ніж 30 хвилин (Примітка 2), і повна тривалість польоту, коли барометрична висота в кабіні не менше 10 000 футів, але не перевищує 13 000 футів після перших 30 хвилин на цій висоті. |
| 3. 100% пасажирів (Примітка 5) | Повна тривалість польоту, коли барометрична висота в кабіні перевищує 15 000 футів, але не більше 10 хвилин. (Примітка 4) |
| 4. 30% пасажирів (Примітка 5) | Повна тривалість польоту, коли барометрична висота в кабіні перевищує 14 000 футів, але не перевищує 15 000 футів. |
| 5. 10% пасажирів (Примітка 5) | Повна тривалість польоту, коли барометрична висота в кабіні перевищує 10 000 футів, але не перевищує 14 000 футів після перших 30 хвилин на цій висоті. |
| Примітка 1: Забезпечення ресурсів має враховуватися згідно з барометричною висотою в кабіні та профілем зниження на відповідних маршрутах. Примітка 2: Необхідний мінімальний запас становить об’єм кисню, необхідний для зниження повітряного судна з постійною швидкістю з максимальної сертифікованої експлуатаційної висоти до 10 000 футів за 10 хвилин та тримання на цій висоті ще протягом 20 хвилин. Примітка 3: Необхідний мінімальний запас становить той об’єму кисню, що потрібний для зниження з постійною швидкістю з максимальної сертифікованої експлуатаційної висоти до 10 000 футів за 10 хвилин та ще на 110 хвилин польоту на висоті 10 000 футів. Кисень, що вимагається в OPS 1.780(a)(1), може бути включений при розрахунку необхідного запасу. Примітка 4: Необхідний мінімальний запас становить об’єм кисню, необхідний для зниження з постійною швидкістю з максимальної сертифікованої експлуатаційної висоти до 15 000 футів за 10 хвилин. Примітка 5: В цій таблиці під поняттям "пасажири" маються на увазі пасажири, що фактично перевозяться, включаючи дітей. |

Додаток 1 до OPS 1.775

Додатковий кисень для негерметизованих повітряних суден

Таблиця 1

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ: | ТРИВАЛІСТЬ І ВИСОТА ТИСКУ В КАБІНІ |
| 1. Всі члени льотного екіпажу на своїх робочих місцях | Повна тривалість польоту при барометричній висоті в кабіні понад 10 000 футів |
| 2. Всі відповідні члени екіпажу | Повна тривалість польоту при барометричній висоті в кабіні понад 13 000 футів та протягом будь-якого періоду, що перевищує 30 хвилин при барометричній висоті в кабіні понад 10000 футів, але не більше 13000 футів |
| 3. 100% пасажирів (Див. Примітку) | Повна тривалість польоту при барометричній висоті в кабіні понад 13 000 футів |
| 4. 10% пасажирів (Див. Примітку) | Повна тривалість польоту після 30 хвилин при барометричній висоті в кабіні понад 10 000 футів, але не більше 13 000 футів |
| Примітка: В цій таблиці під поняттям "пасажири" маються на увазі пасажири, що фактично перевозяться, включаючи дітей у віці менше 2 років. |

ПІДРОЗДІЛ L

КОМУНІКАЦІЙНЕ ТА НАВІГАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

OPS 1.845

Загальний вступ

(a)	Експлуатант повинен забезпечити, щоб політ не здійснювався,  якщо повітряне судно не буде обладнане відповідним комунікаційним та навігаційним обладнанням, що вимагається в цьому Підрозділі, а саме:

(1)	Затверджене та встановлене згідно з відповідними вимогами до нього, включаючи мінімальний експлуатаційний стандарт та вимоги щодо експлуатаційної та льотної придатності;

(2)	Встановлене таким чином, що у разі несправності будь-якого окремого вузла, потрібного для комунікації або навігації,чи для обох систем, воно не призвело до відмови іншого вузла, потрібного для комунікації або навігації.

(3)	Щоб було у робочому стані для здійснення функцій, що потребуються,  окрім випадків, передбачених у MEL (стосується OPS 1.030); та

(4)	Розташоване таким чином, що якщо обладнання використовується одним членом льотного екіпажу на своєму робочому місці під час польоту, то воно повинно бути готовим до експлуатації на його робочому місці. Коли потребується оперування окремим предметом обладнання більш ніж одному члену льотного екіпажу, то цей предмет обладнання повинен бути встановлений таким чином, щоб обладнання було готове до експлуатації з будь-якого робочого місця, на якому воно має використовуватися.

(b)	Мінімальні експлуатаційні показники комунікаційного та навігаційного обладнання встановлені в  Європейських Інструкціях із Застосування Технічних Стандартів (ETSO),   як це перелічено у дійсних Специфікаціях в Європейських Інструкціях із Застосування Технічних Стандартів (CS-TSO),  якщо тільки не призначені інші експлуатаційні показники в правилах експлуатації та льотної придатності.  Комунікаційне та навігаційне обладнання, що відповідає іншому дизайну та експлуатаційним показникам, ніж наведеним у ЕТSO на дату набрання чинності OPS, можуть залишитися в експлуатації або встановлюватися, якщо тільки в цьому Підрозділі не встановлюються додаткові вимоги.  Затверджене комунікаційне та навігаційне обладнання не потребує відповідності з переглянутими ЕТSO  або іншою переглянутою специфікацією, що відрізняється від ЕТSO, якщо не встановлені вимоги зворотної дії.

OPS 1.850

Радіообладнання

(a)	Експлуатант не може використовувати повітряне судно, якщо воно не обладнане радіоапаратурою, необхідною для здійснення окремого типу роботи.

(b)	Там, де згідно цього Підрозділу потребується наявність двох незалежних (окрема і повна) радіосистем, то кожна система повинна мати незалежну антенну установку, за винятком коли використовуються  бездротові антени жорсткої підтримки або інші еквівалентна антенні установки, тоді потрібна лише одна антена.

(c)	Радіокомунікаційне обладнання, яке має відповідати умовам вищенаведеного пункту (а), повинно також забезпечувати комунікацію на авіаційній аварійній частоті 121.5 МГц.

OPS 1.855

Панель керування переговорним пристроєм

Експлуатант не має експлуатувати повітряне судно за IFR, якщо воно не обладнане  панеллю керування переговорним пристроєм доступною для кожного члена льотного екіпажу.

OPS 1.860

Радіообладнання для польотів за VFR на маршрутах, що виконуються за допомогою візуальних наземних орієнтирів

Експлуатант  не має експлуатувати повітряне судно за VFR на маршрутах, що можуть виконуватися за допомогою візуальних наземних орієнтирів, якщо повітряне судно не обладнане радіокомунікаційним обладнанням,необхідним при стандартних робочих умовах,  здійснювати таке:

(a)	Зв’язок з відповідними наземними станціями;

(b)	Зв’язок з відповідними каналами зв’язку авіадиспетчерської служби з будь-якої контрольованої точки повітряного простору, в межах якого здійснюються польоти; і

(c)	Отримання метеорологічної інформації;

OPS 1.865

Комунікаційне та навігаційне обладнання для здійснення операцій за IFR або VFR на маршрутах, що не виконуються за допомогою візуальних наземних орієнтирів

(a)	Експлуатант  не повинен експлуатувати повітряне судно за IFR або VFR на маршрутах, які не можуть виконуватися за допомогою візуальних наземних орієнтирів, якщо повітряне судно не обладнане радіокомунікаційними засобами, оглядовою рЛС з активним відгуком та навігаційним обладнанням згідно з вимогами служби керування повітряним рухом в зоні експлуатації.

(b)	Радіообладнання. Експлуатант повинен забезпечити, щоб радіообладнання складалося не менше ніж з:

(1)	Дві незалежні радіокомунікаційні  системи, що необхідні при стандартних робочих умовах для забезпечення  зв’язку з відповідними наземними станціями з будь-якої точки на маршруті, включаючи відхилення; та

(2)	Оглядова рЛС з активним відгуком (SSR), як це вимагається для маршруту, що здійснюється.

(c)	Навігаційне обладнання. Експлуатант повинен забезпечити, щоб навігаційне обладнання

(1)	Складалося не менше ніж з:

(i)	Одна система прийому VOR, одна система ADF, один DME, за винятком того, коли не потребується встановлення  ADF системи, за умови що не вимагається використання системи ADF у будь-якій фазі запланованого польоту;

(ii)	Один ILS або MLS, якщо ILS або MLS потребуються для навігаційних цілей;

(iii)	Одна система прийому Маркерного радіомаяка, там де Маркерний радіомаяк потребується для навігаційних цілей;

(iv)	Система Зональної Навігації, коли зональна навігація потрібна на маршруті, що здійснюється;

(v)	Додаткова DME система на будь-якому маршруті або його частині, де навігація базується лише на сигналах системи DME;

(vi)	Додаткова система прийому VOR на будь-якому маршруті або його частині, де навігація базується лише на сигналах системи VOR;

(vii)	Додаткова систему ADF на будь-якому маршруті та будь-якій його частині, де навігація базується лише на сигналах NDB, або

(2)	Відповідає типу Обов’язкових Навігаційних Експлуатаційних Показників (RNP) для роботи у відповідному повітряному просторі.

(d)	Експлуатант не може експлуатувати повітряне судно яке не обладнане ADF або навігаційним обладнанням, що зазначене вище у підпунктах (s) (c)(1)(vi) та/або (c)(1)(vii), за умови, що таке повітряне судно не обладнане відповідним альтернативним устаткуванням для маршруту, що виконується, і яке схвалене Уповноважений Органом. Надійність та відповідність альтернативного обладнання повинно забезпечити безпечну навігацію за запланованим маршрутом.

(e)	Експлуатант повинен забезпечити, щоб комунікаційне обладнання VHF, локалізатор ILS і приймачі VOR, що встановлені на повітряних суднах, експлуатувалися згідно з IFR, та були того ж типу, який відповідає незмінним експлуатаційним стандартам FM.

OPS 1.866

Ретрансляційне обладнання

(a)	Експлуатанту забороняється виконувати польоти на повітряному судні, якщо воно не обладнане;

(1)	Вторинним відповідачем SSR з активною відповіддю для передавання барометричної висоти;

(2)	будь-яким іншим вторинним відповідачем SSR з активною відповіддю, що вимагається на маршруті, який виконується.

OPS 1.870

Додаткове навігаційне обладнання для роботи в MNPS повітряному просторі

(a)	Експлуатанту забороняється експлуатувати повітряне судно в MNPS повітряному просторі, якщо воно не обладнане навігаційним устаткуванням, що відповідає мінімальним навігаційним технічним характеристикам, які встановлені ІКАО Doc 7030 у формі регіональних Додаткових Схем.

(b)	Навігаційне обладнання, що вимагається за цим пунктом, має бути видимим та готовим до використання з кожного робочого місця пілота.

(c)	Для необмеженої роботи в MNPS повітряному просторі повітряне судно повинно бути обладнаним двома незалежними Системами Дальньої Навігації (LRNS).

(d)	Для роботи в MNPS повітряному просторі уздовж спеціально зареєстрованих маршрутів, повітряне судно повинно обладнуватися однією Системою Дальньої Навігації (LRNS), якщо інше не вказано.

OPS 1.872

Обладнання для роботи у визначеному повітряному просторі із Мінімальним Зменшеним Вертикальним Ешелонуванням (RVSM)

(a)	Експлуатант повинен забезпечити, щоб повітряні судна, які здійснюють політ у  RVSM повітряному просторі, були обладнані:

(1)	Дві незалежні системи вимірювання висоти;

(2)	Система розпізнавання небезпечної висоти;

(3)	Автоматична система контролю висоти; та

(4)	Вторинна оглядова рЛС (SSR) з активною відповіддю з системою сповіщення висоти, що може підключатися до системи вимірювання висоти, яка використовується для утримування висоти.

ПІДРОЗДІЛ M

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

OPS 1.875

Загальні положення

(a)	Експлуатант не може експлуатувати повітряне судно, якщо воно не пройшло технічного обслуговування і не було передане в експлуатацію організацією, що була відповідним чином схваленою/прийнятою згідно з Частиною 145, окрім випадків, коли необов’язково виконувати передпольотну інспекцію організацією згідно з Частиною 145.

(b)	Вимоги до льотної придатності повітряного судна, що мають погоджуватися з сертифікаційними вимогами доексплуатанта в  OPS 1.180, встановлюються в Частині М цього документу.

ПІДРОЗДІЛ N

ЛЬОТНИЙ ЕКІПАЖ

OPS 1.940

Склад льотного екіпажу

(Див. Додатки 1 і 2 до OPS 1.940)

(a)	Експлуатант повинен забезпечити, щоб:

(1)	Склад льотного екіпажу і число членів льотного екіпажу на визначених місцях екіпажу мають повністю  відповідати вимогам, що вказані у Керівництві з льотної експлуатації повітряного судна (AFM);

(2)	Льотний екіпаж включає додаткових членів льотного екіпажу, коли це вимагається типом експлуатації, але не менше кількості вказаної в Керівництві з льотної експлуатації;

(3)	Всі члени льотного екіпажу повинні мати відповідну і дійсну ліцензію, схвалену Уповноваженим Органом, та бути відповідно кваліфікованими та досвідченими щоб виконувати обов’язки покладені на них;

(4)	Встановлені процедури, схвалені Уповноваженим Органом, запобігають комплектуванню екіпажу некомпетентними  членами;

(5)	Один пілот з льотного екіпажу, що кваліфікований як головний пілот згідно з вимогами до ліцензій членів льотного екіпажу, призначається командиром, який може делегувати свої обов’язки щодо керування польотом іншому пілоту відповідної кваліфікації; та

(6)	Якщо згідно з вимогами AFM потрібний експлуатант системної панелі керування, то в льотний екіпаж включається один член екіпажу, який має ліцензію Бортінженера, або відповідний компетентний член екіпажу, схвалений Уповноваженим Органом.

(7)	При прийомі на роботу членів льотного екіпажу, які працюють не за наймом та/або працюють позаштатно чи тимчасово, то до них застосовуються вимоги наведені в Підрозділі N цього документу. Згідно з цим, особливу увагу потрібно звернути на загальну кількість типів або варіантів повітряних суден, на яких член льотного екіпажу може літати з метою здійснення комерційних повітряних перевезень, які не мають перевищувати вимоги, що наведені в OPS 1.980 та OPS 1.981, включаючи випадки, коли його/її послуги замовляються іншим експлуатантом. Для членів екіпажу призначених експлуатантом на посаду командира, початкова підготовка з Управління ресурсами Екіпажу (CRM) експлуатанта повинна бути завершена до початку самостійної серії польотів, якщо тільки член екіпажу попередньо не завершив  CRM курс експлуатанта.

(b)	Мінімальний льотний екіпаж для роботи згідно з IFR або вночі. Для здійснення польотів згідно з IFR або вночі експлуатант повинен забезпечити, щоб:

(1)	на всіх турбогвинтових ПС з  максимальною затвердженою кількістю пасажирських місць більше 9 та для всіх турбореактивних ПС мінімальний льотний екіпаж складав 2 пілоти; або

(2)	ПС, що не вказані у підпункті (b)(1), керуються одним пілотом, за умови, що задовольняються вимоги Додатку 2 до OPS 1.940. Якщо вимоги Додатку 2 не задовольняються, то мінімальний льотний екіпаж складається з 2 пілотів.

OPS 1.943

Початковий тренінг оператора з Управління ресурсами Екіпажу (CRM)

(a)	Якщо член льотного екіпажу не завершив початковий тренінг експлуатанта з Управління ресурсами Екіпажу (CRM) (чи нові працівники або існуючий штат), тоді експлуатант повинен забезпечити, щоб член льотного екіпажу пройшов початковий курс навчання CRM. Нові працівники повинні закінчити початковий CRM курс експлуатанта в межах їх першого року роботи у експлуатанта.

(b)	Якщо член льотного екіпажу не пройшов раніше підготовку щодо Людського Фактору, в такому випадку теоретичний курс, який враховує продуктивність праці людини і програму обмежень для ATPL (Див. вимоги щодо отримання Льотних Ліцензій) повинен бути закінчений до початку курсу CRM експлуатанта або бути об’єднаний з початковим курсом CRM експлуатанта.

(c)	Початковий тренінг CRM повинен проводитися як мінімум одним інструктором, узгодженим Уповноваженим Органом, якому можуть допомагати спеціалісти в роз’ясненні специфічних сфер.

(d)	Початковий тренінг CRM здійснюється згідно з детальною програмою курсу, яка включена до Керівництва з виконання польотів.

OPS 1.945

Перехідний тренінг і тестування

(Див. Додаток 1 до OPS 1.945)

(a)	Експлуатант повинен забезпечити, щоб:

(1)	Член льотного екіпажу закінчив курс оцінки типу, який задовольняє вимогам стосовно видачі Льотних Ліцензій, при зміні одного типу ПС на інший тип або клас для якого потрібна нова оцінка типу або класу;

(2)	Член льотного екіпажу закінчив курс перпідготовки  експлуатанта перед початком виконання серії польотів без нагляду:

(i)	При зміні типу ПС для якого потребується оцінка нового класу або типу; або

(ii)	При зміні експлуатанта;

(3)	Курс перепідготовки проводиться відповідним компетентним персоналом згідно з детальною програмою курсу, що входить до Керівництва з експлуатації.  Експлуатант повинен забезпечити, щоб персонал, який інтегрує елементи CRM у куріс перепідготовки, був відповідно кваліфікованим;

(4)	Кількість занять, що вимагається для  курсу перепідготовки експлуатанта, визначається згідно з приміткою з попереднього курсу навчання члену льотного екіпажу, як це вказано в його/її навчальних записах, що прописані в OPS 1.985;

(5) Мінімальні стандарти кваліфікації та досвіду, що вимагаються від членів льотного екіпажу перед проходженням курсі перепідготовки, визначені у Керівництві з виконання польотів;

(6)	Кожний член льотного екіпажу проходить тестування, що вимагається згідно з OPS 1.965(b), та навчання і тестування, що вимагаються згідно з OPS 1.965(d) перед початком виконанням польотів під наглядом;

(7)	По завершенні серії польотів під наглядом, проводиться тестування, яке вимагається OPS 1.965(c);

(8)	Після початку курсу перепідготовки, член льотного екіпажу не має права виконувати свої льотні обов’язки на іншому класі або типі до  закінчення повного курсу; та

(9)	Елементи CRM тренінгу інтегровані в перехідний тренінг.

(b)	У разі зміни типу або класу ПС, тестування, що вимагається згідно з  OPS 1.965(b), може комбінуватися з тестом оцінювання навичок щодо типу або класу згідно з вимогами, що застосовуються до видачі Льотної Ліцензії.

(c)	 Курс перепідготовки експлуатанта і курс оцінювання Типу або Класу, що потребується для видачі Льотних Ліцензій,  можуть об’єднуватися.

(d) Пілот, що виконє курс перепідготовки  (ZFTT) повинен:

(1) розпочати серію польотів під наглядом якомога скоріше протягом 21 дня після завершення перевірки навичок.

Якщо серія польотів під наглядом не розпочнеться протягом 21 дня, то експлуатант має забезпечити відповідний тренінг, прийнятний для Уповноваженого Органу.

(2) Здійснити шість зльотів та посадок на пілотажному тренажері, сертифікованому згідно з вимогами, що застосовуються до Штучних тренувальних пристроїв та користувача, затвердженого Уповноваженим Органом, але не пізніше ніж через 21 день після закінчення перевірки навичок.  Сесія на тренажері має проводитися Інструктором з оцінки типу для повітряних суден (TRI(A)), який займає місце пілота.  Кількість зльотів та посадок може бути зменшена за рекомендацією Спільної ради з Експлуатаційної Оцінки (JOEB) та за узгодженням Уповноваженого Органу.  Якщо ці зльоти та посадки не були здійснені протягом 21 дня, то експлуатант має забезпечити повторний курс, прийнятний для Уповноваженого Органу.

(3) Виконати перших чотири зльоти та посадки з льотної серії під наглядом на повітряному судні під контролем TRI(A), який знаходиться на місці пілоту.    Кількість зльотів та посадок може бути зменшена за рекомендацією Спільної ради з Експлуатаційної Оцінки (JOEB) та за узгодженням Уповноваженого Органу.

OPS 1.950

Тренінг з вивчення відмінностей та ознайомлювальний тренінг

(a)	Експлуатант повинен забезпечити, щоб член льотного екіпажу завершив:

(1)	Тренінг з вивчення відмінностей, який вимагає додаткових знань й тренування на відповідному навчальному пристрої для ПС;

(i)	При експлуатації іншого варіанта ПС такого ж самого типу або іншого типу такого ж класу; або

(ii)	При зміні обладнання та/або процедур на типах або варіантах ПС, які знаходяться в експлуатації сьогодні;

(2)	Ознайомлювальний тренінг, який вимагає набуття додаткових знань:

(i)	При керуванні іншого ПС того ж самого типу або варіанту; або

(ii)	При зміні обладнання та/або процедур на типах або варіантах ПС,  які знаходяться в експлуатації сьогодні.

(b)	Експлуатант має вказати в Керівництві з експлуатації, коли потрібен тренінг з вивчення відмінностей та ознайомлювальний тренінг.

OPS 1.955

Призначення на посаду командира

(a)	Експлуатант повинен забезпечити, щоб підвищення другого пілоту до командира, а також для тих, хто приєднуються до групи командирів, застосовувалися наступні вимоги:

(1)	Мінімальний рівень досвіду, прийнятний для Уповноваженого Органу, що зазначений у Керівництві з експлуатації; та

(2)	Для здійснення багато екіпажної експлуатації ПС пілот повинен пройти відповідний курс командирів.

(b)	Курс командирів, що вимагається вище у підпункті (a)(2), повинен бути визначений  у Керівництві з експлуатації та включати, як мінімум, наступне:

(1)	Тренінг у STD (включаючи Тренінг з Лінійно Орієнтованої Льотної Підготовки) та/або льотну підготовку;

(2)	Перевірку експлуатантом придатності пілота працювати в якості командира;

(3)	Обов’язки командира;

(4)	Серія командирських тренувань під наглядом. Для пілотів, які вже були кваліфіковані на тип повітряного судна, вимагається  мінімально 10 секторів;

(5)	Завершення серії перевірок на посаду командира, як це зазначено в OPS 1.965(c,) та компетентності щодо маршрутів і аеродромів, як це зазначено в OPS 1.975; та

(6)	Елементи Управління ресурсами Екіпажу.

OPS 1.960

Командири, що мають Ліцензію Комерційного Пілота

(a)	Експлуатант повинен забезпечити, щоб:

(1)	Власник Ліцензії Комерційного Пілота (CPL) не експлуатував в якості командира повітряного судна, що сертифіковане в Керівництві з льотної експлуатації як таке, що призначене для керування одним пілотом, якщо:

(i)	При здійсненні пасажирських перевезень згідно з Регламентом Візуального Польоту (VFR) за межами радіусу 50 морських миль від аеропорту відправлення, пілот не налітав як мінімум 500 годин загального льотного часу на повітряних судах або немає чинного класу точності; або

(ii)	При керуванні багатомоторним типом ПС згідно з Регламентом Польоту за Приладами (IFR), пілот не налітав мінімум 700 годин загального льотного часу на повітряних судах, що включає 400 годин в якості командуючого пілота (згідно з вимогами Льотної Ліцензії), з яких 100 годин він/вона налітали за IFR, включаючи 40 годин керування багатомоторним повітряним судном. 400 годин в якості командуючого пілота можуть бути замінені годинами роботи в якості другого пілота, виходячи з розрахунку, що дві години в якості другого пілоту еквівалентні одній годині в якості керуючого пілота, за умови, що ці години були зароблені в межах системи багатопілотного екіпажу, що встановлені в Керівництві з експлуатації;

(2)	Щоб в додаток до вищенаведеного підпункту (a)(1)(ii) були задоволені вимоги, зазначені  в Додатку 2 до ОPS 1.940 при експлуатації за IFR одним пілотом; та

(3)	При роботі в складі багатопілотного екіпажу, в додаток до виконання вимог підпункту (a)(1), пілот повинен закінчити курс командирів, зазначений в OPS 1.955(a)(2), до початку роботи.

OPS 1.965

Періодичні тренінги та перевірки

(Див. Додатки 1 і 2 до OPS 1.965)

(a)	Загальні положення. Експлуатант повинен забезпечити, щоб:

(1)	Всі періодичні тренінги та перевірки, що проходить кожний член льотного екіпажу, стосувалися типу або варіанту повітряного судна, на якому працює член льотного екіпажу;

(2)	Програма періодичних тренінгів та перевірок встановлена в Керівництві з експлуатації та схвалена Уповноваженим Органом;

(3)	Періодичні тренінги проводяться наступним персоналом:

(i)	Наземна підготовка та курс підвищення кваліфікації – відповідним кваліфікованим персоналом;

(ii)	Вивчення ПС/STD - Інструктором з оцінки типу (TRI), Інструктором з оцінки класу (CRI) або у разі STD - Інструктором тренажеру (SFI), за умови, що TRI, CRI або SFI відповідають вимогам щодо досвіду та знанням експлуатанта, що є достатніми для інструктажу по статям визначеним у підпунктах (a)(1)(i)(a) та (b) Додатку 1 до OPS 1.965;

(iii)	Тренінг з аварійного та рятувального обладнання – відповідно кваліфікованим персоналом; та

(iv)	Управління ресурсами Екіпажу (CRM):

(A)	Інтегрування елементів CRM в усі фази періодичного тренінгу – всім персоналом, що здійснює періодичні тренінги. Експлуатант має забезпечити, щоб увесь персонал, який проводить періодичні тренінги був відповідно кваліфікованим для інтегрування елементів CRM у такий тренінг;

(B)	Модульний CRM тренінг – має виконуватися щонайменше одним інструктором з CRM, узгодженим Уповноваженим Органом, якому можуть допомагати експерти для того, щоб висвітлити специфічні сфери.

(4)	Періодична перевірка виконується наступним персоналом:

(i)	Професійна перевірка експлуатанта - Екзаменатором з Оцінки Типу (TRЕ), Екзаменатором з Оцінки Класу (CRЕ) або, якщо проводиться перевірка в STD, то потрібний екзаменатор з TRЕ, CRЕ або зі Екзаменатор тренажеру (SFЕ), досвідчений в поняттях CRM та оцінці CRM навичок;

(ii)	Лінійні перевірки – здійснюються відповідно кваліфікованими командирами призначеними експлуатантом і затвердженими Уповноваженим Органом;

(iii)	Перевірка знань з аварійного та рятувального обладнання – здійснюється відповідно кваліфікованим персоналом.

(b)	 Професійна перевірка експлуатанта

(1)	Експлуатант повинен забезпечити, щоб:

(i)	Кожний член льотного екіпажу  пройшов  Професійну перевірку експлуатанта з метою демонстрації своєї компетентності в здійсненні звичайних, нестандартних та аварійних процедур; та

(ii)	Перевірка здійснюється без зовнішнього візуального посилання, коли вимагатиметься, щоб член екіпажу діяв згідно з IFR.

(iii)	Кожний член льотного екіпажу проходить  Професійну перевірку експлуатанта в якості частини стандартної схеми.

(2)	Строк дійсності  професійної  перевірки експлуатанта складає 6 календарних місяців в додаток до місяця, що залишився з моменту останньої перевірки.  Якщо така перевірка була здійснена протягом останніх 3 календарних місяців дії попередньої  професійної перевірки експлуатанта, то період дії буде подовжено з дати закінчення дійсності документу щодо попередньої перевірки на 6 календарних місяців.

(c)	Лінійна перевірка. Експлуатант має забезпечити, щоб кожний член льотного екіпажу проходив лінійну перевірку на ПС, щоб продемонструвати свою компетентність у здійснені стандартних лінійних операцій, описаних в Керівництві з експлуатації.  Строк дійсності лінійної перевірки складає 12 календарних місяців у додаток до місяця видання результатів перевірки.  Якщо така перевірка була здійснена протягом 3 останніх календарних місяців терміну дії попередньої лінійної перевірки, то строк дії має бути подовжено з дати видачі документу на 12 календарних місяців з моменту закінчення терміну дії попередньої лінійної перевірки..

(d)	Тренінг та перевірка з аварійного та рятувального обладнання. Експлуатант має забезпечити, щоб кожний член льотного екіпажу пройшов тренінг та перевірку щодо розміщення та використання всього аварійного та рятувального обладнання, що перевозиться. . Строк дійсності перевірки знань з аварійного та рятувального обладнання складає 12 календарних місяців у додаток до місяця видачі, що залишився. Якщо така перевірка мала місце протягом останніх 3 календарних місяців терміну дії попередньої перевірки з аварійного та рятувального обладнання, то такий період дії буде подовжений з дати видачі документу на 12 календарних місяців з дати закінчення терміну дії попередньої перевірки з аварійного та рятувального обладнання

(e)	CRM. Експлуатант має забезпечити, щоб:

(1)	Елементи CRM були інтегровані в усі відповідні фази періодичного тренінгу, та;

(2)	Кожний член льотного екіпажу проходив спеціальний модульний CRM тренінг. Усі головні теми тренінгу CRM повинні бути охоплені протягом періоду не більше 3 років;

(f)	Наземний курс та курси підвищення кваліфікації. Експлуатант має забезпечити, щоб кожний член льотного екіпажу проходив наземний курс та курси підвищення кваліфікації, як мінімум, кожні 12 календарних місяців. Якщо тренінг здійснюється в межах 3 місяців до закінчення терміну дії 12-місячного періоду, то наступний наземний курс та курси підвищення кваліфікації мають бути закінчені впродовж 12 календарних місяців з оригінального закінчення терміну дії попередніх наземних курсів та курсів підвищення кваліфікації.

(g)	ПС/STD  тренінг. Експлуатант має забезпечити, щоб кожний член льотного екіпажу проходив тренінг з ПС/STD як мінімум кожні 12 календарних місяців. Якщо такий тренінг здійснюється в межах 3 місяців до закінчення терміну дії 12-місячного періоду, то наступний тренінг з ПС/STD має бути завершений впродовж 12 календарних місяців з оригінального закінчення терміну дії попереднього тренінгу з ПС/STD.

OPS 1.968

Кваліфікаційні вимоги до пілота щодо керування на будь-якому  місці пілота

(Див. Додаток 1 до OPS 1.968)

(a)	Експлуатант має забезпечити, щоб:

(1)	Пілот, якого можуть призначити керувати на будь-якому місці пілота, пройшов відповідну підготовку і перевірку; та

(2)	Програма підготовки й перевірки визначається в Керівництві з експлуатації, та має бути прийнятною для Уповноваженого Органу.

OPS 1.970

Попередній досвід

(a)	Експлуатант має забезпечити, щоб:

(1)	Пілота не було призначено управляти повітряним судном в складі мінімально сертифікованого екіпажу чи то в якості пілотуючого або непілотуючого пілоту, якщо він/вона не виконали три зльоти та три приземлення протягом останніх 90 днів на ПС в якості пілотуючого пілоту або на пілотажному тренажері такого ж типу/класу.

(2)	Пілот, який не має дійсних інструментального рейтінгу, не може керувати ПС вночі в якості командира, якщо він/вона не здійснив(ла) хоча б одне приземлення вночі за останні 90 днів в якості пілотуючого пілоту на ПС або на пілотажному тренажері такого ж типу/класу.

(b)	90-денний період, встановлений вище у підпунктах (a)(1) та (2), може бути подовжений максимально до 120 днів при лінійних польотах під наглядом Інструктора з оцінки типу або Екзаменатора. Для періодів, що виходять за межі 120 днів, може застосовуватися вимога новизни, що має бути задоволеною шляхом виконання тренувального польоту або використання пілотажного тренажеру типу того повітряного судна, що використовується.

OPS 1.975

Кваліфікація  щодо знання маршрутів та аеродромів

(a)	Експлуатант має забезпечити, щоб до моменту призначення командира або пілота, якому командир делегує право на керування повітряним судном, такий пілот отримав відповідні знання щодо маршруту, яким він буде летіти, та аеродромів (включаючи запасні), а також щодо засобів та процедур, що мають застосовуватися.

(b)	Період дійсності кваліфікації знання відносно маршруту та аеродрому становить 12 календарних місяців в додаток до решти:

(1)	Місяця, коли була здобута кваліфікація; або

(2)	Місяця, коли був здійснений останній політ за маршрутом або на аеродром.

(c)	Рівень кваліфікації щодо знання маршрутів та аеродромів повинен повторно підтверджуватися шляхом здійснення польоту за маршрутом або на аеродром в межах періоду дійсності, що зазначений вище в підпункті (b).

(d)	Якщо кваліфікація щодо знання повторно підтверджується в межах останніх 3 календарних місяців періоду дійсності попередньої компетентності щодо маршруту та аеродрому, то період дійсності має подовжуватися з дати повторного підтвердження компетентності до 12 календарних місяців з дати закінчення терміну дії попередньої компетенції щодо маршруту та аеродрому.

OPS 1.978

Програма альтернативного тренінгу та кваліфікації

(Див. Додаток 1 до OPS 1.978)

(a)	Після здійснення безперервної експлуатації протягом щонайменше двох років, експлуатант може замінити вимоги до льотного екіпажу щодо тренінгів та перевірок, зазначені в Додатку 1 до OPS 1.978(a) в програмі альтернативного тренінгу та кваліфікації (ATQP), що затверджена Уповноваженим Органом.  Вимога щодо здійснення безперервної експлуатації впродовж хоча б двох років може бути зменшена на розсуд Уповноваженого Органу.

(b) Програма ATQP має містити в собі тренінг та перевірки, які встановлюють та підтримують рівень професійності, який демонструє не менший рівень професійності, що був досягнутий згідно з положеннями OPS 1.945, 1.965 та 1.970.  Стандарти тренінгів та кваліфікації льотного екіпажу мають встановлюватися до моменту впровадження ATQP; стандарти ATQP з тренінгу та кваліфікації мають також бути визначені.

(с) Експлуатант, який звертається за дозволом на виконання ATQP, повинен надати Уповноваженому Органу план виконання згідно з пунктом (c) Додатку 1 до OPS 1.978.

(d) В додаток до перевірок, що вимагаються за OPS 1.965 та 1.970, експлуатант має забезпечити, щоб кожний член льотного екіпажу пройшов Лінійно Орієнтовану Оцінку (LOE).

(1) Лінійно Орієнтована Оцінка (LOE) повинна виконуватися на тренажері. LOE може братися разом з іншим узгодженим тренінгом ATQP.

(2) Період дійсності LOE складає 12 календарних місяців в додаток до решти місяця видачі оцінки.  Якщо видача була здійснена впродовж останніх 3 календарних місяців дійсності попередньої оцінки LOE, то період дійсності буде подовжено з дати видачі оцінки на 12 календарних місяців з дати закінчення терміну дії попередньої оцінки.

(e) Через 2 роки експлуатації в межах узгодженого ATQP, експлуатант може, за згодою Уповноваженого Органу, подовжити періоди дійсності OPS 1.965 та 1.970 наступним чином:

(1) Професійна перевірка експлуатанта — 12 календарних місяців у додаток до решти місяця видачі.  Якщо вона мала місце в межах останніх 3 календарних місяців дійсності попередньої професійної перевірки експлуатанта, то період дійсності буде подовжено з дати видачі на 12 календарних місяців з дати закінчення терміну дії попередньої професійної перевірки експлуатанта.

(2) Лінійна перевірка — 24 календарних місяці у додаток до решти місяця видачі.  Якщо видача мала місце в межах останніх 6 календарних місяців дійсності попередньої лінійної перевірки, то період дійсності буде подовжено з дати видачі на 24 календарних місяці з дати закінчення терміну дії попередньої лінійної перевірки. Лінійна перевірка може поєднуватися з Лінійно Орієнтованою Оцінкою Якості (LOQE), якщо на це є згода Уповноваженого Органу.

(3) Перевірка аварійного обладнання та обладнання для забезпечення безпеки — 24 календарних місяці у додаток до решти місяця видачі.  Якщо видача мала місце в межах останніх 6 календарних місяців дійсності попередньої перевірки, то період дійсності буде подовжено з дати видачі на 24 календарних місяці з дати закінчення терміну дії попередньої перевірки.

(f) Проходження ATQP є обов’язком особи, що призначена на посаду.

OPS 1.980

Керування більш ніж одним типом або варіантом

(Див. Додаток 1 до OPS 1.980)

(a)	Експлуатант має забезпечити, щоб член льотного екіпажу не керував більш ніж одним типом або варіантом повітряного судна, якщо такий член льотного екіпажу не є компетентним для цього.

(b)	При розгляданні операцій на повітряних суднах різних типів або варіантів, експлуатант має забезпечити, щоб всі відмінності та/або схожості ПС, що розглядаються, виправдовували виконання таких операцій, приймаючи до уваги наступне:

(1)	Рівень технології;

(2)	Експлуатаційні процедури;

(3)	Характеристики керування.

(c)	Експлуатант має забезпечити, щоб член льотного екіпажу, який керує більш ніж одним типом або варіантом, відповідав усім вимогам вказаним у Підрозділі N для кожного типу або варіанту, якщо тільки Уповноважений Орган не затвердив застосування рівня(ей), які мають відношення до вимог щодо тренінгу, перевірок та останнього досвіду.

(d)	Експлуатант повинен визначити відповідні процедури та/або операційні обмеження, схвалені Уповноваженим Органом  у Керівництві з Експлуатації для будь-якої експлуатації, що охоплює більше одного типу або варіанту:

(1)	Мінімальний рівень досвіду  членів льотного екіпажу;

(2)	Мінімальний рівень досвіду щодо типу або варіанту перед початком тренінгу та керування іншим типом або варіантом;

(3)	Процес за допомогою якого льотний екіпаж, що кваліфікований для одного типу або варіанту, буде навчатися та кваліфікуватися для іншого типу або варіанту; і

(4)	Всі відповідні оновлені вимоги щодо досвіду для кожного типу або варіанту.

OPS 1.981

Керування гелікоптерами та повітряним судном

(a)	Коли член льотного екіпажу керує як гелікоптерами, так і повітряними суднами, то:

(1)	Експлуатант має забезпечити, щоб керування гелікоптером та повітряним судном обмежувалося одним типом кожного з них.

(2)	Експлуатант повинен визначити відповідні процедури та/або операційні обмеження, затверджені Уповноваженим Органом  у Керівництві з Експлуатації.

OPS 1.985

Записи тренінгів

(a)	Експлуатант повинен:

(1)	Зберігати записи стосовно всіх тренінгів, перевірок і кваліфікацій, визначених у OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 і 1.975, що виконуються членом льотного екіпажу; та

(2)	Представляти на вимогу  записи щодо всіх наявних  курсівперепідготовки та періодичних тренінгів і перевірок  члена льотного екіпажу.

Додаток 1 до OPS 1.940

Заміна членів льотного екіпажу під час польоту

(a)	Інший відповідно кваліфікований член льотного екіпажу може замінити члена льотного екіпажу від виконання його/її обов’язків з керування під час польоту.

(b)	Заміна Командира

(1)	Командир може делегувати право на керування ПС:

(i)	Іншому кваліфікованому командиру; або

(ii)	Тільки для керування вище FL200, пілоту, який має кваліфікацію, що детально описана нижче у підпункті (c).

(c)	Мінімальні вимоги для пілота, що заміщує командира:

(1)	Дійсна Ліцензія Транспортного Пілота;

(2)	 Тренінг з перепідготовки та перевірку (включаючи тренінг з Оцінки Типу), як зазначено  в OPS 1.945;

(3)	Усі періодичні тренінги та перевірки, зазначені в OPS 1.965 і OPS 1.968; та

(4)	Кваліфікація щодо знання маршруту, як зазначено в OPS 1.975.

(d)	Заміна другого пілота.

(1)	Другого пілота може замінити:

(i)	Інший відповідно кваліфікований пілот; або

(ii)	Другий пілот, що підмінює впродовж крейсерського польоту, з кваліфікацією, що детально визначена нижче в підпункті (e).

(e)	Мінімальні вимоги для другого пілота, що заміщує командира впродовж крейсерського польоту:

(1)	Дійсна Ліцензія Комерційного Пілота з допуском до польотів по приладах;

(2)	Тренінг з препідготовки і перевірку, включаючи тренінг з Оцінки Типу, як зазначено в OPS 1.945, за винятком вимог щодо тренінгів зі зльотів та посадок;

(3)	Усі періодичні тренінги та перевірки, зазначені в ОPS 1.965, за винятком вимог щодо тренінгів зі зльотів та посадок; та

(4)	Керування в ролі другого пілоту тільки впродовж крейсерського польоту і тільки не нижче FL 200.

(5)	Останній досвід, як це наведено в OPS 1.970 не потрібен. Однак, пілот повинен регулярно виконувати тренування на пілотажному тренажері та поновлювати свої навички з польотів з інтервалами, що не перевищують 90 днів. Такі поновлювальні тренування можуть об’єднуватися з тренінгами, зазначеними в OPS 1.965.

(f)	Заміна оператора системної панелі. Оператор системної панелі може бути замінений під час польоту членом екіпажу, який має Ліцензію Бортінженера або членом льотного екіпажу з кваліфікацією прийнятною для Уповноваженого Органу.

Додаток 2 до OPS 1.940

Керування одним пілотом згідно з IFR або вночі

(a)	ПС, що зазначені в OPS 1.940(b)(2), можуть керуватися одним пілотом згідно з IFR або вночі, коли задовольняються наступні вимоги:

(1)	Експлуатант повинен включити в Керівництво з Експлуатації програму з курсу перепідготовки та періодичного тренінгу, в який включаються додаткові вимоги щодо керування повітряним судном одним пілотом;

(2)	Зокрема, процедури в кабіні пілота повинні включати:

(i)	Керування двигуном та поводження в аварійній ситуації;

(ii)	Використання стандартних, нестандартних та аварійних контрольних листів;

(iii)	Ведення радіозв’язку  (АТС);

(iv)	Процедури  вильоту та прібуття;

(v) 	Керування автопілотом;та

(vi) 	Використання спрощеної польотноїї документації;

(3)	Для повітряного судна типу або класу, що керується одним пілотом, періодичні перевірки, що вимагаються відповідно до OPS 1.965, повинні здійснюватися у середовищі, яке відповідає такій операції;

(4)	Пілот повинен мати мінімальну кваліфікацію, що дорівнює 50 годинам польоту на визначеному типі або класі ПС згідно з IFR, з яких 10 годин – в якості командиру; та

(5)	Мінімальний обов’язковий  досвід для пілота, задіяного в однопілотному керуванні згідно з IFR або вночі, складається з 5  IFR польотів, включаючи 3 заходи на посадку за приладами, виконаних впродовж попередніх 90 днів на типі або класі ПС в ролі одного пілоту. Ця вимога може замінюватися перевіркою заходу на посадку за приладами згідно з IFR на типі або класі ПС.

Додаток 1 до OPS 1.945

Курс перепідготовки експлуатанта

(a)	Курс перепідготовки експлуатанта повинен включати:

(1)	Наземну підготовку та перевірку, включаючи системи ПС, стандартні, нестандартні та аварійні процедури;

(2)	Тренінг та перевірка з аварійного обладнання, які мають бути завершені до початку тренінгу на ПС;

(3)	Тренування та перевірка на ПС/пілотажному тренажері; та

(4)	Лінійні польоти під наглядом та лінійна перевірка.

(b)	Курс перепідготовки має проводитися в порядку, встановленому вище в підпункті (a).

(c)	Елементи з Управління ресурсами Екіпажу повинні включатися в курс перепідготовки  та викладатися відповідно кваліфікованим персоналом.

(d)	Якщо член льотного екіпажу раніше не завершив курс перепідготовки експлуатанта, то експлуатант повинен забезпечити в додаток до вищенаведеного підпункту (a), щоб член льотного екіпажу пройшов загальний курс з першої медичної допомоги та, якщо це застосовується, то тренінг з процедур вимушеної посадки на воду з використанням обладнання у воді.

Додаток 1 до OPS 1.965

Періодичні тренінги та перевірки – Пілоти

(a)	Періодичний тренінг.  Періодичний тренінг повинен складатися з:

(1)	Курс наземної підготовки та курс підвищення кваліфікації;

(i)	Програма з курсу наземної підготовки та курсу відновлення повинна включати:

(A)	Системи ПС;

(B)	Експлуатаційні процедури і вимоги, включаючи наземне де-/антизледеніння та обмеження дієздатності пілота; та

(C)	Огляд аварій/інцидентів та випадків.

(ii)	Знання курсу наземної підготовки та курсу відновлення мають перевірятися за допомогою анкети або іншим відповідним способом.

(2)	Тренінг на повітряному судні/STD;

(i)	Програма тренінгу на повітряному судні/STD повинна бути розроблена таким чином, щоб охопити усі головні відмови систем повітряного судна та асоційовані процедури впродовж 3-річного попереднього періоду.

(ii)	Відмова  двигуна імітується при здійснені маневрів на повітряному судні.

(iii)	Тренінг на повітряном судні/STD можна об’єднати з професійною перевіркою експлуатанта.

(3)	Тренінг з аварійного обладнання;

(i)	Програма тренінгу з аварійного обладнання  може бути об’єднана з перевіркою аварійного обладнання  і  може здійснюватися на повітряному судні або на відповідному альтернативному тренажерному пристрої.

(ii)	Щорічна програма тренінгу з аварійного обладнання  повинна включати наступне:

(A)	Справжнє надягання рятувального жилету, там де вони застосовуються;

(B)	Справжнє надягання захисного дихального обладнання,  там де вони застосовуються;

(C)	Справжнє застосування вогнегасника;

(D)	Інструкція по розміщенню та використанню всього аварійного обладнання, яке є в наявності на повітряному судні;

(E)	Інструкція з розміщення та використанню всіх типів виходів;та

(F)	Процедури з безпеки.

(iii)	Кожні 3 роки програма тренінгу повинна включити наступне:

(A)	Справжня експлуатація всіх типів виходів;

(B)	Демонстрація методу, який застосовується для керування евакуацією пасажирів за допомогою евакуаційного трапу, там де він застосовується ;

(C)	Застосування  справжнього обладнання для пожежогасіння, яке перевозиться на повітряному судні, в умовах справжньої або імітованої пожежі, за винятком Хладон вогнегасників, може застосовуватися альтернативний метод, затверджений Уповноваженим Органом;

(D)	Наслідки задимлення в закритій зоні та справжнє використання усього відповідного обладнання в імітованому  заповненому димом оточені;

(E)	Фактичне використання справжньої або штучної піротехніки, там де вона застосовується; та

(F)	Демонстрація використання рятувальних плотів,  там де вони застосовуються.

(4)	Тренінг з Управління ресурсами Екіпажу (CRM)

(i)	Елементи CRM мають бути інтегровані в усі відповідні фази періодичних тренінгів; та

(ii)	Специфічна модульна програма CRM тренінгу має складатися таким чином, щоб всі головні теми тренінгу  CRM були охоплені за період, що не перевищує 3 років, наступним чином:

(A)	Людська помилка  і достовірність, ланцюг помилок, уникнення і виявлення помилок;

(B)	Культура безпеки компанії,  Стандартні операційні процедури (SOPs), організаційні фактори;

(C)	Стрес, керування стресом, втома та безсоння;

(D)	Збір і обробка інформації, усвідомлення ситуації, управління робочим навантаженням;

(E)	Прийняття рішення;

(F)	Комунікація і координація в межах/поза межами кабіни;

(G)	Лідерство та поведінка в команди, синергія;

(H)	Автоматизація та філософія застосування Автоматизації (якщо відноситься до типу);

(I)	Специфічні відмінності пов’язані з типом;

(J)	Вивчення, засноване на прикладах;

(K)	Додаткові сфери, що потребують особливої уваги, як це визначено у програмі з  безпеки польотів та запобігання нещасним випадкам (Див. OPS 1.037).

(iii) Експлуатанти повинні встановлювати процедури для оновлення своїх періодичних CRM тренінг-програм.  Перегляд Програми повинен здійснюватися протягом періоду, що не перевищує 3 роки.  Перегляд програми повинен приймати до уваги де-ідентифіковані результати CRM оцінок екіпажу та інформації, що була визначена програмою з  безпеки польтів та запобігання нещасним випадкам.

(b)	Періодична перевірка. Періодична перевірка повинна складатися з:

(1)          Професійної перевірки експлуатанта;

(i)	Там де це застосовується, професійні  перевірки експлуатанта  повинні включати наступні маневри:

(A)	Припинений зліт, коли в наявності є пілотажний тренажер, в протилежному випадку повинні здійснюватися тільки тренувальні торкання;

(B)	Зльоти  з відмовою  двигуна  між V1 та V2, або як тільки цього дозволять підстави з безпеки;

(C)	Точний до мінімуму захід на посадку за приладами з одним непрацюючим двигуном у разі багатомоторних повітряних суден;

(D)	 Захід на посадку  по неточної системі  до мінімуму;

(E)	Відхід на друге коло за приладами по мінімуму з одним непрацюючим двигуном у разі багатомоторних повітряних суден; та

(F)	Приземлення з одним непрацюючим двигуном. Для однодвигунових ПС потребується тренінг з вимушеної посадки.

(ii)	Відмова  двигуна має бути імітована  при здійснені маневрів на повітряному судні.

(iii)	В додаток до перевірок, зазначених вище у підпунктах (i)(A) - (F), необхідні умови, що регулюють видачу ліцензій льотному екіпажу, мають виконуватися кожні 12 місяців, але вони можуть об’єднуватися з професійної перевіркою експлуатанта.

(iv)	Для пілота, який керує ПС тільки згідно з VFR,  перевірки, що зазначені  вище в підпунктах (i)(С) - (E), можна пропустити, за винятком наближення та відходу на друге коло в багатомоторному повітряному судні з одним непрацюючим двигуном.

(v)	Професійна перевірка експлуатанта  має здійснюватися Екзаменатором з Оцінки Типу.

(2)	Перевірки знань аварійного обладнання.  Предмети, що перевіряються, мають бути такими, для яких здійснювався тренінг згідно з вищезазначеним підпунктом (a)(3).

(3)	Лінійні перевірки;

(i)	Лінійні перевірки повинні створити здатність задовільно та  повно виконувати лінійні операції, включати процедури перед-/після- польоту та використання відповідного обладнання, як це зазначено в Керівництві з експлуатації.

(ii)	Льотний екіпаж повинен оцінюватися за їх CRM  згідно з методологією, прийнятою для Уповноваженого Органу та опублікованою в Керівництві з експлуатації.   Метою такої оцінки є:

(A)	Забезпечити колективний та індивідуальний зворотний зв’язок з екіпажем та допомогти ідентифікувати необхідність  повторення; та

(B)	Використовується для поліпшення навчальної системи з CRM.

(iii)	Сама по собі оцінка  CRM не може використовуватися в якості причини, щоб не проходити лінійну перевірку.

(iv) Коли пілотам призначають такі обов’язки як пілотуючий пілот та непілотуючий пілот, то таких пілотів потрібно перевіряти по обох категоріях.

(v)	Лінійні перевірки мають виконуватися на повітряному судні.

(vі)	Лінійні перевірки повинні здійснюватися командирами, призначеними експлуатантом, та  затвердженими Уповноваженим Органом.  Особа, що здійснює лінійну перевірку, і яка зазначена в OPS 1.965(a)(4)(ii), повинна бути кваліфікованою щодо концепцій CRM і оцінці  CRM навичок, вона також повинна займати місце спостерігача, якщо воно встановлене. У разі здійснення рейсів на далеку відстань, там де необхідний додатковий льотний екіпаж, то така особа може виконувати функції змінного пілоту, але вона не повинна займати місце пілота протягом зльоту, посадки, на початку рейсу, зниження, заходу на посадку та під час приземлення. Її/його оцінки  CRM  повинні ґрунтуватися виключно на спостереженнях, зроблених протягом початкового інструктажу, інструктажу в салоні, кабіні екіпажу та тих етапів, де він/вона займає місце спостерігача.

Додаток 2 до OPS 1.965

Періодична підготовка та перевірка – оператори системної панелі

(a)	Періодична підготовка та перевірка операторів системної панелі повинні відповідати вимогам для пілотів і будь-яким додатковим специфічним обов’язкам, опускаючи ті предмети, що не застосовуються до операторів системної панелі.

(b)	Періодичний тренінг та перевірка для операторів системної панелі повинні, де це можливо, проходити одночасно з проходженням пілотом періодичного тренінгу та перевірки.

(c)	Лінійна перевірка має здійснюватися командиром, призначеним експлуатантом і затвердженим Уповноваженим органом, чи Інструктором або Екзаменатором з Оцінки Типу для Операторів Системної Панелі.

Додаток 1 до OPS 1.968

Кваліфікація пілота для керування на будь-якому місці пілота

(a)	Командири, в чиї обов’язки також входить керування з правого місця, а також виконання обов’язків другого пілота, або командири, що повинні пройти тренування або перевірку знань щодо керування з правого місця, мають закінчити додатковий тренінг та перевірку, як це зазначено в  Керівництві з Експлуатації, одночасно з професійними перевірками експлуатанта, зазначеними в OPS 1.965(b). Такий додатковий тренінг повинен включати як мінімум наступне:

(1)	Відмова двигуна під час зльоту;

(2)	Захід на посадку і відхід на друге коло з одним недіючим двигуном; та

(3)	Приземлення з одним непрацюючим двигуном.

(b)	При здійснені маневрів на повітряному судні необхідно імітувати відмову двигуна.

(c)	При керуванні з правого місця, перевірки, що вимагаються згідно з OPS щодо оперування з лівого місця, крім усього, мають бути дійсними та поточними.

(d)	Пілот, що замінює командира, повинен продемонструвати, одночасно з професіними перевірками експлуатанта, прописаними в OPS 1.965(b), практику тренувань та процедур, які, зазвичай, не знімають з пілота відповідальності. Якщо відмінності між лівим і правим місцями є незначними (наприклад, через використання автопілоту), тоді практика може здійснюватися на любому місці.

(e)	Пілот, окрім командира, що займає ліве місце, повинен продемонструвати практику тренувань та процедур разом з професійними перевірками експлуатанта, зазначених у OPS 1.965(b), які в іншому випадку були б обов’язками командира, який виступає в якості не пілотуючого пілоту. Якщо відмінності між лівим і правим місцями є незначними (наприклад, через використання автопілоту), тоді практика може здійснюватися на любому місці.

Додаток 1 до OPS 1.978

Програма альтернативної підготовки та кваліфікації

(a)	Програма експлуатанта стосовно альтернативної підготовки та кваліфікації (ATQP) може застосовуватися до таких вимог, які мають відношення до підготовки та кваліфікації:

(1) OPS 1.450 та Додаток 1 до OPS 1.450 — Керування в умовах низької видимості – Підготовка та Кваліфікація;

(2) OPS 1.945  з перепідготовки і перевірка та Додаток 1 до OPS 1.945;

(3) OPS 1.950 Тренінг з відмінностей та ознайомлювальний тренінг;

(4) OPS 1.955 параграф (b) — Призначення командира;

(5) OPS 1.965 Періодичний тренінг і перевірка та Додатки 1 й 2 до OPS 1.965;

(6) OPS 1.980 Керування різними типами і класами ПС та Додаток 1 до OPS 1.980.

(b) Компоненти програми ATQP – Програма з альтернативного тренінгу та кваліфікації має складатися з наступного:

(1) Документація, яка містить сферу дії та вимоги програми;

(2) Аналіз задачі, для визначення завдань, які мають аналізуватися ґрунтуючись на:

(i) знаннях;

(ii) вимоги щодо навичок;

(iii) пов’язаному тренінгу, який ґрунтується на навичках; а, там де це доречно

(iv) валідованих маркерах поведінки.

(3)  Курс навчання — структура плану та зміст має визначатися аналізом робочих завдань, він повинен включати цілі професіности, включаючи коли та як ці цілі мають задовольнятися.  Процес розробки плану навчань повинен бути прийнятним для Уповноваженого Органу;

(4) Спеціальна програма тренувань для:

(i) кожного типу/класу повітряного судна в межах ATQP;

(ii) інструктори (інструктора з оцінки класу/інструктора тренажеру/ інструктора з оцінки типу - CRI/SFI/TRI), та інший персонал, який   інструктує льотний екіпаж;

(iii) екзаменатори (екзаменатор з оцінки класу/екзаменатор тренажеру/екзаменатор з оцінки типу - CRE/SFE/TRE); включити метод стандартизації для інструкторів та екзаменаторів;

(5) Зворотний зв’язок з метою валідації та вдосконалення навчального плану та для того, щоб встановити, що програма задовольняє професійним цілям;

(6) Метод для оцінки льотного екіпажу як впродовж перепідготовки так і періодичного тренінгу й перевірки.  Процес оцінки повинен включати оцінку, яка базується на випадках, як частину LOE. Метод оцінки повинен відповідати  положенням OPS 1.965;

(7) Інтегрована система контролю якості, яка забезпечує відповідність з усіма вимогами до процесів та процедур програми;

(8) Процес, який описує метод, який застосовуватиметься, якщо програма моніторингу та оцінки не забезпечує згоди з встановленими стандартами професійности та кваліфікації для льотного екіпажу;

(9) Програма моніторингу/аналізу даних.

(c) 	Здійснення — Експлуатант повинен розробити стратегію оцінки та здійснення, яка прийнятна для Уповноваженого Органу; наступні вимоги повинні бути задовольнятися:

(1) 	Процес здійснення повинен включати наступні етапи:

(i) 	Випадок з безпеки, який заміщує дійсність:

(A) Виправлених стандартів з тренінгів та кваліфікації при порівняні зі стандартами, що були досягнуті згідно з OPS 1 до впровадження ATQP.

(B) Будь-яких методів навчання, які були впроваджені  в якості частини ATQP. Якщо Уповноважений Орган затвердить, то експлуатант може встановити еквівалентний метод, що відрізняється від формального випадку з безпеки.

(ii) 	Забезпечення аналізу робочих завдань, що вимагається за вищезазначеним пунктом (b)(2) для встановлення програми експлуатант щодо цільового тренінгу та цілей пов’язаних з тренінгом.

(iii) 	Період роботи, коли збираються та аналізуються данні для забезпечення ефективності випадку з безпеки або його еквіваленту, та валідація аналізу робочих завдань.  Впродовж цього періоду експлуатант повинен продовжувати експлуатацію згідно з вимогами, що існували до ATQP OPS 1.  Строк цього періоду має узгоджуватися з уповноваженим органом;

(2) Після цього експлуатанта можуть затвердити для здійснення тренінгів та кваліфікації, як це зазначено у програмі АTQP.

Додаток 1 до OPS 1.980

Керування більш ніж одним типом чи варіантом повітряного судна

(a)	Коли член льотного екіпажу керує більш ніж одним класом, типом або варіантом повітряного судна, що перелічені згідно з ліцензійними вимогами, що застосовуються до льотного екіпажу, та асоційованими процедурами для однопілотного класу та/або однопілотного типу, але не в межах єдиного підтвердження ліцензії, то пілот має відповідати наступному:

(1)	Член льотного екіпажу не повинен керувати більш ніж:

(i)	Трьома типами або варіантами ПС з поршневими двигунами; або

(ii)	Трьома типами або варіантами ПС з турбогвинтовими двигунами; або

(iii)	Одним типом чи варіантом турбогвинтового ПС та одним  типом або варіантом ПС з поршневим двигуном; або.

(vi)	Одним турбогвинтовим типом або варіантом ПС і будь-яким іншим ПС у межах певного класу.

(2)	OPS 1.965 для кожного типу або варіанту, що керується, за винятком, коли експлуатант продемонстрував спеціальні процедури та/або операційні обмеження, що є прийнятними для Уповноваженого Органу.

(b)	Коли член льотного екіпажу керує більш ніж одним типом або варіантом ПС в межах однієї або більше категорій ліцензії, як визначено в Ліцензії Льотного Екіпажу та асоціативних процедурах щодо типу - багатопілотний, то експлуатант має забезпечити, щоб:

(1)	Мінімальний склад льотного екіпажу, визначений в Керівництві з Експлуатації, був однаковим для кожного типу або варіанту, що експлуатується;

(2)	Член льотного екіпажу не може керувати більш ніж двома типами або варіантами ПС для яких потрібне окреме підтвердження ліцензії; та

(3)	Тільки ПС в межах однієї категорії ліцензії літають в будь-якому льотному періоді, якщо тільки експлуатант не встановив процедури, які забезпечують адекватний час для підготовки.

Примітка:	У випадках, де потребується більш ніж одне підтвердження ліцензії, дивись нижче підпункти (c) та  (d).

(с)	Коли член льотного екіпажу керує більш ніж одним типом або варіантом ПС, що перелічені в Ліцензії Льотного Екіпажу, та в пов’язаних процедурах для однопілотного типу і для багатопілотного типу, але не в межах єдиного підтвердження ліцензії, то пілот повинен задовольняти наступним вимогам:

(1)	вищезазначеним підпунктам (b)(1), (b)(2) і (b)(3);

(2)	підпункту (d) нижче.

(d)	Коли член льотного екіпажу керує більш ніж одним типом або варіантом ПС, зазначених в Ліцензії Льотного Екіпажу, та в пов’язаних процедурах для типу – багатопілотний, але не в межах єдиного підтвердження ліцензії, то пілот повинен задовольняти наступним вимогам:

(1) 	Підпунктам (b)(1), (b)(2) і (b)(3) вище;

(2)	Перед використанням привілеїв двох категорій ліцензії:

(i)	Члени льотного екіпажу повинні завершити дві послідовних професійних перевірки експлуатанта та налітати 500 годин на відповідній посаді в екіпажі на комерційних повітряних перевезеннях того ж самого експлуатанта.

(ii)	Якщо пілот, який має досвід виконання польотів  з оператором, та який користується привілеями двох категорій ліцензії, потім отримав підвищення до командира  ПС у того ж самого експлуатанта на одному з тих типів, то необхідний мінімальний досвід в якості командира складає 6 місяців і 300 годин, при цьому пілот повинен завершити дві послідовних професійних перевірки   експлуатанта  перед тим як знову отримати право користуватися 2 підтвердженнями ліцензії.

(3)	Перед початком тренувань та керування іншим типом або варіантом ПС, члени льотного екіпажу повинні завершити 3-місяйя  та 150 годин польоту на базовому ПС, включаючи, як мінімум, одну професійну перевірку.

(4)	Після завершення початкової лінійної перевірки на новому типі, вимога щодо 50 годин польоту або 20 секторів повинна виконуватись виключно на ПС нового типу.

(5)	OPS 1.970 для кожного типу, що керується, окрім випадків коли Уповноважений Орган дозволяє оцінку за балами  згідно з нижчезазначеним підпунктом (7).

(6)	Період, в межах якого вимагається лінійний досвід польоту на кожному типі, повинен визначатися в  Керівництві з Експлуатації.

(7)	Якщо є прагнення скоротити вимоги щодо тренувань та перевірок та останнього досвіду щодо типів ПС, то експлуатант повинен продемонструвати перед Уповноваженим Органом, який предмет не потрібно повторювати на кожному типі або варіанті, у зв’язку зі схожістю.

(і) ОPS 1.965(b) вимагає здійснення двох професійних перевірок експлуатанта  щорічно. Коли бали призначаються згідно з вищевказаним підпунктом (7) для професійної перевірки пілота для обрання між двома типами, то  кожна  професійна перевірка  експлуатанта  пілота знову підтверджує  професійну  перевірку експлуатанта  для іншого типу. За умови, що період між перевірками  для підтвердження ліцензії не перевищує той, що зазначений у відповідних правилах в сфері ліцензування льотного екіпажу для кожного типу, то будуть задовольнятися відповідні вимоги щодо ліцензування льотного екіпажу. Крім того, релевантне та схвалене періодичне тренування повинно визначатися в  Керівництві з Експлуатації.

(ii)	OPS 1.965(c) вимагає одної лінійної перевірки щорічно. Коли бали призначаються згідно з вищевказаним підпунктом (7) для лінійних перевірок стосовно обрання між двома типами або варіантами, то кожна лінійна перевірка знов підтверджує лінійну перевірку для іншого типу або варіанту.

(iii)	Щорічні тренінги і перевірки з аварійного обладнання  повинні охоплювати всі вимоги для кожного типу.

(8) OPS 1.965 для кожного типу або варіанту, що експлуатується, якщо тільки Уповноважений Орган не дозволив бальну систему згідно з вищевказаним підпунктом (7).

(e)	Коли член льотного екіпажу керує комбінаціями типів або варіантів ПС, як це визначається в Ліцензії члена Льотного Екіпажу та асоційованих процедурах для класу - однопілотний та типу – багатопілотний, то експлуатант повинен продемонструвати, що спеціальні процедури та/або операційні обмеження схвалені згідно з OPS 1.980(d).

ПІДРОЗДІЛ О

КАБІННИЙ ЕКІПАЖ

OPS 1.988

Застосування

Експлуатант повинен забезпечити, щоб всі члени кабінного екіпажу відповідали вимогам цього Підрозділу та будь-яким іншим вимогам щодо безпеки, які застосовуються до кабінного екіпажу.

Для потреб цього Регламенту "член кабінного екіпажу" означає будь-якого члена екіпажу крім члена льотного екіпажу, який виконує в інтересах безпеки пасажирів обов’язки, призначені йому/їй експлуатантом або командиром, у салоні повітряного судна

OPS 1.989

Розпізнавання

(а) 	Експлуатант повинен забезпечити, щоб всі члени кабінного екіпажу були одягнути в уніформу експлуатанта для кабінного екіпажу, щоб пасажири мали змогу їх розпізнати як членів кабінного екіпажу.

(b) Інший персонал, а саме, медичний персонал, персонал служби безпеки, особи, що супроводжують дітей, охорона, професійні артисти, перекладачі, які беруть на себе виконання завдань у салоні, не повинні одягати уніформу за якою пасажири можуть розпізнати їх як членів кабінного екіпажу, за виключенням випадків, коли вони відповідають вимогам даного Підрозділу та інших відповідних вимог цієї Інструкції.

OPS 1.990

Склад та кількість членів кабінного екіпажу

(а) 	Експлуатант не повинен експлуатувати повітряне судно з максимальною сертифікованою конфігурацією пасажирських місць більше 19 при перевезенні одного чи більше пасажирів, якщо на борту ПС немає, принаймні, одного члена кабінного екіпажу для виконання обов’язків по забезпеченню безпеки пасажирів, вказаних у Керівництві з Експлуатації.

(b) 	При виконанні вищевказаного підпункту (а), експлуатант повинен забезпечити, щоб мінімальна кількість членів кабінного екіпажу була не менш, ніж:

(1) 	Один член кабінного екіпажу на кожні 50 пасажирів або частину з 50 пасажирських місць,  встановлених в тому ж салоні ПС; або

(2) Достатня кількість членів кабінного екіпажу, які безпосередньо приймають участь у демонстрації процедур аварійної евакуації, або чия участь передбачалася в цій процедурі протягом відповідного аналізу, за винятком, коли максимальна узгоджена конфігурація пасажирських місць є меншою, ніж кількість евакуйованих протягом демонстрації, принаймні, на 50 місць, то кількість кабінного екіпажу може зменшуватися на 1 для кожної кількості, що є кратною 50 місцям, на яку максимально узгоджена конфігурація пасажирських місць припадає нижче за сертифіковану максимальну ємність.

(с) У виняткових випадках Уповноважений Орган може вимагати від експлуатанта включення до складу екіпажу додаткових членів кабінного екіпажу.

(d) У непередбачених випадках вимоги щодо мінімальної кількості членів кабінного екіпажу можуть бути скорочені, за умови, що:

(1) Кількість пасажирів на борту ПС була зменшена відповідно до процедур, вказаних у Керівництві з Експлуатації;

(2) Після закінчення польоту Уповноважений Орган отримує звіт про це.

(е)  Експлуатант повинен забезпечити, щоб кожний член кабінного екіпажу, який працює не за наймом та/або на договірних умовах чи тимчасово, відповідав вимогам Підрозділу О.  В цьому відношенні, особлива увага приділяється загальній кількості типів або варіантів повітряного судна, де може літати член кабінного екіпажу з метою комерційних повітряних перевезень, яка не повинна перевищувати вимоги, зазначені у OPS1 1.1030, включаючи, коли послуги члена кабінного екіпажу можуть використовуватися іншим експлуатантом

OPS 1.995

Мінімальні вимоги

Експлуатант повинен забезпечити, щоб кожний член кабінного екіпажу:

(а) 	Був не молодший за 18 років;

(b) 	Проходив медичне обстеження або оцінку регулярно, як цього вимагає Уповноважений Орган, з метою перевірки медичної придатності, яка може бути підставою для звільнення від обов’язків.

(с) 	Успішно завершив початковий тренінг згідно з OPS 1.1005 і має підтвердження про закінчення тренінгу з безпеки.

(d) 	Завершив відповідний перехідний тренінг та/або тренінг з розбіжностей, який охоплює, принаймні, предмети, що перелічені в OPS 1.1005.

(e) 	Повинен проходити періодичні тренінги, які співпадають з положеннями OPS 1.1005.

(f)  	Компетентним для виконання своїх обов’язків згідно з процедурами наведеними у Керівництві з Експлуатації.

OPS 1.1000

Старші члени кабінного  екіпажу

(а)	Експлуатант повинен призначати старшого члена кабінного екіпажу кожний раз, коли у склад кабінного екіпажу входить більш ніж один член. Для операцій, де призначається більше за один член кабінного екіпажу, але вимагається присутність тільки одного члена кабінного екіпажу, експлуатант повинен призначити одного члена кабінного екіпажу, якій буде відповідальним перед командиром повітряного судна.

(b)	Старший член кабінного екіпажу несе відповідальність перед командиром повітряного судна за проведення і координацію звичайних та аварійних процедур, регламентованих у Керівництві з Експлуатації. У випадках турбулентності та відсутності відповідних інструкцій від льотного екіпажу, старший член кабінного екіпажу буде мати право припинити виконання обов’язків не пов’язаних з безпекою та повідомити льотний екіпаж про рівень турбулентності, що очікується, та необхідність вимкнути позначки з надписом "Пристебніть ремені безпеки". Після цього член кабінного екіпажу забезпечує безпеку пасажирського салону та інших відповідних зон.

(c) 	Якщо згідно з вимогами OPS 1.990 потребується перевезення більш ніж одного члену кабінного екіпажу, експлуатант не повинен призначати на посаду старшого члена кабінного екіпажу фахівця, який немає досвіду практичної роботи, принаймні, 1 рік у якості члена кабінного екіпажу, і який не закінчив курс відповідної підготовки, що складається мінімум з:

(1) передпольотний інструктаж;

(і) робота в якості члена екіпажу;

(іі) розміщення робочих місць членів кабінного екіпажу та їх обов’язки;

(ііі) розгляд виняткового польоту, включаючи тип повітряного судна, обладнання й тип операції, та категорію пасажирів, які потребують особливої уваги, а саме, інваліди, немовля, поранені на ношах, та

(2) Співпраця екіпажу

(і) дисципліна, відповідальність та ланка команд,

(іі) важливість координації та комунікації,

(ііі) втрата дієздатності пілота, та

(3) розгляд вимог експлуатанта та юридичних вимог:

(і) інструктаж з безпеки пасажирів, карти з безпеки,

(іі) забезпечення безпеки кухонь,

(ііі) складання багажу в салоні,

(iv)	електронне обладнання,

(v)	процедури заправлення пальним з пасажирами на  борту,

(vi)	турбуленція,

(vii)	документація, та

(4) Людський фактор та Керування ресурсами екіпажу, та

(5) Звітність щодо аварій та нещасних випадків, та

(6) Часове обмеження польоту та виконання обов’язків, та вимоги до відпочинку.

(d)  Експлуатант повинен встановити процедури відбору наступного, найбільш компетентного члена камінного екіпажу для виконання обов’язків старшого члена кабінного екіпажу, на випадок втрати працездатності призначеного старшого члена кабінного екіпажу. Такі процедури повинні бути прийнятними для Уповноваженого Органу та враховувати попередній операційний досвід члена кабінного екіпажу.

(e) Тренінг CRM: Експлуатант повинен забезпечити, щоб всі відповідні елементи тренінгу, зазначені у Додатку 2 до OPS 1.1005/1.1010/1.1015  в Таблиці 1, Стовпчик (а), були інтегровані у тренінг та охоплювали до того рівня, що вимагається за Стовпчиком (f) Курс підготовки старших членів кабінного екіпажу.

OPS 1.1002

Виконання польотів з одним членом кабінного екіпажу  на борту

(а) Експлуатант повинен забезпечити, щоб кожний член кабінного екіпажу, який не має попереднього відповідного досвіду, перед початком виконання функцій в якості одноособового члена кабінного екіпажу, пройшов наступну підготовку:

(1) Тренінг, в додаток до того, що регламентується OPS 1.1005 та OPS 1.1010, має робити особливий акцент на наступне, щоб відобразити експлуатацію ПС в умовах з одним членом кабінного екіпажу:

(і) Відповідальність перед командиром повітряного судна щодо заходів забезпечення безпеки в пасажирському салоні та аварійних процедур, передбачених у Керівництві з Експлуатації;

(іі) Важливість координації та комунікації з льотним екіпажем, управління недисциплінованими або неврівноваженими пасажирами;

(ііі) Ознайомлення з законодавчими вимогами та вимогами експлуатанта;

(іv) Документація;

(v)Повідомлення про аварійні події та нещасні випадки;

(vi) Часові обмеження щодо польоту та виконання обов’язків.

(2) Виконання ознайомлювальних польотів в об’ємі не менш ніж 20 годин та 15 секторів. Ознайомлювальні польоти мають здійснюватися під наглядом відповідно кваліфікованого члену кабінного  екіпажу на тому типі повітряного судна, на якому такий член кабінного екіпажу буде працювати.

(b) Експлуатант повинен забезпечити, перед призначенням члену кабінного екіпажу до самостійної роботи у якості одноособового члена кабінного, що він є компетентним фахівцем для виконання своїх обов’язків згідно з процедурами, зазначеними у Керівництві з Експлуатації.. Придатність до роботи в якості одноособового члена кабінного екіпажу повинна забезпечуватися критеріями підбору, найму кадрів, тренінгу та оцінки компетенції.

OPS 1.1005

Початкова підготовка з безпеки

(Див. Додаток 1 до OPS 1.1005);

(а) 	Експлуатант повинен забезпечити, щоб кожний член кабінного екіпажу закінчив успішно курс початкової підготовки з безпеки, який охоплює, принаймні, предмети, що перелічені в Додатку 1 до OPS 1.1005, перед тим, як брати перехідний тренінг.

b) Навчальні курси повинні, на розсуд Уповноваженого Органу та за його згодою, надаватися:

чи

(1)	експлуатантом

— безпосередньо, або

— непрямо, через навчальні організації, які виступають від імені експлуатанта; або

(2) відповідно затвердженою навчальною організацією.

(c) Програма та структура початкових навчальних курсів повинна відповідати вимогам, що застосовуються, та має спочатку бути затверджена Уповноваженим Органом.

(d) На розсуд Уповноваженого Органу, Уповноважений Орган, експлуатант або відповідна затверджена навчальна організація, що забезпечують надання навчального курсу, повинні видати документ члену кабінного екіпажу, який засвідчує закінчення початкового курсу з безпеки, і що він/вона успішно пройшли перевірку, на яку посилається в OPS 1.1025.

(e) Якщо Уповноважений Орган надає повноваження експлуатанту затвердити навчальну організацію, яка здійснює атестацію тренінгу з безпеки члена кабінного екіпажу, то в такій атестації повинно міститися чітке посилання на схвалення Уповноваженим Органом.

OPS 1.1010

Перехідний тренінг та тренінг з вивчення відмінностей

(Див. Додаток 1 до OPS 1.1010);

(а) Експлуатант повинен забезпечити, щоб кожний член кабінного екіпажу пройшов відповідний перехідний тренінг та тренінг з вивчення відмінностей згідно з застосовними правилами і, принаймні, з предметів, перелічених у Додатку 1 до OPS 1.1010.  Навчальний курс має визначатися у Керівництві з Екксплуатації.  Програма та структура навчального курсу має бути попередньо схвалена Уповноваженим Органом.

(1) Перехідний тренінг: Перехідний курс має бути завершений до:

(і) Першого призначення експлуатантом фахівця на роботу в якості члена кабінного екіпажу; або

(іі) Призначення на роботу на іншому типі повітряного судна; та

(2)Тренінг з вивчення відмінностей. Тренінг з вивчення відмінностей має бути завершений до роботи:

(і) На варіанті повітряного судна, яке в даний час експлуатується; або

(іі) При зміні обладнання з забезпечення безпеки, його розташування, або при зміні стандартних та аварійних процедур з безпеки на типах або варіантах повітряного судна, що експлуатується в даний час.

(b) Експлуатант повинен визначати зміст програм перехідного тренінгу та тренінгу з вивчення відмінностей, приймаючи до уваги попередній тренінг члену кабінного екіпажу, про що зазначається в навчальних записах згідно з OPS 1.1035.

(c) Без упередження до OPS 1.995 (c), пов’язані елементи обох початкових тренінгів (OPS 1.1005), - перехідного тренінгу та тренінгу з вивчення відмінностей (OPS 1.1010), можуть поєднуватися.

(d) Експлуатант повинен забезпечити, щоб:

(1) Перехідний тренінг здійснювався у певній структурованій послідовності та реалістичних умовах згідно з Додатком 1 до OPS 1.1010;

(2) Тренінгу з вивчення відмінностей здійснюється у структурованій формі;

(3) Перехідний тренінг, а при потребі тренінг з вивчення відмінностей, включаючи використання обладнання з забезпечення безпеки та всі стандартні та аварійні процедури, що застосовуються до типу або варіанту повітряного судна, та включає тренінг та практичне тренування на відповідному тренажері або на реальному повітряному судні;

(e) Експлуатант повинен забезпечити, щоб кожний член кабінного екіпажу перед першим призначенням своїх обов’язків, закінчив CRM курс експлуатанта та CRM з відповідного типу повітряного судна згідно з Додатком 1 до OPS 1.1010 (j). Кабінний екіпаж, що вже працює у експлуатанта в якості членів кабінного екіпажу, і який ще не закінчив CRM курс експлуатанта, повинен закінчити курс до часу наступного періодичного тренінгу, що потребується, та пройти перевірку згідно з Додатком 1 до OPS 1.1010 (j), включаючи CRM з відповідного типу повітряного судна, при необхідності.

OPS 1.1012

Ознайомлення

Експлуатант повинен забезпечити, щоб по закінченню перехідного тренінгу кожний член кабінного екіпажу закінчив ознайомлення до початку роботи у складі мінімальної кількості членів кабінного екіпажу відповідно до OPS 1.990.

OPS 1.1015

Періодичний тренінг

(Див. Додаток 1 до OPS 1.1015)

(а) 	Експлуатант повинен забезпечити, щоб кожний член кабінного екіпажу проходив періодичний тренінг, що охоплює дії, призначені всім членам кабінного екіпажу під час стандартних та аварійних процедур, а також інші необхідні тренування, відповідні типу(ам) та/або варіанту(ам) повітряного судна, на якому вони працюють, згідно з Додатком 1 до OPS 1.1015.

(b)	Експлуатант повинен забезпечити, щоб програма періодичного тренінгу, схвалена Уповноваженим Органом, включала теоретичний та практичний інструктаж в поєднанні з індивідуальною практикою, як це зазначено в Додатку 1 до OPS 1.1015.

(c)	Термін дії періодичного тренінгу та пов’язаної з ним  перевірки, що вимагається за OPS 1.1025, складає 12 календарних місяців в додаток до часу, що залишився після місяця проведення.  Якщо тренінг був здійснений протягом 3 останніх календарних місяців терміну дії попередньої перевірки, то термін дії буде продовжений з дати закінчення дії попередньої перевірки на 12 календарних місяців.

OPS 1.1020

Курс перепідготовки

(Див. Додаток 1 до OPS 1.1020)

(а) 	Експлуатант повинен забезпечити, щоб кожний член кабінного екіпажу, який не виконував свої польотні обов’язки більше 6 місяців, але все ще залишається період з попередньої перевірки, що вимагається за OPS 1.1025(б)(3),  пройшов курс перепідготовки, визначений у Керівництві з Експлуатації, що призначається згідно з Додатку 1 до OPS 1.1020(а).

(b) 	Експлуатант повинен забезпечити, щоб коли член кабінного екіпажу, який не відлучався від своїх польотних обов’язків, але який протягом попередніх 6 місяців не виконував польоти на певному типі ПС у якості члена кабінного екіпажу, як це вимагається за OPS 1.990(б), то перед тим як прийняти обов’язки на такому типі ПС, член кабінного екіпажу має чи то:

(1) 	Взяти курс перепідготовки на даному типі; або

(2) Працювати в двох секторах під час повторних ознайомлювальних польотів протягом комерційних повітряних перевезень на визначеному типі.

OPS 1.1025

Перевірки

(а)  На розсуд Уповноваженого Органу, Уповноважений Орган, експлуатант або схвалена навчальна організація, які забезпечують проведення навчального курсу, повинні забезпечити,  щоб протягом або після завершення тренінгу, який вимагається за OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015 та 1.1020, кожний член кабінного екіпажу проходив перевірку, яка охоплює питання з отриманого тренінгу, з метою підтвердження своєї досвідченості в здійсненні обов’язків з безпеки в стандартних та аварійних умовах.

На розсуд Уповноваженого Органу, Уповноважений Орган, експлуатант або схвалена навчальна організація, які забезпечують проведення навчального курсу, повинні гарантувати, що персонал, який виконує такі перевірки, є кваліфікованим відповідним чином.

(b) Експлуатант повинен забезпечити, щоб кожний член кабінного екіпажу проходив наступну перевірку:

(1) Початковий тренінг з безпеки.  Предмети перелічені у Додатку 1 до OPS  1.1005;

(2) Перехідний тренінг  та тренінг з вивчення відмінностей.  Предмети перелічені у Додатку 1 до OPS  1.1010;

(3) Періодичний тренінг.  Предмети перелічені у Додатку 1 до OPS 1.1015, відповідно; та

(4) Перепідготовка. Предмети перелічені у Додатку 1 до 1.1020.

OPS 1.1030

Виконання польотів на більш ніж одному типі або варіанті ПС

(а) 	Експлуатант повинен забезпечити, щоб кожний член кабінного екіпажу не працював на більш ніж трьох типах ПС, за виключенням як зі згоди Уповноваженого Органу, коли член кабінного екіпажу може працювати на чотирьох типах повітряного судна за умови, що, принаймні, два типа:

(1) мають ідентичні стандартні та аварійні процедури, які не є специфічними для типу; та

(2) мають схоже обладнання з забезпечення безпеки, стандартні та аварійні процедури специфічні для типу.

(b) Для цілей вищенаведеного підпункту (а), варіанти типу повітряного судна вважаються як різні типи, якщо вони не схожі в усіх наступних аспектах:

(1) Експлуатація аварійних виходів;

(2) розташування та тип переносного обладнання з забезпечення безпеки; та;

(3) Тип специфічних аварійних процедур.

OPS 1.1035

Реєстрація тренінгів

Експлуатант повинен:

(1) Зберігати записи всіх тренінгів та перевірок, що вимагаються за OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.1020 та 1.1025; та

(2) Зберігати копію атестації тренінгу з безпеки; та

(3) Зберігати записи тренінгів та записи медичних обстежень або оновлених оцінок, вказувати в реєстраційних записах дату та зміст отриманих перехідних тренінгів, тренінгів з вивчення відмінностей та періодичних тренінгів; та

(4) Представляти на запит зацікавленого члену кабінного екіпажу наявні записи щодо початкових, перехідних та періодичних тренінгів, а також перевірок.

Додаток 1 до OPS 1.1005

Початковий тренінг з безпеки

Наступні суб’єкти підлягають, як мінімум, проходженню курсу початкової підготовки з безпеки відповідно до OPS 1.1005:

(а) 	Тренінг з пожарної та димової безпеки:

1. 	Акцентування уваги на відповідальності членів кабінного екіпажу щодо оперативного реагування на всі аварійні ситуації, пов’язані з наявністю вогню та диму, та особливо, акцентується на важливості ідентифікації дійсного джерела вогню;

2. 	Важливість негайного інформування членів льотного екіпажу, а також спеціальні дії, які необхідні для координації та допомоги, у випадку виявлення вогню або диму;

3. 	Необхідність регулярної перевірки потенційно пожеженебезпечних зон, включаючи туалети та відповідні детектори диму;

4. 	Класифікація видів пожеж та відповідних типів  гасильних речовин та процедур, необхідних в особливих пожежних ситуаціях, техніка застосування гасильних речовин, наслідки неправильного використання, та застосування у замкнутому просторі; та

5. 	Загальні процедури для наземних аварійних служб в аеропортах.

(b) 	Тренінг з виживання у воді.

Справжнє надягання та застосування особового обладнання з плавання у воді. До першого польоту на ПС, оснащеному рятувальними плотами або іншим аналогічним обладнанням, потрібно пройти тренінг з використання цього обладнання, а також практичні заняття у воді.

(с) 	Тренінг з виживання.

Тренінг з виживання має бути відповідним до зон організації польотів (наприклад, полярні, пустинні, у джунглях або на морі).

(d) 	Медичні аспекти та перша медична допомога.

1. 	Інструкції щодо надання першої медичної допомоги та використання аптечок;

2. 	Надання першої медичної, яке пов’язується з тренінгом  з виживання та відповідною гігієною;

3.  	Фізіологічні аспекти польоту, з приділенням особливої уваги гіпоксії.

(е) 	Керування пасажирами:

1. 	Рекомендації з виявлення та керування пасажирами, які знаходяться під впливом алкоголю, наркотиків, сильнодіючих ліків або тих, що впливають на прояв агресивної поведінки;

2. 	Методи, які застосовуються для керування поведінкою пасажирів та натовпу, необхідні при аварійної евакуації з повітряного судна;

3. 	Регламентуа безпечного розміщення багажу пасажирів у салоні (включаючи засоби обслуговування пасажирів) та ризик, що він може стати небезпечним для осіб у салоні, або заблокує чи пошкодить аварійне обладнання або аварійні виходи;

4. 	Важливість правильного розміщення пасажирів у салоні повітряного судна з урахуванням розрахункової маси та центрівки повітряного судна. Особливу увагу необхідно приділити перевезенню пасажирів-інвалідів та необхідності розміщення фізично міцних пасажирів біля виходів, за яким не ведеться нагляд;

5. 	Обов’язки членів кабінного екіпажу у випадках раптової турбулентності, включаючи забезпечення безпеки у салоні повітряного судна;

6. 	Процедури перевезення домашніх тварин у салоні повітряного судна;

7. 	Тренінг з небезпечних речей, включаючи положення Підрозділу R; та

8. 	Процедури з забезпечення безпеки, включаючи положення Підрозділу S.

(f) 	Комунікація.

Під час тренінгу необхідно зробити акцент на важливість ефективної комунікації між кабінним та льотним екіпажем, включаючи техніку, єдину мову та термінологію.

(g) 	Дисципліна та відповідальність:

1.  Важливість виконання своїх обов’язків обслуговуючим екіпажем згідно з Керівництвом з виконання польотів;

2. Триваюча компетенція та відповідність для роботи в якості члену кабінного екіпажу відносно польоту, часового обмеження для виконання обов’язків та вимог щодо відпочинку;

3. Ознайомлення з авіаційними правилами, які стосуються кабінного екіпажу та ролі Управління Цивільної Авіації;

4. Загальне знання відповідної авіаційної термінології,  теорії польотів, розміщення пасажирів, метеорології та географії регіонів польотів;

5. Передпольотний інструктаж кабінного екіпажу та забезпечення необхідної інформації з безпеки по відношенню до виконання специфічних обов’язків;

6. Важливість забезпечення оновлення відповідних документів та керівництв з внесенням до них змін експлуатантом;

7. Важливість ідентифікації, коли члени кабінного екіпажу мають повноваження та обов’язки щодо ініціювання евакуації та інших аварійних процедур; та

8. Важливість обов’язків та відповідальності в питаннях з безпеки та необхідність своєчасного та ефективного реагування на аварійні ситуації;

(h) Керування ресурсами екіпажу (CRM).

(1) Вступний курс CRM:

(i) член кабінного екіпажу повинен закінчити вступний курс CRM  перед початком першого призначення своїх обов’язків для роботи у якості члена кабінного екіпажу. Члени кабінного екіпажу, який вже працює в якості члену кабінного екіпажу під час здійснення комерційних повітряних перевезень, повинен пройти вищезазначений курс до часу, коли він/вона мають пройти наступний періодичний тренінг та/або перевірку.

(ii) Елементи тренінгу, зазначені у Додатку 2 до OPS 1.1005/1.1010/1.1015 Таблиця 1, Стовпчик (а), мають охоплюватися до рівня, який вимагається у Стовпчику (b), Вступний курс CRM.

(iii)  Вступний курс CRM повинен проводитися, принаймні, одним CRM інструктором з кабінного екіпажу.

Додаток 1 до OPS 1.1010

Перехідний тренінг та тренінг з вивчення відмінностей

(а)  	Загальне:

Експлуатант повинен забезпечити,щоб:

1. 	перехідний тренінг та тренінг з вивчення відмінностей проводився відповідно кваліфікованим персоналом; та

2. 	Протягом перехідного тренінгу та тренінгу з вивчення відмінностей надається тренінг з розташування, переміщення та застосування всього обладнання з забезпечення безпеки та рятувального обладнання, що транспортується на ПС, а також з усіх стандартних та аварійних процедур, що мають відношення до типу, варіанту та конфігурації ПС, яке експлуатується.

(b) 	Тренінг з пожежної та димової безпеки:

Експлуатант повинен забезпечити, щоб:

1. 	Кожний член кабінного екіпажу пройшов реалістичний та практичний тренінг з використання всього обладнання для пожежогасіння, включаючи захисний одяг, що перевозиться у повітряному судні.  Такий тренінг має включати:

(і) 	Гасіння пожежі характерної для внутрішньої пожежі в повітряному судні, за винятком, якщо застосовуються Хладон вогнегасники, то може використовуватися альтернативна речовина для гасіння: та

(іі) Одягання та використання захисного дихального обладнання в умовах змодельованого замкнутого та задимленого простору.

(c) 	Освоєння навиків роботи з дверима та виходами.

Експлуатант повинен забезпечити, щоб:

1. 	Кожний член кабінного екіпажу працював та відкривав кожний тип або варіант основних та аварійних виходів в звичайних та аварійних умовах, включаючи в умовах пошкодження допоміжних силових систем, де це застосовується. До цього включаються дії та сили, які потрібні для оперування та розгортання евакуаційних трапів. Цей тренінг повинен проводитися в ПС або відповідному тренувальному обладнанні;

2. 	Демонстрація роботи всіх інших виходів, таких як вікна кабіни екіпажу.

(d) 	Тренінг з використання евакуаційних трапів. Експлуатант повинен забезпечити, щоб:

1. 	Кожний член кабінного екіпажу має спуститися з евакуаційного трапу з висоти порога головного салону повітряного судна;

2. 	Евакуаційний трап закріплюється на ПС або на альтернативному тренувальному обладнанні; та

3. 	Подальший спуск виконується тоді, коли члена кабінного екіпажу кваліфікували до типу повітряного судна в якому висота порогу виходу в головному салоні значно відрізняється від будь-якого типу ПС на якому він/вона працював(ла) раніше.

(e) 	Евакуаційні процедури та інші аварійні ситуації:  Експлуатант забезпечити, щоб:

1 	Тренінг з аварійної евакуації включав в себе розпізнавання запланованих або непередбачених евакуацій на сушу або воду. Ця підготовка повинна включати розпізнавання того, коли виходи непридатні, або коли евакуаційне обладнання несправне; та

2. 	Кожний член кабінного екіпажу отримує відповідний тренінг щодо поведінки у наступних ситуаціях:

(і) 	Пожежа у польоті, з приділенням уваги щодо визначення фактичного джерела вогню;

(іі) 	Сильна турбулентність;

(ііі) 	Раптова декомпресія, включаючи натягнення переносного кисневого обладнання кожним членом кабінного екіпажу; та

(іv) 	Інші аварійні ситуації у польоті.

(f) 	Управління натовпом.

Експлуатант повинен забезпечити тренування з практичних аспектів управління натовпом у різноманітних аварійних ситуаціях, що можуть виникнути на відповідному типі повітряного судна.

(g) 	Втрата працездатності пілотом.

Якщо тільки мінімальний  склад льотного екіпажу не складає більше двох осіб, то експлуатант повинен забезпечити, щоб кожного члена кабінного екіпажу тренували з процедур надання допомоги у випадках втрати працездатності пілотом та оперування механізмами крісла та ременями безпеки пілотів.  Потрібна практична демонстрація щодо використання членами кабінного екіпажу кисневих систем та контрольних карт членів льотного екіпажу, якщо це вимагається  за SOP експлуатанта.

(h) 	Обладнання з забезпечення безпеки.

Експлуатант повинен забезпечити, щоб кожний член кабінного екіпажу отримав реалістичний тренінг та  щоб йому було продемонстровано де  розміщується та як використовується обладнання з забезпечення безпеки, включаючи:

1. 	Евакуаційні трапи, а в разі відсутності несамопідтримуваних евакуаційних трапів, як застосовувати рятувальні канати;

2.  	Рятувальні плоти та зсувні плоти, включаючи обладнання, яке входить до їх комплектації, та/або перевозиться на плоті;

3. 	Рятувальні жилети, рятувальні жилети для немовлят та дитячі плаваючі ліжка;

4. 	Викидні кисневі системи;

5. 	Кисень для надання першої медичної допомоги;

6. 	Вогнегасники;

7. 	Аварійні сокири та ломи;

8. 	Аварійні лампи,  включаючи кишенькові ліхтарики;

9. 	Комунікаційне обладнання, включаючи мегафони;

10.	Аварійно-рятувальні комплекти, включаючи їх складові;

11.	Піротехнічні засоби (справжні або навчальні пристрої);

12. 	Комплекти для надання першої допомоги, їх складові та аварійне медичне обладнання; та

13. 	Інше обладнання салону та системи, що використовуються.

(i) Інструктаж пасажирів/демонстрація щодо безпеки. Експлуатант повинен забезпечити підготовку кожного члена обслуговуючого екіпажу щодо процедур інструктажу пасажирів у звичайних  та аварійних ситуаціях відповідно до вимог ОРS 1.285.

(j) 	Управління ресурсами екіпажу (CRM).

Експлуатант повинен забезпечити, щоб:

(1) Кожний член кабінного екіпажу закінчив тренінг експлуатанта з CRM.  Тренінг охоплює елементи, зазначені у Додатку 2 до OPS 1.1005/1.1010/1.1015 Таблиця 1, Стовпчик (а), до рівня, що вимагається у Стовпчику (с) перед проходженням наступного Спеціального  CRM тренінгу з типу повітряних суден та/або періодичного тренінгу з CRM.

(2) 	Коли член кабінного екіпажу проходить перехідний курс на іншому типі повітряного судна, то елементи тренінгу, зазначені у Додатку 2 до OPS 1.1005/1.1010/1.1015 Таблиця 1, Стовпчик (а) повинні охоплюватися до рівня, що вимагається у Стовпчику (d), Спеціальний CRM тренінг з типу повітряного судна.

(3) 	Тренінг експлуатанта з CRM та Спеціальний CRM тренінг з типу повітряного судна повинен проводитися хоча б одним відповідно кваліфікованим CRM інструктором з обслуговуючого екіпажу.

Додаток 1 до OPS 1.1015

Періодичний тренінг

(а) Експлуатант повинен забезпечити, щоб періодичний тренінг проводився відповідним кваліфікованим персоналом.

(b) 	Експлуатант повинен забезпечити, щоб кожні 12 календарних місяців програма практичного тренінгу включала наступне:

1. 	Аварійні процедури, включаючи випадки втрати працездатності пілота;

2. 	Процедури евакуації, включаючи методи управління натовпом;

3. 	Контактна симуляція оперування повітряним судном кожним членом кабінного екіпажу для відкривання звичайних та аварійних виходів для аварійної евакуації пасажирів;

(4) 	Розміщення та оперування обладнанням з забезпечення безпеки, або його використання, включаючи кисневі системи та надягання рятувальних жилетів кожним членом кабінного екіпажу, переносне кисневе та захисне кисневе-дихальне обладнання (РВЕ);

(5) 	Перша допомога та вміст аптечок;

(6) 	Розміщення речей у салоні повітряного судна;

(7) 	Процедури безпеки;

(8) 	Ознайомлення з аварійними ситуаціями та нещасними випадками; та

(9) Керування ресурсами екіпажу. Експлуатант повинен забезпечити щоб тренінг з CRM задовольняв наступному:

(і) 	Елементи тренінгу, зазначені у Додатку 2 до OPS 1.1005/1.1010/1.1015 Таблиця 1, Стовпчик (а) повинні охоплюватися кожні 3 роки та відповідали рівню, регламентованому Стовпчиком (е), Щорічний Періодичний Тренінг з CRM;

(іі) CRM інструктор з кабінного екіпажу керує визначенням об’єму та впровадженням цієї програми.

(ііі) 	Коли тренінг з CRM проводиться у вигляді окремих модулів, то він має проводитися хоча б одним CRM інструктором з кабінного екіпажу.

(c) 	Експлуатант повинен забезпечити, щоб періодичний тренінг з інтервалом, що не перевищує 3  роки, включав в себе також:

1. 	Відпрацювання практичних навиків з відкривання кожного типу або варіанту основних та аварійних виходів в звичайному та аварійному режимах, включаючи в умовах відмови допоміжних силових систем, де вони є.  Сюди включаються дії та сили, як необхідні для оперування та розгортання евакуаційних трапів. Цей тренінг має здійснюватися на повітряному судні або на відповідному тренажерному пристрої;

2.  	Відпрацювання практичних навиків з відкривання всіх інших виходів;

3. 	Реалістичний та практичний тренінг з використання протипожежного обладнання, включаючи захисний одяг, який перевозиться на повітряному судні. Цей тренінг повинен включати:

(і) 	Гасіння пожежі, характерної для внутрішній пожежі повітряного судна, за винятком Хладон вогнегасників, коли може застосовуватися альтернативна речовина для гасіння;

(іі) 	Методи одягання і користування захисним киснево-дихальним обладнанням кожним членом кабінного екіпажу в умовах імітації задимленості в замкнутому просторі.

4. 	Застосування піротехнічних засобів (справжніх або їх навчальних замінників); та

5. 	Демонстрація застосування рятувальних плотів або трапів-плотів, за умови їх експлуатації на повітряному судні.

6. 	Якщо тільки мінімальний  склад льотного екіпажу не складає більше двох осіб, то експлуатант повинен забезпечити, щоб кожного члена кабінного екіпажу тренували з процедур надання допомоги у випадках втрати працездатності пілотом та оперування механізмами крісла та ременями безпеки пілотів.  Потрібна практична демонстрація щодо використання членами кабінного екіпажу кисневих систем та контрольних карт членів льотного екіпажу, якщо це вимагається  за SOP експлуатанта.

(d) 	Експлуатант має забезпечити, щоб всі відповідні вимоги Додатку ІІІ, OPS 1 були включені до підготовки членів кабінного  екіпажу.

Додаток 1 до OPS 1.1020

Курс перепідготовки

Експлуатант повинен забезпечити, щоб курс перепідготовки проводився відповідним кваліфікованим персоналом для кожного члена кабінного екіпажу і включав, принаймні, наступне:

(1) Аварійні процедури, включаючи випадки втрати працездатності пілота;

(2) Процедури евакуації, включаючи методи управлінні натовпом;

(3) Відпрацювання практичних навиків з відкривання кожного типу або варіанту основних та аварійних виходів в звичайному та аварійному режимах, включаючи в умовах відмови допоміжних силових систем, де вони є.  Сюди включаються дії та сили, як необхідні для оперування та розгортання евакуаційних трапів. Цей тренінг має здійснюватися на повітряному судні або на відповідному тренажерному пристрої;

(4) Демонстрація роботи всіх інших виходів, включаючи вікна в кабіні екіпажу;

(5) розміщення та оперування обладнанням з забезпечення безпеки, включаючи кисневі системи та надягання рятувальних жилетів, переносне кисневе та захисне кисневе-дихальне обладнання.

Додаток 2 до OPS 1.1005/ 1.1010/ 1.1015

Тренінг

(1)  Програма тренінгу з CRM разом з методологією та термінологією CRM повинна включатися у Керівництвом з експлуатації

(2) В Таблиці 1 наведені елементи CRM тренінгу, які мають включатися до кожного типу тренінгів.

Таблиця 1

CRM тренінг:

| Елементи тренінгу (а) | Вступний CRM тренінг (b) | Тренінг Експлуатанта з CRM (с) | Спеціальний CRM тренінг з типу ПС (d) | Щорічний періодичний CRM тренінг (e) | Курс підготовки старших членів камінного екіпажу (f) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основні принципи |
| Людський фактор в авіації. Загальні принципи та цілі CRM | Детально | Не потрібно | Не потрібно | Не потрібно | Оглядово |
| Дії людини та обмеження |  |  |  |  |  |
| Для кожного члена обслуговуючого екіпажу (DQC1) |
| Особистість, людська помилка та надійність, співвідношення і типи поведінки, самооцінка | Детально | Не потрібно | Не потрібно | Оглядово (трирічний цикл) | Не потрібно |
| Стрес та управління стресом |  |  |  |  |  |
| Втома та увага |  |  |  |  |  |
| Самовпевненість |  |  |  |  |  |
| Ідентифікація ситуацій, збір та обробка інформації |  |  |  |  |  |
| Для кожного члена екіпажу повітряного судна |
| Попередження виникнення та виявлення помилок | Не потрібно | Детально | Залежно від типу повітряного судна | Оглядово (трирічний цикл) | Розширено (відносно обов’язків старшого члена обслуговуючого екіпажу) |
| Спільна ідентифікація ситуацій, збір та обробка інформації |  |  |  |  |  |
| Розподіл робочого навантаження |  |  |  |  |  |
| Ефективний зв’язок та координація дій всіх членів екіпажу, включаючи льотний екіпаж та членів кабінного екіпажу без належного досвіду роботи, культурні відмінності |  |  |  |  |  |
| Лідерство, співробітництво, спільні дії, прийняття рішення, делегування прав |  |  |  |  |  |
| Особисті та командні обов’язки, прийняття рішень та виконання дій |  |  |  |  |  |
| Ідентифікація та управління поведінкою пасажирів, контроль за натовпом пасажирів, погашення конфліктів, медичні фактори |  |  |  |  |  |
| Особливості відповідного типу повітряного судна (вузько/широко фюзеляжні, одно/багато палубні), склад льотного та кабінного екіпажу, кількість пасажирів |  | Не потрібно | Детально |  |  |
| Елементи тренінгу (а) | Вступний CRM тренінг (b) | Тренінг Експлуатанта з CRM (с) | Спеціальний CRM тренінг з типу ПС (d) | Щорічний періодичний CRM тренінг (e) | Курс підготовки старших членів камінного екіпажу (f) |
| Для Експлуатанта та організацій |
| Політика Експлуатанта щодо забезпечення безпеки, SOP’s, організаційні фактори, та такі, що пов’язані з типами повітряних суден, які експлуатуються | Не потрібно | Детально | Залежно від типів повітряних суден | Оглядово (трирічний цикл) | Розширено (відносно обов’язків старшого члена кабінного екіпажу) |
| Ефективний зв’язок та координація роботи з іншим експлуатаційним персоналом та наземними службами. |  |  |  |  |  |
| Повідомлення про аварійні ситуації та інциденти у салоні повітряного судна |  |  |  |  |  |
| Підготовка на тренувальних засобах (див. Примітку) |  | Розширено |  | Розширено |  |
| Примітка: Стовпчик (d), у випадках неможливості проведення навчання за допомогою навчальних тренувальних засобів, підготовка повинна проводитися на реальному обладнанні повітряного судна, що експлуатуються. |

ПІДРОЗДІЛ P

КЕРІВНИЦТВА, ЖУРНАЛИ І ЗВІТИ

OPS 1.1040

Загальні правила для Керівництва з Експлуатації

(a)	Експлуатант має забезпечити, щоб Керівництво з Експлуатації містило всі інструкції та інформацію необхідну експлуатаційному персоналу для виконання своїх обов’язків.

(b)	Експлуатант має забезпечити, щоб зміст Керівництва з Експлуатації, включаючи всі поправки і доповнення, не суперечив умовам, що містяться в Сертифікаті Повітряного Експлуатанта (АОС) або будь-яким іншим правилам, вимогам, а також був прийнятним або, якщо застосовується, то схвалений Уповноваженим Органом.

(c)	Якщо інше не схвалено Уповноваженим Органом або не наказується державним законодавством, то експлуатант повинен підготувати Керівництво з Експлуатації на англійській мові.  В додаток до цього, експлуатант може перекласти це керівництво або його частину на іншу мову  та використовувати його.

(d)	У випадку необхідності для експлуатанта створити нові Керівництва з Експлуатації або головні  його частини/томи, експлуатант має дотримуватись вищенаведеного підпункту (с).

(e)	Експлуатант може випустити Керівництво з Експлуатації в декількох томах.

(f)	Експлуатант має забезпечити, щоб експлуатаційний персонал міг безперешкодно скопіювати кожну частину Керівництвва з Експлуатації, яка стосується його обов’язків. Крім того, експлуатант повинен забезпечити членів екіпажу індивідуальною копією або розділами з нього, Частини А та В Керівництва з Експлуатації, які доречні для особистого вивчення.

(g)	Експлуатант має забезпечити, щоб у Керівництво з Експлуатації вносилися зміни і доповнення таким чином, щоб інструкції та інформація, що містяться в ньому, були сучасними. Експлуатант має забезпечити, щоб увесь експлуатаційний персонал було повідомлено про такі зміни, які стосуються їх безпосередніх обов’язків.

(h)	Кожний власник Керівництва з Експлуатації або відповідні його частини необхідно оновлювати змінами та поправками, які подаються експлуатантом.

(i)	Експлуатант повинен надати Уповноваженому Органу заплановані ним до внесення зміни та поправки до дати набуття ними чинності. Якщо поправка стосується будь-якої частини Керівництва з Експлуатації, котра має узгоджуватися згідно з OPS, то таку згоду необхідно отримати до набуття чинності поправки. Якщо потребується негайне внесення поправок або змін в інтересах безпеки, то вони можуть бути опубліковані і прийняті негайно за умови, що були подані документи на отримання потрібного дозволу.

(j)	Експлуатант повинен реєструвати всі поправки і зміни, яких вимагає Уповноважений орган

(k)	Експлуатант має забезпечити, щоб інформація, взята із затверджених документів, і будь-яка поправка такої узгодженої документації відповідним чином була відображена у Керівництві з Експлуатації, і щоб в Керівництві з Експлуатації не містилося жодної інформації, що суперечить будь-яким схваленим документам. Однак, ця вимога не заважає експлуатанту застосовувати традиційні данні та процедури.

(l)	Експлуатант має забезпечити, щоб зміст Керівництва з Експлуатації був представлений у доступній формі. Дизайн Керівництва з Експлуатації має дотримуватися принципів Людського Фактору.

(m)	Уповноважений Орган може дозволити експлуатанту представляти Керівництво з Експлуатації або його частини у формі, відмінній від друкованої. У таких випадках необхідно забезпечити відповідний рівень доступності, застосування і надійності.

(n)	Використання скороченої форми Керівництва з Експлуатації не звільняє експлуатанта від виконання вимог OPS 1.130.

OPS 1.1045

Структура і зміст Керівництва з Експлуатації

(Див. Додаток 1 до OPS 1.1045)

(a)	Експлуатант має забезпечити, щоб головна структура Керівництва з Експлуатації була наступною:

- 	Частина A. Загальне/Основа

Ця частина повинна включати в себе всі експлуатаційні правила, інструкції та процедури потрібні для забезпечення безпечної експлуатації, що не мають відношення до типу ПС.

-	Частина B. Експлуатація ПС

Ця частина повинна включати в себе всі інструкції та схеми потрібні для виконання безпечної експлуатації і такі, що залежать від типу ПС. У ній повинні братися до уваги будь-які відмінності між типами, варіантами або окремими ПС, що використовуються експлуатантом.

-	Частина C. Інформація та інструкції стосовно маршруту і аеродрому

Ця частина повинна включати в себе всі інструкції та інформацію, що потрібна для зони експлуатації.

-	Частина D. Тренінг

Ця частина повинна включати в себе всі інструкції з тренінгу персоналу, які стосуються безпечної експлуатації.

(b)	Експлуатант має забезпечити, щоб зміст Керівництва з Експлуатації відповідав Додатку 1 до OPS 1.1045 і відносився до зони та типу експлуатації.

(c)	Експлуатант має забезпечити, щоб детальна структура Керівництва з Експлуатації була прийнятною для Уповноваженого Органу.

OPS 1.1050

Керівництво з Льотної Експлуатації

Експлуатант повинен мати нову версію затвердженого Керівництва з Льотної Експлуатації або еквівалентний документ для кожного повітряного судна, яке він експлуатує.

OPS 1.1055

Бортовий журнал

(a)	Експлуатант повинен зберігати наступну інформацію стосовно кожного польоту у формі Бортового журналу:

(1)	Реєстрація ПС;

(2)	Дата;

(3)	ПІБ членів екіпажу;

(4)	Функціональні обов’язки членів екіпажу;

(5)	Місце вильоту;

(6)	Місце прибуття;

(7)	Час вильоту (час початку вирулювання);

(8)	Час прибуття (час кінцевої зупинки);

(9)	Тривалість польоту;

(10)	Характер польоту;

(11)	Аварійні ситуації, спостереження (якщо були);та

(12)	Підпис командира (або еквівалент).

(b)	Уповноважений Орган може дозволити оператору не заповнювати бортовий журнал для рейсу ПС або його частини, якщо відповідна інформація наведена в іншій документації.

(c)	Експлуатант має забезпечити, щоб всі записи робилися своєчасно і щоб вони були постійними за характером.

OPS 1.1060

Експлуатаційний план польоту

(a)	Експлуатант має забезпечити, щоб під час польоту використовувався експлуатаційний план польоту, і щоб записи, які робляться впродовж польоту, мали наступний зміст:

(1)	Реєстрація ПС;

(2)	Тип і варіант ПС;

(3)	Дата польоту;

(4)	Визначення польоту;

(5)	ПІБ членів льотного екіпажу;

(6)	Функціональні обов’язки членів льотного екіпажу;

(7)	Місце вильоту;

(8)	Час вильоту (фактичний час початку вирулювання, час зльоту);

(9)	Місце прибуття (заплановане і фактичне);

(10)	Час прибуття (фактичне приземлення і час остаточної зупинки);

(11)	Тип польоту (ETOPS, VFR, переінний політ, тощо);

(12)	Маршрут і сегменти маршруту з контрольними/маршрутними точками, відстанню, часом і лініями путі;

(13)	Запланована крейсерська швидкість і час польоту між контрольними/маршрутними точками. розрахунковий і фактичний час;

(14)	Безпечні висоти та мінімальні рівні;

(15)	Заплановані висоти і ешелони польоту;

(16)	Розрахунок пального (записи про перевірки кількості палива в польоті);

(17)	Кількість палива на борту при запуску двигунів;

(18)	Запасні пункти прибуття і, де необхідно, запасні пункти зльоту і маршруту, включаючи інформацію, що вимагається в вищенаведених підпунктах (12), (13), (14) і (15);

(19)	Початкове підтвердження АTS плану польоту та повторне надання дозволу;

(20)	Перерахунки при зміні маршруту в польоті; та

(21)	Відповідна метеорологічна інформація.

(b)	Відомості, які вже доступні в іншій документації або отримані з іншого прийнятного джерела, або такі, що не стосуються типу польоту, можуть бути вилучені з експлуатаційного польотного плану.

(c)	Експлуатант має забезпечити, щоб експлуатаційний план польоту та його застосування, були визначені в Керівництві з Експлуатації.

(d)	Експлуатант має забезпечити, щоб всі записи в експлуатаційному плані польоту робилися своєчасно і були постійними за характером.

OPS 1.1065

Термін зберігання документів

Експлуатант має забезпечити, щоб всі записи та відповідна експлуатаційна і технічна інформація для кожного окремого польоту зберігалися протягом терміну, зазначеному у Додатку 1 до OPS 1.1065.

OPS 1.1070

Експозиція експлуатанта щодо керування триваючою придатністю  для польотів

Експлуатант повинен мати дійсну затверджену експозицію щодо керування триваючою придатністю для польотів, що зазначена у Частині М, M.A.704 Експозиція щодо Керування Триваючою Придатністю для Польотів.

OPS 1.1071

Технічний журнал повітряного судна

Експлуатант повинен заповнювати технічний журнал ПС згідно з положеннями, зазначеними в Частині М, параграф М.А. Система Експлуатанта щодо Технічного Журналу.

Додаток 1 до OPS 1.1045

Зміст Керівництва з Експлуатації

Експлуатант має забезпечити, щоб Керівництво з Експлуатації складалося з наступного:

A.	ЗАГАЛЬНЕ/ГОЛОВНЕ

0	АДМІНІСТРУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА КЕРІВНИЦТВОМ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

0.1	Вступ

(a)	Підтвердження, що керівництво відповідає всім нормативним документам, що застосовуються, та строкам і діючому Сертифікату Повітряного Експлуатанта.

(b)	Підтвердження, що в керівництві містяться експлуатаційні інструкції, котрим повинен слідувати відповідний персонал.

(c)	Перелік і стислий опис різних розділів, їх зміст, застосування і використання.

(d)	Пояснення і визначення термінів і слів необхідних для використання керівництва.

0.2 Система внесення поправок та змін

(a)	Детальні відомості про особу (осіб), відповідальну за випуск і включення поправок і доповнень.

(b)	Реєстрація поправок та змін з датами включення і набуття чинності.

(c)	Підтвердження, що поправки і зміни, написані від руки, не дозволяються до виконання за винятком ситуацій, що потребують негайного внесення такої поправки або зміни в інтересах безпеки.

(d)	Опис системи приміток на сторінках і дати набуття чинності.

(e)	Перелік дійсних сторінок.

(f)	Зауваження про зміни (на текстових сторінках і в міру виконання на картах та діаграмах).

(g)	Тимчасові виправлення.

(h)	Опис системи поширення для керівництв, поправок і змін.

1	ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1.1	Організаційна структура. Опис організаційної структури, включаючи загальну органіграму компанії і органіграму відділу експлуатації. Органіграма повинна відображати взаємовідносини між Відділом Експлуатації та іншими Відділами компанії. Зокрема, повинна бути показана субординація і лінії зв’язку між всіма Підрозділами, Відділами тощо, які мають відношення до безпечного здійснення операцій

1.2	Особи, що призначаються на пости. Відомості про кожну особу, призначену на пост і яка є відповідальною за польотну експлуатацію, систему техобслуговування, тренінгу екіпажу і наземну експлуатацію, згідно з вимогами OPS 1.175(i). Також необхідно включити опис їх функцій та обов’язків.

1.3	Відповідальність та обов’язки персоналу керування операціями. Опис обов’язків, відповідальності та повноважень персоналу керування операціями, які мають відношення до забезпечення безпеки льотних операцій, та відповідність до застосовних нормативних документів.

1.4	Повноваження, обов’язки і відповідальність  командира. Формулювання стосовно визначення повноважень, обов’язків та відповідальності командира.

1.5. 	Обов’язки та відповідальність всіх членів екіпажу, крім командира.

2	ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД

2.1	Спостереження експлуатанта за експлуатацією. Опис системи спостереження експлуатанта за експлуатацією (Див. PS 1.175(g)). Тут повинно відображатися, як здійснюється нагляд за безпекою льотних операцій та кваліфікацією персоналу. Зокрема, повинні описуватися процедури, які мають відношення до наступних  пунктів:

(a)	Строк дії ліцензії і кваліфікації;

(b)	Компетентність експлуатаційного персоналу; та

(c)	Контроль, аналіз і зберігання записів, польотних документів, додаткової інформації та даних.

2.2	Система розповсюдження додаткових експлуатаційних інструкцій та інформації. Опис будь-якої системи розповсюдження, котра може мати експлуатаційний характер, але є додатковою до тої інформації, що міститься в Керівництві з Експлуатації. Застосовність цієї інформації та відповідальність для такого розповсюджена повинні також включатися сюди.

2.3	Попередження аварій та система забезпечення льотної безпеки. Опис головних аспектів програми з забезпечення льотної безпеки.

2.4	Операційний контроль. Опис процедур та обов’язків, необхідних для забезпечення операційного контролю стосовно льотної безпеки.

2.5	Повноваження Уповноваженого Органу. Опис повноважень Уповноваженого Органу  та керівництво для персоналу про те, як полегшити перевірки, які виконуються персоналом Уповноваженого Органу. .

3	СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ

Опис затвердженої системи керування якістю, що містить, принаймні:

(a)	Політику при керуванні якістю;

(b)	Опис організації системи керування якістю; та

(c)	Розподіл функцій і обов’язків.

4	СКЛАД ЕКІПАЖУ

4.1	Склад екіпажу. Пояснення методики для визначення складу екіпажу, приймаючи до уваги наступне:

(a)	Тип повітряного судна, що використовується;

(b)	Зона та тип запланованого польоту;

(c)	Фаза польоту;

(d)	Мінімальні вимоги до екіпажу і запланована тривалість польотного робочого часу;

(e)	Досвід (загальний та за типом), новизна та кваліфікація членів екіпажу; та

(f)	Призначення командира і, якщо цього потребує тривалість польоту, то процедури для надання відпочинку командиру та інших членів льотного екіпажу. (Див. Додаток 1 до OPS 1.940.)

(g)	Призначення старшого члена кабінного екіпажу і, якщо цього потребує тривалість польоту, то процедури для надання відпочинку старшому члену кабінного екіпажу та іншим членам кабінного екіпажу.

4.2	Призначення командира. Правила , що застосовуються при призначенні командира.

4.3	Нездатність виконання своїх обов’язків льотним екіпажем. Інструкції з передачі управління у випадку неможливості виконання льотним екіпажем своїх обов’язків.

4.4	Робота на більш ніж одному типі ПС.  Формулювання, яке вказує на те, які повітряні судна вважаються одним типом з ціллю:

(a)	Складання розкладу для льотного екіпажу; та

(b)	Складання розкладу для кабінного екіпажу.

5	КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

5.1	Опис потрібної ліцензії, категорії(ій), кваліфікації/компетенції (наприклад, для маршрутів та аеродромів), досвіду, підготовки, перевірки та свіжості  експлуатаційного персоналу для виконання своїх обов’язків. Треба враховувати тип ПС, вид польоту та склад екіпажу.

5.2	Льотний екіпаж

(a)	Командир.

(b)	Пілот, що допомагає командиру.

(c)	Другий пілот.

(d)	Спостерігаючий пілот.

(e)	Оператор системної панелі.

(f)	Робота на більш ніж одному типі або варіанті.

5.3	Кабінний екіпаж

(a)	Старший член кабінного екіпажу.

(b)	Член кабінного екіпажу.

(i)	Потрібний член кабінного екіпажу.

(ii)	Додатковий член кабінного екіпажу та член кабінного екіпажу протягом ознайомлювальних польотів.

(c)	Експлуатація більш ніж одного типу або варіанту.

5.4	Персонал з тренінгу, перевірки та нагляду.

(a)	Для льотного екіпажу.

(b)	Для кабінного екіпажу.

5.5	Інший експлуатаційний персонал.

6	ПРОФІЛАКТИКА ЗДОРОВ’Я ЕКІПАЖУ

6.1	Профілактика здоров’я екіпажу. Відповідні правила і норми для членів екіпажу, які стосуються його здоров’я, включаючи:

(a)	Алкоголь та інші хмільні спиртні напої;

(b)	Наркотики;

(c)	Ліки;

(d)	Снодійне;

(e)	Фармацевтичні препарати;

(f)	Вакцинація;

(g)	Глибоке занурення;

(h)	Донорство;

(i)	Заходи з обережності щодо прийняття їжі до/під час польоту;

(j)	Сон і відпочинок; та

(k)	Хірургічні операції.

7	ОБМЕЖЕННЯ ПОЛЬОТНОГО ЧАСУ

7.1	Часові обмеження польоту та виконання обов’язків та вимоги  до відпочинку. Схема, що розроблена експлуатантом згідно з вимогами, що застосовуються.

7.2	Перевищення часових обмежень щодо польоту та виконання обов’язків та/або скорочення періодів відпочинку. Умови, в яких час польоту та виконання обов’язків або періоди відпочину можуть бути збільшені, та процедури, які застосовуються для повідомлення про таки зміни.

8	ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ

8.1	Інструкції з підготовки до польоту. В залежності від польоту:

8.1.1	Мінімальні висоти польоту. Опис методу визначення і застосування мінімальних висот, включаючи:

(a)	Процедура запроваджування мінімальних висот/ешелонів польоту для VFR польотів;та

(b)	Процедура запроваджування мінімальних висот/ешелонів польоту для IFR польотів.

8.1.2	Критерії та обов’язки для  дозволу щодо використання аеродромів приймаючи до уваги вимоги Підрозділів D, E, F, G, H, I та J, що застосовуються.

8.1.3	Методи встановлення операційного мінімуму аеродрому. Метод закладання операційного мінімуму для IFR польотів згідно з Підрозділом Е OPS 1.  Необхідно посилатися на процедури для визначення видимості та/або дальності видимості на злітно-посадковій смузі, а також для застосовності фактичної видимості, яка спостерігається пілотами, зареєстрованої видимості та зареєстрованого діапазону видимості злітно-посадкової смуги.

8.1.4	Маршрутний операційний мінімум для VFR польотів або для частин VFR польотів, а там, де використовуються одномоторні ПС, то інструкції для вибору маршрутів у залежності від наявності поверхонь, які можна використовувати для безпечної вимушеної посадки.

8.1.5	Представлення й використання аеродрому, та маршрутний операційний мінімум

8.1.6	Інтерпретація метеорологічної інформації. Пояснювальний матеріал з декодування метеопрогнозів (МЕТ) та метеозвітів, що стосуються зони проведення польотів, включаючи інтерпретацію умовних виражень.

8.1.7	Визначення кількості палива, мастильних матеріалів й водно-спиртової суміші, що транспортується. Методи, за якими вираховується та спостерігається об’єм палива, мастильних матеріалів й водно-спиртової суміші, що транспортується під час польоту. Цей розділ також повинен включати інструкції з вимірювання та розподілу рідини, що знаходиться на борту. Такі інструкції повинні враховувати всі обставини, з котрими можна зіткнутися в польоті, включаючи вірогідність зміни маршруту польоту та відмову одного або більше силових установок ПС. Також повинна бути описана система обліку витрат палива й мастильних матеріалів.

8.1.8	Маса та центр ваги. Загальні принципи маси та центру ваги, включаючи:

(a)	Визначення;

(b)	Методи, процедури та обов’язки щодо підготовки та  прийняття розрахунків стосовно маси й центру ваги;

(c)	Методика використання стандартних та/або фактичних мас;

(d)	Метод визначення придатної маси пасажирів, багажу та вантажу;

(e)	Придатні маси пасажирів та багажу для різних типів операцій та типу повітряного судна;

(f)	Загальні інструкції та інформація, необхідні для визначення різних типів інформації, що використовується, щодо маси і рівноваги;

(g)	Процедури невідкладних змін;

(h)	Питома маса палива, мастильних матеріалів й водно-спиртової суміші; та

(i)	Політика/процедури з розміщення.

8.1.9	ATS план польоту. Процедури та обов’язки для підготовки та подання плану польоту службі повітряного руху. До факторів, які треба враховувати, відносяться засоби подання як індивідуальних, так й періодичних планів польоту.

8.1.10	Операційний план польоту. Процедури та обов’язки для підготовки та прийняття операційного плану польоту. Має бути описане застосування плану польоту, включаючи зразки форматів операційного плану польоту, що застосовується.

8.1.11	Технічний журнал експлуатанта ПС. Обов’язки та використання технічного журналу експлуатанта ПС повинні бути описані, включаючи зразки форматів, що застосовуються.

8.1.12	Перелік документів, форм та додаткової інформації, що необхідні в рейсі.

8.2	Інструкції для виконання наземних робіт

8.2.1	Процедури заправлення пального. Опис процедур заправлення пального, включаючи:

(a)	Заходи обачності під час дозаправлення і зливу пального, включаючи при роботі APU (допоміжна силова установка), або коли працює турбінний двигун та включені трансмісійні гальма;

(b)	Дозаправлення та злив пального під час посадки пасажирів, знаходження їх на борту та висадки; і

(c)	Заходи обачності, спрямовані на недопущення змішування пального.

8.2.2	Процедури,  що стосуються для забезпечення безпеки при поводжені з повітряним судном, пасажирами та вантажем. Опис процедур поводження, які мають застосовуватися, при розподілі пасажирських місць, посадки та висадки пасажирів, а також при завантаженні та розвантаженні ПС. Подальші процедури, спрямовані на досягнення безпеки, коли ПС знаходиться, також повинні надаватися. Процедури поводження повинні включати:

(a)	Діти/немовля, хворі пасажири та особи з обмеженою здатністю до пересування;

(b)	Перевезення неприйнятних пасажирів, депортованих або осіб, що знаходяться в ув’язненні;

(c)	Дозволений розмір і вага ручного багажу;

(d)	Завантаження та закріплення речей в ПС;

(e)	Особливі вантажі та класифікація вантажних відсіків;

(f)	Розташування наземного обладнання;

(g)	Використання дверей ПС;

(h)	Забезпечення безпеки на пероні, включаючи попередження виникнення пожежі чи вибуху, та в зонах  выдсмоктування ;

(i)	Процедуру запуску, відправлення з перону та прибуття, включаючи операції з відтягування назадзвістом уперед  та буксирування;

(j)	Обслуговування ПС;

(k)	Документи та форми, які стосуються обслуговування ПС;

(l)	Численне зайняття місць в ПС.

8.2.3	Процедури для відмови посадки на ПС. Процедури, які забезпечують, щоб особі, яка знаходиться в стані алкогольного сп’яніння або демонструє своєю поведінкою чи фізичними реакціями, що вона знаходиться під впливом наркотиків, за виключенням медичних пацієнтів під відповідним наглядом, було відмовлено в посадці на борт. Це не відноситься до медичних пацієнтів під відповідним наглядом.

8.2.4 Боротьба зі зледенінням та протизледеніння на землі. Опис стратегії та процедур боротьби зі зледенінням та протизледеніння для ПС на землі. Сюди повинні бути включений опис типів та впливів зледеніння або іншого забруднення на ПС, яке знаходиться на землі під час наземного пересування та зльоту. Крім того, повинні бути вказані типи рідини, що використовується, включаючи:

(a)	Комерційна чи патентована назва;

(b)	Характеристики;

(c)	Вплив на характеристики ПС;

(d)	Тривалість дії; та

(e)	Заходи обачності при використанні.

8.3	Процедури польоту

8.3.1	Політика VFR/IFR. Опис політики за якою надається дозвіл для виконання польотів за VFR, або потрібних польотів за IFR, або зміни з одного на інший.

8.3.2	Навігаційні схеми. Опис всіх навігаційних схем, що стосуються типу та зони здійснення польоту. Треба враховувати :

(a)	Стандартні навігаційні схеми, включаючи стратегію  здійснення незалежних перехресних перевірок щодо вводу з клавіатури, якщо це може вплинути на зміну траєкторії польоту, якої слідує ПС;

(b)	MNPS та POLAR навігація, а також навігація в інших певних районах;

(c)	RNAV;

(d)	Зміни в польоті;

(e)	Процедури, що використовуються у випадку відмови системи; та

(f)	RVSM.

8.3.3	Процедури з налагоджування альтиметра, включаючи, в міру необхідності:

-	метричні таблиці альтиметрії та перерахунку, та

-	операційні процедури QFE.

8.3.4	Процедури з системи сигналізації про небезпечну  зміну висоти польоту

8.3.5	Система попередження небезпечного зближення із землею/Система попередження зіткнення з наземними перешкодами. Процедури та інструкції, що потребуються для запобігання зіткнення з наземними перешкодами під час контрольованого польоту, включаючи обмеження щодо вертикальної швидкості при спуску біля поверхні (відповідні вимоги до тренінгу наведені у D.2.1).

8.3.6	Політика та процедури для використання TCAS/ACAS

8.3.7	Політика та процедури для керування витратами пального в польоті

8.3.8	Несприятливі та потенційно небезпечні атмосферні умови. Процедури для експлуатації в таких умовах та/або для запобігання несприятливих або потенційно небезпечних атмосферних умов, включаючи

(a)	Грози;

(b)	Умови зледеніння;

(c)	Турбулентність;

(d)	Зсув вітру;

(e)	Реактивний струмінь;

(f)	Хмари вулканічного попелу;

(g)	Сильні атмосферні опади;

(h)	Піщані бурі;

(i)	Гірська хвилі; та

(j)	Серйозні температурні інверсії.

8.3.9	Турбулентний слід. Критерії розділення турбулентного сліду, враховуючи типи ПС, вітровий режим та розташування злітно-посадкової смуги.

8.3.10	Члени екіпажу на своїх робочих місцях. Вимоги до членів екіпажу, щоб вони займали свої робочі місця або крісла під час різних фаз польоту або в будь-який інший час, якщо цього вимагають інтереси безпеки, а також включаючи процедури для забезпечення контрольованого відпочинку в кабіні екіпажу.

8.3.11	Використання ременів безпеки командою та пасажирами. Вимоги до членів екіпажу та пасажирів відносно використання ременів безпеки та/або прив’язних ременів безпеки для дітей під час різних фаз польоту або в будь-який час, коли цього вимагають інтереси безпеки.

8.3.12	Допуск у кабіни пілотів. Умови допуску в кабіну пілотів осіб, які не відносяться до льотного екіпажу. Політика надання доступу інспекторам Уповноваженого Органу також повинна бути включена.

8.3.13	Використання вільних місць екіпажу. Умови та процедури використання вільних місць екіпажу.

8.3.14	Неможливість виконання членами екіпажу своїх обов’язків. Необхідно слідувати встановленим процедурам у разі недієздатності членів екіпажу виконувати свої обов’язки.  Необхідно включити приклади недієздатності та засобів для їх визначення.

8.3.15	Вимоги щодо забезпечення безпеки в салоні. Процедури, які охоплюють:

(a)	Підготовку салону до польоту, вимоги впродовж польоту та підготовка до приземлення, включаючи процедури з забезпечення безпеки салону та кухонь;

(b)	Процедури для забезпечення того, щоб пасажири  сиділи на таких місцях, де у разі екстреної евакуації їм могли надати найкращу допомогу і щоб вони не перешкоджали евакуації з ПС;

(c)	Процедури, яким необхідно слідувати під час посадки та висадки пасажирів; і

(d)	Процедури, коли відбувається дозаправлення/злив пального під час посадки пасажирів, їх знаходження на борту або висадки пасажирів.

(e)	Паління на борту.

8.3.16	Процедури стислого інструктажу пасажирів. Зміст, засоби та час проведення стислого інструктажу пасажирів згідно з OPS 1.285.

8.3.17	Процедури для ПС, що експлуатуються в умовах перевезення обладнання для визначення рівня космічної або сонячної радіації. Процедури для використання обладнання для визначення рівня космічної та сонячної радіації, а також для реєстрації показників,  включаючи дії, які мають застосовуватися у випадку перевищення значень, вказаних у Керівництві з Експлуатації. Крім того, потрібно слідувати процедурам, включаючи ATS процедури, у випадку прийняття рішення щодо зниження або зміни маршруту.

8.3.18	Методика з використання автопілоту та автоматичного дроселю.

8.4	Всепогодні польоти. Опис операційних процедур, що мають відношення до всепогодних польотів (Див. також OPS Підрозділи D та E).

8.5	ETOPS. Опис ETOPS операційних процедур.

8.6	Використання переліків мінімального обладнання та  допустимих відхилень конфігурації повітряного судна.

8.7	Некомерційні польоти. Процедури та обмеження для:

(a)	Тренувальних польотів;

(b)	Перевірочних польотів;

(c)	Польотів з метою доставки;

(d)	Польотів з метою перегону;

(e)	Демонстраційних польотів; і

(f)	Польотів з метою перебазування, включаючи тип осіб, яких можна перевозити в таких польотах.

8.8	Вимоги щодо кисню

8.8.1	Пояснення умов, в котрих повинен передбачатися та використовуватися кисень.

8.8.2	Вимоги щодо кисню, визначені для:

(a)	Льотного екіпажу;

(b)	Кабінного екіпажу; та

(c)	Пасажирів.

9	НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ ТА ЗБРОЯ

9.1	Інформація, інструкції та загальні керівництва з перевезення небезпечних вантажів, включаючи:

(a)	Політику експлуатанта відносно перевезення небезпечних вантажів;

(b)	Керівництво з вимог для прийняття, маркування, вантажно-розвантажувальних робіт, збереження та відокремлення небезпечних вантажів.;

(c)	Спеціальні вимоги до надання повідомлення у разі аварії або нещасного випадку при перевезені небезпечних вантажів;

(d)	Процедури реагування на екстрені ситуації, що стосуються небезпечних вантажів;

(e)	Обов’язки всього втягнутого в це персоналу згідно з ОPS 1.1215; та

(f) Інструкції з перевезення працівників експлуатанта.

9.2	Умови, в котрих перевозиться зброя, військове обладнання й арсенал, та спортивна зброя.

10	АВІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

10.1	Інструкції з забезпечення безпеки та керівництво не конфіденційного характеру, в котрих повинні вказуватись повноваження та обов’язки операційного персоналу. Також необхідно включити методи та процедури щодо поводження та звітування про злочини на борту, такі як незаконне втручання, саботаж, загроза вибуху та захоплення повітряного судна.

10.2	Опис превентивних заходів безпеки та тренінгу.

Примітка: Частини, що стосуються інструкцій та керівництва з забезпечення безпеки можуть бути конфіденційними.

11	ПОВОДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ У ВИПАДКАХ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ

Процедури з поводження, повідомлення та звітування про появу подій. Цей розділ має включати:

(a)	Визначення подій та відповідні обов’язки осіб, що залучаються до них;

(b)	Демонстрація форм, що використовуються для звітування про всі типи подій (або копій форм), інструкції з їх заповнення, адреси за котрими їх треба надсилати та час відведений на це;

(c)	У випадку аварії, опис тих відділів компанії, Уповноваженого Органу або інших організацій, які необхідно поінформувати, як це повинно бути зроблено та в якій послідовності;

(d)	Процедури вербального сповіщення підрозділів служби контролю повітряного руху про події, що стосуються ACAS RA, небезпеки зіткнення з птахами та небезпечних умов;

(e)	Процедури надання письмових звітів з приводу інцидентів під час повітряних перевезень, ACAS RA, зіткнень з птахами, інцидентів або нещасних випадків з небезпечними вантажами, а також незаконного втручання;

(f)	Процедури звітування, щоб забезпечити відповідність з ОРS 1.085(b) та 1.420. Ці процедури повинні включати процедури звітування, яким мають слідувати члени екіпажу щодо забезпечення внутрішньої безпеки, для того щоб гарантувати негайне інформування командира про будь-який інцидент, який ставить під загрозу або може поставити під загрозу безпеку під час польоту, а також забезпечення командира всією відповідною інформацією.

12	ПРАВИЛА ПОЛЬОТІВ

Правила польотів включають:

(a)	Правила проведення візуального польоту та польоту за приладами;

(b)	Територіальне застосування правил польоту;

(c)	Комунікаційні процедури, включаючи процедури відмови СОМ;

(d)	Інформацію та інструкції щодо перехоплення цивільних ПС;

(e)	Обставини, при яких необхідно постійно стежити за радіоефіром;

(f)	Сигнали;

(g)	Часова система, що використовується в польоти;

(h)	Дозвіл ATC, дотримування плану польоту та повідомлення про місцеположення;

(i)	Візуальні сигнали, що використовуються для попередження несанкціонованого повітряного судна, що прямує або готовий до входу в заборонену, обмежену чи небезпечну зону;

(j)	Процедури для пілотів, які стали свідками аварії або отримали сигнал біди;

(k)	Наземні/повітряні візуальні коди для використання особами, що лишилися живими, опис та використання сигналів допомоги; та

(l)	Сигнали біди та невідкладності.

13	ЛІЗИНГ

Опис операційних заходів щодо лізингу, супутніх процедур та обов’язків з управління.

B	ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА СТОСОВНО ТИПУ

Приймаючи до уваги відмінності між типами та варіантами типів наступне описується під нижчезазначеними заголовками:

0	ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ОДИНИЦІ ВИМІРУ

0.1	Загальна інформація (наприклад, розміри ПС), включаючи опис одиниць виміру, що використовуються при експлуатації визначеного типу ПС та таблиці перерахувань.

1	ОБМЕЖЕННЯ

1.1	Опис сертифікованих обмежень та застосовуваних експлуатаційних обмежень, включаючи:

(a)	Статус сертифікації (наприклад, CS-23, CS-25, ІКАО Додаток 16 (CS-36 та CS-34) тощо);

(b)	Конфігурація пасажирських місць для кожного типу ПС, включаючи графічне представлення;

(c)	Затверджені типи польотів (наприклад, VFR/IFR, CAT II/III, Тип RNP, польоти в очікуваних умовах зледеніння, тощо);

(d)	Склад екіпажу;

(e)	Маса та центр ваги;

(f)	Обмеження по швидкості;

(g)	Діапазон режиму(ів) польотів;

(h)	Обмеження відносно вітру, включаючи здійснення польотів на забруднених злітно-посадкових смугах;

(i)	Обмеження по характеристикам щодо застосовуваних конфігурацій;

(j)	Нахил злітно-посадкової смуги;

(k)	Обмеження щодо мокрих або забруднених злітно-посадкових смуг;

(l)	Забруднення корпусу ПС; та

(m)	Системні обмеження.

2	СТАНДАРТНІ ПРОЦЕДУРИ

2.1	Стандартні процедури та обов’язки, призначені екіпажу, відповідні контрольні списки, система використання контрольних списків та виклад, якій охоплює необхідні координаційні процедури між льотним та обслуговуючим екіпажем. Наступні нормальні процедури та обов’язки мають включатися :

(a)	Перед польотом;

(b)	Перед вильотом;

(c)	Налагоджування та перевірка альтиметра;

(d)	Рульова доріжка, зліт та набір висоти;

(e)	Зниження шуму;

(f)	Політ на крейсерській швидкості та зниження;

(g)	Захід на посадку, підготовка до приземлення та короткий інструктаж;

(h)	Захід на посадку за VFR;

(i)	Захід на посадку за приладами;

(j)	Візуальний захід на посадку та політ по колу;

(k)	Повторний захід на посадку;

(l)	Стандартне приземлення;

(m)	Після приземлення; та

(n)	Експлуатація на мокрих та забруднених злітно-посадкових смугах.

3	НЕШТАТНІ ТА АВАРІЙНІ ПРОЦЕДУРИ

3.1	Нештатні та аварійні процедури, та обов’язки, що призначені екіпажу, відповідні контрольні списки, система для використання контрольних списків та виклад, що висвітлює необхідні процедури координаційні процедури між льотним та обслуговуючим екіпажем. Необхідно включити наступні нештатні та аварійні процедури й обов’язки :

(a)	Недієздатність екіпажу виконувати свої обов’язки;

(b)	Тренування з боротьби з пожежею та задимленням;

(c)	Негерметизований та частково герметизований політ;

(d)	Перевищення структурних обмежень, таких як посадка з надлишковою вагою;

(e)	Перевищення обмежень по космічній радіації;

(f)	Удари блискавок;

(g)	Передача сигналу біди та попередження ATC про аварійне становище;

(h)	Відмова двигуна;

(i)	Відмови систем;

(j)	Керівництво щодо зміни курсу у випадку серйозної технічної аварії;

(k)	Попередження про небезпечне зближення з землею;

(l)	TCAS попередження;

(m)	Зсув вітру; та

(n)	Вимушене приземлення/посадка на воду; та

(o)	Процедури вильоту на випадок непередбаченої ситуації.

4	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.0	Експлуатаційні дані повинні надаватися у формі, в якій вони можуть  використовуватися без ускладнень.

4.1	Експлуатаційні дані. Експлуатаційні відомості, які забезпечують необхідні дані згідно з вимогами до робочих характеристик, зазначені в OPS 1, Підрозділи F, G, H та I, і вони мають включатися,  щоб дозволити визначення:

(a)	Обмежень набору висоти при зльоті – маса, висота, температура;

(b)	Довжина зони зльоту (суха, мокра, забруднена);

(c)	Дані чистої траєкторії польоту для розрахунків висоти прольоту над перешкодами або, де застосовується, лінії зльоту;

(d)	Втрати градієнту для набору висоти під нахилом;

(e)	Обмеження набору висоти на маршруті;

(f)	Обмеження набору висоти при заході на посадку;

(g)	Обмеження набору висоти при посадці;

(h)	Довжина посадкової зони (суха, мокра, забруднена), включаючи наслідки відмови системи чи пристрою в польоті, якщо дана відмова впливає на посадкову дистанцію;

(i)	Обмеження гальмівного зусилля;та

(j)	Швидкості, що використовуються на різних етапах польоту (також враховуючи мокрі чи забруднені злітно-посадкові смуги).

4.1.1.	Додаткові дані щодо польотів в умовах зледеніння. Будь-які сертифіковані експлуатаційні дані відносно санкціонованої конфігурації або відхилень конфігурації, такі як непрацююча протиковзна система мають бути включені;

4.1.2.	Якщо немає експлуатаційних даних потрібних для відповідного класу експлуатації в узгодженому AFM, тоді мають включатися інші дані, прийнятні для Уповноваженого Органу. З іншого боку, в Керівництві з Експлуатації можуть міститися перехресні посилання на затверджені данні, що містяться в AFM, якщо такі дані не будуть часто використовуватися або у випадку аварії.

4.2	Додаткові експлуатаційні дані. Додаткові експлуатаційні дані включають:

(a)	Градієнти набору висоти всіх двигунів;

(b)	Дані щодо знесення вниз;

(c)	Наслідки застосування рідини проти зледеніння або запобігання зледенінню;

(d)	Політ з випущеними шасі;

(e)	Для ПС з трьома й більше двигунами, перегінний політ з одним непрацюючим двигуном; та

(f)	Польоти, що проводяться згідно з положеннями CDL.

5	ПЛАНУВАННЯ ПОЛЬОТУ

5.1	Дані необхідні для передпольотного та польотного планування, включаючи такі фактори, як графіки  швидкості та режими енергопостачання. Там де застосовується, то також повинні включатися процедури при експлуатації з непрацюючими двигунами, ETOPS (зокрема, на крейсерській швидкості з одним непрацюючим двигуном та максимальною відстанню до запасного аеродрому, як визначено у OPS 1.245), а також польоти до окремих аеродромів.

5.2	Метод розрахунку кількості пального необхідного для різних етапів польоту згідно з OPS 1.255.

6	МАСА ТА БАЛАНС

Інструкції та дані для розрахунку маси й балансу, що включають:

(a)	Систему розрахунків (наприклад, індексна система);

(b)	Інформацію та інструкції відносно заповнення документації з маси й балансу, включаючи заповнення вручну та на комп’ютері;

(c)	Обмеження по масі та центру ваги для типів, варіантів або окремих ПС, що використовуються експлуатантом; та

(d)	Суха експлуатаційна маса й відповідний центр ваги або індекс.

7	ЗАВАНТАЖЕННЯ

Процедури та положення для завантаження й закріплення вантажу в ПС.

8	ПЕРЕЛІК ДОПУСТИМИХ ВІДХИЛЕНЬ КОНФІГУРАЦІЇ

Необхідно слідувати переліку(ам) допустимих відхилень конфігурації (CDL), якщо надаються виробником, приймаючи до уваги типи та варіанти ПС, що експлуатуються, включаючи процедури, коли повітряне судно відправляється згідно з умовами такого CDL.

9	ПЕРЕЛІК МІНІМАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

Перелік мінімального обладнання (MEL), враховуючи типи та варіанти ПС, що експлуатуються, та тип(и)/зону(и) експлуатації.  MEL має включати навігаційне обладнання та приймати до уваги потрібні характеристики стосовно маршруту і зони експлуатації.

10	РЯТУВАЛЬНЕ ТА АВАРІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ КИСЕНЬ

10.1	Перелік рятувального обладнання, яке призначене для транспортування на кожному рейсі, та процедури перевірки придатності цього обладнання перед зльотом. Необхідно включити інструкції відносно розташування, доступності та використання аварійного та рятувального обладнання і відповідні контрольні списки.

10.2	Процедура для визначення об’єму кисню, що потребується, і який є в наявності.  Необхідно також врахувати профіль польоту, кількість осіб в ПС та можливу декомпресію салону. Інформація повинна бути надана у формі, яку можна використовувати без труднощів.

11	ПРОЦЕДУРИ АВАРІЙНОЇ ЕВАКУАЦІЇ

11.1	Інструкції з підготовки аварійної евакуації, включаючи координацію дій екіпажу та призначення постів у випадку виникнення аварійної ситуації.

11.2	Процедури з аварійної евакуації. Опис обов’язків всіх членів екіпажу щодо швидкої евакуації з ПС та поводження з пасажирами у випадку вимушеної посадки, посадки на воду або іншої аварійної ситуації.

12	СИСТЕМИ ПС

Опис систем ПС, які мають відношення до засобів керування та позначок, та експлуатаційні інструкції.

C	ІНСТРУКЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО МАРШРУТІВ ТА АЕРОДРОМІВ

1	Інструкції та інформація, що стосується комунікації, навігації та аеродромів, включаючи мінімальні ешелони польотів та висоти для кожного маршруту, та операційний мінімум для кожного аеродрому запланованого для використання, включаючи:

(a)	Мінімальні ешелони/висоти польотів;

(b)	Експлуатаційний мінімум для аеродромів вильоту, прибуття та запасних аеродромів;

(c)	Комунікаційні засоби та допоміжні навігаційні засоби;

(d)	Дані про ЗПС й виробничі будівлі аеродрому;

(e)	Процедури заходу на посадку, повторного заходу та вильоту, включаючи процедури зниження шуму;

(f)	Процедури відмови засобів зв’язку (СОМ);

(g)	Засоби пошуку і рятування в районі проходження маршруту ПС;

(h)	Опис авіаційних мап, які повинні знаходитись на борту, залежно від типу польоту і запланованого маршруту, включаючи метод перевірки їх достовірності;

(i)	Доступність авіаційної інформації і метеослужб;

(j)	Маршрутні процедури COM/NAV;

(k)	Категорії аеродромів залежно від кваліфікаційної компетентності льотного екіпажу;

(l)	Особливі обмеження аеродрому (обмеження робочих  характеристик та експлуатаційних процедур).

D	ТРЕНУВАННЯ

1	Програми тренування та перевірки для всього експлуатаційного персоналу задіяного у виконанні операційних обов’язків стосовно підготовки та/або проведення польоту.

2	Програми тренування та перевірки повинні включати:

2.1	Для льотного екіпажу. Всі відповідні пункти, зазначені в Підрозділах E та N;

2.2	Для кабінного екіпажу. Всі відповідні пункти, зазначені в Підрозділі O;

2.3	Для задіяного експлуатаційного персоналу, включаючи членів екіпажу:

(a)	Всі релевантні пункти, зазначені в Підрозділі R (Перевезення небезпечних вантажів на повітряному транспорті ); та

(b)	Всі релевантні пункти, зазначені в Підрозділі S (Авіаційна Безпека).

2.4	Для експлуатаційного персоналу, які не є членами екіпажу (наприклад, диспетчер, персонал з вантажно-розвантажувальних робіт, тощо ). Всі інші релевантні пункти, зазначені в OPS стосовно їх обов’язків.

3	Процедури

3.1	Процедури тренінгу та перевірки.

3.2	Процедури, що застосовуються, якщо персонал не відповідає або не підтримує стандартів, що потребуються.

3.3	Процедури для забезпечення того, щоб нештатні або аварійні ситуації, які вимагають застосування частини або всіх нештатних чи аварійних процедур та імітування IMC штучними засобами, не будуть імітуватися під час здійснення комерційних польотів.

4	Опис документації, що зберігається, та строки зберігання. (Див. Додаток 1 до OPS 1.1065.)

Додаток 1 до OPS 1.1065

Термін зберігання документів

Експлуатант має забезпечити, щоб наступна інформація/документація зберігалася  у прийнятній формі, доступній для Уповноваженого Органу протягом періодів наведених в Таблицях нижче.

Примітка: 	Додаткова інформація, що стосується зберігання звітів, наведена в Підрозділі М, параграф M.A.306(c) Система реєстрації Технічної Інформації Експлуатанта.

Таблиця 1

Інформація, що використовується для підготовки та виконання польоту

| Інформація, що використовується для підготовки та виконання польоту згідно з OPS 1.135 |
| --- |
| Операційний план польоту | 3 місяці |
| Технічний журнал ПС | 24 місяці після дати останнього запису |
| Документація короткого інструктажу NOTAM/AIS, що відноситься до польоту, якщо була змінена експлуатантом | 3 місяці |
| Документація щодо маси та балансу | 3 місяці |
| Повідомлення про особливі вантажі, включаючи письмове повідомлення командира про небезпечні вантажі | 3 місяці |

Таблиця 2

Звіти

| Звіти |
| --- |
| Журнал рейсу | 3 місяці |
| Звіт(и) про польоти з детальними записами, що стосуються будь-якого випадку, згідно з OPS 1.420, або будь-якої події, про яку необхідно повідомити командира | 3 місяці |
| Звіти про перевищення періодів вахти та/або скорочення періодів відпочинку | 3 місяці |

Таблиця 3

Звіти льотного екіпажу

| Звіти льотного екіпажу |
| --- |
| Тривалість польоту, чергування та періоду відпочинку | 15 місяців |
| Ліцензія | Доки член льотного екіпажу користується цією ліцензією для роботи на оператора |
| Перехідний тренінг та перевірка | 3 роки |
| Курси підготовки командира (включаючи перевірку) | 3 роки |
| Періодичний тренінг та перевірка | 3 роки |
| Тренінг та перевірка з роботи на будь-якому місці пілота | 3 роки |
| Набутий досвід (OPS 1.970 відповідно) | 15 місяців |
| Компетентність щодо маршруту та аеродрому (OPS 1.975 відповідно ) | 3 роки |
| Підготовка та кваліфікація для певних операцій, якщо вимагається OPS (наприклад, польоти ETOPS CATII/III) | 3 роки |
| Тренінг з перевезення небезпечних вантажів | 3 роки |

Таблиця 4

Звіти обслуговуючого екіпажу

| Звіти обслуговуючого екіпажу |
| --- |
| Тривалість польоту, чергування та періоду відпочинку. | 15 місяців |
| Початкова підготовка, перехідний тренінг та тренінг з відмінностей (включаючи перевірку) | Доки член обслуговуючого екіпажу працює у експлуатанта |
| Періодична підготовка та перепідготовка (включаючи перевірку) | До 12 місяців після того, як член обслуговуючого екіпажу перестав працювати на експлуатанта |
| Тренінг з перевезення небезпечних вантажів | 3 роки |

Таблиця 5

Звіти іншого операційного персоналу

| Звіти іншого експлуатаційного персоналу |
| --- |
| Звіти з підготовки/кваліфікації іншого персоналу для якого згідно з OPS вимагається надання схваленої навчальної програми | Звіти щодо 2 останніх тренінгів |

Таблиця 6

Інші звіти

| Інші звіти |
| --- |
| Звіти про дозування космічної та сонячної радіації | До 12 місяців з того моменту, як член екіпажу припинив працювати на експлуатанта |
| Звіти системи контролю якості | 5 років |
| Документ про перевезення небезпечних вантажів | 3 місяці після завершення польоту |
| Контрольний список приймання небезпечного вантажу | 3 місяці після завершення польоту |

ПІДРОЗДІЛ Q

ЧАСОВІ ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ТРИВАЛОСТІ ПОЛЬОТУ ТА ВАХТИ, ТА ПЕРІОДИ ВІДПОЧИНКУ

OPS 1.1090

Цілі та сфера діяльності

1. 	Експлуатант повинен встановити часові обмеження для тривалості польоту та робочого часу, та схему відпочинку (FTL) для членів екіпажу.

2. 	Експлуатант повинен забезпечити, щоб для всіх польотів:

2.1. 	Часові обмеження для польоту та робочого часу, та схема відпочинку відповідали наступним двом положенням:

(a) 	положенню Підрозділу; та

(b) 	будь-яким додатковим положенням, які застосовуються Уповноваженим Органом згідно з положеннями цього Підрозділу з метою підтримування безпеки.

2.2. 	Заплановані польоти мають виконуватися в межах дозволеного польотного періоду для виконання обов’язків, приймаючи до уваги час, що необхідний для виконання передпольотних обов’язків, впродовж польоту та впродовж часів оберту.

2.3. 	Графік чергувань буде готуватися та публікуватися заздалегідь, щоб надати можливість членам екіпажу спланувати адекватний відпочинок.

3. 	Обов’язки експлуатанта

3.1. 	Експлуатант повинен призначити головне місце базування для кожного члена екіпажу.

3.2. 	Очікується, що експлуатанти визнають зв’язки між частотою та моделлю періодів чергування впродовж польоту та періодів відпочинку, та надаватимуть мінімальні періоди відпочинку, що перемежаються з основним виконанням обов’язків, у зв’язку  з кумулятивним впливом довгих годин чергування.

3.3.	Експлуатанти мають розподіляти моделі чергування таким чином, щоб запобігти такій небажаній практиці як переміна денних/нічних обов’язків або розподіл членів екіпажу таким чином, що може трапитись серйозний розрив в моделях сну/роботи.

3.4. 	Оператори повинні спланувати місцеві дні відпочинку та інформувати про них членів екіпажу заздалегідь.

3.5. 	Експлуатанти повинні забезпечити, щоб на періоди відпочинку надавалось достатньо часу для того, щоб екіпаж зміг подолати вплив попереднього робочого часу, та почувати себе відпочилими на початку наступного періоду виконання польотних обов’язків.

3.6. 	Експлуатанти повинні забезпечити, щоб польотний робочий час планувався таким чином, щоб надати змогу членам екіпажу залишатися не втомленими та працювати на задовільному рівні безпеки у будь-яких умовах.

4. 	Обов’язки членів екіпажу

4.1. 	Член екіпажу не повинен оперувати повітряним судном, якщо він/вона страждають або схоже, що страждають на втому або почувають себе не придатними для виконання своїх обов’язків, так, що виконання польоту може бути під загрозою.

4.2. 	Члени екіпажу повинні  оптимально використовувати можливості та засоби для відпочинку, що надаються, та планувати і використовувати свої періоди відпочинку належним чином.

5. 	Обов’язки Адміністрації Цивільної Авіації

5.1. 	Зміни

5.1.1. Підлягає положенням Статі 8: Уповноважений Орган може представити зміни до вимог цього Підрозділу згідно з застосовними законами та процедурами в межах країн – учасників, яких це стосується, та в консультаціях з зацікавленим и сторонами.

5.1.2. Кожний експлуатант повинен продемонструвати Уповноваженому Органу за допомогою операційного досвіду та приймаючи до уваги інші відповідні фактори, такі як сучасне наукове знання, що вимагаються для процедури внесення змін, підтримуючи еквівалентний рівнень безпеки.

Такі зміни мають супроводжуватися відповідними мірами запобігання наслідкам, де це доречно.

OPS 1.1095

Визначення

Для потреб цього Регламенту застосовуються наступні визначення:

1.1. 	Посилений льотний екіпаж:

Льотний екіпаж, який складається з більш ніж мінімальної кількості, що потребується для оперування повітряним судном, та в якому кожний член льотного екіпажу може покинути свій пост та бути заміщеним іншим відповідно кваліфікованим членом льотного екіпажу.

1.2. 	Блок-час:

Час між першим рухом повітряного судна зі свого місця парковки з ціллю зльоту до часу його відпочинку на визначеному паркувальному місці, коли всі гвинти та двигуни зупинилися.

1.3. 	Перерва:

Період вільний від виконання обов’язків, який вважається чергуванням, але менший за період відпочинку.

1.4. 	Чергування:

Будь-які обов’язки, які виконуються членом екіпажу, що асоціюється з ділом власника AOC. Якщо тільки не впроваджені спеціальні правила в цих Інструкціях, то Уповноважений Орган повинен визначити чи має і в якому обсязі період очікування враховуватись як чергування.

1.5. 	Період чергування:

Період, який починається, коли експлуатант вимагає від члену екіпажу почати чергування, та закінчується, коли член екіпажу стає вільним від виконання своїх обов’язків.

1.6. 	Польотний робочий час:

Польотний робочий час (ПРЧ) – це будь-який час протягом якого особа працює в повітряному судні в якості члену екіпажу. ПРЧ починається, коли експлуатант вимагає від члену екіпажу звітувати щодо польоту або серії польотів; він закінчується наприкінці останнього польоту під час якого він/вона працює в якості члену екіпажу.

1.7.  	Головне місце базування

Місце, призначене експлуатантом члену екіпажу, з якого член екіпажу звичайно починає та в якому закінчує свій період чергування або серію періодів чергувань, і де, за нормальних обставин, експлуатант не несе відповідальності за розміщення такого члену екіпажу.

1.8. 	Місцевий день:

24-годинний період, що починається в 00:00 за місцевим часом.

1.9. 	Місцева ніч:

8-годинний період, що припадає з 22:00 до 06:00 за місцевим часом.

1.10. 	Окремий день вільний від чергування:

Окремий день вільний від чергування включає дві місцевих ночі. Період відпочинку може включатися як частина вихідного дня.

1.11. 	Працюючий член екіпажу:

Член екіпажу, який виконує свої обов’язки на повітряному судні впродовж польоту або будь-якої частини польоту.

1.12. 	Переміщення:

Переміщення не працюючого члену екіпажу з місця на місце за наказом експлуатанта, за винятком часу подорожі.  Час подорожі визначається як:

— 	час від дому до визначеного вказаного місця та навпаки;

— 	час для місцевого переміщення з місця відпочинку до місця початку чергування та навпаки.

1.13. Період відпочинку:

Неперервний та визначений період часу впродовж якого член екіпажу є вільним від виконання своїх обов’язків та знаходиться у стані очікування в аеропорту.

1.14. резерв:

Визначений період часу впродовж якого член екіпажу, як вимагає цього експлуатант, може отримати завдання на політ, переміщення або інші обов’язки без втручання у період відпочинку.

1.15. Період добової слабкості (WOCL):

Період добової слабкості (WOCL) – це період між 02:00 та 05:59.  В межах діапазону трьох часових зон WOCL посилається на час головного місця базування. За межами цих трьох часових зон WOCL посилається на час головного місця базування для перших 48 годин після відправлення з часової зони головного місця базування, та на місцевий час потому.

OPS 1.1100

Обмеження польоту та чергування

1.1. 	Кумулятивні години чергування

Експлуатант повинен забезпечити, щоб загальні періоди чергувань, до яких призначається член екіпажу, не перевищували:

(a) 	190 годин чергування у будь-які 28 послідовних днів, що розкидаються порівну впродовж цього періоду; та

(b) 	60 годин чергування  у будь-які 7 послідовних днів.

1.2.  Обмеження загального блок-часу

Експлуатант повинен  забезпечити, щоб загальний блок-час для польотів, на який призначається окремий член екіпажу в якості працюючого члену екіпажу, не перевищував:

(a) 	900 годин нальоту у календарному році;

(b) 	100 годин нальоту у будь-які 28 послідовних днів.

OPS 1.1105

Максимальний щоденний польотний робочий час (ПРЧ)

1.1. 	Цей OPS не застосовується до окремих пілотних операцій та екстрених операцій для надання медичних послуг.

1.2. 	Експлуатант повинен визначити періоди для звітування, які реалістично відображають час для безпечного виконання обов’язків на землі, як це затверджено Уповноваженим Органом.

1.3. 	Максимальний щоденний базовий ПРЧ складає 13 годин.

1.4. 	Ці 13 годин будуть скорочуватися на 30 хвилин для кожного сектору, від третього сектору далі з максимальним загальним скороченням у дві години.

1.5. 	Коли ПРЧ починається у WOCL, то максимум, зазначений у пункті 1.3 та пункті 1.4, буде скорочений на 100 % від такого виходу за межі до двох годин максимум.  Коли ПРЧ закінчується в/або повністю містить в собі WOCL, то максимальний ПРЧ, зазначений у пункті 1.3 та пункті 1.4, буде скорочений на 50 % від такого виходу за межі.

2. 	Подовження:

2.1. 	Максимальний щоденний ПРЧ може подовжуватися до однієї години.

2.2. 	Подовження не дозволяється для базових ПРЧ шести секторів та більше.

2.3. 	Коли ПРЧ охоплює WOCL на період до двох годин, то подовження обмежуються чотирма секторами максимум.

2.4. 	Коли ПРЧ охплює WOCL на період більш ніж дві години, то подовження обмежуються двома секторами максимум.

2.5. 	Максимальна кількість обмежень складає два у будь-які 7 послідовних днів.

2.6.	Коли ПРЧ планується подовжити, то мінімальний відпочинок перед та після польоту збільшується на дві години або тільки відпочинок після польоту збільшується на чотири години. Коли подовження застосовується для послідовних ПРЧ, то час відпочинку перед та після між двома польотами повинен відбуватися послідовно.

2.7. 	Коли ПРЧ з подовженням починається в період з 22:00 до 04:59, то експлуатант обмежить ПРЧ до 11.45.

3. 	Кабінний екіпаж

3.1.	Для кабінного екіпажу, який призначили  для польоту або серії польотів, ПРЧ може подовжитися на різницю у зареєстрованому часі між кабінним екіпажем та льотним екіпажем за умови, що різниця не перевищує однієї години.

4. 	Операційна тривалість

4.1.	Заплановані розклади повинні дозволити виконання польотів у межах максимального дозволеного польотного робочого часу.  Щоб досягти цього, експлуатанти приймають міри для зміни графіку або впорядкування екіпажу не пізніше того моменту, коли дійсний політ перевищує максимальний ПРЧ на більш ніж 33 %  польотів у такому графіку впродовж запланованого сезонного періоду.

5. 	Розміщення

5.1. 	Весь час, що був витрачений на розміщення, враховується як чергування.

5.2. 	Розміщення після звітування, але до здійснення експлуатації, має включатися як частина ПРЧ, але не рахуватися як сектор.

5.3. 	Сектор розміщення, що слідує відразу після експлуатаційного сектору, буде прийматися до уваги при розрахунку мінімального відпочинку, як це зазначено нижче в пунктах 1.1 та 1.2, OPS 1.1110.

6. 	Подовжений ПРЧ (розбитий день)

6.1. 	Уповноважений Орган може надати згоду на експлуатацію, що базується на подовженому ПРЧ, включаючи перерву з  урахуванням положень Статті 8.

6.2. 	Кожний експлуатант повинен продемонструвати Уповноваженому Органу, опираючись на операційний досвід та беручи до уваги інші релевантні фактори, такі як поточне наукове знання, що його запит на подовжений ПРЧ  представляє собою еквівалентний рівень безпеки.

OPS 1.1110

Відпочинок

1. 	Мінімальний відпочинок

1.1. 	Мінімальний відпочинок має надаватися перед бранням на себе зобов’язань щодо польотного робочого часу, який починається  у головному місці базування, і триватиме, принаймні, як попередній період чергування або 12 годин, в залежності від того, який є довшим;

1.2. 	Мінімальний відпочинок, який має надаватися перед бранням на себе зобов’язань щодо польотного робочого часу, що починається далеко від головного місця базування, і триватиме, принаймні, як попередній період чергування або 10 годин, в залежності від того, який є довшим; коли мінімальний відпочинок здійснюється далеко від головного місця базування,  то експлуатант повинен надати можливість 8-годинного сну, враховуючи подорож та інші фізіологічні потреби;

1.3. 	Експлуатант забезпечить, щоб вплив відмінностей часових зон на членів екіпажу був компенсований додатковим відпочинком, як це врегульовується Уповноваженим Органом з урахуванням положень Статті 8.

1.4.1. 	Незважаючи на пункти 1.1 та 1.2 та положення Статті 8, Уповноважений Орган може надати скорочений відпочинок.

1.4.2. 	Кожний експлуатант повинен продемонструвати Уповноваженому Органу, опираючись на  операційний досвід та беручи до уваги інші релевантні фактори, такі як поточне наукове знання, що його запит на скорочений відпочинок являє собою еквівалентний рівень безпеки.

2. 	Періоди відпочинку

2.1. 	Експлуатант повинен забезпечити, щоб мінімальний відпочинок, який забезпечується згідно вищенаведених пунктів, збільшувався періодично до щотижневого періоду відпочинку у 36-годинний період, що включає дві місцевих ночі, за умови що такий період не складатиме більш ніж 168 годин між кінцем одного щотижневого періоду відпочинку та початком наступного.  В якості виключення до OPS 1.1095, пункт 1.9, Уповноважений Орган може вирішити, що друга з цих місцевих ночей може починатися з 20:00, якщо щотижневий період відпочинку триває, принаймні, 40 годин.

OPS 1.1115

Подовження польотного робочого часу в результаті відпочинку протягом польоту

1. 	З урахуванням положень Статті 8 та за умови, що кожний експлуатант демонструє Уповноваженому Органу, опираючись на  операційний досвід таберучи до уваги інші релевантні фактори, такі як поточне наукове знання, що його запит представляє собою еквівалентний рівень безпеки:

1.1. 	Збільшення льотного екіпажу

Уповноважений Орган повинен встановити вимоги у зв’язку зі збільшенням основного складу льотного екіпажу з метою подовження польотного робочого часу за межі вищезазначених лімітів у OPS 1.1105;

1.2. 	Кабінний екіпаж

Уповноважений Орган повинен встановити вимоги у зв’язку з мінімальним відпочинком протягом польоту для членів екіпажу, коли FDP виходить за межі обмежень встановлених вище у OPS 1.1105.

OPS 1.1120

Непередбачувані обставини при виконанні польотів – свобода дій командира

1. Беручи до уваги потребу ретельного контролю таких випадків, що наведені нижче, впродовж справжнього виконання польоту, який починається в час звітування, то обмеження польотного чергування, періодів виконання обов’язків та відпочинку, що зазначені у цьому Підрозділі, можуть змінюватися у разі виникнення непередбачених обставин. Будь-які такі зміни повинні бути прийнятими командиром після наради з усіма членами екіпажу, а також мають, за будь-яких обставин, погоджуватися з наступним:

1.1. 	Максимальний ПРЧ, на який посилається у вищезазначеному пункті 1.3, OPS 1.1105 не може збільшуватися більш ніж на дві години, якщо не був збільшений льотний екіпаж ПС, у такому разі максимальний польотний робочий час може збільшуватися, але не більш ніж на три години;

1.1.2. 	Якщо у кінцевому секторі в межах ПРЧ з’являться непередбачувані обставини після зльоту, які призведуть до перевищення дозволеного, то політ може продовжуватися до запланованого або альтернативного місця призначення;

1.1.3. 	У зв’язку з появою таких обставин, період відпочинку, що слідує за ПРЧ, може бути скорочений, але не має бути меншим за мінімальний період відпочинку, що зазначений у пункті 1.2 OPS 1.1110 цього Підрозділу;

1.2. 	У випадку появи незвичайних обставин, які можуть призвести до серйозної втоми, командир має після наради з членами екіпажу, які зазнали впливу таких обставин, скоротити фактичний польотний робочий час та/або збільшити час відпочинку, щоб усунути будь-який шкідливий вплив на безпеку польоту;

1.3. 	Експлуатант має забезпечити:

1.3.1. 	Командир подає на розгляд звіт експлуатанту кожного разу, коли ПРЧ збільшується за його розсудом або коли період відпочинку скорочується під час фактичного польоту; та

1.3.2. 	Якщо збільшення ПРЧ або скорочення періоду відпочинку перевищує одну годину, то копія звіту до якої експлуатант має надати свої коментарі, надсилається Уповноваженому Органу не пізніше ніж через 28 днів після події.

OPS 1.1125

Резерв

1. 	Резерв аеропорту

1.1. 	Член екіпажу знаходиться в резерві аеропорту з моменту повідомлення в звичайному пункті звітування до кінця повідомленого періоду резерву.

1.2. 	Резерв аеропорту буде рахуватися повністю з метою кумулятивних годин чергування.

1.3. 	Там де резерв аеропорту слідує відразу після польотного чергування, то взаємозв’язок між таким резервом аеропорту та призначеним польотним чергуванням має визначатися Уповноваженим Органом.  У такому випадку резерв аеропорту має додаватися до періоду чергування, про який вказано у  OPS 1.1110, пункти 1.1 та 1.2 з метою розрахунку мінімального відпочинку.

1.4.	Там де резерв аеропорту не призводить до призначення на польотне чергування, то, принаймні, період відпочинку має слідувати після нього, як це врегульовується Уповноваженим Органом.

1.5. 	Доки члени екіпажу знаходяться в резерві аеропорту, то експлуатант забезпечує їх тихим та комфортабельним місцем закритим від публіки.

2. 	Інші форми резерву (включаючи, резерв у готелі)

2.1. 	Згідно положення Статті 8, всі інші форми резерву мають регулюватися Уповноваженим Органом, приймаючи до уваги наступне:

2.1.1. Вся діяльність має розподілятися у вигляді розкладів вартувань та/або повідомлятися заздалегідь.

2.1.2. 	Час початку та закінчення резерву має визначатися та повідомлятися заздалегідь.

2.1.3. 	Має бути визначена максимальна тривалість будь-якого резерву в місці, іншому за вказаний пункт звітування.

2.1.4. 	Приймаючи до уваги засоби, що є доступними для члену екіпажу для відпочинку та інші релевантні фактори, має бути визначений взаємозв’язок між резервом та будь-яким призначеним чергуванням, що виникає з резерву.

2.1.5. 	Підрахунок часів резерву необхідно визначити з метою накопичуваних годин чергування.

OPS 1.1130

Харчування

Необхідно передбачити час для прийому їжі та напоїв, щоб уникнути будь-якої шкоди у виконанні обов’язків членами екіпажу, особливо, коли ПРЧ перевищує 6 годин.

OPS 1.1135

Записи польотного робочого часу, періодів чергування та відпочину

1. 	Експлуатант має забезпечити, щоб записи члену екіпажу включали:

(a) 	години нальоту;

(b) 	початок, тривалість та кінець кожного чергування або польотні робочі часи;

(c) 	періоди відпочинку та дні, що вільні від виконання всіх обов’язків;

та зберігалися, щоб гарантувати відповідність до вимог цього Підрозділу; копії цих записів мають надаватися на запит члену екіпажу.

2. 	Якщо записи, що тримає у себе експлуатант згідно з параграфом 1, не охоплюють всі його/її польотний робочий час, періоди чергування та відпочинку, то член екіпажу, якого це стосується, має зберігати особисті записи

(a) 	години нальоту;

(b) 	початок, тривалість та кінець кожного чергування або польотні робочі часи; та

(c) 	періоди відпочинку та дні, що вільні від виконання всіх обов’язків.

3. 	Член екіпажу має представити свої записи на запит будь-якому експлуатанту, який наймає його/її, перед початком свого польотного робочого часу.

4. 	Записи мають зберігатися, принаймні, 15 календарних місяців з дати внесення останнього релевантного запису або більше, якщо це вимагається згідно з національним законодавством.

5. 	Крім того, експлуатанти мають окремо зберігати всі звіти командира повітряного судна про прийняття рішень на його розсуд щодо подовження польотних робочих часів, подовжених годин польоту та скорочення періодів відпочинку, принаймні, за шість місяців після події.

ПІДРОЗДІЛ R

ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

OPS 1.1145

Загальне

Експлуатант повинен слідувати всім застосовуваним положенням, що містяться у Технічних Інструкціях, незалежно від того, чи:

(a) політ виконується повністю або частково за межами території країни; або

(b) згода на перевезення небезпечних вантажів має місце згідно з OPS 1.1155.

OPS 1.1150

Термінологія

(a) 	Терміни, що використовуються в даному Підрозділі, мають такі значення:

(1) 	Контрольний перелік приймання. Документ, що використовується для допомоги в здійсненні перевірки зовнішнього вигляду багажу з небезпечними предметами та супровідних документів, з метою визначення, що всі відповідні вимоги були задоволені.

(2) 	Згода.  Тільки з метою відповідності до OPS 1.1165(b)(2), дозвіл, на який посилається у Технічних Інструкціях виданих Уповноваженим Органом щодо перевезення небезпечних предметів, що звичайно забороняються для перевезення або за інших обставин, як це визначено у Технічних Інструкціях;

(3) 	Вантажне повітряне судно. Будь-яке повітряне судно, що перевозить вантажі або майно, крім пасажирів. У цьому контексті наступні особи вважаються не пасажирами:

(і) 	Члени екіпажу;

(іі) 	Наймані службовці експлуатанта, яким дозволяється перебування та перевезення на борту згідно з інструкціями Керівництва з Експлуатації;

(ііі) 	Повноважний представник Уповноваженого Органу; або

(iv) 	Особа з визначеними обов’язками щодо перевезення особливого вантажу на борту повітряного судна.

(4) 	Небезпечні вантажі. Предмети або речовини, що представляють загрозу здоров’ю, безпеці, майну або навколишньому середовищу, та які зазначені у списку небезпечних вантажів у Технічних Інструкціях, або які класифікуються згідно з цими Інструкціями.

(5) 	Аварійна подія з небезпечним вантажем. Подія, що стосується та має відношення до перевезення небезпечних вантажів, яка стала причиною смерті або тяжких пошкоджень людини або причиною майнових збитків.

(6) 	Інцидент, пов’язаний з небезпечним вантажем. Подія, що не вважається аварійною подією і яка не обов’язково трапилася на борту повітряного судна, але яка асоціюється та має відношення до перевезення небезпечних вантажів і призвела до пошкоджень людини, майнових збитків, пожежі, поломки, витоку, протікання рідини або радіації, або іншого свідчення про те, що цілісність упаковки вантажу не була збережена. Будь-яка подія, що відноситься до перевезення небезпечних вантажів, котра піддає серйозній небезпеці повітряне судно або його пасажирів та екіпаж, також повинна розглядатися, як інцидент з небезпечним вантажем.

(7) 	Документ щодо перевезення небезпечних вантажів. Документ, який визначається Технічними Інструкціями. Він заповнюється особою, яка представляє небезпечний вантаж для повітряного перевезення, і містить інформацію про небезпечний вантаж.

(8) 	Звільнення. Тільки з метою відповідності до цього Підрозділу, дозвіл, на який посилається у Технічних Інструкціях, та виданий всіма компетентними органами, яких це стосується, та який звільняє від вимог, зазначених у Технічних Інструкціях.

(9) 	Вантажний контейнер. Вантажний контейнер представляє собою предмет транспортного обладнання для перевезення радіоактивних матеріалів, що призначений для полегшення транспортування таких матеріалів, чи упакованих або не упакованих, шляхом використання одного чи декількох видів транспорту. (Примітка: див. Пристрій для комплектування вантажів, якщо небезпечні вантажі не є радіоактивними).

(10) Агент з обслуговування. Агентство, що виконує від імені експлуатанта деякі або всі його функції, включаючи отримання, завантаження, розвантаження, передачу або іншу обробку пасажирів або вантажів.

(11)	Транспортна тара. Огорожа, яка використовується окремим вантажовідправником для вміщення одного або більше упаковок, і яка утворює один блок для транспортування з метою спрощення вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання. (Примітка: пристрій для пакетування вантажів не відноситься до даного визначення.)

(12) Упаковка. Готовий продукт пакувальної операції, що складається з упаковки та предметів, що підготовлені для транспортування.

(13) Упаковування. Ящики та будь-які інші компоненти або матеріали, необхідні для сховища та забезпечення функцій стримування.

(14) Серйозне пошкодження. Пошкодження, яке зазнала особа в результаті аварії і яке:

(і) 	Потребує госпіталізації на строк більше 48 годин протягом 7 днів з моменту отримання пошкодження; або

(іі) 	стало причиною перелому будь-якої кістки (крім закритих переломів пальців рук, ніг або носа); або

(ііі) стало причиною розривів, які призвели до серйозної кровотечі, ураження нервів, м’язів, сухожиль; або

(iv) 	стало причиною ураження будь-якого внутрішнього органу; або

(v) 	стало причиною отримання опіків другого чи третього ступеню або будь-яких опіків, які уразили більше 5% шкіряних покровів; або

(vi)	стало причиною визначеної експозиції до інфекційних речовин або шкідливого випромінювання.

(15)	Технічні Інструкції. Чинне видання Технічних Інструкцій з безпечного перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом, включаючи Додатки та будь-які Доповнення, затверджені та опубліковані радою Міжнародної Організації Цивільної Авіації (ICAO Doc 9284–AN/905)..

(16) Пристрій для пакетування вантажів. Будь-який тип контейнера для перевезення вантажів та багажу на  повітряному судні, піддон з сіткою, піддон з сіткою над банястою спорудою. (Примітка: транспортна тара не включається в це визначення; що стосується контейнера для перевезення радіоактивних матеріалів речовини, див. визначення для вантажного контейнера.)

OPS 1.1155

Дозвіл на перевезення небезпечних вантажів

(а) Експлуатант не повинен перевозити небезпечні вантажі без отримання відповідного дозволу від Уповноваженого Органу.

(b) Перед видачею дозволу на перевезення небезпечних вантажів, експлуатант має переконати Уповноважений Орган, що адекватний тренінг був наданий для цього, а також, що всі відповідні документи (наприклад, для наземних вантажно-розвантажувальних робіт, для завантаження на повітряне судно, щодо тренінгу) в яких міститься інформація та інструкції щодо небезпечних вантажів, а також, що існують відповідні процедури, щоб забезпечити безпечне поводження з небезпечним вантажем на всіх стадіях повітряного транспортування.

Примітка: 	Звільнення або дозвіл, що зазначені у OPS 1.1165(b)(1) або  (2), представляють собою додаток до вищезазначеного, а умови, наведені в пункті (b), не обов’язкові для застосування.

OPS 1.1160

Сфера діяльності

Предмети  та речовини, що інакше будуть класифікуватися як небезпечні вантажі, але які не є предметом Технічних Інструкцій згідно з Частинами 1 та 8 цих інструкцій, виключаються з положень даного Підрозділу за умови, що:

(a) 	коли розміщуються на борту ПС за дозволом експлуатанта, щоб забезпечити протягом польоту надання медичної допомоги пацієнту, то вони:

(1) транспортуються з метою застосування під час польоту; або є частиною стаціонарного обладнання повітряного судна, коли вони були адаптовані для спеціального застосування під час медичної евакуації; або перевозяться під час польоту, який виконує таке ж саме повітряне судно, яке забирає пацієнта або яким після цього пацієнт буде доставлятися, коли неможливо завантажити або розвантажити предмети на рейс, на якому перевозиться пацієнт, але з наміром подальшого завантаження/розвантаження якомога швидше, коли це стане реальним; та

(2) 	коли розміщуються на борту ПС за дозволом експлуатанта, для забезпечення протягом польоту медичної допомоги пацієнту: такий небезпечний вантаж має триматися таким чином, щоб його могли використовувати або  укладати надійно, коли такі небезпечні предмети або рідини не використовуються, а також що вони надійно закріплені під час зльоту та посадки та у будь-який інший час, коли, на розсуд командира, цього потребують інтереси безпеки.  Такий небезпечний вантаж  має обмежуватися наступним:

(і) 	Газові балони, які зроблені спеціально з метою утримання та транспортування специфічного газу;

(іі) Лікарські препарати та інші медичні речовини, які мають знаходитися під контролем спеціально тренованого персоналу під час застосування на повітряному судні;

(ііі) Обладнання, що містить батареї з рідким електролітом, що мають зберігатися, та при необхідності кріпитися, у вертикальному положенні, щоб запобігти витоку електроліту;

(b) 	потребується їх наявність на борту ПС згідно з відповідними вимогами або з експлуатаційних потреб, хоча предмети та речовини, що призначені для заміщення, або які були забрані для заміщення, мають перевозитися на повітряному судні, як це зазначено у Технічних Інструкціях.

(c) 	коли вони знаходяться у багажі:

(1) 	перевозяться пасажирами або членами екіпажу згідно з Технічними Інструкціями; або

(2) 	які були відокремлені від власника під час транзиту (наприклад, загублений багаж або багаж, що був помилково направлений іншим рейсом), але які перевозяться експлуатантом.

OPS 1.1165

Обмеження щодо перевезення небезпечних вантажів

(a) 	Експлуатант повинен забезпечити, щоб всі предмети та речовини, або інші предмети, що об’явлені як небезпечні предмети, що спеціально визначені за назвою або загально описані в Технічних Інструкціях як такі, що заборонені для перевезення за будь-яких обставин, не перевозились на повітряному судні.

(b) 	Експлуатант не має перевозити предмети та речовини, або інші предмети, що об’явлені як небезпечні предмети, які ідентифіковані в Технічних Інструкціях, як заборонені до   перевезення при звичайних умовах, якщо не задовольняються наступні вимоги цих Інструкцій:

(1) 	Були надані необхідні звільнення усіма Країнами, яких це стосується, згідно вимог Технічних Інструкцій;  або

(2) 	Дозвіл був наданий усіма Країнами, яких це стосується, щодо таких випадків, коли в Технічних Інструкціях вказується, що потребується тільки такий дозвіл.

OPS 1.1190

Навмисно залишено незаповненим

OPS 1.1195

Приймання небезпечних вантажів

(a) 	Експлуатант не має приймати небезпечні вантажі до перевезення, якщо

(1) 	упаковка, транспортна тара або вантажний контейнер не були перевірені згідно процедур прийняття, зазначених в Технічних Інструкціях.

(2) 	за винятком, коли інше зазначено у Технічних Інструкціях, то вони мають супроводжуватися двома копіями транспортних документів щодо перевезення небезпечних вантажів.

(3) 	англійська мова застосовується для:

(i) 	маркування та етикетування упаковки; та

(ii) 	документу на перевезення небезпечного вантажу в додаток до будь-яких інших вимог стосовно мови.

(b) Експлуатант повинен використовувати контрольний список приймання, який дозволить перевірити всі відповідні деталі, крім того, він має бути у формі, що дозволяє реєструвати результати перевірки вручну, механічними або комп’ютеризованими засобами.

OPS 1.1200

Огляд вантажу на предмет виявлення пошкоджень, витоку чи забруднення

(a) 	Експлуатант повинен забезпечити, щоб:

(1) 	Упаковки, транспортна тара та вантажні контейнери перевірялися на предмет виявлення витоку, пошкоджень безпосередньо до початку завантаження на повітряне судно або у пристрій з комплектування вантажів згідно з вимогами Технічних Інструкцій;

(2) 	Пристрій з комплектування вантажів не завантажувався в повітряне судно доки він не буде оглянутий згідно з вимогами Технічних Інструкцій і не буде підтверджено, що немає свідчень витоку або пошкодження небезпечних вантажів, що знаходяться в ньому;

(3) 	Пошкоджені упаковки, транспортна тара та вантажні контейнери або такі, що протікають, не завантажуються у повітряне судно;

(4) 	Будь-яка упаковка небезпечного вантажу, що знайдена в повітряному судні та має ознаки пошкодження або витоку, забирається з борту повітряного судна або застосовуються заходи по її видаленню відповідною адміністрацією або організацією. У цьому випадку вантаж, що залишився, має  бути перевірений, щоб гарантувати його відповідний стан для транспортування, а також що відсутні пошкодження та забруднення на борту повітряного судна або на вантажі; та

(5) 	Упаковки, транспортна тара та вантажні контейнери оглядаються на предмет виявлення пошкоджень або витоків під час вивантаження з повітряного судна або з пристрою комплектування вантажів та, якщо виявлено пошкодження або витік, то вся зона, де зберігався небезпечний вантаж, перевіряється на предмет виявлення пошкоджень чи забруднення.

OPS 1.1205

Видалення забруднення

(a) Експлуатант повинен забезпечити, щоб:

(1) Будь-яке забруднення в результаті витоку або пошкодження предметів або упаковок, що місять небезпечний вантаж, забиралися негайно, при цьому застосовуються заходи, щоб анулювати будь-яку небезпеку, як це зазначено у Технічних Інструкціях; та

(2) Повітряне судно, яке було забруднене радіоактивними матеріалами, негайно забирається з експлуатації і не повертається до неї, доки рівень радіації на будь-якій досяжній поверхні та тимчасовий рівень забруднення перевищує показники зазначені в Технічних Інструкціях.

(b) У випадку не відповідності з будь-яким обмеженням в Технічних Інструкціях, що застосовується до рівню радіації або забруднення

(1) експлуатант повинен:

(i) забезпечити, щоб вантажовідправника повідомили у разі визначення невідповідності під час перевезення;

(ii) прийняти негайні заходи щодо послаблення наслідків невідповідності;

(iii) поінформувати вантажовідправника та відповідний Уповноважений Орган(и) щодо невідповідності якомога швидше, та негайно, коли б не сталася/або в фазі розвивання  аварійної ситуації;

(2) експлуатант повинен також в межах своєї відповідальності:

(i) розслідувати невідповідність та її причини, обставини та наслідки;

(ii) прийняти відповідні дії, щоб виправити причини та обставини, що призвели до невідповідності або щоб запобігти повторенню схожих випадків, які призвели до невідповідності;

(iii) поінформувати відповідний компетентний Уповноважений Орган(и) про причини невідповідності та виправні та попереджувальні заходи, що приймаються або які прийматимуться.

OPS 1.1210

Обмеження щодо завантаження

(a) 	Пасажирський салон та кабіна льотного екіпажу. Експлуатант повинен забезпечити, щоб небезпечний вантаж не перевозився в пасажирському салоні, зайнятому пасажирами, або в кабіні льотного екіпажу, якщо інше не зазначено в Технічних Інструкціях.

(b) 	Вантажні відсіки. Експлуатант повинен забезпечити, щоб небезпечні вантажі завантажувалися, ізолюватися, складалися та закріплювалися в повітряному судні, як зазначено в Технічних Інструкціях.

(c) Небезпечні вантажі, призначені для перевезення тільки вантажним повітряним судном.  Експлуатант повинен забезпечити, щоб упаковки небезпечних вантажів з написами "Тільки для транспортування вантажним повітряним судном" перевозилися на вантажному повітряному судні, як це зазначено у Технічних Інструкціях.

OPS 1.1215

Надання інформації

(a) 	Інформація для персоналу.  Експлуатант має забезпечити представлення такої інформації в керівництві з експлуатації та/або інших відповідних керівництвах, що надасть змогу персоналу виконувати свої обов’язки щодо перевезення небезпечних вантажів, як зазначено в Технічних Інструкціях, включаючи дії, що мають прийматися в екстрених випадках викликаних перевезенням небезпечних вантажів.  Там де це застосовується, то така інформація має також надаватися агенту з транспортної обробки вантажів.

(b) 	Інформація для пасажирів та інших осіб.

(1) 	Експлуатант повинен забезпечити, щоб інформація розповсюджувалася згідно з вимогами Технічних Інструкцій для того, щоб попередити пасажирів про типи предметів, які їм забороняється перевозити на борту повітряного судна;

(2) 	Експлуатант повинен забезпечити, щоб надавалися попередження в пунктах прийняття вантажу стосовно  перевезення небезпечних предметів;

(c) 	Інформація для командира.  Експлуатант має забезпечити, щоб:

(1) 	командир отримав письмове повідомлення про небезпечний вантаж, що перевозиться на ПС, як це зазначено в Технічних Інструкціях;

(2) інформацію, що використовується у випадку розвитку надзвичайної ситуації впродовж польоту, як це зазначено в Технічних Інструкціях;

(3) 	командир отримав розбірливу копію інформації у письмовій формі щодо утримування на землі в швидко досяжному місці до моменту після закінчення польоту, на який посилається у письмовому повідомлені. Ця копія або інформація, що там міститься, має бути доступною для аеродромів останнього місця відльоту та наступних місць прибуття за розкладом до моменту після закінчення польоту, на який посилається у письмовому повідомленні;

(4) 	коли небезпечний вантаж перевозиться на рейсі, що повністю або частково проходить за межами території Країни, то англійська мова використовується для письмового інформування командира в додаток до будь-яких інших мовних вимог.

(Див. Таблиця 1 в Додатку 1 до OPS 1.1065 щодо періоду зберігання документів.)

(d) 	Інформація у випадку інциденту або аварії на повітряному судні.

(1)  	Експлуатант повітряного судна, на борту якого стався інцидент, має, на вимогу, надати будь-яку інформацію, як це вимагається згідно з Технічними Інструкціями.

(2) 	Експлуатант повітряного судна, на борту якого сталася аварія або серйозний інцидент, повинен якомога скоріше надати інформацію, як це вимагається згідно з Технічними Інструкціями.

(3) 	Експлуатант повітряного судна має включити процедури у відповідні керівництва та плани щодо непередбачуваних випадків та аварій, щоб зробити можливим забезпечення інформацією.

(e) 	Інформація у випадку непередбачуваного випадку під час польоту.

(1) 	Якщо під час польоту стався непередбачуваний випадок, то командир має якомога швидше, наскільки дозволяє ситуація, поінформувати відповідну службу керування повітряним рухом  щодо будь-яких небезпечних предметів, що перевозяться на борту ПС в якості вантажу, як це зазначено в Технічних Інструкціях.

OPS 1.1220

Програми підготовки

(a) Експлуатант повинен запровадити та підтримувати програми підготовки персоналу згідно з вимогами Технічних Інструкцій, які мають бути затверджені Уповноваженим Органом.

(b) 	Експлуатант має забезпечити, щоб персонал отримував такі тренінги, що відповідають вимогам до його обов’язків.

(c) 	Експлуатант має забезпечити, щоб підготовка забезпечувалася або виконувався при найманні особи на роботу на посаду, яка пов’язана з транспортуванням небезпечних вантажів повітряним транспортом.

(d) 	Експлуатант має забезпечити, щоб весь персонал, який проходить підготовку, пройшов також тестування з метою перевірки їх розуміння своїх обов’язків.

(e) 	Експлуатант має забезпечити, щоб весь персонал, котрий повинен проходити тренінг з перевезення небезпечних вантажів, проходив періодичний тренінг з інтервалами не рідше, ніж один раз на два роки.

(f) 	Експлуатант має забезпечити, щоб звіти щодо проходження тренінгів з перевезення небезпечних вантажів, зберігалися для всього персоналу, як це вимагається в Технічних Інструкціях.

(g) 	Експлуатант має забезпечити, щоб персонал його агента з транспортної обробки вантажів, проходив тренінг, як це вимагається в Технічних Інструкціях.

OPS 1.1225

Звіти про інциденти та аварії, пов’язані з небезпечними вантажами

(a) 	Експлуатант повинен доповісти про інциденти та аварії, пов’язані з небезпечними вантажами Уповноваженому Органу та Уповноваженому Органу в Державі, де стався інцидент або аварія, як це зазначено у Додатку 1 до OPS 1.1225.  Перший звіт повинен надаватися протягом 72 годин з моменту події, якщо цьому не перешкоджають надзвичайні обставини, та включати деталі, що відомі на цей час.  Якщо необхідно, то наступний звіт необхідно підготувати якомога швидше, як тільки додаткова інформація буде отримана .

(b) 	Експлуатант повинен також доповісти Уповноваженому Органу та Уповноваженому Органу в Державі, де сталася подія, про знахідку незадекларованих або помилково задекларованих небезпечних предметів у вантажі або багажі пасажирів, як це зазначено у Додатку 1 до OPS 1.1225.  Перший звіт повинен надаватися протягом 72 годин з моменту такого виявлення, якщо тільки цьому не перешкоджають надзвичайні обставини, та включати деталі, що відомі на цей час.  Якщо необхідно, то наступний звіт необхідно підготувати якомога швидше, як тільки додаткова інформація буде отримана.

Додаток 1 до OPS 1.1225

Звіти про інциденти та аварії з небезпечним вантажем

1. 	Експлуатант повинен забезпечити, щоб про будь-який тип інциденту або аварії, пов’язаного з небезпечним вантажем, повідомлялось незважаючи на те, чи  містяться небезпечні предмети у вантажі, пошті, багажі пасажирів або екіпажу. Про знахідку незадекларованих або помилково задекларованих небезпечних предметів у вантажі, пошті або багажі також потрібно повідомляти.

2. 	Перший звіт повинен надаватися протягом 72 годин з моменту події, якщо тільки цьому не перешкоджають надзвичайні обставини.  Звіт може надсилатися будь-якими засобами, включаючи електрону пошту, телефон або факс. У цьому звіті необхідно навести деталі, що відомі на поточний час під заголовками, визначеними в параграфі 3. Якщо необхідно, то наступний звіт необхідно надіслати якомога скоріше додавши  деталі, що не були відомі під час відправлення першого повідомлення. Якщо повідомлення було зроблено у вербальній формі, то потребується відправлення його письмового підтвердження якомога швидше.

3. 	Перший звіт й будь-який послідуючий звіт мають бути точними наскільки це можливо, та містити таку наступну та релевантну інформацію:

(a) Дата інциденту або аварії або знахідка незадекларованих або помилково задекларованих небезпечних предметів;

(b) Місцезнаходження, номер рейсу та дата;

(c) Опис предметів та контрольний номер вантажної накладної,  повітряне перевезення, сумки, багажної етикетки, квитка, тощо;

(d) Регламентуьне транспортне найменування  (включаючи технічну назву, якщо є) та номер UN/ID, якщо відомий;

(e) Клас або тип, та будь-який додатковий ризик;

(f) Тип упаковки, та спеціальне маркування на упаковці;

(g) Кількість;

(h) Ім’я та адреса вантажовідправника, пасажира, тощо;

(i) Будь-які інші відповідні деталі;

(j) Підозрювана причина інциденту або аварії;

(k) Прийняті заходи;

(l) Будь-які інші повідомлені прийняті заходи; та

(m) Ім’я, посада, адреса та телефонний номер особи, що складає  звіт.

4. 	Копії відповідних документів та будь-які фотографії, що були зроблені, мають додаватися до звіту.

ПІДРОЗДІЛ S

АВІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

OPS 1.1235

Вимоги до забезпечення авіаційної безпеки

Експлуатант має забезпечити,  щоб весь відповідний персонал був ознайомлений та виконував  відповідні вимоги національної програми з безпеки країни експлуатанта.

OPS 1.1240

Програми підготовки

Експлуатант повинен запровадити, підтримувати та проводити затверджені програми підготовки, які надають можливість членам екіпажу експлуатанта вживати відповідних заходів з метою запобігання діям, пов’язаним з актами незаконного втручання, такими як саботаж або незаконне захоплення повітряного судна, та мінімізувати наслідки таких подій, що трапилися.  Програма навчання повинна бути сумісною з Національною Програмою з Забезпечення Авіаційної Безпеки. Кожний член екіпажу повинен мати знання та компетенцію щодо всіх відповідних елементів програми підготовки.

OPS 1.1245

Повідомлення про дії незаконного втручання

Відразу після здійснення акту незаконного втручання на борту повітряного судна командир або експлуатант, у випадку відсутності командира, має відправити без затримки звіт про таке втручання відповідному місцевому органу влади або Уповноваженому Органу в країні експлуатанта.

OPS 1.1250

Контрольний список процедури обшуку повітряного судна

Експлуатант повинен забезпечити, щоб на борту знаходився контрольний список процедур, яким необхідно слідувати при пошуку бомби або Саморобного Вибухового Пристрою (IED) у випадку підозри на саботаж та для перевірки повітряного судна на предмет приховування зброї, вибухівки та інших небезпечних пристроїв в місцях, де існує обґрунтована підозра, що повітряне судно може стати об’єктом акту незаконного втручання. Контрольний список має супроводжуватися директивами щодо відповідного порядку дій, які повинні здійснюватися у випадку виявлення бомби або підозрілого об’єкта, та інформацією про найменш ризиковані місця в повітряному судні, якщо передбачені власником Сертифікату Типу Повітряного Судна.

OPS 1.1255

Забезпечення безпеки кабіни льотного екіпажу

(a)	В усіх повітряних суднах, що обладнані дверима в кабіну льотного екіпажу, такі двері мають замикатися, а засоби та процедури, прийнятні для Уповноваженого Органу мають забезпечуватися або встановлюватися, за якими член екіпажу може повідомити льотний екіпаж у випадку появи підозрілої діяльності або порушення безпеки у салоні.

(b)	Всі повітряні судна призначені для перевезення пасажирів з максимальною сертифікованою масою зльоту більше 45 500 кг або з максимальною затвердженою конфігурацією пасажирських місць більше 60 повинні бути обладнані дверима в кабіну льотного екіпажу, які можуть замикатися  та відмикатися з кожного місця пілоту, та спроектованими таким чином, щоб відповідати застосованим ретроактивним операційним вимогам з льотної придатності. Дизайн таких дверей не повинен перешкоджати проведенню аварійних операцій згідно з застосованими ретроактивними операційними вимогами з льотної придатності.

(c)	В усіх повітряних суднах, що оснащені дверима в кабіну льотного екіпажу згідно з пунктом (b):

(1) 	Такі двері повинні бути закритими перед запуском двигуна для здійснення зльоту, а також мають бути закритими, коли цього вимагають процедури з безпеки або командир до моменту відключення двигуна після посадки, за винятком коли уповноваженим особам треба ввійти або вийти із кабіни згідно з положеннями Національної Програми з Забезпечення Авіаційної Безпеки;

(2)	повинні бути вжиті заходи щодо спостереження за простором поза кабіною льотного екіпажу з робочого місця кожного пілота в межах, потрібних для ідентифікації особи, яка запитує дозволу на вхід у кабіну льотного екіпажу, та з метою визначення підозрілої поведінки чи потенційної загрози.

# Footnotes

ОВ L 373, від 31.12.1991, С. 4. Регламент з останніми змінами, внесеними  Регламентом (ЄС) № 1900/2006 (ОВ L 377, 27.12.2006, стор. 176.)

() ОВ L 315, 28.11.2003, С. 1

() OВ L 240, 24.8.1992, C. 1.

OВ L 243, 27.9.2003, С. 6.